Для служебного пользования

Инв.№ 5440 ДСП

Экз. ___

Схема территориального планирования
Онежского муниципального района

Том 1

Материалы по обоснованию

Генеральный директор института,
профессор, доктор архитектуры	В.А.Щитинский

Главный инженер института
доктор экологии	Д.Х.Шалахина

Главный архитектор института
почетный архитектор РФ	И.Е.Гришечкина

Руководитель архитектурно-планировочной

мастерской №3	А.Ю.Бельский

Главный архитектор проекта 	О.Е.Казакевич

Санкт-Петербург
2014

Оглавление

1.ВВЕДЕНИЕ	7

1.1. Общие положения	7

1.2. Цели и задачи проекта	8

1.3. Административно-территориальное устройство	9

1.4. Краткая историческая справка и общие сведения о районе	10

2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ	13

2.1. Климат	13

2.2. Рельеф и ландшафты	16

2.3. Гидрологическая характеристика и использование поверхностных вод	18

2.4. Геологическое строение и полезные ископаемые	29

2.5. Гидрогеологические условия и ресурсная база подземных вод	35

2.6. Инженерно-геологические условия	37

2.7. Лесные ресурсы и использование лесов	40

2.8. Животный мир и охотничьи ресурсы	51

2.9. Особо охраняемые природные территории	57

3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ	61

3.1. Современный уровень социально-экономического развития	61

3.2. Проектное развитие хозяйственной деятельности	77

3.3. Численность населения	82

3.4. Жилищное строительство	90

3.5. Социальное и культурно-бытовое обслуживание	98

4. ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ	121

4.1. Современное использование и земельное устройство территории	121

4.2. Зоны с особыми условиями использования территории	128

4.2.1. Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы (вдных объектов), береговые полосы	128

4.2.2. Береговая полоса (внутренних водных путей РФ, расположенных за пределами территорий поселений)	130

4.2.3. Зоны охраны объектов культурного наследия	131

4.2.4. Зоны санитарной охраны (источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения)	132

4.2.5. Санитарно-защитная полоса водоводов	135

4.2.6. Охранная зона объектов электросетевого хозяйства	135

4.2.7. Охранная зона линий и сооружений связи и радиофикации	136

4.2.8. Охранная зона систем газоснабжения	137

4.2.9. Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды	137

4.2.10. Охранная зона тепловой сети	138

4.2.11. Охранные зоны геодезических пунктов	138

4.2.12. Охранная зона железной дороги	139

4.2.13. Рыбоохранная зона водного объекта  рыбохозяйственного назначения	139

4.2.14. Придорожная полоса автомобильных дорог	140

4.2.15. Приаэродромная территория	141

4.2.16. Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов	141

4.2.17. Санитарно-защитная зона скотомогильника	142

4.2.18. Санитарные разрывы от автомагистрали и иных объектов	143

4.2.19. Режимная территория (территориальных органов уголовно-исполнительной системы)	144

4.2.20. Зона охраны отвредного влияния горных разработок (горных работ) месторождений полезных ископаемых	144

4.2.21. Ограничения от объектов воздушного транспорта	144

4.2.22. Площади залегания полезных ископаемых	145

4.2.23. Зона затопления расчетным паводком 1% обеспеченности	146

4.2.24. Зоны с особыми условиями от проектируемых объектов	146

4.3. Проектная функциональная организация территории	146

4.4. Историко-культурный потенциал территории	150

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	176

5.1. Железнодорожный транспорт	181

5.2. Автомобильный транспорт	184

5.3. Водный транспорт	192

5.4. Воздушный транспорт	200

5.5. Трубопроводный транспорт	202

6. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	204

6.1. Водоснабжение	205

6.2. Водоотведение	217

6.3. Обращение с отходами производства и потребления	224

6.4. Энергоснабжение	235

6.4.1 Электроснабжение	235

6.4.2 Теплоснабжение	245

6.4.3. Газоснабжение	251

6.5 Связь	255

7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	261

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	273

8.1. Перечень возможных источников  чрезвычайных ситуаций техногенного характера	274

8.1.1. Пожаровзрывоопасные объекты	275

8.1.2. Радиационно-опасные объекты	276

8.1.3. Опасные пришествия на транспорте	277

8.1.4. Опасные пришествия и аварии в системе ЖКХ	279

8.1.5. Критически важные объекты	279

8.1.6. Мероприятия по снижению уязвимости к техногенным ЧС	280

8.2. Перечень возможных источников  чрезвычайных ситуаций природного характера	281

8.2.1. Опасные экзогенные физико-геологические процессы	282

8.2.2. Опасные гидрологические явления	282

8.2.3. Опасные метеорологические явления	284

8.2.4. Природные пожары	285

8.2.5. Мероприятия по снижению уязвимости территории  к природным факторам воздействия	287

8.3. Перечень возможных источников  чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера	291

8.4. Пожарная безопасность	292

8.5. Экологические чрезвычайные ситуации	296

8.6. Онежское звено территориальной подсистемы РСЧС	296

Состав проектных материалов

| № п/п | Наименование | Масштаб | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- |
| Материалы по обоснованию |
| Графические материалы |
| 1. | Опорный план. (Современное использование территории) | М 1:100 000 | 11386 ДСП |
| 2. | Местоположение Онежского муниципального района в системе муниципальных образований Архангельской области | без масштаба | 11290 н.с. |
| 3. | Схема ограничений использования территории. Территории подверженные риску возникновения ЧС природного и техногенного характера | М 1:100 000 | 11387 ДСП |
| 4. | Функциональное зонирование территории | М 1:100 000 | 11292 н.с. |
| Текстовые материалы |
| 5. | Пояснительная записка Том 1 «Материалы по обоснованию» | - | 5440 ДСП |
| Утверждаемая часть |
| Графические материалы |
| 6. | Планировочная организация территории. Планируемое размещение объектов капитального строительства местного значения муниципального района | М 1:100 000 | 11388 ДСП |
| Текстовые материалы |
| 7. | Пояснительная записка Том 2 «Положение о территориальном планировании» | - | 5441 н.с. |
| Электронная версия проекта |
| 8. | Диск с записью графических и текстовых материалов | - | 2470 ДСП-к |

Предисловие

Проект «Схема территориального планирования Онежского района» разработан ОАО РосНИПИ Урбанистики по заданию Администрации муниципального района «Онежский муниципальный район»на основании муниципального контракта № 28 от 23.10.2012 г. В составе разработки выполнено. 4 тематических чертежа, пояснительная записка в 2х томах, а также электронная версия проекта.

Проект разработан в архитектурно-планировочной мастерской № 3 (АПМБ). Руководитель мастерской - Бельский А.Ю. Главный архитектор проекта – Казакевич О.Е.

В разработке генерального плана принимали участие специалисты:

Архитектурно-планировочная организация			арх. Казакевич О.Е.

территории								инж. Бельский А.Ю.

Экономика и социальная сфера					инж. Бельский А.Ю.

к.э.н.. Мищеряков Е.С.

Характеристика природных условий				инж. Верещагин М.Ф.

Историко-культурный потенциал территории 		арх. Казакевич О.Е.

Транспортная инфраструктура					инж. Малинин П.Ю.

инж. Бельский А.Ю.

Инженерная инфраструктура					инж. Бельский А.Ю.

инж. Малинин П.Ю.

.

Охрана окружающей среды					инж. Бельский А.Ю.

инж. Верещагин М.Ф

Графическое оформление проекта				инж. Кан Т.М.

инж. Буланова Е.В.

арх. Обухова Е.Н.

инж. Арзяев А.В.

Авторский коллектив выражает благодарность за содействие в разработке схемы территориального планирования сотрудникам Администрации муниципального района.

# 1.ВВЕДЕНИЕ

## 1.1. Общие положения

Схема территориального планирования Онежского муниципального района (далее – СТП, схема) разработана ОАО РосНИПИ «Урбанистики» по заданию Администрации Онежского муниципального района на основании муниципального контракта №28 от 23 октября 2012г.

Схема территориального планирования разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации иными законами и нормативными правовыми актами Архангельской области, Уставом и иными муниципальными правовыми актами Онежского муниципального района, а также положениями технического задания к проекту.

В составе СТП представлены текстовые и графические материалы, включающие материалы по обоснованию в 1 томе пояснительной записки, положения о территориальном планировании (2 том), графические материалы в составе 4 схем в электронной версии и на бумажных носителях. Графические материалы выполнены в геоинформационной системе MapInfo.

При осуществлении территориального планирования Онежского муниципального района (далее – муниципальный район) учтены интересы Российской Федерации по реализации полномочий федеральных органов государственной власти на территории, решения по перспективам размещения объектов капитального строительства, реализации приоритетных национальных проектов, федеральных целевых программ, в том числе:

          - Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации (2008-2020 гг.);

          - Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года;

          - Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года;

Схема разработана в соответствии с целями и задачами развития Архангельской области, сформулированными в документах социально-экономического и территориального планирования, в том числе в проекте Схемы территориального планирования Архангельской области, Объединенными схемами территориального планирования частей Архангельской области. Проектные решения схемы учитывают необходимость создания благоприятных условий для реализации долгосрочных (региональных) целевых программ.

Работа над схемой включала следующие основные этапы:

          - сбор и анализ исходных данных, включая природно-ресурсный блок, экономический блок, социальную сферу, экологию, функционально-планировочную организацию территории, структуру земельных ресурсов, транспортную и инженерную инфраструктуру;

          - подготовка вариантов территориального планирования на основе анализа основных тенденций, параметров долгосрочного развития муниципального района;

          - подготовка обосновывающих материалов по комплексной оценке территории, планировочной организации территории, развитию транспортной, инженерной инфраструктуры, охране окружающей среды и др., разработка графических материалов;

          - разработка утверждаемой части – положений о территориальном планировании.

В схеме использованы материалы, подготовленные организациями, органами и структурными подразделениями Администрации муниципального района.

Реализация схемы территориального планирования планируется в следующие сроки:

          - первая очередь строительства – до 2025 год;

          - расчетный срок строительства – до 2035 год.

В целях обеспечения комплексности развития территорий и информационной целостности проекта в обосновывающих материалах и положениях приведены данные по существующим и планируемым территориям и объектам капитального строительства федерального и регионального значения. Однако, в соответствии с законодательством, данные объекты не относятся к утверждаемым мероприятиям схемы территориального планирования муниципального района.

## 1.2. Цели и задачи проекта

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, схема территориального планирования муниципального района является документом территориального планирования, направленным на определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Основной целью разработки схемы является формирование долгосрочной стратегии градостроительного развития, обеспечивающей устойчивое социально-экономическое, пространственное и инфраструктурное развитие территории.

В схеме решаются следующие задачи:

          - проведение комплексной оценки природных, социально-экономических, планировочных, инфраструктурных, экологических условий и ограничений развития территории;

          - разработка предложений по совершенствованию системы расселения, сельских поселений во взаимосвязи с основными направлениями социальной и экономической политики развития Архангельской области;

          - обеспечение размещения объектов капитального строительства местного значения с учетом расчетной численности населения и прогнозируемых показателей социально-экономического развития муниципального района для удовлетворения потребностей населения в жилье, местах приложения труда, объектах социальной инфраструктуры и иных объектов обслуживания и повышения инвестиционной привлекательности муниципального района;

          - улучшение условий проживания населения посредством развития социальной и транспортно-инженерной инфраструктуры;

          - мероприятия по улучшению экологической обстановки, развитию системы природоохранных территорий, сохранению историко-культурного потенциала;

          - обеспечение учета интересов Российской Федерации, Архангельской области и поселений в составе муниципального района при осуществлении территориального планирования и размещении объектов капитального строительства;

          - обеспечение условий для осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального района, в том числе:

              - определение территорий перспективных для строительства жилищного фонда, объектов коммунальной и социальной структуры;

              - размещение объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, промышленных объектов, объектов по переработке, утилизации, складированию и захоронению производственных и бытовых отходов.

              - снижение риска возникновения и уменьшение последствий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Схема территориального планирования муниципального района является основой для разработки документации по территориальному планированию поселений, иной документации, обеспечивающей устойчивое развитие территории муниципального района.

## 1.3. Административно-территориальное устройство

Онежский муниципальный район граничит с Плесецким и Приморским муниципальными районами Архангельской области и Республикой Карелия.

В соответствии с Уставом муниципального района территорию Онежского муниципального района образуют территории следующих городских и сельских поселений:

- Городские поселения:

  - «Малошуйское» (деревни Абрамовская, Кушерека, Унежма, рабочий поселок Малошуйка, железнодорожный разъезд Шунданец);

  - «Онежское» (город Онега);

- Сельские поселения:

  - «Золотухское» (поселки Золотуха, Куша, Унежма и железнодорожная станция Сулозеро) с административным центром в поселке Золотуха;

  - «Кодинское» (поселки Глазаниха, Кодино, Мудьюга, Сухая Вычера и железнодорожные разъезды Косторучей, Рименьга, Тесовка, 315 км) с административным центром в поселке Кодино;

  - «Нименьгское» (деревни Ворзогоры, Нименьга, Юдмозеро; поселки Нименьга, Шаста; железнодорожные станции Нименьга, Поньга и железнодорожный разъезд Шастинский) с административным центром в поселке Нименьга;

  - «Покровское» (деревни Кянда, Лямца, Нижмозеро, поселки Верхнеозерский, Маложма, Покровское и села Пурнема, Тамица) с административным центром в поселке Покровское;

  - «Порожское» (деревни Амосовская, Андозеро, Вонгуда, Грибановская, Каменное, Карамино, Корельское, Макарьино, Медведевская, Наумовская, Павловская, Семеновская, Усть-Кожа, Чижиково, поселки Анда, Ватега, село Порог, железнодорожная станция Вонгуда и железнодорожные разъезды Грибаниха, 243 км) с административным центром в селе Порог;

  - «Чекуевское» (деревни Анциферовская, Анциферовский Бор, Большая Фехтальма, Большое Шарково, Большой Бор, Букоборы, Вазенцы, Великосельская, Верховье, Воймозеро, Грихново, Залесье, Затезье, Канзапельда, Карбатово, Каска, Клещево, Копыловка, Кутованга, Кялованга, Малая Фехтальма, Малое Шарково, Медведево, Мондино, Наволок, Нермуша, Павловский Бор, Пачепельда, Пертема, Пияла, Поле, Посад, Прилуки, Прошково, Пянтино, Сельский Бор, Сырья, Таборы, Усолье, Филява, Хачела, Хаяла, Целягино, Чешьюга, поселки Ковкула, Шомокша и село Чекуево) с административным центром в деревне Анциферовский Бор;

- и межселенные территории.

Административным центром Онежского муниципального района является город Онега.

Численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2012г. составила 34403 человека, в том числе городского населения – 23838 человек (г.Онега – 21017 человек, пгт.Малошуйка – 2821 человека), сельского населения – 10565 человек.

Численность населения городских и сельских поселений по состоянию на 01.01.2012г.:

- Золотухское – 965 чел.

- Кодинское – 2383 чел.

- Малошуйское – 3056 чел.

- Нименьгское – 1099 чел.

- Онежское – 21017 чел.

- Покровское – 1794 чел.

- Порожское – 1237 чел.

- Чекуевское – 2852 чел.

## 1.4. Краткая историческая справка и общие сведения о районе

Онежский район находится в северо-западной части Архангельской области, занимая южную часть побережья Онежской губы Белого моря Площадь – 24,7 тысячи квадратных километров. На северо-востоке район граничит с Приморским районом, на юге и юго-востоке с Плесецким районом, на западе с республикой Карелия, c севера в него врезается Онежская губа Белого моря, деля берега на восточный – Онежский и западный – Поморский.

Наиболее населенная и обжитая часть района – восточная, бассейн нижнего течения реки Онеги. На западе – леса и болота со множеством озер. Большинство рек района (Онега и др.) относится к бассейну Северного Ледовитого океана, а Илекса с притоками – к бассейну Атлантического океана.

Почвенный покров района – различные подзолы. Самая распространенная порода лесов – ель. Из зверей чаще встречаются: лось, медведь, в западной части – олень, рысь, росомаха, волк, лисица, белка, куница, ондатра, заяц; из птиц – тетерев, глухарь, рябчик, дятел, синица; из рыб: морские – сельдь, навага, корюшка, камбала; речные – щука, окунь, налим.

На границе Онежского района и Карелии расположен национальный парк «Водлозерский». В районе Кож-озера в 2002г. образован Кожеозерский природный парк. Планируется создание парка «Онежское поморье» на оконечности Онежского полуострова. На притоке реки Кожи – Сывтуге – красивейший водопад Падун, гидрологический памятник природы

О поселении в устье реки Онеги впервые упоминает устав Новгородского князя Святослава Олеговича в 1137 г. До прихода новгородцев – первых поселенцев край был заселен угрофинскими племенами под собирательным названием «чудь белоглазая». Для новгородцев главной притягательной силой была пушнина. Дремучие леса в избытке давали дичь, мех, воск, отборный строевой лес. Сюда, в устье реки Онеги, в поисках мест для хлебопашества и промыслов устремились тысячи людей. В новгородских географических картах XII-XIII вв. на месте города Онеги значилось поселение «Погост на море». С приходом новгородцев в XIV в. поселение получило название Усть-Онега и перешло в собственность Марфы Борецкой – известной новгородской посадницы. В XVII веке Усть-Онега была пожалована в собственность Кийскому Крестному монастырю. В 1780 г. селение Усть-Онежское получило статус уездного города Онега Архангельской губернии, а первый генеральный план застройки города высочайше утвержден Екатериной II в 1784 г. Главным занятием его жителей в то время были лесозаготовки и торговля лесом. С 1896 г. начали осуществляться регулярные грузопассажирские морские перевозки В устье рек Анда и Поньга, впадающих в Онегу, возникают первые в России лесозаводы с водяными приводами, работающими на экспорт. На онежских плотбищах с незапамятных времен строились суда для архангельских, каргопольских, холмогорских купцов, Соловецкого, Николо-Карельского, Михаила-Архангельского, Пертоминского монастырей.

Район образован в июле 1929 года из Кяндской волости, Онежской волости и Поморской волости Онежского уезда, ликвидированного 14 января 1929 года. С января 1929 по июль 1930 года территория района входила в состав Архангельского округа Северного края. В 1931 году к 19 сельсоветам Онежского района присоединили 11 сельсоветов упраздненного Чекуевского района.С тех пор район неоднократно преобразовывался. Некоторое время входил в состав Плесецкого промышленного района.

12 января 1965 года Онежский район был восстановлен. В 2006 году был образован Онежский муниципальный район, в составе которого были созданы восемь поселений.

Основу экономики Онеги и Онежского района составляет лесопромышленный комплекс. Наиболее крупными лесозаготовительными и лесоперерабатывающими предприятиями являются акционерные общества «Онежский ЛДК», «Онегалес», «Онежское лесосплавное предприятие», «Кодинолес», «Малошуйкалес», «Нименьгалес». Такая специализация Онежского района обусловлена прежде всего наличием на территории устойчивой лесосырьевой базы и сложившейся за многие годы производственной инфраструктурой. (на долю лесных массивов приходится 2,2 млн. га, или 93% всей территории района)

В сельскохозяйственном производстве на территории муниципального образования заняты рыболовецкие колхозы и фермерские крестьянские хозяйства. Основными направлениями сельского хозяйства района являются производство молока и мяса, а также выращивание картофеля и других овощных культур.

В связи с тем, что на территории Онежского района разведаны запасы строительного камня и песчано-гравийных смесей, были определены перспективы развития промышленности стройматериалов.

Не смотря на то, что экономика Онежского района в настоящее время претерпевает значительные трудности, имеются возможности для улучшения экономического состояния района.

Перспективными направлениями развития района могут быть глубокая переработка древесины и развитие Онежского морского порта. Ведутся работы по завершению строительства автодороги Онега – Северодвинск и реализации масштабного проекта строительства лыжно-биатлонного комплекса, намечается реализации крупного инвестиционного проекта по модернизации производства предприятия Онежского лесопильно-деревообрабатывающего комбината. Этот проект в январе нынешнего года был включен Минпромторгом России в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Результатами его реализации должны стать увеличение производства пиломатериалов и технологической щепы, а также создание новых рабочих мест, что особенно важно для Онежского района, где уровень безработицы – один из самых высоких в области. Планируется возрождение традиционных для Онежского района видов деятельности: лесопереработка, рыбная промышленность, туризм.

# 2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ

## 2.1. Климат

По своим географическим и климатическим характеристикам Онежский муниципальный район приравнен к районам Крайнего Севера.

В целом климат Онежского района характеризуется среднегодовой температурой воздуха +0,8оС и холодной продолжительной зимой, которая длится около 165-170 дней. Устойчивый снежный покров устанавливается в первой декаде ноября. Снег сходит в среднем в конце апреля - начале мая. Таяние, как правило, дружное, часто при ярком солнце и ветре. Лето короткое, прохладное, дождливое. Территория района находится в зоне избыточного увлажнения. Среднегодовое количество осадков составляет около 600 мм, при этом основное количество осадков приходится на теплый период года.

Главными климатообразующими факторами являются:

- близость частично незамерзающего Белого моря, которое оказывает сглаживающее влияние на климат, смягчая зимние заморозки и понижая летние температуры;

- близость Северного Ледовитого океана. Большие площади, покрытые круглогодично льдами, негативно влияют на испарение, делая тем самым арктические воздушные массы сухими;

- циркуляция атмосферы. Частая смена воздушных масс, приносящих с Атлантики циклоны, а с Арктики антициклоны, делает погоду района неустойчивой в течение всего года;

- количество солнечной радиации. В зимний период, с наступлением «полярной ночи», количество солнечной радиации минимально, а в летний период солнце практически не заходит за горизонт и, как следствие, количество солнечной радиации резко возрастает.

Северная и южная части района значительно отличаются по некоторым климатическим показателям.

Климат приморской части района субарктический морской. Онежский залив, защищенный от северных и северо-восточных ветров, отличается значительным количеством теплых и ясных дней. Контраст состояния погоды в этом заливе, по сравнению с другими частями Белого моря, настолько велик, что, как утверждает старая Лоция Белого моря, при входе только в его устье чувствуется более высокая температура. Такой климат позволял поморам в районе устья р..Онеги выращивать картофель, а на Кондострове и Кийострове разводить и более теплолюбивые овощи.

Для климата Онежского полуострова характерны частая смена воздушных масс, а также перемещение воздушных фронтов и связанных с ними циклонов, что вызывает неустойчивость погоды. Температура воздуха может колебаться от минус 45(С – зимой, до +34(С - в летнее время. Влажность воздуха изменяется от 55% - летом до 80% и более - в зимний период. Летне-осенние циклоны (летом их насчитывается 8-12, осенью - до 25) приносят дождь и прохладную погоду. В дождливый сезон суммарное количество осадков может достигать более 80 мм за 12 часов. С прохождением зимне-весенних циклонов (всего их до 40) связана пасмурная, но теплая погода, нередки оттепели. Наименее облачные месяцы в году - май-июль, когда вероятность пасмурного неба менее 60%. В январе она достигает 75% .

Из-за неравномерного нагрева суши и моря в холодный период дуют ветры южной четверти горизонта, а в теплый - более влажные, северо-западные. Летом юго-восточный ветер приносит непогоду. Характерны сильные ветры (в т.ч. смерчи и шквалы), при порывах скорость ветра может достигать 30 м/сек.

Климат южной части района и, в частности, территории Водлозерского национального парка, умеренно-континентальный. Средняя температура января - 12°С. Средняя температура июля +16°C.

Район кряжа Ветреный пояс отличается обильными снегопадами и многоснежием. В отличие от района г.Онега, где средняя высота снежного покрова в феврале составляет 52 см, на кряже она несколько больше, а в отдельны зимы достигает 70-80 см. В районе часты метели, не исключены внезапные оттепели под воздействием юго-западных ветров. Снег на Ветреном Поясе очень рыхлый и сыпучий. При солнечной погоде в начале марта можно встретить на открытых болотистых пространствах подобие наста.

Регулярные метеорологические наблюдения проводятся на метеостанции г.Онега (табл. 2.1, 2.2). По среднемноголетним данным среднегодовая температура в г.Онега составляет +1,3°С. Переход от отрицательных температур к положительным и обратно происходит в середине апреля и конце октября. Первые заморозки могут наблюдаться с середины сентября, а последние - в конце мая. Продолжительность безморозного периода 106 дней. Самый холодный месяц – январь (среднемесячная температура -12°С), а самый теплый – июль (среднемесячная температура +15,9°С). Абсолютный минимум температур -46°С, абсолютный максимум +33°С.

Таблица 2.1.

Среднемесячная и годовая температура воздуха на метеостанции г.Онега

| Месяцы | Год |
| --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 1,3 |
| -12,0 | -11,6 | -7,2 | 0,1 | 6,4 | 12,7 | 15,9 | 13,9 | 8,4 | 1,9 | -3,6 | 9,0 |  |

Таблица 2.2.

Количество осадков по многолетним наблюдениям на метеостанции г.Онега (мм)

| Месяцы | Холодный период | Теплый период | Год |
| --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |  |  |
| 31 | 26 | 22 | 24 | 40 | 52 | 58 | 58 | 71 | 56 | 44 | 37 | 160 | 369 | 529 |

Преобладающими по направлению ветрами в течении года являются юго-восточные, повторяемость которых составляет более 25%.

Наибольшая повторяемость юго-восточных ветров наблюдается в зимний период (до 40%). Летом, наряду с юго-восточными ветрами, велика повторяемость северо-западных ветров.

Сильные ветры являются достаточно редким явлением - не более 7 дней в году. Максимальная их повторяемость отмечается в осенний период, минимальная – весной. Количество дней со штилем – 8.

Часто отмечаются туманы – до 28 дней в году, из них 17 - в холодное время года.

По строительно-климатическому районирования РФ (СНиП 23-01-99 «Строительная климатология») большая часть территории Онежского муниципального района располагается в климатическом районе II-В. Крайняя северная часть рассматриваемой территории – Онежский берег Онежского полуострова к северо-западу от залива Ухта – в климатическом районе II-А.

При расчетах систем отопления и вентиляции в населенных пунктах Онежского района СНиП рекомендовано учитывать следующие климатические характеристики:

Климатические параметры холодного периода года:

- температура воздуха наиболее холодных суток

обеспеченностью 0,98 - -38°С;

обеспеченностью 0,92 - -36°С;

- температура воздуха наиболее холодной пятидневки

обеспеченностью 0,98 - -35°С;

обеспеченностью 0,92 - -31°С;

- температура воздуха обеспеченностью 0,94 - -17°С;

- абсолютная минимальная температура воздуха – -43°С;

- средняя суточная температура воздуха наиболее холодного месяца - -7,3°С;

- продолжительность и ср. температура воздуха периода со ср. суточной температурой воздуха ≤0°С – 170 суток, ср. температура - -7,5°С;

- продолжительность и ср. температура воздуха периода со ср. суточной температурой воздуха ≤8°С (отопительный период) – 248 суток, ср. температура - -3,9°С;

- продолжительность и ср. температура воздуха периода со ср. суточной температурой воздуха ≤10°С – 269 суток, ср. температура - -3,0°С;

- ср. месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 85%;

- количество осадков за ноябрь-март – 200 мм;

- преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – юго-восточное;

- ср. скорость ветра за период со ср. суточной температурой воздуха ≤8°С – 3,4 м/с.

Климатические параметры теплого периода года:

- барометрическое давление – 1010 мм рт.ст.;

- температура воздуха обеспеченностью 0,95 - +19,7°С;

- температура воздуха обеспеченностью 0,99 - +24,5°С;

- ср. максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца - +21,2°С;

- абсолютная максимальная температура воздуха - +36°С;

- ср. суточная амплитуда температур воздуха наиболее теплого месяца – 10,1;

- ср. месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца – 71%;

- количество осадков за апрель-октябрь – 408 мм;

- суточный максимум осадков – 72 мм;

- преобладающее направление ветра за июнь-август – северо-западное;

- максимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль – 2,7 м/с.

Глубина промерзания грунтов не превышает 60 см при нормальном снежном покрове и достигает 140 см в малоснежные зимы на открытых участках.

## 2.2. Рельеф и ландшафты

По характеру рельефа территория района представляет собой волнистую равнину, осложненную низкими грядовыми возвышенностями и переходящую к Онежскому заливу в приморскую низменность. Северо-восточный берег Онежского залива называется Онежским берегом; юго-западный берег залива, от устья реки Онега до порта Кемь, - Поморским берегом (в границах Онежского района располагается южная часть Поморского берега). Побережье Онежского залива покрыто густым лесом, подходящим местами вплотную к береговой черте.

Северо-восточная граница района (на Онежском п-ове) проходит по Онежской гряде (абс. высотные отметки 150-200 м, максимальная – 202 м), представляющей собой цепь камовых песчано-глинистых холмов с замкнутыми озерными котловинами (оз.Мяндозеро, оз.Важмозеро, оз.Солозеро). Эта территория характеризуется холмисто-моренным, холмисто-грядовым ледниковым рельефом. Юго-западный склон Онежской гряды спускаются к берегу террасами. Ширина первой лесистой террасы 5-9 км. Ширина второй, прибрежной, террасы 2,5-3.5 км, она также покрыта лесом. Эта терраса, местами размытая реками и ручьями, оканчивается обрывом. Берег Онежского залива, между мысом Чесменский (крайняя северная часть рассматриваемой территории) и устьем реки Онега окаймлен отмелью шириной до 15 км с глубинами менее 10 м.

Южный (Поморский) берег залива почти на всем протяжении низменный и каменистый. Он представляет собой сочетание террасированных болотистых равнин с выходами кристаллических пород и моренными нагромождениями. Покрытые лесом возвышенности находятся в 2-3,5 км от берега. К берегу местами подступают отдельные невысокие горы (Ворзогоры – выс. отм. 45 м, Важенгора – выс. отм. 72 м). Мысы, образованные склонами этих гор, возвышенны и круто обрываются к урезу воды в заливе.

Характерной особенностью Поморского берега является наличие около него многочисленных островков, скал и банок, вследствие чего прибрежная зона имеет типично шхерный характер. Кромка шхер местами удалена от материкового берега на расстояние до 35 км. Наиболее крупные из островов на акватории Онежского района – Хедостров (421 га) и остров Кий (70 га), состоящий из двух частей, соединенных между собой узким низменным перешейком. В северо-западной и юго-восточной частях острова Кий возвышаются гранитные скалы высотой до 27 м, В южной части острова находится церковь Крестного монастыря, которая возвышается над сосновым лесом. Вблизи острова Кий имеется несколько небольших гранитных островков, лишенных растительности. Вообще мелкие острова шхер преимущественно лишены растительности и иногда покрыты лишь слоем торфа, крупные острова в большинстве поросли лесом.

Берега Онежского залива, особенно южный, изрезаны множеством губ и бухт, большинство бухт мелководны. Наиболее крупным заливом Онежского берега является губа Ухта. Низменные песчаные берега этой губы покрыты травой, а местами - хвойным лесом. В вершину губы впадает река Ухта. По Поморскому берегу наиболее крупной бухтой является губа Нименьга, В губу Нименьга впадают реки Нименьга, Малошуйка и Кушерека, а также множество ручьев. Берега губы окаймлены отмелью шириной 2-3,5 км. Глубины в губе составляют не более 7-8 м, грунт дна - ил и песок. Берега губы Нименьга низменны, покрыты мхом, травой и кустарником. Далее в глубь материка местность повышается. в 4 км от берега растет высокий хвойный лес.

В кутовую часть Онежского залива впадает главная водная артерия района – река Онега. Оба берега в устье реки низменные. В 4,5 км выше устьевого мыса Пихнемский правый берег начинает постепенно повышаться, и в 5-7 км от устья в районе порта Онега он образован песчано-глинистыми обрывами. Крутизна левого берега реки постепенно увеличивается по мере продвижения вверх по реке от широкой низменности в районе мыса Пильский.

В юго-западной части Онежского района выделяется кряж Ветреный пояс с абсолютными отметками 200-300 м (максимальная высотная отметка 345 м – гора Олонгора). Он уступом возвышается над приморской равниной Поморского берега и представляет собой невысокую горную цель с отдельными скалистыми останцами, протягивающуюся с юго-востока на северо-запад более чем на 200 км. Северо-восточные склоны Ветреного Пояса круты и разрезаны руслами коротких, бурных рек Малошуйки, Нименги, Кушереки, Игиши, Порсы. Более многоводные реки: Кожа и Нюхча, прорезают Пояс. Они вытекают из озер юго-западного склона этой горной гряды, который в целом значительно положе. На юго-востоке грядовая возвышенность Ветреного Пояса выхолаживается лишь у Бирючевских порогов реки Онеги (за пределами рассматриваемой территории).

Гряда горного кряжа Ветреный Пояс является выступом древнего архейского фундамента – восточной части Балтийского кристаллического щита, покрытым тонким фрагментированным чехлом конечно-моренных образований (конечно-моренные гряды, моренные холмы, скопления эрратических валунов).

К юго-западу от горной гряды Ветреный Пояс за границы Онежского района простирается Озерное Прионежье – заболоченная равнина с абс. отметками поверхности 180-200 м и множеством мелких озер.

Ландшафты территории Онежского района весьма разнообразны.

Рельеф Онежского полуострова образует несколько типов северного ландшафта: прибрежную низменность - лайду, береговой уступ из старых дюн с глубокими речными врезами и пояс моренных гряд.

Поморский берег Онежского залива характеризуется приморским шхерным ландшафтом с множеством скалистых островов и береговых бухт.

Кряж Ветреный Пояс отличается низкогорным ландшафтом с наложенными ледниковыми формами – моренными грядами и холмами, эрратическими валунами.

Озерное Прионежье, простирающееся к юго-западу от Ветреного Пояса, представляет собой обширные водно-болотные угодья.

Восточная часть района охватывает широкую низменную долину нижнего течения р.Онега с пойменными лугами и низкими лесистыми берегами.

По характеру растительности Онежский район входит в подзону северной тайги с преобладанием хвойных лесов и заболоченных ельников. Почвенный покров района - различные подзолы. Самая распространенная порода лесов - ель. Почти все побережье Онежского залива покрыто густым лесом, который часто подступает вплотную к береговой черте. По береговому уступу Онежского берега встречаются сосновые боры, березовые рощи и отдельные лиственницы. В подлеске лиственных пород - черная и красная смородина, морошка, брусника, клюква, черника. На отдаленных от берега участках распространены болотные массивы. По речным долинам в условиях лучшего дренажа растут густые холмовые ельники.

Кряж Ветреный Пояс и его окрестности покрыты глухой тайгой. Ближе к Онежской губе она представлена заболоченными еловыми лесами. Далее к берегу среди мхов поднимаются сосновые боры на песчаных моренных грядах.

Второе место по площади после лесов на Ветреном Поясе занимают болота верхового и переходного типов. Обширные водораздельные болота сформированы прямо на твердых кристаллических породах. На склонах бассейна р.Илексы и в обрамлениях озерных котловин преобладают болота на рыхлых наносах. Заболоченность территории составляет около 30 %.

## 2.3. Гидрологическая характеристика и использование поверхностных вод

Большой объем атмосферных осадков и связанный с ним положительный водный баланс (превышение атмосферных осадков над испарением), а также относительно однородные природные условия обусловили формирование на территории Онежского района густой и относительно равномерной гидрографической сети.

Большинство рек и водоемов района, за исключением р.Илекса (бассейн Онежского озера), относятся к бассейну Белого моря и впадают в его залив – Онежскую губу.

Онежский залив шириной 50-70 км омывает территорию района с севера и северо-запада. Глубины в большей части Онежского залива составляют менее 50 м. В средней части залива имеются обширные районы с глубинами менее 20 м. Северо-восточный берег Онежского залива приглуб, а южный берег окаймлен отмелью с глубинами менее 20 м и шириной до 35 км. Рельеф скалистого дна на этой отмели неровный, поднимается над водой многочисленными островами. На акватории залива, особенно в его южной части, часто встречаются и большие острова, поросшие лесом, и множество каменистых, безлесных, покрытых мхом и карликовой березой мелких луд различной величины. Между островами отмечается большое количество скал-корг, банок (мелей).

Северная часть залива, не замерзают, а покрываются дрейфующим торосистым льдом, образующим нагромождения на отмелях и банках. Льдом покрывается только кутовая часть залива к востоку от линии, соединяющей губу Ухта с губой Нименьга. Но и здесь очень часто зимой при северо-западных сильных ветрах лед взламывается, а при южных ветрах - выносится на мели.

В Онежский залив впадает много рек, наибольшая из них - река Онега. Большинство рек несудоходны; только некоторые из них доступны для плавания судов с малой осадкой, да и то лишь в пределах устья. Перед устьями рек лежат осыхающие бары, иногда весьма обширные.

Река Онега является важнейшей водной артерией района. Общая длина реки составляет 416 км, площадь бассейна – 56 900 км². Годовой объем стока – 15.9 км3. Средний многолетний расход воды – 505 м3/с.

Река берет начало из озера Лача (за пределами Онежского района). В границах рассматриваемой территории находится участок нижнего течения длиной около 200 км.

В 75 км от устья река разделяется на Большую Онегу и Малую Онегу, которые затем вновь сливаются. Возле города Онега река впадает в Онежскую губу Белого моря. Дельты у Онеги нет, приливно-отливные течения Белого моря не дали ей сформироваться сразу же размывая наносы, которые выносит река. Перед устьем реки Онега лежит обширный, местами осыхающий бар - отмель с глубинами менее 5 м. В полную воду суда с осадкой до 6,0 м могут подняться по реке до лесозавода № 32-33, а с осадкой до 4,7 м - до городского рейда г.Онега.

На всем своем протяжении по территории Онежского района река течет по равнине, местами образуя широкие плесы (до 450 м), местами сужаясь до 40 м. На равнинных участках скорость течения составляет 0,3-0,8 м/с, в узких местах наблюдаются пороги.

В целом река имеет порожистый характер течения - из больших северных рек Онега - самая порожистая река. В нижнем течении реки Онега наиболее трудно проходимыми порогами издавна считались Кокоринские (18-26 км от устья), на протяжении 8 км вода там падает на 9,5 м. В этом месте реку пересекает моренная гряда, и берега реки повышаются отдельными «горами». Кокоринские пороги состоят из 26 валунных переборов. Здесь находится верхняя граница устьевой области Онеги. Ниже порогов ширина реки начинает быстро возрастать, у города Онеги она достигает уже 900 м, ниже по течению увеличивается до 1500 м и русло реки разделяется на два рукава - Двинский и Карельский, разделенные островом Кий. Карельский фарватер ведет к устью реки между осыхающей мелью, на которой лежат гранитные острова Кий, Сельдяные Луды и островок Горонтьев, и отмелью, окаймляющей мыс Пильский. Глубины на фарватере реки 2,7-4,4 м, далее вверх по течению глубины в реке Онега небольшие.

Приливно-отливные колебания уровня распространяются по р.Онеге до ее нижних (Кокоинских) порогов. Скорость приливно-отливных течений и колебания уровня зависит от направления ветра и сезонного объема стока реки. Весной течение реки очень сильное, поэтому приливное течение в устье едва заметно. На высоту прилива влияют господствующие ветры северо-западных румбов, которые всегда увеличивают подъем воды при приливе на величину от 0,3 до 1,5 м. При южных и юго-восточных ветрах наблюдается большой спад воды.

Входя в Онежскую губу, приливная волна дважды в сутки вызывает подъем воды в устьевой части Онеги, продолжающийся 5 ч 44 мин. Средняя скорость распространения ее составляет 20 км/ч. Из-за резкого поднятия высотной отметки русла у Кокоринских порогов и уменьшения глубин, прилив в полную силу ощущается только первые 5-7 км от устья. Выше по течению Онеги приливная волна начинает затухать. Уже в 15 км выше устьевого створа подъем уровня полной воды уменьшается на 60%, в 19 км — на 85%, а в 25 км — на 98%. Средняя величина подъема воды в прилив у острова Кий, вблизи устьевого створа, составляет 2,4 м, возле города Онеги — около 1 м, а у Кокоринских порогов влияние приливов уже практически не ощущается.

Помимо приливов на устьевом участке Онеги наблюдаются довольно значительные ветровые нагоны воды с моря. В 1962 г. нагонный уровень воды превышал средний многолетний уровень полной воды возле города Онеги на 1,8 м, при этом общий подъем воды достиг 2,8 м. В 1982 г. у города Онеги опять был зафиксирован очень высокий подъем воды, даже у горы Жеребцовой, возле Кокоринских порогов, вода поднялась тогда почти на 0,5 м.

Для участка нижнего течения реки Онега в границах Онежского района высокие весенние половодья, летняя межень, дождевые паводки и низкая зимняя межень характерны лишь выше Кокоринских порогов. Водный режим ее ниже Кокоринских порогов по течению определяется во многом морем.

Бурное и высокое половодье на Онеге случается редко. Большей частью оно растягивается на длительное время, вода в реке поднимается медленно и достигает наивысшего уровня лишь через 15-20 дней после ее вскрытия ото льда. Этому способствуют частые возвраты холодов и неодновременность вскрытия ото льда как самой Онеги на отдельных участках, так и ее притоков. Примерно семь раз в течение 30 лет на Онеге наблюдается двухпиковое половодье с разрывом между максимумами подъема воды в 2-3 недели.

За все годы наблюдений наибольшая амплитуда колебаний уровней воды в нижнем течении р.Онега (гидропост Порог), с учетом не только годовых и сезонных колебаний водности, но и вызванных влиянием моря, составила 6 м.

Таблица 2.3.

Наибольшие амплитуды колебаний уровней воды в р.Онега за многолетний период

| Река | Пункт | Уровень воды над нулем поста, см | Амплитуда, см |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | высший | низший |  |
|  |  | уровень | год | уровень | год |  |
| Онега | Порог | 525 | 1957 | -80 | 1950 | 605 |

Среднее годовое значение расхода воды в устье Онеги составляет 505 м3/с (15,9 км3/год). Как правило, средняя многолетняя величина расхода весеннего половодья превосходит его примерно в шесть раз, достигая 3000 м3/с. Самый большой расход воды у деревни Порог был отмечен 23.05.1966 г. - он составил 4930 м3/с. Зимой, в январе-марте, когда осадки накапливаются в виде снега, расход воды в Онеге уменьшается в устье до 115 м /с, а в летнюю межень - до 116 м3/с. Но летняя межень часто прерывается дождевыми паводками. Наименьший расход воды у с. Порог, зарегистрированный 5.02.1956 г., был равен 82,6 м3/с.

Таблица 2.4.

Колебания расхода воды а р.Онега за многолетний период

| Река | Пункт | Площадь водосбора, км2 | Расход воды, м3/с |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | средний | наибольший | наименьший |
|  |  |  |  | расход | год | расход | год |
| Онега | Порог | 55700 | 485 | 4930 | 1966 | 82,6 | 1956 |

Весной в половодье пойменный участок между пристанями Турчасово (юго-восточная граница района) и Порог обычно заливается водой на 0,5-1,0 м. На участке, где река разбивается на два рукава (возле пристани Чекуево), в годы высоких половодий возникает большой, площадью в 50 км 2, разлив.

Весенними паводками затапливаются следующие населенные пункты Онежского района: д. Абрамовская, д. Кушерека, д. Нименьга, п. Кодино, п. Покровское, д. Тамица, д. Кянда, д. Малое Шарково, д. Прошково, д. Пертема, д. Акулиха, д. Малая Фехтальма, д. Большая Фехтальма, п. Шомокша, д. Клещево, д. Кялованга, д. Пияла, д. Филява, д. Мудьюга, д. Верховье, д. Чекуево, д. Пянтино, д. Наволок, д. Усть-Кожа, с. Порог.

Замерзание р.Онега начинается с устьевого участка и распространяется вверх по течению около месяца. В начале ноября река Онега в устье, бар и рейды порта покрываются льдом. В устье реки часто на всю зиму остаются полыньи. У деревни Порог река замерзает обычно 14 ноября, в среднем течении – 30 ноября.

Вскрывается река ото льда в конце апреля или в начале мая. Вскрытие реки ото льда происходит начиная сверху вниз по течению. Средняя дата вскрытия Онеги у деревни Порог - 5 мая. Весенний лед идет по реке быстро, образуя на мелководьях заторы, вследствие чего вода во время половодья поднимается, затопляет низменные участки берега.

Заторы льда образуются на участках, где реки разбиваются на рукава и этим снижается пропускная способность основного русла, у мелей и у островов, где занесенные течением льдины оказываются центрами, вокруг которых может развиваться затор. В целом заторы льда возникают на Онеге реже, чем на других северных реках, и бывают не столь мощны, но не учитывать их нельзя. На Онеге заторы льда у села Турчасова, в 143 км от устья, за 39 лет наблюдений отмечались лишь 10 раз. В 1964 г. из-за сильного затора льда в нижнем течении реки уровень воды у города Онеги поднялся на 3,4 м, превысив средний многолетний уровень в прилив на 2,4 м. Как правило, места, где на крупных реках случаются заторы льда, постоянны, поскольку появление их связано с морфометрическими характеристиками русел.

Зажоры льда в нижнем течении Онеги у Кокоринских порогов возникают ежегодно. Скопления шуги там заполняют иногда до 30-50% площади живого сечения реки. В результате зажора льда 8.12.1935 г. у деревни Петуховской, ниже Кокоринских порогов, вода поднялась на 3,3 м над меженным уровнем.

Берега р.Онега сравнительно высокие залесенные, в нижнем течении имеются заливные луга, они располагаются на пойме реки между пристанями Турчасово и Порог, т.е. почти на всем протяжении по Онежскому району. Леса занимают почти 70% территории водосборного бассейна, а болота - от 15 до 30%. Чаще всего это верховые, поросшие редким сосняком, а иногда и открытые моховые болота; большинство из них дают начало рекам.

Наиболее крупные притоки р.Онега в границах рассматриваемой территории - Кодина (Кодьма) и Кожа. Как сама Онега, так и многие ее притоки берут начало в озерах и болотах.

Мелкие водотоки, стекающие в Онежский залив с Онежской гряды (Онежский п-ов) имеют длину до 30 км (реки Лямца, Вейга, Ухта, Кянда, Маложма, Тамица и др.), характеризуются узким, извилистым и мелководным руслом и быстрым порожистым течением. Как правило, их правый берег низменный, покрыт хвойным лесом; левый берег возвышенный, также облесенный, часто имеет песчано-каменистые обрывы.

Реки, стекающие с кряжа Ветреный Пояс (реки Малошуйка, Акан, Игиша, Бол. Нюгуса, Мал. Нюгуса, Куруса, Талзанга и др.), несколько крупнее. Прорезая горную гряду Ветреный Пояс они образуют много порогов. На притоке реки Кожи – Сывтуге, находится красивейший водопад Падун - гидрологический памятник природы. В своем нижнем течении реки Ветреного Пояса, выходя на приморскую низменность, приобретают спокойный характер. песчано-глинистые берега их низменны, часто заболочены, русло извилистое, меандрирующее.

Краткая характеристика водотоков территории Онежского района и ширина установленных водоохранных зон по их берегам приведена в табл. 2.5, 2.6. 2.9.

Таблица 2.5.

Характеристика рек протяженностью 10 км и более

| Название водотока | Куда впадает | Протяженность (км) | Ширина ВОЗ (м) |  | Название водотока | Куда впадает | Протяженность (км) | Ширина ВОЗ (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аглинручей | руч. Суласручей | 12 | 100 |  | Ниж.Юкса (Верх.Юкса) | р.Кожа | 18 | 100 |
| Акан (р.Кадрека) | р. Нименьга | 32 | 100 |  | Нижма (Нижмо- зерка, Сосновиха) | Онежский з-в (Белое море) | 54 | 200 |
| Анда | р. Онега | 18 | 100 |  | Никодимка (Хозега) | р.Подломка | 68 | 200 |
| Арестовский | р. Сюзьма | 10 | 100 |  | Нимеша | р.Сывтуга | 19 | 100 |
| Бабья | Двинская губа (Белое море) | 22 | 100 |  | Нюльнюга | прот.Онега | 23 | 100 |
| Березовка | р. Подломка | 16 | 100 |  | Няпручей | р.Мал.Нюгуса | 16 | 100 |
| Березовый | р. Солза | 41 | 100 |  | Олова (Олава) | р.Илекса | 42 | 100 |
| Бол. Азика | р. Лилесвера | 24 | 100 |  | Оченьга (Заозер- ская Оченьга) | р.Онега | 19 | 100 |
| Бол. Енгиш | Р. Чусрека | 25 | 100 |  | Павручей | р.Вонгуда | 18 | 100 |
| Бол.Корнежка | р.Онега | 44 | 100 |  | Палова (Полоба) | Онежский з-в (Белое море) | 17 | 100 |
| Бол.Лименца | Онежский з-в (Белое море) | 11 | 100 |  | Парзаручей | р.Мал.Нюгуса | 10 | 100 |
| Бол.Минина | р.Подломка | 15 | 100 |  | Парзучей | р.Мал.Нюгуса | 11 | 100 |
| Бол.Нюгуса | р.Игеша | 53 | 200 |  | Пашручей | р.Кодина | 17 | 100 |
| Бол.Парманжа | р.Верхняя | 17 | 100 |  | Паш-ручей | р.Поньга | 28 | 100 |
| Бол.Урзуга | р.Лая | 120 | 200 |  | Пеза | р.Чешьюга | 19 | 100 |
| Бол.Шабин | р.Чешьюга | 13 | 100 |  | Пекельница | р.Мудьюга | 20 | 100 |
| Бол.Шуйка | р.Никодимка | 42 | 100 |  | Пенов Верхний | р.Ниж.Тезла | 11 | 100 |
| Варбручей | р.Нюхча | 10 | 100 |  | Пенов Нижий | р.Ниж.Тезла | 12 | 100 |
| Великоозерный | руч.Кост-ручей | 12 | 100 |  | Перевесный | р.Солза | 12 | 100 |
| Верх.Иг | р.Онега | 23 | 100 |  | Петоручей (Пачеручей) | р.Игеша | 11 | 100 |
| Верх.Рочева | р.Онега | 31 | 100 |  | Пешручей | оз.Пешозеро | 10 | 100 |
| Верх.Тезла | р.Онега | 57 | 200 |  | Пильема | Онежский з-в (Белое море) | 11 | 100 |
| Верх.Тесовка | р.Тесовка | 10 | 100 |  | Пилька | р.Кодина | 10 | 100 |
| Верхняя | оз.Кераж- оз.Калгачинское- р.Илекса | 37 | 100 |  | Подломка | оз.Кожозеро- р.Кожа | 110 | 200 |
| Видручей | р.Кушерка | 16 | 100 |  | Подрезной | р.Канза | 12 | 100 |
| Вижа | оз.Шидозеро- р.Подломка | 11 | 100 |  | Понгосов | руч.Пашручей | 16 | 100 |
| Виленьга | р.Кожа | 21 | 100 |  | Поньга | р.Онега | 22 | 100 |
| Волгуда | р.Нюхча | 16 | 100 |  | Порня | р.Малошуйка | 18 | 100 |
| Вонгуда | р.Онега | 57 | 200 |  | Порса | р.Сывтуга | 81 | 200 |
| Воя | р.Верх.Тезла | 57 | 200 |  | Пуга | р.Токша | 36 | 100 |
| Воя | р.Кянда | 30 | 100 |  | Пурнема(Турнема) | Онежский з-в (Белое море) | 24 | 100 |
| Вычера | р.Кодина | 97 | 200 |  | Пуронга (Пурага,Пуронка) | р.Ухта(Онежск ий залив) | 12 | 100 |
| Гагарий | р.Чешьюга | 13 | 100 |  | Пыссома | р.Шомокша | 52 | 200 |
| Гремячий | р.Игиша | 18 | 100 |  | Рабсарский | р.Нелокса | 12 | 100 |
| Еловый | р.Игеша | 10 | 100 |  | Рассоха Порсы | р.Порса | 19 | 100 |
| Заячка | р.Нюхча | 25 | 100 |  | Рименьга | р.Кодина | 67 | 200 |
| Каватручей | руч.Суласручей | 10 | 100 |  | Рочева | Онежский з- в(Белое море) | 18 | 100 |
| Казанка | р.Солза | 63 | 200 |  | ручей б.н. | р.Нерюга | 15 | 100 |
| Калманка | оз.Кожозеро- р.Кожа | 12 | 100 |  | ручей б.н. | р.Кушерка | 17 | 100 |
| Калморучей | р.Унежма | 13 | 100 |  | ручей б.н. | р.Унежма | 11 | 100 |
| Каменистый | р.Порня | 10 | 100 |  | ручей б.н. | р.Кодина | 10 | 100 |
| Каменный | р.Нименьга | 10 | 100 |  | ручей б.н. | р.Нименьга | 10 | 100 |
| Каменный | оз.Муромское- р.Муромка | 10 | 100 |  | Светлуха | р.Подломка | 10 | 100 |
| Каменный | р.Лямца | 20 | 100 |  | Сегоручей | р.Нюльнюга | 10 | 100 |
| Канза | р.Вычера | 15 | 100 |  | Сензера | р.Кодина | 60 | 200 |
| Карбозерский | р.Лямца | 10 | 100 |  | Сергручей | оз.Солозеро- р.Солза | 10 | 100 |
| Кармага, Ср.карманга,Юг | р.Кодина | 21 | 100 |  | Сиверка | р.Подломка | 19 | 100 |
| Карручей | р.Кодина | 12 | 100 |  | Сивручей | р.Кодина | 22 | 100 |
| Киляручей | р.Малошуйка | 15 | 100 |  | Сокручей | р.Шаста | 17 | 100 |
| Ким-ручей | р.Онега | 18 | 100 |  | Сосновка | Онежский з-в (Белое море) | 19 | 100 |
| Кодина | прот.Онега | 183 | 200 |  | Суласручей | р.Левешка | 18 | 100 |
| Колручей | р.Тамица | 18 | 100 |  | Сухая Ростань | р.Вейга | 12 | 100 |
| Копосара | р.Тамица | 11 | 100 |  | Сухая Ростань | р.Лямца | 18 | 100 |
| Коргручей | р.Тура | 16 | 100 |  | СухаяВычера | р.Вычера | 38 | 100 |
| Коргручей | р.Тура | 16 | 100 |  | Тайручей | р.Тамица | 10 | 100 |
| Коровий | Онежский з-в (Белое море) | 10 | 100 |  | Талзанга | р.Сывтуга | 54 | 200 |
| Костеница | р.Кожа | 36 | 100 |  | Талкручей | р.Мудьюга | 18 | 100 |
| Кост-ручей | р.Кодина | 11 | 100 |  | Тапшеньга | Онежский з-в (Белое море) | 27 | 100 |
| Кривой | Онежский з-в | 11 | 100 |  | Тесовка | р.Нюльнюга | 16 | 100 |
| Кужручей (руч.Куз) | р.Кожа | 22 | 100 |  | Ткачевский | р.Пикельница | 10 | 100 |
| Куруса(Курокса) | р.Порса | 77 | 200 |  | Трошкова | р.Пурнема | 18 | 100 |
| Куруса (Куроса, Курса) | р.Кодина | 16 | 100 |  | Тумая(Кярега) | р.Анда | 43 | 100 |
| Кушкоманец | Онежский з-в (Белое море) | 20 | 100 |  | Тура | оз.Кожозеро- р.Кожа | 25 | 100 |
| Кыскуя | р.Бол.Нюгуса | 37 | 100 |  | Ух-ручей | р.Ухта | 11 | 100 |
| Лапо-ручей | р.Мудьюга | 23 | 100 |  | Ухта | р.Нименьга | 45 | 100 |
| Лапо-ручей | р.Канза | 22 | 100 |  | Ухта | Онежский з-в (Белое море) | 45 | 100 |
| Лебяжий | р.Онега | 11 | 100 |  | Филимонов | р.Подломка | 11 | 100 |
| Левешка | р.Кушерка | 14 | 100 |  | Харога | р.Ниж.Тезла | 22 | 100 |
| Леняручей | оз.Солозеро- р.Солза | 11 | 100 |  | Хендручей | р.Левешка | 20 | 100 |
| Лилесвра (Лиле- стровка) | р.Мудьюга | 34 | 100 |  | Хребтовый | р.Кушерка | 11 | 100 |
| Литосара | р.Вонгуда | 29 | 100 |  | Челкаручей | оз.Солозеро- р.Солза | 16 | 100 |
| Луковой | р.Вычера | 12 | 100 |  | Черный | оз.Мал.Лебяжье (руч.Лебяжий) | 14 | 100 |
| Мал.Енгиш | р.Бол.Енгиш | 20 | 100 |  | Черный | оз.Мал.Лебяжье | 14 | 100 |
| Мал.Корнежка | р.Онега | 33 | 100 |  | Черный | р.Вяга | 11 | 100 |
| Мал.Лименца | Онежский з- в(Белое море) | 14 | 100 |  | Черный Северный | р.Чусрека | 10 | 100 |
| Мал.Минина | р.Подломка | 13 | 100 |  | Чешьюга | р.Онега | 40 | 100 |
| Мал.Нюгуса (Мал.Нюгуша) | р.Игиша | 51 | 200 |  | Чоба | р.Нюхча | 21 | 100 |
| Мал.Сензера | р.Сухая Вычера | 19 | 100 |  | Чунова | р.Кодина | 23 | 100 |
| Мал.Тура | р.Тура | 24 | 100 |  | Чусрека | р.Илекса | 63 | 200 |
| Мал.Чуновский | руч.Сивручей | 10 | 100 |  | Шаста | р.Ухта | 28 | 100 |
| Мал.Шуйка | р.Никодимка | 31 | 100 |  | Шиборучей | р.Малошуйка | 16 | 100 |
| Маложма (с руч.Маложемка) | р.Кянда | 27 | 100 |  | Шидмозерка (Шиндозерка) | р.Подломка | 12 | 100 |
| Межозерка | оз.Чернево- р.Черневка | 31 | 100 |  | Ширмуга (Шур- муга) | р.Ниж.Тезла | 18 | 100 |
| Мотка | оз.Шидозеро- р.Подломка | 10 | 100 |  | Шогла | р.Кодина | 49 | 100 |
| Мудьюга | прот.Онега | 119 | 200 |  | Шомбо-ручей | прот.Онега | 25 | 100 |
| Мяланга | р.Сывтуга | 31 | 100 |  | Шомокша | р.Онега | 84 | 200 |
| Мярсяла | р.Тумая | 12 | 100 |  | Шубручей | р.Кушерка | 26 | 100 |
| Нерюга | оз.Мятозеро (р.Нольнюга) | 53 | 200 |  | Шундонец | р.Малошуйка | 19 | 100 |
| Ниж.Иг | р.Онега | 30 | 100 |  | Юкова | р.Шомокша | 61 | 200 |
| Ниж.Рочева | р.Онега | 38 | 100 |  | Юрк-ручей | р.Вычера | 12 | 100 |
| Ниж.Тезла | р.Онега | 57 | 200 |  | Яичников | р.Порса | 13 | 100 |

Озера. Среди моренных холмов территории Онежского района располагается множество озер. Наиболее крупные из них: Кожозеро, Монастырское, Солозеро, Нельмозозеро, Лузское. Площадь водного зеркала этих водоемов – от 20 км2 до 100 км2. Значительная группа озер имеет площадь около 10 км2: Шидмозеро, Жилое, Шидозеро, Курусское, Вингозеро, Ухтозеро, Колгачинское, Нюхчозеро, Бол. Лебяжье, Бол.Ухтинское, Андозеро. Остальные озера территории мелкие с площадью водного зеркала 0,5-5 км2. Всего в бассейне р.Онеги насчитывается около 3 тыс. озер. Все озера имеют ледниковое происхождение. Краткая характеристика озер рассматриваемой территории приведена в табл. 2.6, 2.7, 2.8.

Таблица 2.6.

Перечень озер, по которым выделены водоохранные зоны

| № п/п | Название озера | Местоположение | Площадь водного зеркала (га) | Ширина ВОЗ (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Участковое лесничество | Квартал |  |  |
| 1 | Акан | Нименьгское | 94 | 67 | 100 |
| 2 | Бабье (Бабьяго) | Нижмозерское | 70 | 229 | 100 |
| 3 | Бахино | Караминское | 18 | 56 | 100 |
| 4 | Белое | Караминское | 17, 18 | 272 | 100 |
| 5 | Белое | Кодинское | 178 | 51 | 100 |
| 6 | Бол.Лахтокозеро | Мудьюжское | 48 | 56 | 100 |
| 7 | Бол.Маркоозеро | Нижмозерское | 8, 9, 28, 29 | 51 | 100 |
| 8 | Бол.Пето | Нименьгское | 85 | 88 | 100 |
| 9 | Бол.Салм-озеро | Нижмозерское | 73 | 72 | 100 |
| 10 | Бол.Сук-озеро | Онежское | 173, 174, 175 | 67 | 100 |
| 11 | Бол.Талзангское | Кожское | 48 | 261 | 100 |
| 12 | Бол.Норг-озеро | Караминское | 57, 66 | 147 | 100 |
| 13 | Бол.Ухтинское | Нименьгское | 38 | 189 | 100 |
| 14 | Бол. Ханкозеро | Малошуйское | 69 | 55 | 100 |
| 15 | Бол.Шаг-озеро | Караминское | 118, 128 | 159 | 100 |
| 16 | Бол.Шормозеро | Чекуевское | 115 | 58 | 100 |
| 17 | Бонг-озеро | Нижмозерское | 246 | 212 | 100 |
| 18 | Варбозеро | Унежемское | 151 | 120 | 100 |
| 19 | Великое | Чекуевское | 115 | 249 | 100 |
| 20 | Великое | Кодинское | 68 | 222 | 100 |
| 21 | Верх.Поньгозеро | Онежское | 196 | 311 | 100 |
| 22 | Верхнее | Нижмозерское | 123, 124 | 690 | 100 |
| 23 | Виленьгское | Кожское | 59 | 79 | 100 |
| 24 | Вожозеро | Унежемское | 134 | 180 | 100 |
| 25 | Войозеро | Нименьгское | 108 | 274 | 100 |
| 26 | Войозеро | Нижмозерское | 149 | 154 | 100 |
| 27 | Вонгозеро (Рябовское) | Нижмозерское | 10, 11 | 212 | 100 |
| 28 | Глубокое | Караминское | 30 | 79 | 100 |
| 29 | Глубоцкое | Нименьгское | АОЗТ им.Мухина | 60 | 100 |
| 30 | Гусиное | Караминское | 24 | 64 | 100 |
| 31 | Доброе | Кожское | 112 | 64 | 100 |
| 32 | Долгое (Шолом) | Кодинское | 64, 65, 66 | 203 | 100 |
| 33 | Зеново | Нименьгское | 30 | 50 | 100 |
| 34 | Зменное | Унежемское | 126 | 51 | 100 |
| 35 | Исть-озеро | Онежское | 173, 174, 175 | 205 | 100 |
| 36 | Кават | Малошуйское | 49 | 264 | 100 |
| 37 | Кадозеро | Нименьгское | 95 | 221 | 100 |
| 38 | Калозеро | Нименьгское | 105 | 83 | 100 |
| 39 | Канзозеро | Прилукское | 115 | 51 | 100 |
| 40 | Канозеро | Нименьгское | 31 | 125 | 100 |
| 41 | Карбатовское | Чекуевское | 44 | 259 | 100 |
| 42 | Карбозерское | Нижмозерское | 29, 30 | 77 | 100 |
| 43 | Кедозеро | Нименьгское | 70 | 185 | 100 |
| 44 | Кривое (Казанское) | Караминское | 11, 17 | 180 | 100 |
| 45 | Круглое (Шубозеро) | Унежемское | 70 | 52 | 100 |
| 46 | Кужозеро | Чекуевское | 20, 21 | 60 | 100 |
| 47 | Курусское | Кожское | 116 | 627 | 100 |
| 48 | Кяндозеро | Нижмозерское | 160, 161, 162, 176, 177 | 132 | 100 |
| 49 | Лавозеро | Чекуевское | 137, 138, 162 | 230 | 100 |
| 50 | Лавтокозеро | Кодинское | 117 | 78 | 100 |
| 51 | Ледозеро | Малошуйское | 182 | 124 | 100 |
| 52 | Лазозеро | Мудьюжское | 53 | 55 | 100 |
| 53 | Лепсозеро | Малошуйское | 52 | 230 | 100 |
| 54 | Лапотное | Нижмозерское | 73 | 105 | 100 |
| 55 | Лудозеро | Нименьгское | 165 | 129 | 100 |
| 56 | Мал. Талзангское | Кожское | 188 | 60 | 100 |
| 57 | Маложемская Лабда | Нижмозерское | 192, 193 | 99 | 100 |
| 58 | Маложемское | Нижмозерское | 191, 209 | 58 | 100 |
| 59 | Моткозеро | Кожское | 323 | 108 | 100 |
| 60 | Мяндозеро | Нименьгское | 76 | 50 | 100 |
| 61 | Ниж. Пурасозеро | Нижмозерское | 40, 62 | 182 | 100 |
| 62 | Нижн. Поньгозеро | Онежское | 191, 196 | 275 | 100 |
| 63 | Нижнеухтинское | Нименьгское | 38 | 158 | 100 |
| 64 | Окатьево | Кодинское | 72, 73 | 304 | 100 |
| 65 | Островистое | Нижмозерское | 73 | 140 | 100 |
| 66 | Палозеро | Нижмозерское | 6, 7 | 89 | 100 |
| 67 | Пачеозеро | Нименьгское | 100 | 96 | 100 |
| 68 | Пашозеро | Онежское | 207 | 72 | 100 |
| 69 | Перингозеро | Малошуйское | 64 | 196 | 100 |
| 70 | Песчаное | Нижмозерское | 69 | 58 | 100 |
| 71 | Петрово | Мудьюжское | 40 | 97 | 100 |
| 72 | Петрозеро (Пертозеро) | Караминское | 23 | 105 | 100 |
| 73 | Пешозеро | Унежемское | 158 | 135 | 100 |
| 74 | Пилькозеро (Черное) | Кодинское | 83 | 50 | 100 |
| 75 | Плоское | Кожское | - | 120 | 100 |
| 76 | Пневские озера | Нименьгское | 147 | 171 | 100 |
| 77 | Понгосово | Онежское | 1 | 155 | 100 |
| 78 | Пурнемское | Нижмозерское | Рыб.колхоз“40 лет Октября” | 230 | 100 |
| 79 | Пурнозеро | Онежское | 205 | 110 | 100 |
| 80 | Пурякозеро | Малошуйское | 53 | 130 | 100 |
| 81 | Пустое | Унежемское | 163 | 443 | 100 |
| 82 | Ревозеро | Кодинское | 103, 118 | 52 | 100 |
| 83 | Рочозеро | Прилукское | 6, 7 | 97 | 100 |
| 84 | Самонозеро | Нименьгское | 83 | 125 | 100 |
| 85 | Сергово | Нименьгское | 81 | 84 | 100 |
| 86 | Сергозеро | Малошуйское | 65 | 71 | 100 |
| 87 | Соргозеро | Малошуйское | 52, 68 | 106 | 100 |
| 88 | Соркозеро | Нименьгское | 74 | 109 | 100 |
| 89 | Сосновое | Нижмозерское | 169 | 72 | 100 |
| 90 | Сукозеро | Онежское | - | 70 | 100 |
| 91 | Суласозеро | Малошуйское | 65 | 74 | 100 |
| 92 | Сулкозеро | Чекуевское | 46 | 114 | 100 |
| 93 | Сулозеро | Нименьгское | 102 | 64 | 100 |
| 94 | Тапшеньгские озера | Нименьгское | - | 120 | 100 |
| 95 | Тапшеньгское | Нименьгское | 31, 32 | 332 | 100 |
| 96 | Тарасово (Некишозеро) | Нижмозерское | 56, 86 | 73 | 100 |
| 97 | Узкозагорное | Нименьгское | 81 | 52 | 100 |
| 98 | Унозеро | Кодинское | - | 150 | 100 |
| 99 | Унское | Нижмозерское | - | 90 | 100 |
| 100 | Уроское | Прилукское | 203 | 112 | 100 |
| 101 | Ухтозеро | Малошуйское | 171 | 90 | 100 |
| 102 | Ухтозеро (Пурас) | Нижмозерское | 22 | 81 | 100 |
| 103 | Фомино | Нижмозерское | 72, 73 | 100 | 100 |
| 104 | Халчозеро | Кодинское | 53, 54 | 67 | 100 |
| 105 | Хатламба | Малошуйское | 66 | 51 | 100 |
| 106 | Хачельское | Прилукское | - | 130 | 100 |
| 107 | Черное (Каль-озеро) | Онежское | 194 | 84 | 100 |
| 108 | Чижское | Нименьгское | 211 | 69 | 100 |
| 109 | Чуновское (Черное) | Кодинское | - | - | 100 |
| 110 | Шидозеро | Кожское | 323 | 513 | 100 |
| 111 | Шоглзеро | Кодинское | 185, 9, 19 | 59 | 100 |
| 112 | Шуй | Нименьгское | 204 | 59 | 100 |
| 113 | Шуйко | Нименьгское | 206 | 91 | 100 |
| 114 | Щукозеро | Малошуйское | Свх. Мало- шуйский | 70 | 100 |
| 115 | Щукозеро | Прилукское | 89 | 139 | 100 |
| 116 | Юксозеро | Чекуевское | 87 | 100 | 100 |

Хозяйственное использование поверхностных вод

Водный транспорт и лесосплав. Река Онега долгие годы была второй по значению, после р.Сев.Двина, судоходной рекой Архангельской области. Сейчас она используется в основном для лесосплава. В порту Онега имеются две пристани: пристань Онежского морского порта и Экспортная пристань. Погрузка круглого леса на суда производится на Городском рейде, где оборудованы причалы из бонов. К этим причалам могут подходить суда с осадкой до 4,7 м. Пристань Онежского морского порта (каботажная) доступна для подхода судов с осадкой до 4,5 м в полную воду. Экспортная пристань имеет несколько причалов, глубины у причалов 4,8-6 м.

Водоснабжение. Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение из поверхностных источников осуществляется в следующих населенных пунктах района: ст.Мудьюга (оз.Лаз), п.Кодино (р.Кодина, р.Вычера), п.Нименьга (р.Нименьга), г.Онега (оз.Бол.Хайнозеро, р.Поньга), п.Покровское (р.Пильнема), п.Маложма (р.Тамица), п.Малошуйка (р.Малошуйка), п.Верхнеозерский (оз.Бол.Глубокое).

Рыболовство и рыборазведение. Озера и реки Онежского района не являются промысловыми - их рыбопродуктивность не превышает 10 кг/га. В них разрешен спортивный и любительский лов рыбы на ручную снасть. Ихтиофауна водоемов территории представлена следующими видами рыб: язь, елец, сиг, лещ, плотва, окунь, ерш, налим, щука, хариус. В Онежском заливе Белого моря ловят сельдь, навагу, камбалу, корюшку.

Крупные реки Онежского района и их притоки, а также многие озера входят в перечень водоемов и водотоков, являющихся местами нереста, нагула и зимовки лососевых рыб (лосося атлантического – семги), утвержденный Приказом Федерального агентства по рыболовству от 16.01.2009 г. № 13 «Об утверждении правил рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна» по письму ФГУ «Севрыбвод» № 02/936 от 30.04.2008 г. «О перечне рек и озер, по которым необходимо выделить нерестово-охранные полосы». Список и краткая характеристика этих водных объектов приведен в табл. 2.8, 2.9.

На реках Солза, Кожа и озерах Андозеро, Пылкозеро (Пулкозеро), Лавозеро, Палтозеро, расположены рыбоводные предприятия - Онежский и Солзенский рыбоводные заводы, Кожский рыбоводный пункт, Солзенский рыбоводный пункт и два питомника по выращиванию сеголеток сиговых (Лавозеро и Палтозеро).

Перечень озер имеющих ценное рыбохозяйственное значение (табл. 2.7) определен письмом ФГУ «Севрыбод» от 16.01.2007 г. № 04-4/68.

Таблица 2.7.

Перечень озер Онежского р-на, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение

| № п/п | Название озера | Местоположение | Площадь водного зеркала (га) | Ширина ВОЗ (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Участковое лесничество | Квартал |  |  |
| 1 | Ваймозеро | Прилуцкое | с-з «Большеборский» | 380 | 200 |
| 2 | Лямицкое | Нижмозерское | 10 | 10 | 200 |
| 3 | Палозеро | Онежское | 161, 162 | 375 | 200 |
| 4 | Тамицкое | Караминское | 132, 133 | 39 | 200 |
| 5 | Шидм-озеро | Кожское | 289 | 880 | 200 |

Таблица 2.8.

Перечень озер, являющихся местами нагула и зимовки лососевых рыб

| № п/п | Наименование озера | Площадь водного зеркала (га) | Ширина нерестоохранной полосы (м) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Андозеро | 490 | 3000 |
| 2 | Бол.Хайнозеро | 420 | 1000 |
| 3 | Бол.Лебяжье | 536 | 1000 |
| 4 | Вингозеро | 600 | 500 |
| 5 | Еж* | 484 | 1000 |
| 6 | Жилое | 438 | 500 |
| 7 | Истьозеро | 210 | 1000 |
| 8 | Кожозеро | 9895 | 1000 |
| 9 | Кондозеро | 50 | 1000 |
| 10 | Кяндозеро* | 70 | 1000 |
| 11 | Лавозеро | 230 | 3000 |
| 12 | Лопозеро (Лова) | 205 | 500 |
| 13 | Мал.Лебяжье | 319 | 1000 |
| 14 | Нижн.Кармозеро | 190 | 500 |
| 15 | Палтозеро | 282 | 3000 |
| 16 | Пылкозеро (Пулкозеро) | - | 3000 |
| 17 | Солозеро* | 1950 | 1000 |
| 18 | Турбозеро | 127 | 500 |
| 19 | Урасозеро | 210 | 1000 |
| 20 | Челозеро | около 400 | 1000 |
| 21 | Шардозеро | 3220 | 1000 |

*- озера в зоне запретной полосы нерестоохранных рек

Таблица 2.9.

Перечень рек, являющихся местами нереста и нагула лососевых рыб

| № п/п | Название реки, ручья | Куда впадает | Длина водотока (км) | Ширина нерестоохранной полосы (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нименьга | Белое море | 97 | 1000 |
| 2 | Нюхча | Белое море | 106 | 1000 |
| 3 | Онега | Белое море | 416 | 1000 |
| 4 | прот. Онега | р.Онега | 33 | 1000 |
| 5 | Верх.Солза | оз.Солозеро-р.Солза | 47 | 1000 |
| 6 | Вейга (Венга) | Белое море | 49 | 1000 |
| 7 | Тамица | Белое море | 64 | 1000 |
| 8 | Унежма | Белое море | 44 | 1000 |
| 9 | Вожма | оз.Выгозеро | 93 | 350 |
| 10 | Игиша | р.Кожа | 94 | 500 |
| 11 | Кушерка | Белое море | 78 | 1000 |
| 12 | Кянда | Белое море | 49 | 1000 |
| 13 | Сывтуга | р.Кожа | 152 | 1000 |
| 14 | Солза (Ниж.Солза) | Белое море (Двинская губа) | 109 | 3000 |
| 15 | Кожа | р.Онега | 96 | 3000 |
| 16 | Лямца (Лямица) | Белое море | 44 | 1000 |
| 17 | Нелокса | оз.Калгачинское -р.Илекса | 21 | 1000 |
| 18 | Малошуйка | Белое море | 95 | 1000 |

## 2.4. Геологическое строение и полезные ископаемые

В геологическом строении территории района принимают участие горные породы различного возраста и состава.

Древние архей-нижнепротерозойские породы Балтийского щита (гнейсы, граниты, амфиболиты, сланцы, кварциты) метаморфизованы, интенсивно дислоцированы, в их пределах широко проявлены разрывные тектонические нарушения.

Архейская группа. Архейские образования выходят на дневную поверхность в западной и южной частях территории Онежского района в пределах юго-восточной части Балтийского щита. В пределах щита и его склонов они прослеживаются в составе трех крупных тектонических структур: Беломорского блока, Водлозерского поднятия и разделяющего их грабен-синклинория Ветреного Пояса. Породы беломорской серии представлены биотитовыми, эпидот-биотитовыми гнейсами с прослоями и линзами гранат-биотитовых и амфиболовых гнейсов и амфиболитов, кварцевыми амфиболитами, пироксеновыми сланцами. С породами беломорской серии связаны месторождения строительного камня: Покровское, Золотуха.

В пределах грабен-синклинория Ветреного Пояса и Водлозерского поднятия развиты терригенные образования с высокой насыщенностью гранитоидным материалом и наличием зон золотосодержащего серноколчеданного оруденения в вулканогенно-осадочных отложениях. (Нименьгская лицензированная площадь – ЗАО «Онегазолото» и две лицензированные площади «Ветреный Пояс» – ЗАО «Севзапкристалл»).

Протерозойская группа. Породы протерозойского возраста установлены: в восточной части Балтийского щита, Они представлены базальтами (порфиритами), конгломератами, кварцитами, сланцами, песчаниками, аргиллитами, алевролитами, гнейсами, интрузиями основных пород. В границах Онежского района эти образования распространены к северу и северо-востоку от р.Онега, перекрыты моренными ледниковыми отложениями и не выходят на поверхность.

Квартер. В составе четвертичных отложений выделены осадки нижнего, среднего, верхнего отделов и современные отложения.

Нижнечетвертичные отложения вскрыты только скважинами во впадинах дочетвертичного рельефа рек Онеги.

Среднечетвертичные отложения. К ним относятся песчано-глинистые осадки среднерусского надгоризонта, тихвинского, днепровского и одинцовского горизонтов. Осадки этих горизонтов вскрыты скважинами, а также встречаются в обнажениях рек Онеги и на побережье Онежского полуострова.

Верхнечетвертичные отложения валдайского надгоризонта покрывают большую часть территории и представлены преимущественно ледниковыми, озерно-ледниковыми суглинками и глинами, песками с песчано-гравийным и валунным материалом.

Верхнечетвертичные отложения являются основной сырьевой базой суглинков и глин для производства кирпича, песчано-гравийной смеси и песков для силикатного производства.

Современные отложения развиты, в основном, на побережье моря и по долинам рек и представлены морскими, аллювиальными, озерными песками, галечниками, супесями, суглинками и глинами и болотными отложениями. Элювиально-делювиальные отложения имеют ограниченное распространение в районе кряжа Ветреный Пояс.

Верхняя морена (валунные суглинки) и отложения приледниковых озер и потоков (глины, пески, галечники, торфы) обычно прикрыты сверху слоем покровных безвалунных суглинков, имеющих мощность 2-4 м, и почти повсеместно являющихся материнской породой для почв.

Значительную площадь покрывают болотные отложения, с которыми связаны значительные запасы торфа.

С современными отложениями связано значительное количество месторождений песчано-гравийной смеси, песков строительных, суглинков и глин для производства кирпича.

Полезные ископаемые

На территории Онежского района разведаны запасы строительного камня, глин, песков строительных и песчано-гравийных смесей. Район занимает первое место среди районов области по запасам строительного камня - 69612,1 тыс.м3 и второе место (после Приморского) по запасам кирпичных глин – 20184,3 тыс.м3 (данные ООО Институт Территориального Планирования «Град»).

На территории района ведутся геологоразведочные работы по оценке перспектив благороднометальной минерализации (золото, платина) и алмазоносности.

Камень строительный. В настоящее время промышленность стройматериалов представлена тремя предприятиями: ОАО «Карьер Важенгора», ОАО «Карьер Покровское» и ООО «Гранит Плюс». ОАО «Карьер Покровское» более 30 лет занимается добычей и производством высококачественных нерудных строительных материалов - гранитного щебня и отсевов дробления щебня. Это предприятие является крупнейшим предприятием данной отрасли в Архангельской области, обеспечивает своей продукцией такие производственные отрасли, как дорожное и жилищное строительство. ОАО «Карьер Важенгора» разрабатывает одноименное месторождение гранито-гнейсов на Поморском берегу. ООО «Гранит Плюс» добывает менее качественный по прочности щебень месторождения Золотуха, который также востребован в строительстве.

Существуют перспективы расширения минерально-сырьевой базы строительного камня. Несомненный интерес представляют еще не эксплуатируемые проявления Мяндовской площади и участка Шапочка, где, по предварительной оценке, строительный камень обладает хорошими декоративными свойствами и низкими радиационными характеристиками.

Месторождения строительного камня Беломорского массива Поморского берега обладают благоприятными географо-экономическими и горнотехническими условиями, а также благоприятной сложившейся конъюнктурой рынка щебня и облицовочных материалов. В последние годы наметилась положительная динамика развития индустрии строительного камня.

Глины кирпичные. В настоящее время разведанные месторождения кирпичных глин (Тесовка, Андское), не эксплуатируется. На расчетный срок проектирования целесообразна организация кирпичного производства (кирпич керамический) на базе месторождения Андское, расположенного в 9 км от г.Онега. Суммарные запасы глин месторождения (по нескольким участкам) составляют 5674,5 тыс.м3. При проектируемой производительности кирпичного завода – 100 млн. шт. кирпича в год, обеспеченность запасами составит 50 лет.

Месторождения песков строительных и песчано-гравийной смеси разрабатываются строительными и ремонтно-дорожными предприятиями по мере необходимости в сырье. Геологические условия района позволяют организовать добычу необходимого сырья в непосредственной близости от существующих транспортных коммуникаций. Запасы сырья, по предварительным оценкам, существенно превышают потребность в нем.

Краткая характеристика месторождений общераспространенных полезных ископаемых приведена в табл. 2.10.

Золото. Несмотря на многочисленные проявления коренной и россыпной золоторудной минерализации, промышленно значимые месторождения на территории Архангельской области и, в частности, в Онежском районе отсутствуют. Все проявления и пункты минерализации выявлены попутно при проведении поисковых работ на другие полезные ископаемые или при производстве геолого-съемочных работ. Специализированные поисковые работы на золото проведены в очень небольших объемах, поэтому авторские оценки конкретных проявлений у разных авторов часто отличаются на несколько порядков.

Проявления коренного золота различных генетических типов установлены на Балтийском щите и связаны с зеленокаменными поясами. Содержания золота по этой группе проявлений составляют в среднем от 0,1 до 3-5 г/т. Наиболее перспективной на настоящий момент представляется золотоносность лопийского Сумозерско-Кенозерского зеленокаменного пояса Балтийского щита, где имеются предпосылки обнаружения значительного по масштабам оруденения. Многие исследователи считают, что здесь возможно обнаружение рудопроявлений и мелких (до средних) месторождений золота.

На Нименьгской лицензионной площади шлиховым опробованием и шурфовочными работами ЗАО «Онегазолото» в водно-ледниковых четвертичных отложениях установлены россыпные проявления с содержаниями золота до 1,2 г/м3 и платины – до 0,08 г/м3. Однако параметры проявлений недостаточны для перевода их в разряд месторождений. По состоянию на 01.01.2003 г. прогнозные ресурсы категории Р3 апробированы ФГУП ЦНИГРИ в объеме 7 т для россыпного золота четвертичных отложений Ветреного пояса.

По информации представленной Управлением по недропользованию Архангельской области, на территории Онежского района в настоящее время ведутся следующие геологоразведочные работы:

- ЗАО «Архангельскгеолразведка» выполняет работы по объекту № 1-103/07 «Подготовка геофизической и геохимической основы масштаба 1:200000 с целью оценки ресурсного потенциала золота в пределах восточной части Балтийского щита (Архангельская область) по государственному контракту №4-2007 от 27.08.2007г. Работы планируются проводить в пределах двух участков, Западного и Восточного. Местоположение участков для заложения буровых скважин будет установлено после выполнения комплекса полевых геохимических геофизических исследований.

- ЗАО «Онегазолото» выполняет геологическое изучение Нименьгской площади согласно условиям лицензии АРХ 00697 БР, предоставленной с целью геологического изучения и добычи золота и металлов платиной группы. Дата окончания действия лицензии 28.12.2025 г. Площадь Нименьгской площади - 214000 га.

- ЗАО «Архангельские алмазы» ведет работы по геологическому изучению территории с целью поисков месторождений алмазов (Онежская площадь на границе с Приморским муниципальным районом). Поисковые работы ведутся шлихоминералогическим, литогеохимическим, геофизическими методами, а также заверочным бурением на перспективных локальных участках.

Таблица 2.10.

Месторождения общераспространенных полезных ископаемых на территории Онежского района

(по состоянию на 01.01 2012 г.)

| Название месторождения | Географическая привязка | Запасы (тыс.м3) | Добыча за 2011г. | Состояние освоения | Предприятие владелец лицензии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А+В+С1 | С2 |  |  |  |
|  | Строительный камень |
| Шапочка | в 22 км к ЮЗ от ж/д ст. Унежма | 110161,0 | 13620,0 |  | консерв. |  |
| Важенгора | в 6,0 км к СЗ от д.Кушерка | 27846,12 | 141543,0 |  | разраб. | ОАО «Карьер Важенгора» |
| Золотуха | в 6 км к Ю от ж/д ст. Сулозеро | 16386,2 |  | 57,1 | разраб. | ООО «Гранит-плюс» |
| Карьер Покровское | в 18 км к С от г.Онега, в 2 км к ЮЗ от пос.Покровское | 9343,12 |  | 456,25 | разраб. | ООО «Онеганеруд» |
|  | Глины для кирпичного производства |
| Тесовка | в кв. 98 Караминского л-ва, на прав. берегу р. Тесовка | 2659,8 | 11850,0 |  | консерв. |  |
| Андское, уч. Заводский северо-восточный | в 9,0 км к ЮВ от г.Онега, в кв. 120,126 Онежского л-ва | 1759,0 | 690,5 |  | консерв. |  |
| Андское, уч. Анда-2 | в 9,0 км к ЮВ от г.Онега, в кв. 120,126 Онежского л-ва |  | 3225,0 |  | резерв |  |
|  | Пески для бетона и силикатных изделий |
| Шахта | в 2,5 км к С от ж/д ст.Онега | 3633,0 |  |  | резерв |  |
| Ватега-1 | в 4,0 км к ЮЗ от д.Андозеро |  | 7395,0 |  | резерв |  |
|  | Пески строительные |
| № 24 | в 4 км к З от пос. Верхнеозерск | 94,3 |  |  | консерв. |  |
| № 2 | на лев. берегу р.Онега, в 2,7 км к ЮЗ от г.Онега | 240,7 |  |  | консерв. |  |
| № 2 | в 18 км к З от пос. Ковкупа, кв. 186 Чекуевского л-ва |  | 16,6 |  | консерв. |  |
| № 17 Вахтовый, песок | в кв. 145 Нижмозерского л-ва | 46,9 |  |  | консерв. |  |
| Кв. 17 | в кв. 17 Нижмозерского л-ва | 74,74 |  | 0,25 | разраб. | ОАО «Онегалес» |
| № 1 | в 2,3 км к С от ж/д ст. Поньга, кв. 25 Нименьгского л-ва | 45,8 |  |  | консерв. |  |
| Солоозеро | в 2 км к ЮЗ от пос. Соллзеро | 3872,0 | 2463 |  | консерв. |  |
| Карьер № 51 | в кв. 91 Нижмозерского л-ва | 131,42 |  | 2,22 | разраб. | ОАО «Онегалес» |
| № 31 | в 2,6 км к С от д.Кянда, в кв. 156 Нижмозерского л-ва | 40,42 |  |  | консерв. |  |
| Глазаниха уч. 1 | в 2,2 км к ЮЗ от п.Глазаниха, в кв. 111 Караминского л-ва | 144,62 |  | 1,50 | разраб. | ООО «Плесецкое ДУ» |
| Вонгуда | в 3,0 км к ЗЮЗ от пос.Вонгуда | 33,5 |  |  | консерв. |  |
| № 46 | в кв. 126 Нижмозерского л-ва | 153,0 |  |  | консерв. |  |
| Павлоборское, песок | в 1,2 км к ЮВ от д.Павловский Бор | 186,3 | 129,3 |  | консерв. |  |
| № 47 | в кв. 77 Нижмозерского л-ва | 84,0 |  |  | консерв. |  |
| № 41 | в кв. 63 Нижмозерского л-ва | 289,6 |  |  | консерв. |  |
| № 2 | в кв. 125 Нижмозерского л-ва | 5,3 |  |  | консерв. |  |
| Гнилое | - | 264,0 |  |  | консерв. |  |
| № 43 | в кв. 76 Нижмозерского л-ва | 219,49 |  |  | разраб. | ОАО «Дорстроймеханизация» |
|  | Пески строительные, ПГС |
| Канда | в 3,0 км к СВ от д.Кянда, на прав. берегу р.Кянда | 298,5 |  |  | консерв. |  |
| Нименьга | в 1,5 км к ЮВ от ж/д ст.Нименьга | 307,5 | 4318,3 | 61,56 | разраб. | ООО «Севстройинвест» |
| № 13 | в кв.41 Караминского л-ва | 50,65 |  | 0,47 | разраб. | ОАО «Онегалес» |
|  | ПГС |
| Семеновское | в 20 км к С от г.Онега | 7700,0 | 25488,0 |  | резерв |  |
| Семеновское уч. 1 | в 20 км к С от г.Онега, кв.18 Онежского л-ва | 277,89 |  | 6,42 | разраб. | ООО «Плесецкое ДУ» |
| Семеновское уч. 3 | в 20 км к С от г.Онега | 180,9 |  |  | консерв. |  |
| № 17 Вахтовый, ПГС | в кв. 145 Нижмозерского л-ва | 54,9 |  |  | консерв. |  |
| Горелоборское | в кв. 161 Кодинского л-ва | 0,0 |  |  | консерв. |  |
| Воя | в 3,75 км к ЮВ от д.Кянда, на прав. берегу р.Воя | 110,98 |  |  | консерв. | ООО «СпецИн» |
| Павлоборское, ПГС | в 1,2 км к ЮВ от д.Павловский Бор | 44,5 |  |  | консерв. |  |
| Великое | в 8,0 км к ЮЗ от д.Чекуево, кв.89-90 Чекуевского л-ва |  | 241,8 |  | консерв. |  |
| № 16 | в 6,3 км к В от с.Покровское | 379,68 |  | 2,60 | разраб. | ОАО «Онегалес» |
| № 24 | в кв. 194,195 Припукского л-ва | 162,27 |  |  | консерв. |  |
| Линдогорское | в 3,0 км к Ю от с.Покровское | 1271,0 |  |  | резерв |  |

## 2.5. Гидрогеологические условия и ресурсная база подземных вод

Гидрогеологические условия территории района и сопредельных территорий характеризуются распространением подземных вод в четвертичных ледниковых отложениях и в четвертичных аллювиальных и морских осадках.

Поверхность подземных вод песчано-глинистых ледниковых отложений в сглаженном виде повторяет очертания рельефа и местами - на низменных плоских и слабоволнистых равнинах, во впадинах между холмами и грядами, смыкается с болотными водами. Уровень вод этого горизонта на плоских междуречьях составляет 1-3 м иногда (в водообильные годы) - менее 1 м, вблизи мест разгрузки (у бортов долин и котловин) – до 5 м, на вершинах камовых холмов и гряд уровень вод ледниковых отложений лежит на глубине 10-15 м и более. Подземные водоразделы, как правило, совпадают с поверхностными. Питание осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, сток направлен к местам разгрузки - к глубоко врезанным речным долинам и озерным котловинам. Воды этого горизонта используются посредством колодцев в деревнях района, но их качество, как правило, не отвечает санитарным нормам из-за незащищенности от поверхностного загрязнения.

Водоносный горизонт четвертичных ледниковых отложений эксплуатируется для централизованного водоснабжения г.Онега. Флювиогляциальный валдайский водоносный горизонт мощностью 6-9 м представлен песками с валунно-гравийно-галечным материалом, перекрывается морскими слабопроницаемыми песками. Горизонт вмещает безнапорные воды, уровень которых до эксплуатации располагался на глубинах 2,5-4,0 м. Дебиты эксплуатационных скважин составляют 0,5-0,8 тыс. м3/сут. при понижении уровня 4,5-5,0 м.

Подземные воды пресные с минерализацией 0,1-0,2 г/дм3, по химическому составу сульфатно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые и хлоридно-гидрокарбонатные кальциево-натриевые с общей жесткостью до 2,02 мг-экв/дм3, pH = 7,2-7,5.

Онежское месторождение питьевых подземных вод расположено в 2,5 км к ЮВ от районного центра - г. Онега. Эксплуатационные запасы составляют 4,42 тыс. м3/сут. Месторождение эксплуатируется с 1970 года групповым водозабором линейного типа, состоящим из 6 эксплуатационных и 4 наблюдательных скважин. Водоотбор составляет 2,52 тыс. м3/сут. или 57 % от эксплуатационных запасов. Добычу подземных вод на участке городского водозабора осуществляетООО «Водоканал». В настоящее время эксплуатационные возможности водозаборного участка исчерпаны, увеличение водоотбора выше установленного (в лицензии - 3.41 тыс. м3/сут.) сопровождается снижением уровней в скважинах. Расширение водозабора и реконструкция возможны за счет ввода нового участка. Потребность в воде для хоз-питьевого водоснабжения г.Онега в настоящее время составляет 5 тыс. м3/сут.

Таблица 2.11.

Месторождения пресных подземных вод с принятыми запасами

на территории Онежского района

| Название месторождения | Утвержденные запасы т. м3/сут | Современный водоотбор т. м3/сут | Качество воды | Защи- щенность подземных вод | Наличие и состояние ЗСО | Водопотребитель, водопользователь, расстояние до водозаборного участка, количество эксплуатационных скважин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в т.ч. подготовленные для промышленного освоения | всего | в т.ч. на хоз.- питьевые нужды |  |  |  |  |
| Онежское месторождение пресных подземных вод (уч. Действующий водозабор) | 4,42 | - | 3,1490 | 3,1466 | соответств. | слабая | имеется | г Онега, ООО «Онега-Водоканал», в 2,5 км юго-восточнее г.Онега. 10 экспл. скважин |

Подземные воды аллювиальных четвертичных отложений связаны с песчаными и гравийно-галечными отложениями палеодолиы р.Онега и с подрусловыми современными отложениями. Использование перспективных площадей распространения подрусловых водоносных отложений осложняется проблемами, связанными со сложными гидрохимическими условиями: инфильтрация загрязненных поверхностных вод реки в подрусловые горизонты, нитратные загрязнения от сельскохозяйственных удобрений, повышенное содержание железа.

Воды этого горизонта ограниченно используются посредством колодцев в приречных населенных пунктах, но их качество, как правило, не отвечает санитарным нормам из-за незащищенности от поверхностного загрязнения и гидравлической связи с загрязненными поверхностными водами.

Водоснабжение поселков и деревень района осуществляется из поверхностных источников и индивидуальных колодцев.

Коэффициент степени обеспеченности Онежского района пресными подземными водами (отношение прогнозных эксплуатационных ресурсов к общей водопотребности) составляет 5 (табл. 2.12) и сопоставим с районами области, характеризующимися низкой обеспеченностью (Устьянский - 6, Приморский – 2, Вилегодский – 5, Вельский – 8) (Региональная целевая программа «Обеспечение населения Архангельской области питьевой водой», с изменениями на 25.06.2003 г.).

Таблица 2.12.

Прогнозные эксплуатационные ресурсы ПВ (ПЭРПВ)

и оценка обеспеченности ими населения Онежского района

| Район | Площадь, тыс. км2 | Общая водопотребность на 2005г., тыс. м3/сут. (П) | Прогнозные эксплуатационные ресурсы, тыс. м3/сут. (Qэ) | Современное использование подз. вод для ХПВ, тыс. м3/сут. | Средний модуль (ПЭРПВ) л/с км2 | Степень обеспеченности ПВ (Qэ/П) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Онежский | 23,7 | 97,2 | 492,94 | 3,686 | 0,24 | 5 |

Таким образом, на территории Онежского района достаточно остро стоит проблема с обеспечением потребности жителей питьевой водой.

Таблица 2.13.

Основные потребители подземных вод в Онежском районе

| Населенный пункт | Числ. населения (тыс. чел.) | Водоотбор подземных вод (тыс.м3/сут) | Потребность в питьевой воде на 2010 г. (тыс.м3/сут.) | Принятые на баланс экспл. запасы | Рекомендуемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лиценз. | факт. |  |  |  |
| г.Онега | 25,9 | 3,78 | 3,15 | 5,30 | 4,42 | 1. Ремонт ЗСО 1. Разведочные работы на участке Хайнозерском для расширения городского водозабора 2,5 км на северо- восток. 2. Бурение двух водозаборных скважин и прокладка водовода на расстояние 2,5 км |
| пгт.Малошуйка | 3,8 | - | 0,0071 | 0,5 | - | 1, Санитарное обследование источников водоснабжения. Оформление лицензии. 2, Бурение 2-х водозаборных скважин |

## 2.6. Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологические условия территории Онежского района определяются равнинным и слабоволнистым характером местности, развитием на преобладающей части территории поверхностных песчано-глинистых ледниковых отложений или песчано-глинистых осадков последних морских трансгрессий, различной, по большей части - невыдержанной, их мощности. Только на горной гряде кряжа Ветреный Пояс глубина залегания скальных дочетвертичных пород уменьшается до 3 метров и менее.

Существенным фактором, осложняющим инженерно-строительные характеристики грунтов, является близкое к поверхности залегание уровня грунтовых вод (0-2 м), вызванное особенностями климата района (избыточное увлажнение) и литологическим составом слабопроницаемых покровных отложений. Уровень грунтовых вод превышает глубину 2 м только на возвышенных участках местности, хорошо дренированных глубокими врезами мелких рек и ручьев, и на надпойменных речных террасах крупных рек. Озерно-ледниковая равнина, располагающаяся к юго-западу от гряды Ветреного Пояса,, а также приморская низменность характеризуются приповерхностным залеганием грунтовых вод (менее 2 м) и в значительной степени заболочены.

В целом, согласно СП 11-105-97, территория района по сложности инженерно-геологических условий может быть отнесена к I (простые) и II (средней сложности) категориям.

К наиболее благоприятным (I категория сложности инженерно-геологических условий) для размещения промышленного и гражданского строительства, относятся возвышенные водоразделы различного генезиса – Онежская гряда, кряж Ветреный Пояс. Ледниковые отложения, слагающие поверхность Онежской гряды, объединяет хорошая дренированность поверхности и высокие прочностные и деформационные характеристики грунтов, представленных песчаными в смеси с гравием, галькой и валунами отложениями камовых холмов и озовых гряд, суглинистыми с большим содержанием валунно-галечного материала моренными отложениями. Для района Ветреного пояса благоприятно близкое залегание коренных пород, достигающее глубины заложения фундаментов.

Среди дренированных водоразделов особо следует выделить структурно-денудационные возвышенности (кряж Ветреный Пояс) отличающиеся близким залеганием (3 м и менее) скальных дочетвертичных пород (кряж Ветреный Пояс), Инженерно-геологические условия этой территории, наиболее благоприятны для строительства, т.к. здесь основанием фундаментов будут служить скальные породы, либо дресвяно-глыбовые элювиальные отложения.

Территории неблагоприятные для градостроительного освоения, относящиеся к II категории сложности инженерно-геологических условий, объединяют аккумулятивные равнины озерно-ледникового происхождения и приморские низменности. Эти обширные территории включают поймы крупных рек, по берегам которых исторически сложилась основная застройка населенных мест. В пределах низменных равнин в сфере взаимодействия сооружений с геологической средой залегают неоднородные, тонкослоистые, текучие глинистые водонасыщенные отложения.

Приморская низменность и в том числе дельты рек выполнены полностью слабыми грунтами, мощность которых колеблется от нескольких метров до 10 м. Освоение территории с наличием слабых грунтов в активной зоне под фундаментами вызывает необходимость усиления несущих конструкций при строительстве капитальных зданий или применения свайных оснований. На ленточных глинах строительство возможно при условии сохранения естественной структуры грунта или применения свайных фундаментов.

Поверхность грунтовых вод на низменных плоских и слабоволнистых равнинах в сглаженном виде повторяет очертания пологоволнистого рельефа и местами, во впадинах между холмами и грядами, смыкается с болотными водами. Освоение этих территорий возможно при условии понижения уровня грунтовых вод, которое осложняется низкой фильтрационной способностью грунтов.

Еще одним фактором, осложняющим освоение равнинных территорий, является их значительная заболоченность. Болота наиболее распространены на побережье Белого моря и в районе Озерного Прионежья, к ЮЗ от гряды Ветреный Пояс. На заболоченных территориях мощность торфа колеблется от десятых долей метра до 2 м. На болотных массивах мощность торфа, как правило, составляет 3-6 м, местами достигает 8-10 м. Торф подстилается обычно слабыми грунтами. Большинство болот – торфяные месторождения, которые могут быть освоены только после отработки. Строительные условия здесь очень сложные, даже трубопроводные коммуникации приходится устанавливать на свайные опоры.

Разнообразие факторов определяющих особенности строения приповерхностного слоя и его неоднородность в большинстве случаев потребует дополнительного изучения геологического разреза и гидрогеологических условий в пределах предполагаемой сферы взаимодействия проектируемых объектов соответствующего назначения с геологической средой.

Опасные экзогенные физико-геологические процессы

Район расположения МО «Онежский муниципальный район» не сейсмичен, землетрясения исключены, вероятность проявления карстовых процессов ничтожно мала, проявления оползней, селей, лавин не отмечены. К опасным физико-геологическим процессам на рассматриваемой территории относятся:

- разрушение берега р. Онеги, сложенного неустойчивыми иловатыми супесями и песками;

- затопление отдельных участков поймы р.Онега паводками;

- процессы заболачивания;

- морская аккумуляция.

Разрушение берегов, в первую очередь, вызвано интенсивным воздействием водного потока во время подъемов уровня воды. Речная эрозия протекает непрерывно в речных долинах разных порядков. Наиболее интенсивному разрушению подвергается высокий правый берег реки Онега, на котором расположена основная часть застройки г.Онега и ряд мелких населенных пугктов: Корельское, Чижиково, Павловский Бор, Вазенцы, Пияла, Чешьюга, Клещево, Затезье, Нермуша, Бол.Шарково, Мал.Шарково.

Необходимость защиты берегов, вызванная интенсивным размывом правого берега р. Онега и левого берега реки Поньга, с целью предотвращения дальнейшего их разрушения требует строительства берегоукрепительных и берегозащитных сооружений в г.Онега по ул. Набережная Комарова, ул. Заречная.

Паводковые явления вероятны на территории муниципальных образований «Чекуевское» и «Порожское». Весенними паводками затапливаются следующие населенные пункты Онежского района: д. Абрамовская, д. Кушерека, д. Нименьга, п. Кодино, п. Покровское, д. Тамица, д. Кянда, д. Малое Шарково, д. Прошково, д. Пертема, д. Акулиха, д. Малая Фехтальма, д. Большая Фехтальма, п. Шомокша, д. Клещево, д. Кялованга, д. Пияла, д. Филява, д. Мудьюга, д. Верховье, д. Чекуево, д. Пянтино, д. Наволок, д. Усть-Кожа, с. Порог.

Процессы подтопления и заболачивания вызываются общим высоким уровнем грунтовых вод территории, динамикой поверхностных вод и верховодки, характером разреза рыхлых отложений, включающим слабопроницаемые глинистые отложения. Интенсивность и длительность процессов подтопления, а также возможности их предотвращения определяется геоморфологическим положением отдельных участков. Заболачивание широко проявляется в виде заболоченных лесов, лугов, болот, болотно-торфяных массивов. Широкомасштабное заболачивание характерно для территории, прилегающей к Поморскому берегу, и для водно-болотный угодий к ЮЗ от кряжа Ветреный Пояс.

Морская абразия и аккумуляция По берегам Онежского залива Белого моря морская абразия развита слабо. Морская аккумуляция проявляется на отмелых берегах, окаймляющих возвышающиеся участки суши. При этом образуются обширные мелководья, и происходит заболачивание береговой линии. Аккумуляция широко развита на побережье Онежского полуострова, на взморье Поморского берега. Основным негативным последствием морской аккумуляции является обмеление судоходных фарватеров, что ухудшает транспортные условия водных путей.

## 2.7. Лесные ресурсы и использование лесов

По лесорастительному районированию европейской части России, территория Онежского муниципального района относится к северо-таежному лесному району таежной лесорастительной зоны европейской части РФ («Перечень лесных районов РФ» Приказ МПР от 28.03.2007 № 68). Для северо-таежного района европейской части тайги характерно выраженное преобладание хвойных лесов из ели и сосны.

Основной лесообразующей породой является ель, на долю которой приходится 46,4% покрытой лесом площади района. Средняя продуктивность еловых насаждений невысокая и характеризуется бонитетом IV,9, средний возраст - 150 лет, На долю сосновых насаждений приходиться 37,1% покрытой лесом площади. Средний возраст сосновых насаждений 126 лет, средний бонитет IV,9. Насаждения мягколиственных пород занимают 16,5% лесопокрытой площади. Представлены они в основном березняками, удельный вес которых в общей площади насаждений составляет 16,0%. Средний возраст березовых насаждений 39 лет, бонитет III,9. В претерпевших антропогенное воздействие лесах преобладают мягколиственные породы, под пологом которых медленно развивается ель, со временем способная занять главенствующее положение.

Облесенность территории Онежского района составляет около 65 %. Леса занимают основную часть земель Онежского муниципального района и находятся в ведении Онежского лесничества - 85,2%, и Водлозерского национального парка - 14,8 %.

Онежское лесничество - территориальный орган департамента лесного комплекса Архангельской области. Общая площадь, контролируемая Онежским лесничеством, составляет 1957062 га. Протяженность территории лесничества с севера на юг - 180 км, с запада на восток - 190 км. В состав Онежского лесничества входят 11 участковых лесничеств. Структура Онежского лесничества, площади участковых лесничеств, приведена в табл. 2.14.

Таблица 2.14.

Структура Онежского лесничества

| № п/п | Участковое лесничество | Участок | Площадь (га) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Онежское | Онежское | 96498 |
| 2 | Чекуевское | Чекуевское | 156828 |
| 3 | Прилукское | Прилукское | 188614 |
| 4 | Малошуйское | Малошуйское | 155366 |
| 5 | Кодинское | Кодинское | 159772 |
| 6 | Нижмозерское | Нижмозерское | 219253 |
| 7 | Кожское | Кожскле | 301181 |
| 8 | Унежемское | Унежемское | 155366 |
| 9 | Нименьгское | Нименьгское | 195017 |
| 10 | Караминское | Караминское | 149345 | 213070 |
|  |  | Мудьюжское | 63725 |  |
| 11 | Онежское сельское | с-з «Большеборский» | 8138,7 | 99385,4 |
|  |  | с-з «Чекуевский» | 8016,2 |  |
|  |  | с-з «Прилукский» | 23786,9 |  |
|  |  | с-з «Онежский» | 10414,6 |  |
|  |  | К-х им. Ленина | 14816,2 |  |
|  |  | К-х им. 21 съезда КПСС | 15738,6 |  |
|  |  | К-х им. Мулина | 7681,8 |  |
|  |  | К-х им. 40 лет Октября | 10792,4 |  |
|  |  |  | Итого - 1957062 |

В общую площадь земель лесного фонда (1957062 га) входят лесные и нелесные земли. К лесным землям (67,2%) относятся земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые – предназначенные для лесовосстановления (вырубки, гари, погибшие древостои и пустыри), несомкнувшиеся лесные культуры и лесные питомники. Нелесные земли (32.8%) представлены, в основном, болотами.

Целевое назначение лесов.

В соответствии с экономическим, экологическим и социальным значением леса Онежского лесничества разделены на защитные и эксплуатационные. Отнесение лесов к защитным, эксплуатационным и резервным лесам, разделение защитных лесов на категории проведено в соответствии с Лесным кодексом РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ, приказом Рослесхоза от 19.12.2007 № 498 и Федеральный закон РФ от 22.07.2008г. №143-ФЗ.

С учетом особенностей правового режима защитных лесов определены следующие категории указанных лесов:

1. Леса, расположенные в водоохранных зонах;

2. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов;

в т.ч.:

- защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Архангельской области;

- зеленые зоны;

3. Ценные леса;

в т.ч.:

- нерестоохранные полосы лесов;

- запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов.

К лесам, расположенным в водоохраных зонах, отнесены леса в границах водоохранных зон, установленных в соответствии с Водным кодексом РФ. Ширина водоохранных зон водотоков Онежского района приведена в разделе 2.3 «Гидрогеологическая характеристика и использование поверхностных вод», табл. 2.5.

Для озер любой площади имеющих ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других биологических ресурсов) установлены водоохранные зоны шириной 200 м. Перечень озер, по которым выделены водоохранные зоны приведен в разделе 2.3 «Гидрогеологическая характеристика и использование поверхностных вод», табл. 2.6, .

Защитные полосы лесов, расположенных вдоль транспортных магистралей: железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Архангельской области, составляют 250 м по обе стороны от полосы отвода дороги.

Зеленые зоны.

Зеленая зона вокруг г.Онега (Онежское участковое лесничество кв. 53-171) была выделена в 1960 году на основании распоряжения СМ РСФСР № 2376-р от 22 апреля 1960 г.

Зеленые зоны вокруг крупных населенных пунктов, таких как пгт. Малошуйка (Малошуйское участковое лесничество кв.23-32) и пос. Кодино (Кодинское участковое лесничество кв.119-121) выделены на основании распоряжения СМ РСФСР № 2454-р от 31 октября 1969г.

В Лесохозяйственном регламенте Онежского лесничества отмечается необходимость дополнительного выделения зеленой зоны на лесных землях Караминского и Мудьюжского участковых лесничеств вокруг пос. Мудьюга.

Нерестоохранные полосы лесов:

- шириной 1 км по рекам: Онега, Кянда, Лямца, Кушерека, Малошуйка, Нименьга, Верх. Сольза, Сывтуга, Тамица, Унежма, Нюхча, Вейга, Нелокса;

- шириной 500м по реке Игиша;

- шириной 350м по реке Вожма.

Основанием для их выделения явились: Постановление СМ РСФСР от 26 октября 1973 года № 554 «Об утверждении перечня рек, их притоков и других водоемов, являющихся местами нереста лососевых и осетровых рыб» (с изменениями от 23.04.1974 г., 07.08.1978 г. 15.02.1979 г.) и Распоряжение СМ РСФСР № 1309-р от 09.08.1979 г.

Трехкилометровые нерестоохранные полосы выделены на водоемах, на которых расположены рыбоводные предприятия (Онежский и Солзенский рыбоводные заводы, Кожский рыбоводный пункт, Солзенский рыбоводный пункт и 2 питомника по выращиванию сеголеток сиговых - Лавозеро и Палтозеро). К таким водоемам относятся реки Солза, Кожа, озера Андозеро, Пылкозеро (Пулкозеро), Лавозеро, Палтозеро. Основанием для выделения 3-х километровых полос является Постановление Совета Министров СССР от 17.11.1987 г. №932 и письмо ФГУ «Северрыбвод» от 30.04.2008 г. № 02/936.

Перечень озер и рек, по которым выделены нерестоохранные полосы приведен в разделе 2.3 «Гидрогеологическая характеристика и использование поверхностных вод», табл. 2.8, 2.9.

Запретные полосы лесов, расположенных вдоль водных объектов шириной 1,5 км выделены по реке Онега и шириной 3 км - вдоль берега Белого моря. Основанием для выделения явились: Постановление СМ РСФСР № 781 от 07.04.1946 г. Решение Архангельского ОИК от 13.05.1946 г. № 91, Постановление СМ РСФСР № 798 от 16.05.59 г.

В эксплуатационных лесах решением Онежским РИК от 23.07.87 г. № 98 во исполнение решения Архоблисполкома №117 от 30.09.86 г. установили второй пояс санитарной охраны р. Солза и озера Солозера включая кварталы 168-170,182-186,199-204 Нижмозерского участкового лесничества и кварталы 1-5,7-11,13-16,19-22,25-28 Караминского участкового лесничества. Однако, вопрос о переводе эксплуатационных лесов в защитные леса категории защитности – леса, рас- положенные в 1 и 2 поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно- бытового водоснабжения, до конца не решен.

Лесохозяйственным регламентом проектируется выделение на данной территории защитных лесов – леса, расположенные в 1 и 2 поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, и предусматривается до решения данного вопроса проведение только рубок ухода и санитарных рубок леса.

Кроме защитных лесов, на территории Онежского лесничества располагается Кожозерский ландшафтный заказник и 5 памятников природы. Использование лесов на этих территориях также отличается особым режимом.

Остальные леса лесного фонда отнесены к эксплуатационным, согласно Приказа Рослесхоза от 19.12.2007 №498 «Об отнесении лесов к защитным, эксплуатационным и резервным лесам».

Ограничения использования лесов.

Использование лесов осуществляется с соблюдением их целевого назначения и выполняемых ими полезных функций. Установление ограничений использования лесов предусматривается ст. 27 Лесного кодекса РФ. Для определенных категорий защитных лесов установлены правовые режимы, которые ограничивают использование лесов в зависимости от выполнения ими тех или иных функций. Ограничения, связанные с видами целевого назначения лесов, установленные применительно к категориям защитных лесов Онежского лесничества, приведены в табл. 2.15.

Таблица 2.15.

Ограничения по видам целевого использования лесов

| № п/п | Целевое назначение лесов | Ограничения использования лесов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Защитные леса, в том числе: |  |
|  | Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов: |  |
|  | - защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Архангельской области | Запрещается: - проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций. Выборочные рубки проводятся только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений. Запрещается: - использование лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов, создание лесоперерабатывающей инфраструктуры; - создание лесных плантаций и их эксплуатация; -- сбор лесной подстилки; - заготовка живицы; - выращивание лесных плодовых, ягодных, декора- тивных растений, лекарственных растений; - подсочка березы; |
|  | - зеленые зоны | Запрещается: - проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций. Выборочные рубки проводятся только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений. Запрещается: - ведение охотничьего хозяйства; ведение сельского хозяйства; - разработка месторождений полезных ископаемых; - размещение объектов капитального строительства, за исключением лесных троп, гидротехнических сооружений; - использование лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов, создание лесоперерабатывающей инфраструктуры; - создание лесных плантаций и их эксплуатация; -- сбор лесной подстилки; - заготовка живицы; - выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений; - подсочка березы; |
| 2 | Ценные леса, в том числе: |  |
|  | - нерестоохранные полосы лесов; - запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов; | Запрещается: - проведение сплошных рубок, за исключением, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций. Выборочные рубки проводятся только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений. Запрещено: - использование лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов, создание лесоперерабатывающей инфраструктуры; - выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений; - создание лесных плантаций и их эксплуатация; -- заготовка живицы; - подсочка березы; |
| 3 | Леса, расположенные в водоохранных зонах | Запрещается: - проведение сплошных рубок, за исключением, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций. Выборочные рубки проводятся только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений. Запрещено: - проведение реконструкции малоценных лесных насаждений путем сплошной рубки; - использование лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов, создание лесоперерабатывающей инфраструктуры; - выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений; - создание лесных плантаций и их эксплуатация; -- заготовка живицы; - подсочка березы; |
| 4 | Государственные природные заказники и другие особо охраняемые природные территории | В соответствии с утвержденным положением |
| 5 | Леса в охранных зонах государственных природных заповедников, национальных парков и иных особо охраняемых природных территорий, а также территорий, зарезервированных для создания особо охраняемых природных территорий федерального значения | Запрещено: - заготовка древесины спелых и перестойных насаждений (кроме рубок ухода за лесами); - заготовка живицы; - подсочка березы; - выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений; - заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; - ведение сельского хозяйства; - переработка древесины и иных лесных ресурсов; - создание лесных плантаций и их эксплуатация |
| 6 | Эксплуатационные леса | Разрешена заготовка древесины в объемах, не превышающих расчетную лесосеку |

В Кожозерском государственном природно-ландшафтном заказнике регионального значения запрещается проведение сплошных и выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений для заготовки древесины. Проведение рубок ухода за лесом, санитарных рубок и прочих рубок возможно при согласовании с Комитетом по экологии администрации Архангельской области.

Виды разрешенного использования лесов.

Лесным кодексом РФ предусмотрено 15 видов использования лесов. Использование лесов осуществляется с соблюдением их целевого назначения и выполняемых ими полезных функций.

Использование лесов на территории Кожозерского заказника регионального значения регламентируется «Положением о Кожозерском государственном природно-ландшафтном заказнике регионального значения».

На рассматриваемой территории нет участков лесного фонда, переданных в аренду для осуществления рекреационной деятельности. Вокруг г.Онега, пгт. Малошуйка и пос.Кодино выделены леса зеленой зоны. Леса вблизи поселков и деревень используются местным населением для отдыха, сбора грибов и ягод.

Из всех видов разрешенного использования лесов Онежского муниципального района – заготовка древесины, заготовка живицы, заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, ведение охотничьего хозяйства, ведение сельского хозяйства, осуществление научно-исследовательской и образовательной деятельности, осуществление рекреационной деятельности, создание лесных плантаций и их эксплуатация, выращивание лесных, плодовых, ягодных, декоративных и лекарственных растений, выполнение работ по геологическому изучению недр и разработка месторождений полезных ископаемых, строительство и эксплуатация искусственных водных объектов и гидротехнических сооружений, строительство и реконструкция линейных объектов инженерной инфраструктуры, переработка древесины и иных лесных ресурсов, осуществление религиозной деятельности, основным здесь является заготовка древесины.

Лесопромышленный комплекс составляет основу экономики Онежского района. Наиболее крупными лесозаготовительными и лесоперерабатывающими предприятиями являются акционерные общества «Онежский ЛДК», «Онегалес», «Малошуйкалес», «Нименьгалес».

Заготовка древесины осуществляется гражданами и юридическими лицами на основании договоров аренды в соответствии с лесным планом Архангельской области, лесохозяйственным регламентом Онежского лесничества, а также проектом освоения лесов на лесном участке, предоставленном в аренду.

Заготовка древесины осуществляется в эксплуатационных лесах и защитных лесах в объемах, не превышающих расчетную лесосеку. Для заготовки древесины предоставляются в первую очередь погибшие, поврежденные и перестойные насаждения. Запрещается заготовка древесины с нарушением возрастов рубок.

При заготовке древесины:

- не допускается использование русел рек и ручьев в качестве трасс волоков и лесных дорог;

- не допускаются повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами лесосек, захламление лесов промышленными и иными отходами;

- требуется сохранять и приводить в надлежащее состояние нарушенные дороги, мосты и просеки, а также осушительную сеть, дорожные, гидромелиоративные и другие сооружения, водотоки, ручьи, реки;

- требуется производить снос возведенных построек, сооружений, установок и приспособлений, рекультивацию занятых ими земель в течение 6 месяцев после окончания вывоза древесины с лесосеки.

- запрещается оставление деревьев, предназначенных для рубки, - недорубов (за исключением оставления на лесосеках компактных участков лесных насаждений, не начатых рубкой, площадью не менее 10 процентов от площади лесосеки), а также завалов и срубленных зависших деревьев, уничтожение подроста и молодняка, подлежащего сохранению;

- запрещается уничтожение или повреждение граничных, квартальных, лесосечных и других столбов и знаков, клейм и номеров на деревьях и пнях;

- запрещается рубка и повреждение деревьев, не предназначенных для рубки и подлежащих сохранению в соответствии с Правилами и законодательством Российской Федерации, в том числе источников обсеменения и плюсовых деревьев, за исключением погибших.

При заготовке древесины высота оставляемых пней не должна превышать одной трети диаметра среза, а при рубке деревьев диаметром менее 30 сантиметров - 10 сантиметров. Допускается оставление пней большей высоты при осуществлении заготовки древесины с применением многооперационной техники в соответствии с техническими условиями ее эксплуатации, а также в лесах, произрастающих в поймах рек.

При заготовке древесины на лесосеках не допускается вырубка жизнеспособных деревьев ценных древесных пород (кедра, ольхи черной) произрастающих на границе их естественного ареала.

При заготовке древесины на лесосеках в целях повышения биоразнообразия лесов могут сохраняться отдельные ценные деревья в любом ярусе, если это не создает препятствий для последующего лесовосстановления.

При заготовке древесины подлежат сохранению особи видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Архангельской области.

Рубки лесных насаждений осуществляются в форме выборочных рубок или сплошных рубок.

К сплошным рубкам относятся рубки, при которых на соответствующих землях или земельных участках вырубаются лесные насаждения с сохранением для воспроизводства лесов отдельных деревьев и кустарников или групп деревьев и кустарников. Осуществление сплошных рубок на лесных участках, предоставленных для заготовки древесины, допускается только при условии воспроизводства лесов на указанных лесных участках.

К выборочным рубкам относятся рубки, при которых на соответствующих землях или земельных участках вырубается часть деревьев и кустарников определенного возраста, размера, качества и состояния.

В форме выборочных рубок осуществляются рубки ухода за лесами, при которых возможна заготовка древесины (прореживания, проходные рубки, рубки обновления, рубки переформирования, ландшафтные рубки, иные виды рубок ухода за лесами), направлены на улучшение породного состава и качества древостоев, повышение полезных функций лесов.

Расчетная лесосека.

Заготовка древесины осуществляется в пределах расчетной лесосеки лесничества по видам целевого назначения лесов, категориям рубок, хозяйствам и преобладающим породам. Исчисленная расчетная лесосека определяет допустимый ежегодный объем изъятия древесины в эксплуатационных лесах, обеспечивающий многоцелевое, рациональное, непрерывное, неистощительное использование лесов, исходя из установленных возрастов рубок, сохранения биологического разнообразия, водоохранных, защитных и иных полезных свойств леса.

В ходе разработки Лесохозяйственного регламента Онежского лесничества (утвержден 2.12.2008 г.) исчислена расчетная лесосека (ежегодный объем изъятия древесины) на период 2009-2019 гг.

Ежегодный объем заготовки древесины рубкой спелых и перестойных лесных насаждений в лесном фонде Онежского лесничества составляет:

Эксплуатационные леса:

- сплошные рубки – 761,0 тыс. м3 ликвидной древесины, на площади 6334 га;

- выборочные рубки – 105,7 тыс. м3 ликвидной древесины, на площади 1154 га,

в т.ч.:

- постепенные рубки – 101,1 тыс. м3 ликвидной древесины, на площади 1054 га;

- добровольно-выборочные – 4,6 тыс. м3 ликвидной древесины, на площади 100 га.

Защитные леса:

- выборочные рубки – 6,6 тыс. м3 ликвидной древесины, на площади 109,5 га,

При рубках ухода за лесом в Кожозерском государственном природно-ландшафтном заказнике допустимый ежегодный объем изъятия древесины составит 2,5 тыс. м3 ликвида. Данный объем включен в расчетную лесосеку.

В проектируемом национальном парке «Онежское Поморье» допустимый объем изъятия древесины при проведении рубок ухода составил 0,7 тыс. м3 в ликвиде.

Предлагаемая Лесохозяйственным регламентом Онежского лесничества расчетная лесосека - общий ежегодный объем заготовки древесины рубкой спелых и перестойных лесных насаждений, составляет 873,3 тыс. м3 ликвидной древесины, из которой 740,0 тыс. м3 составит деловая. По хвойному хозяйству возможный объем заготовки составит 775,9 тыс. м3 ликвидной древесины, в т.ч. деловая древесина - 674,7 тыс. м3.

Воспроизводство лесов включает в себя мероприятия по лесовосстановлению, лесоразведению и уходу за лесами.

Лесовосстановление осуществляется в целях восстановления вырубленных, погибших, поврежденных лесов. Оно должно обеспечивать восстановление лесных насаждений, сохранение биологического разнообразия лесов, сохранение полезных функций лесов. Лесовосстановление осуществляется путем естественного, искусственного или комбинированного восстановления лесов.

В целях содействия естественному лесовосстановлению осуществляются следующие мероприятия:

- сохранение возобновившегося под пологом лесных насаждений жизнеспособного поколения основных лесных древесных пород лесных насаждений (далее - главные лесные древесные породы), способного образовывать в данных природно-климатических условиях новые лесные насаждения (подрост). Древесные растения в возрасте до двух лет (самосев) в числе подроста не учитываются;

- сохранение при проведении рубок лесных насаждений ценных лесных древесных пород жизнеспособных лесных насаждений, хорошо укоренившихся, участвующих в формировании главных лесных древесных пород, высотой более 2,5 м (молодняк);

- уход за подростом лесных насаждений ценных лесных древесных пород на площадях, не покрытых лесной растительностью;

- минерализация поверхности почвы;

- огораживание площадей, когда имеется опасность повреждения и уничтожения всходов и подроста древесных растений дикими или домашними животными.

Искусственное лесовосстановление проводится, когда невозможно обеспечить естественное или нецелесообразно комбинированное лесовосстановление хозяйственно ценными лесными древесными породами, а также на лесных участках, на которых погибли лесные культуры.

Основным методом создания лесных культур при искусственном лесовосстановлении является посадка, которая может осуществляться различными видами посадочного материала. Посадка предпочтительнее на почвах, подверженных водной и ветровой эрозии, на избыточно увлажненных почвах и на участках с быстрым зарастанием посадочных мест сорной растительностью.

Комбинированное лесовосстановление осуществляется путем посадки и посева на лесных участках, где естественное лесовосстановление лесных насаждений ценных древесных пород не обеспечивается.

При комбинированном лесовосстановлении густота лесных культур (количество посадочных или посевных мест на единице площади) устанавливается в зависимости от количества имеющегося подроста и молодняка лесных насаждений главной лесной древесной породы. Первоначальная густота лесных культур при комбинированном лесовосстановлении под пологом лесных насаждений должна составлять не менее 50% от нормы, установленной для искусственного лесовосстановления в соответствующих природно-климатических условиях.

Комбинированное лесовосстановление под пологом лесных насаждений проводится в основном в зеленых зонах в целях повышения санитарно-гигиенических функций, в противоэрозионных и других защитных лесах.

Лесоразведение осуществляется с целью создания лесных насаждений (лесных культур) на землях, ранее не предназначенных или бывших непригодными для произрастания лесной растительности.

Уход за лесами осуществляется в целях повышения продуктивности лесов, улучшения породного состава и качества лесов, повышения их устойчивости к негативным воздействиям и экологической роли и сохранения их полезных функций путем вырубки части деревьев и кустарников, проведения агролесомелиоративных и иных мероприятий.

Рубки ухода за лесами (осветления, прочистки, прореживания, проходные рубки, рубки обновления, рубки переформирования, ландшафтные рубки) иные виды рубок ухода за лесами осуществляются в форме выборочных рубок.

Таблица 2.16.

Рубки ухода в лесах различного функционального назначения

| Категория защитных лесов | Цель рубок ухода | Особенности рубок |
| --- | --- | --- |
| Зеленые зоны (лесохозяйственная часть) | Ландшафтные рубки направлены на формирование высокопродуктивных, здоровых и устойчивых к рекреационному воздействию лесов, имеющих повышенную эстетическую и оздоровительную ценность | Формируются открытые, полуоткрытые и закрытые ландшафты. Сомкнутость насаждений не должна снижаться менее 0,3-0,5. К нежелательным деревьям относятся сухостойные, зараженные вредными организмами, поврежденные, мешающие росту лучших, а также нарушающие структуру ландшафта |
| Нерестоохранные полосы лесов | Формирование (а также своевременное обновление) высокосомкнутых хвойных и хвойно-лиственных насаждений, обладающих хорошими водоохранными и водорегулирующими свойствами | Лситвенные и лиственно-хвойные насаждения переформировываются в хвойно-лиственные и хвойные, особенно при наличии спелых и перестойных деревьев лиственных пород, а также с более молодыми древостоями, если нет первоочередных объектов ухода. В молодняках опушки интенсивно разреживаются со снижением сомкнутости до 0,5-0,4. В основной части полосы (удаленной от берега) поддерживается полнота древостоя 0,7-0,8, а в опушке вдоль берега (шириной 20-30 м) – около 0,6. Проведение рубок ухода в нерестоохранных полосах согласовывается с органами охраны рыбных ресурсов. |

В защитных лесах указанных категорий ведутся выборочные рубки лесных насаждений от очень слабой до умеренно-высокой интенсивности. При проведении выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений в рубку назначаются деревья и кустарники в следующей очередности: погибшие и поврежденные, ослабленные, наиболее старые, перестойные в смешанных насаждениях менее долговечных пород и генераций, перестойные и спелые деревья других пород, утрачивающие жизнеспособность, устойчивость, способность выполнять полезные целевые функции.

В лесах зеленой зоны допускается проведение ландшафтных рубок высокой и очень высокой интенсивности при формировании и поддержании полуоткрытых и открытых ландшафтов, которые могут занимать площадь соответственно не более 20-25% и 10-15% общей площади лесного участка. Размещение ландшафтов устанавливается проектом освоения лесов.

Рубка лесных насаждений при уходе за лесом в Кожозерском государственном природно-ландшафтном заказнике регионального значения возможна после проведения лесопатологического обследования и согласования с Комитетом по экологии Архангельской области Проведение других видов рубок в заказнике не предусматривается.

Проводимые в Водлозерском национальном парке лесохозяйственные мероприятия направлены на охрану и защиту лесов, а также содействие их естественному возобновлению. Важным аспектом контроля за состоянием лесов является проведение лесного и лесопатологического мониторинга, Текущий лесопатологический мониторинг в 2009 году выполнен на территории 10,8 тыс.га. Отвод лесного фонда под выборочные санитарные рубки в 2009 году был выполнен на площади 63,6 га.

Отпуск дровяной древесины местному населению в порядке проведения выборочных санитарных рубок составил 233 м3 ликвидной древесины. Древесина, полученная от рубок ухода, используется для строительных и ремонтных работ, обеспечения местного населения и производственной базы парка дровами, на благоустройство территории.

Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для заготовки древесины при рубках ухода за лесами средневозрастных, приспевающих, спелых перестойных насаждений установлены «Правилами ухода за лесами», утвержденными приказом МПР России от 16.07.2007 г. №185. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для заготовки древесины при вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений (санитарные рубки) установлены «Руководством по проведению санитарно-оздоровительных мероприятий», утвержденных приказом Рослесхоза от 29.12.2007 г. №523.

Уход за лесами путем проведения агролесомелиоративных мероприятий заключается в создании на лесных участках защитных лесных насаждений, обеспечивающих повышение противоэрозионных, водорегулирующих, санитарно-гигиенических и иных полезных функций лесов. На рассматриваемой территории не планируется проведение осушительных работ, что позволяет сохранить ценные болотные экосистемы.

К иным мероприятиям по уходу за лесами относятся: реконструкция малоценных лесных насаждений (включая рубки реконструкции), обрезка сучьев деревьев, удобрение лесов, уход за опушками, уход за подлеском, уход за лесами путем уничтожения нежелательной древесной растительности и другие мероприятия.

## 2.8. Животный мир и охотничьи ресурсы

На территории Онежского района к объектам охоты относятся 21 вид зверей и 48 видов птиц. Наиболее привлекательные и приемлемые для условий рассматриваемой территории виды охотничьих животных: лось, кабан, волк, медведь, рысь, лисица, заяц-беляк, глухарь, тетерев, рябчик, вальдшнеп, бекас, гуси, утки.

Видовой состав и распространение охотничьих млекопитающих и птиц представлены в таблицах 2.17, 2.18.

Таблица 2.17.

Видовой состав и распространение охотничьих млекопитающих

+ редкий вид;

++ обычный вид

| № п/п | Название вида животных | Ареалы распространения | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Отряд - насекомоядные |
| 1 | Обыкновенный крот | лесные угодья | + |
| Отряд - хищные |
| 2 | Енотовидная собака | лесные угодья | ++ |
| 3 | Барсук | лесные угодья | ++ |
| 4 | Волк | повсеместно | ++ |
| 5 | Лисица | повсеместно | ++ |
| 6 | Бурый медведь | повсеместно | + |
| 7 | Росомаха | лесные угодья | ++ |
| 8 | Лесная куница | лесные угодья | ++ |
| 9 | Ласка | повсеместно | ++ |
| 10 | Горностай | повсеместно | ++ |
| 11 | Норка европейская | водоемы | + |
| 12 | Норка американская | водоемы | ++ |
| 13 | Выдра | водоемы | ++ |
| 14 | Рысь | лесные угодья | + |
| Отряд - парнокопытные |
| 15 | Лось | лесные угодья | ++ |
| 16 | Дикий северный олень | лесные угодья | + |
| Отряд - зайцеобразные |
| 17 | Заяц-беляк | лесные угодья | ++ |
| Отряд - грызуны |
| 18 | Летяга | лесные угодья | + |
| 19 | Обыкновенная белка | лесные угодья | ++ |
| 20 | Ондатра | водоемы | ++ |
| 21 | Бобр | водоемы | ++ |

На рассматриваемой территории достаточно высокопродуктивных водных угодий, включающих обширную прибрежную зону Онежского залива Белого моря с многочисленными островами, которые используют водоплавающие птицы, как для устройства гнезд, так и для отдыха во время сезонных миграций.

Условия обитания боровой дичи на территории также удовлетворительные, для боровых птиц достаточно естественных порхалищ и галечников, кроме того, в качестве порхалищ птицами используются лесовозные дороги, пересекающие лесные массивы во всех направлениях.

Таблица 2.18.

Видовой состав и распространение охотничьих птиц

+++ 	вид многочисленнен, встречается во всех пригодных биотопах;

++	вид довольно обычен, но встречается не во всех подходящих местообитаниях;

+	вид редок, единичные встречи.

| № п/п | Название вида птиц | Гнездование | Зимовка | Пролет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Краснозобая гагара | ++ | - | ++ |
| 2 | Чернозобая гагара | ++ | - | ++ |
| 3 | Гуменник | +++ | - | +++ |
| 4 | Канадская казарка | + | - | + |
| 5 | Белощекая казарка | + | - | + |
| 6 | Черная казарка | +++ | - | +++ |
| 7 | Кряква | +++ | + | ++ |
| 8 | Чирок свистунок | +++ | + | ++ |
| 9 | Серая утка | + | - | - |
| 10 | Свиязь | +++ | - | ++ |
| 11 | Шилохвость | ++ | - | ++ |
| 12 | Чирок-трескунок | ++ | - | + |
| 13 | Широконоска | + | - | + |
| 14 | Красноголовый нырок | ++ | - | + |
| 15 | Хохлатая чернеть | +++ | - | ++ |
| 16 | Морская чернеть | ++ | - | ++ |
| 17 | Турпан | ++ | - | ++ |
| 18 | Синьга | ++ | - | ++ |
| 19 | Гоголь | +++ | - | ++ |
| 20 | Луток | + | - | + |
| 21 | Средний крохаль | + | - | ++ |
| 22 | Большой крохаль | ++ | - | ++ |
| 23 | Перепел | + | - | - |
| 24 | Белая куропатка | +++ | +++ | ++ |
| 25 | Глухарь | +++ | +++ | - |
| 26 | Тетерев | +++ | +++ | - |
| 27 | Рябчик | +++ | +++ | - |
| 28 | Коростель | ++ | - | - |
| 29 | Погоныш | ++ | - | - |
| 30 | Лысуха | + | - | - |
| 31 | Серый журавль | +++ | - | ++ |
| 32 | Тулес | ++ | - | ++ |
| 33 | Золотистая ржанка | ++ | - | +++ |
| 34 | Чибис | +++ | - | ++ |
| 35 | Кулик-сорока | ++ | - | + |
| 36 | Большой улит | ++ | - | +++ |
| 37 | Турухтан | +++ | - | +++ |
| 38 | Гаршнеп | + | - | ++ |
| 39 | Дупель | + | - | ++ |
| 40 | Бекас | +++ | - | ++ |
| 41 | Вальдшнеп | +++ | - | ++ |
| 42 | Большой кроншнеп | +++ | - | ++ |
| 43 | Средний кроншнеп | ++ | - | ++ |
| 44 | Сизый голубь | ++ | ++ | - |
| 45 | Клинтух | + | - | + |
| 46 | Вяхирь | ++ | - | + |
| 47 | Горлица | ++ | - | - |

Численность охотничьих животных

(по данным зимних маршрутных учетов 2012 г.):

| - лось -2349 - кабан - 0 - волк – 146 - белка – 9954 - горностай – 1380 - заяц-беляк – 7079 | - куница – 1465 - лисица – 237 - росомаха – 71 - рысь – 63 - хорь – 0 |
| --- | --- |

По материалам специальных видовых учетов на рассматриваемой территории насчитывается: 210 бурых медведей, 465 норок, 225 выдр, 545 бобров.

Дикие северные олени до середины прошлого века обитали на большей части района. Отмечались их сезонные миграции из лесной зоны на морское побережье и обратно. В последние 2 десятилетия встречи оленей носят нерегулярный характер и отмечаются лишь в южной части Онежского района, вблизи Кожозерского заказника и Волдозерского национального парка. Вид относится к особо охраняемым объектам животного мира Архангельской области и с 2002 г. охота на него запрещена.

Популяция медведя в угодьях Онежского района находится в благополучном состоянии. В последние годы численность этого зверя имеет тенденцию к возрастанию, что свидетельствует о достаточно благоприятных условиях обитания вида. Численность этих зверей растет в связи со снижением пресса охоты из-за дорогой лицензии и сокращения числа промысловых охотников. На рассматриваемой территории вид нуждается в регулировании численности для того, чтобы его плотность не превышала 0,05 особи на 1 тыс. га.

Охота - традиционный вид пользования животным миром. Охотничья деятельность имеет большое социально-экономическое значение, учитывая близость территории лесничества к Архангельскому промышленному центру, где насчитывается более 40 тысяч охотников. Все охотники осуществляют охотпользование по индивидуальным разрешениям, выдаваемым службой государственного управления в области охоты.

Большинство местных охотников по-прежнему относит себя к группе промысловых охотников и занимаются добычей животных только для своего пропитания и для продажи мяса или шкурок. Поэтому список объектов их охоты традиционен и невелик – белка, куница, лось, рябчик, глухарь. Спортивное направление охоты, охотничий туризм начинает развиваться более интенсивно лишь в последние 3 десятилетия, при этом многих приезжих охотников Поморский Север привлекает обширной территорией, более поздними сроками охот и, следовательно, возможностью продлить свой охотничий сезон. Для таких охотников набор объектов охот наиболее обширен - от куличка-бекаса до медведя.

Профессиональных охотников и закрепленных за ними промысловых участков в районе нет. По сохранившейся традиции, большинство охотников занимается промысловой охотой и относится к сезонным охотникам – полупромысловикам. Они, как правило, объединяются по 2-3 человека и охотятся на постоянных и обустроенных, хотя и не закрепленных официально, участках.

Охотничьи угодья рекреационного назначения (для любительской охоты) располагаются в основном в лесах, прилегающие к населенном пунктам, водным, авто- и ж/д магистралям (за исключением мест, где охота запрещена соответствующими нормативами: зеленые зоны, места отдыха населения, воспроизводственные участки, заказники и т.д.).

Отмечается тенденция к снижению промыслового и возрастанию любительского значения охоты. Угодья и ресурсы охотничьих животных предоставляют большие возможности для занятия спортивной охотой, как для местного населения, так и для организации охотничьего туризма.

В последнее время поступают заявки на экстремальный охотничий туризм в таежных условиях, а также на участие в занятии промысловой охотой в условиях жизни охотника- промысловика.

В соответствии с Правилами охоты в Архангельской области, утвержденными 18.07.1996 года, установлены следующие сроки добычи животных:

- лось - с 1 октября (взрослые самцы с 15 августа) по 31 января;

- кабан - с 15 августа (самки с приплодом текущего года - с 1 октября) по 15 января;

- медведь - с 15 августа по 28 (29) февраля, весной с 1 апреля по 15 мая;

- заяц - с 25 сентября (с гончими собаками – с 15 сентября) по 28 (29) февраля;

- барсук - с 1 сентября по 31 октября;

- бобр, выдра - с 1октября по 28 (29) февраля;

- остальные пушные звери - с 1 ноября по 28 (29) февраля;

- водоплавающая дичь - с 4 субботы августа по 15 ноября;

- боровая дичь - с 4 субботы августа по 28 (29) февраля;

- сроки весенней охоты на пернатую дичь устанавливаются на 10 календарных дней в зависимости от времени прилета птиц, обычно с конца апреля до первой половины мая.

Промысловая и спортивная охота, как регулируемый и организованный процесс, позволяет поддерживать оптимальную структуру популяций диких животных, обеспечивает получение ценной пушной и дичной продукции, удовлетворяет потребности человека в этом виде активного отдыха.

Лесные угодья также перспективны для организации таких новых направлений пользования животным миром, как фотоохота, экотуризм и наблюдения за животными - в этом случае общение с животными здесь гуманно и не заканчивается их отстрелом.

В настоящее время правила пользования животным миром для нужд охотничьего хозяйства регламентированы рядом нормативных документов («Об охране окружающей среды», «О животном мире», Лесным кодексом, Правилами охоты на территории Архангельской области), в соответствии с которыми утверждены требования по предотвращению необоснованной гибели объектов животного мира при осуществлении природопользования. Численность животных в лесах должна регулироваться в пределах допустимой плотности.

Редкие и особо охраныемые виды животных.

Природоохранное законодательство среди основных требований, предъявляемых к охотпользованию, особо выделяет сохранение животных, относящиеся к редким видам, занесенным в Красные книги различного ранга. Запрещается деятельность, ведущая к сокращению численности этих животных и ухудшающая среду их обитания. Состояние популяций редких видов животных на территории Онежского района удовлетворительное, угрозы их существованию нет.

Из птиц, отнесенных к редким и особо охраняемым видам на республиканском уровне (Красная книга РФ), на территории лесничества отмечена высокая плотность беркута, сапсана, на водоемах регулярны встречи скопы и орлана-белохвоста.

Перечень редких видов птиц, занесенных в Красную книгу Архангельской области также невелик – филин, бородатая и длиннохвостая неясыти, воробьиный сыч, сорокопут серый, чеглок. Из них филин, бородатая и длиннохвостая неясыти, воробьиный сыч – типичные жители старых лесов и численность их на данной территории снижается из-за вырубки старовозрастных древостоев.

Из млекопитающих к редким видам отнесены летучие мыши (ночница Брандта, бурый ушан) и летяга. Рукокрылые (летучие мыши) обитают в основном по берегам водоемов, в дуплах, в брошенных постройках. Встречи их для данной территории не являются редкими. Летяга предпочитает старые лиственные леса и территорию лесничества населяет с невысокой плотностью.

Для большинства видов животных птиц, отнесенных к редким и особо охраняемым, на данной территории угрозы исчезновения нет, поскольку они не являются ценными охотничьими трофеями.

Охрана, контроль и регулирование использования объектов животного мира и среды их обитания осуществляется Агентством по лесному и охотничьему хозяйству Архангельской области. Постановлением Главы администрации Архангельской области от 18.07.1996 г. N 366 утверждены «Правила охоты в Архангельской области», регламентирующие этот вид деятельности и ведение охотничьего хозяйства.

Ихтиофауна. Озера и реки Онежского района не являются промысловыми - их рыбопродуктивность не превышает 10 кг/га. В них разрешен спортивный и любительский лов рыбы на ручную снасть. Ихтиофауна водоемов территории представлена следующими видами рыб: язь, елец, сиг, лещ, плотва, окунь, ерш, налим, щука, хариус. В Онежском заливе Белого моря ловят сельдь, навагу, камбалу, корюшку.

Многие реки и озера района (см. табл. 2.8, 2.9 раздела 2.3. «Гидрологическая характеристика и использование поверхностных вод») входят в перечень водных объектов Архангельской области, являющихся местами нереста, нагула и зимовки лососевых рыб (лосося атлантического – семги), утвержденный Приказом Федерального агентства по рыболовству от 16.01.2009 г. № 13 «Об утверждении правил рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна» по письму ФГУ «Севрыбвод» № 02/936 от 30.04.2008 г. «О перечне рек и озер, по которым необходимо выделить нерестово-охранные полосы».

Все водоемы национального парка «Водлозерский» изобилуют рыбой. Здесь встречается 21 вид рыб, в т.ч. рыбы ценных пород - лосось, сиг, судак.

Таблица 2.19.

Список видов рыб, обитающих в водоемах национального парка «Водлозерский»

| Вид | Предпочитаемое место обитания |
| --- | --- |
| Семейство лососевые |
| Сиг | оз. Водлозеро |
| Ряпушка | оз. Водлозеро |
| Семейство корюшковые |
| Корюшка европейская «снеток» | оз. Водлозеро |
| Семейство щуковое |
| Щука | озера Парка |
| Семейство карповые |
| Лещ | озера Парка |
| Плотва | озера, реки Парка |
| Язь | оз. Водлозеро,озера бассейна р.Илекса |
| Синец | оз. Водлозеро,озера бассейна р.Илекса |
| Елец | оз. Водлозеро |
| Семейство тресковых |
| Налим | озера Парка |
| Семейство окуневых |
| Окунь | озера, реки Парка |
| Судак | оз. Водлозеро |
| Ерш | оз. Водлозеро |

## 2.9. Особо охраняемые природные территории

На территории МО «Онежский муниципальный район» в настоящее время находятся следующие особо охраняемые природные территории:

- национальный парк Водлозерский;

- ландшафтный заказник Кожозерский;

- пять памятников природы.

Водлозерский национальный парк, располагаясь на территориях Республики Карелия (Водлозерский сектор) и Онежского района Архангельской области (Онежский сектор), занимает площадь около 0,5 млн. га и является самым крупным в Европе национальным парком. Площадь Онежского сектора Водлозерского парка составляет 342,4 тыс.га, т.е. 73 % общей площади парка.

Национальный парк образован в 1991 г. Решением Правительства. в целях сохранения уникального природного комплекса озера Водлозеро и бассейна реки Илекса, возрождения культурно-исторического наследия Европейского Севера России и создания условий для развития организованного отдыха.

В 2001 г. решением ЮНЕСКО парку первому в системе национальных парков России присвоен статус биосферного резервата.

Общая площадь парка - 468,4 тыс. га. Земли, предоставленные национальному парку - 466,5 тыс. га (99,6% общей площади). Лесные земли занимают 220,3 тыс. га (47,0%), в т.ч.: покрытые лесом - 212,0 (45,3%), непокрытые лесом (главным образом вырубки) - 1,8%. Нелесная площадь занимает 248,1 тыс. га (53,0%), в т.ч.: воды - 52,3 тыс. га (112%), болота - 191,5 (40,8%), земли с/х назначения - 4,6 тыс. га (1%), дороги - совсем незначительные площади.

Парк расположен па границе подзон северной и средней тайги. Район парка характеризуется полной сохранностью природных ландшафтов и всех типичных для таежной зоны природных комплексов.

Водлозеро (за границами рассматриваемой территории – в пределах Республики Карелия) - самый крупный водоем парка, площадь его водного зеркала 358 км2. На озере насчитывается 196 островов. Озера и реки Водлозерского парка богаты рыбой: здесь ловится судак, лещ, ряпушка, щука, налим, окунь, сиг, язь и др.

Водно-болотные угодья парка располагаются преимущественно в Онежском районе. Они относятся к водно-болотным угодьям национального значения. Бассейн оз. Водлозеро и р.Илекса – это ключевая орнитологическая территория России. В периоды миграций здесь останавливаются для отдыха и кормежки многочисленные стаи лебедей, гусей, казарок, куликов, речных и нырковых уток, отдавая предпочтение мало посещаемым людьми участкам парка. Водно-болотные угодья парка имеют ключевое значение и как место размножения водоплавающих и околоводных птиц. В частности, именно здесь находятся самые южные в Карелии и Архангельской области места массового гнездования и линьки лебедя-кликуна и гуменника.

Кожозерский государственный природный ландшафтный заказник регионального значения создан в 1992 г. Постановлением администрации Архангельской области № 179 от 24.09.2002 г. «Об образовании Кожозерского природного парка» в границах Кожозерского ландшафтного заказника образован природный парк. Постановлением Главы администрации Архангельской области от 29.12.2004 г. №218 внесены изменения в статус этой территории, ей возвращено название Кожозерский государственный природный ландшафтный заказник.

Заказник образован с целью с целью сохранения и восстановления типичных и особо ценных природных ландшафтов и их составных частей. сохранения уникального природного, историко-культурного комплекса озера Кожозеро,

Заказник. имеет общую площадь 201,605 тыс. га, расположен на юге Онежского района, граничит с территорией Водлозерского национального парка, расположенного к западу от него.

В силу уникальности северных природных комплексов входящих в состав заказника, водные озерные и речные экосистемы выполняют важную экологическую роль в природном разнообразии территории и представляют значительный научный интерес. Более 51% территории заказника занимают старовозрастные малонарушенные леса, формировавшиеся на протяжении 400-600 лет - это уникальные естественные лесные сообщества. Они являются хранителями биологического разнообразия, генофонда, поддерживают устойчивость биосферы. В границах заказника расположен Кожозерский Богоявленский монастырь, время основания которого относится к XVI веку.

Памятники природы. На территории Онежского района статус «памятника природы регионального значения» имеют пять природных объектов, территориально сконцентрированных у г.Онега.

Для изучения возможностей выращивания высокопродуктивных лесных насаждений в условиях Крайнего Севера на территории Онежского района были созданы лесные культуры сосны и лиственницы, которые являются памятниками природы Онежского района. Данные лесные насаждения, расположенные вдоль берега Белого моря, выполняют роль защитных полос, служат барьером на пути холодных арктических масс воздуха и, тем самым, оказывают влияние на климатические условия.

Памятник природы «Участок «Падун» представляет собой восьмиметровое сужение русла, в котором река на 120 метрах пути понижает свой уровень на 8 метров, образуя водопад. Данный участок с наличием порогов создает благоприятные условия для нереста семги, способствуя сохранению рыбных запасов.

Памятник природы «Талицкий ключ» на правом берегу реки Онега является живописным местом отдыха для посетителей.

Краткая характеристика памятников природы Онежского района приведена в табл. 2.20.

Заказник Кожозерский и памятники природы имеют региональное значение и находятся в ведении Архангельской области. Государственное управление и контроль за их деятельностью осуществляют Комитет по экологии администрации Архангельской области и Управление по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Архангельской области (Архангельскоблохотуправление).

Планируемые особо охраняемые природные территории:

1. На Онежском полуострове планируется создание национального парка «Онежское Поморье». В границы Онежского района попадает часть территории этого планируемого ООПТ – прибрежная полоса Онежского берега к северо-западу от залива-губы Ухта.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.05.2001 г. №725р «Об организации государственных природных заповедников и национальных парков на территории Российской Федерации в 2001-2010 годах» и Постановлением главы администрации Архангельской области от 15.05.2003 г. № 81 предусмотрено зарезервировать участки лесного фонда площадью 9027 га расположенные в Нижмозерском участковом лесничестве отнесенные к защитным лесам (запретные полосы лесов, расположенных вдоль водных объектов) для создания на их территории национального парка «Онежское Поморье».

2. Всемирным Фондом дикой природы (WWF) предложено создание ландшафтного заказника «Вараки» на севере Унежемского участкового лесничества общей площадью 10,5 тыс. га. Цель создания ООПТ - охрана прибрежных ландшафтов Белого моря и уникальных ландшафтно-геологических объектов - останцов древних пород («вараков»).

Таблица 2.20.

Памятники природы регионального значения на территории Онежского района

| № п/п | Название | Месторасположение | Дата образования | Площадь (га) | Профиль | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участок соснового леса | ОГУ «Онежский лесхоз», кв.27 Онежского лесничества | Решение Архангельского облисполкома от 18.09.1991 г. | 30,0 | ландшафтный | Искусственный посев леса семенами сосны в 1963 г. Участок ценен как объект для изучения возможности выращивания высокопродуктивных сосновых насаждений в условиях Крайнего Севера, имеет научное значение. |
| 2 | Сосновая роща | сев. окраина г.Онеги, кв. 27 Онежского лесничества | Решение Архангельского облисполкома от 12.03.1987 г. | 3,0 | ландшафтный | Природно-познавательное эстетическое и оздоровительное |
| 3 | Талицкий ключ | вост. окраина г.Онега, на правом берегу р.Онега |  | 0,3 | ландшафтный | Историческое оздоровительное место отдыха населения |
| 4 | Участок лиственничного леса у д.Лямца | берег Белого моря у д.Лямца |  | 50,0 | ландшафтный | Является защитной полосой, служит барьером на пути холодных арктических масс воздуха, снижает скорость ветра. Посев 1957 г. |
| 5 | Участок «Падун» (водопад Падун) | ОГУ «Онежский лесхоз», кв.158 Прилукского лесничества, на р.Сывтуга |  | 6,0 га (полоса шириной 50м, длиной 600 м по обоим берегам р.Сывтуга) | ландшафтный, гидрологический | Уникальный порожистый участок реки, имеет природно-познавательное значение. Благоприятные условия для нереста семги. |

# 3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

## 3.1. Современный уровень социально-экономического развития

Онежский муниципальный район расположен в северо-западной части Архангельской области. Муниципальный район на западе граничит с Республикой Карелии, на юге и востоке – с Плесецким муниципальным районом, на севере – с Приморским муниципальным районом Архангельской области. С севера и северо-запада муниципальный район омывается водами Белого моря.

Площадь муниципального района составляет 23,8 тыс. км2. Численность населения муниципального района на 01.01.2012г. составляет 34,4 тыс. человек, из них 23,8 тыс. человек (69,2%) городского населения, 10,6 тыс. человек (30,8%) сельского населения.

В состав Онежского района входят 2 городских и 6 сельских поселений. Городские поселения: «Онежское» (г.Онега) и «Малошуйское» (пгт.Малошуйка). Сельские поселения: «Золотухское» (п.Золотуха), «Кодинское» (п.Кодино), «Нименьгское» (п.Нименьга), «Покровское» (с.Покровское), «Порожское» (с.Порог), «Чекуевское» (д.Анциферовский Бор). Районным центром является город Онега.

Основными отраслями промышленности муниципального района являются лесная и деревообрабатывающая промышленность, добыча полезных ископаемых (камень, щебень и гравий), агропромышленный комплекс.

Расстояние от г.Архангельск до границы муниципального района составляет 208 км. Транспортная сеть развита слабо и неравномерна. С областным центром г.Онга связывает две автомобильные дороги с твердым покрытием: Онега – Плесецк и Онега – Северодвинск. По территории муниципального района проходит участок Северной железной дороги и тупиковый участок с конечной станцией в г.Онега. Протяженность участка составляет 26 км от станции «Пост 243 км» Северной железной дороги. В г.Онега расположен аэродром и морской порт, основной функцией которого является отгрузка древесины на экспорт и перевозка пассажиров.

Таблица 3.1.

Объем отгруженных товаров и выполненных услуг за период 2008-2011 гг., тыс. рублей

| Наименование отраслей | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 464997,6 | 381442,2 | 476043,0 | 419983,7 |
| Рыболовство, рыбоводство | 6696,4 | н/д | н/д | н/д |
| Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 197855,0 | 116726,0 | 164466,9 | 197195,9 |
| Обрабатывающие производства | 1201344,5 | 1022606,7 | 1081917,9 | 978053,8 |
| Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 1584,5 | н/д | н/д | н/д |
| Текстильное и швейное производство | 3763,0 | н/д | н/д | н/д |
| Обработка древесины и производство изделий из дерева | 1195997,0 | 1022606,7 | 1081917,9 | 978053,8 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 142762,6 | 136067,4 | 156341,4 | 172407,1 |
| Строительство | н/д | 60994,9 | 39158,7 | н/д |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 1147,7 | 329,9 | н/д | н/д |
| Гостиницы и рестораны | 18442,1 | 20170,6 | 21905,3 | 25256,8 |
| Транспорт и связь | 104435,9 | 23753,0 | 26004,0 | 30433,0 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 67178,6 | 69407,8 | 51481,7 | 75935,5 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 25085,0 | 30554,0 | 37184,2 | 42390,0 |
| Образование | 21432,5 | 22857,0 | 27312,1 | 31276,7 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 23292,4 | 21675,7 | 22639,0 | 27048,6 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 569,4 | 36408,8 | н/д | н/д |
| Всего по муниципальному району | 3476584,2 | 2965600,7 | 3186372,2 | 2978034,8 |

Промышленность

Основу промышленного потенциала муниципального района составляет лесная, лесоперерабатывающая и добывающая отрасли. Крупнейшими промышленными лесозаготовительными предприятиями являются ОАО «Онегалес» и ООО «Малошуйкалес», лесоперерабатывающим – ОАО «Онежский ЛДК», добывающими – ОАО «Карьер Покровское» и ООО «Гранит Плюс». Доля промышленности в экономике муниципального района в 2011 году составила 89,9%.

Объем выполненных работ и услуг собственными силами деревообрабатывающими предприятиями в 2011 году составил 981,0 млн. рублей, добывающими предприятиями – 196,6 млн. рублей. Показатели работы отраслей промышленности за период 2006-2010гг. представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2.

Объем производства промышленной продукции крупными и средними предприятиями за период 2006-2010 гг., млн. рублей

|  | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заготовка древесины | 511,8 | 631,0 | 638,0 | 482 | 667,0 |
| Добыча полезных ископаемых | 177,2 | 206,9 | 199,5 | 116,7 | 145,0 |
| Обрабатывающие производства | 1269,7 | 1710,4 | 1201,3 | 1023,8 | 1357,0 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 87,3 | 95,1 | 142,8 | 170,1 | 210,4 |
| Всего по муниципальному району | 2046,0 | 2643,4 | 2181,6 | 1792,6 | 2379,4 |

Базу промышленного производства муниципального района составляют отрасли лесопромышленного комплекса, на долю которых приходится до 85% объема производства. Лесопромышленный комплекс представляет собой замкнутый технологический процесс от заготовки до переработки древесины с выпуском конечной продукции. Помимо основного производства предприятия лесопромышленного комплекса поставляют кородревесные и лесопильные отходы на котельные г.Онега в качестве топлива.

Таблица 3.3.

Производственные показатели работы 
основных промышленных предприятий Онежского района

| Наименование показателя | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заготовка древесины, тыс. м3 | 532,6 | 467,8 | 426,2 | 445,5 |
| Вывозка древесины, тыс. м3 | 547,8 | 478,3 | 394,8 | 395,6 |
| Производство пиломатериалов, тыс. м3 | 241,6 | 241,3 | 244,3 | 144,6 |
| Производство технологической щепы, тыс. м3 | 197,3 | 200,5 | 210,8 | 185,9 |
| Добыча гранита, тыс. м3 | 766,2 | 736,5 | 1254,0 | 1068,0 |
| Производство щебня, тыс. м3 | 642,7 | 668,1 | 1200,0 | 1068,0 |
| Производство хлеба и хлебобулочных изделий, тонн | 2198,1 | 1937 | 1999,8 | 1933,2 |
| Производство молока и молочной продукции, тонн | 1743 | 1660 | 1170 | 1100 |

Таблица 3.4.

Показатели производства основных видов товаров

| Наименование отраслей | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия, млн. кВт-час | - | 0,1 | н/д | - |
| Теплоэнергия, тыс. Гкал | 183,2 | 188,6 | 198,8 | 186,8 |
| Вывозка древесины, тыс. плот. м3 | 416,1 | 410,8 | 440,1 | 319,8 |
| Деловая древесина, тыс. плот. м3 | 559,1 | 491,6 | н/д | н/д |
| Технологическая щепа для производства целлюлозы и древесной массы, тыс. плот. м3 | 209,6 | 148,7 | …1) | …1) |
| Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; шпалы железнодорожные или трамвайные деревянные, непропитанные, тыс. м3 | н/д | н/д | …1) | …1) |
| Пиломатериалы, включая пиломатериалы из давальческого сырья, тыс. м3 | 245,9 | 155,2 | н/д | н/д |
| Швейные изделия в фактических ценах, тыс. рублей | 6379 | 7411 | н/д | н/д |
| Хлеб и хлебобулочные изделия, тонн | 46 | 90 | …1) | …1) |
| Мясо, включая субпродукты 1 категории, тонн | 7 | 15 | …1) | …1) |
| Цельномолочная продукция в пересчете на молоко, тонн | 11 | н/д | …1) | …1) |
| Улов рыбы и добыча других морепродуктов, тонн | 101 | - | н/д | н/д |
| Рыба живая, свежая или охлажденная, тонн | н/д | н/д | …1) | …1) |
| Товарная пищевая рыбная продукция, включая консервы рыбные, тонн | - | н/д | н/д | н/д |
| 1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4, п.5; ст.9, п.1). |

Лесопромышленный комплекс.

Лесопромышленный комплекс является базой экономической деятельности муниципального района. Лесозаготовительную деятельность ведут 3 основных предприятия: ОАО «Онегалес», ООО «Малошуйкалес» и ОАО «Ярнемлес» и 12 субъектов малого бизнеса. Основным лесоперерабатывающим предприятием является ОАО «Онежский ЛДК». Также производством пиломатериалов занимаются 8 субъектов малого предпринимательства. Численность работающих на предприятиях лесопромышленного комплекса на 1 января 2011 года составляет 1319 человек, в том числе занято в субъектах малого предпринимательства около 100 человек.

ОАО «Онегалес» является одним из крупнейших лесозаготовительных предприятий Архангельской области. В последние годы наблюдается тенденция модернизации производства и замены старой техники на новую – комлпексы из харвесторов и форвардеров. «Нижнескладские» технологии лесозаготовки заменяются на сортиментные с прямой доставкой круглых лесоматериалов потребителю. Для увеличения прибыльности производства и повышения эффективности лесопользования лесозаготовительные предприятия реализуют комплекс мероприятия по модернизации производства. Основным покупателем лесоматериалов является ОАО «Онежский ЛДК».

ОАО «Онежский ЛДК» – крупнейшее предприятие муниципального района, одно из крупнейших в области. Основными видами деятельности ОАО «Онежский ЛДК» является производство экспортных пиломатериалов и технологической щепы. Основным рынком сбыта пиломатериалов являются страны Западной Европы, отходы лесопиления используются в качестве топлива на котельных ОАО «Онега-Энергия» и ООО «ПКТС».

Объем производства пиломатериалов в целом стабилен, однако в 2009 году в связи с перебоями поставок сырья и рыночной конъюнктурой было резкое снижение объемов производства на 41%. В 2010 году наблюдался компенсационный рост производства на 7,1% или 5,7 тыс. м3.

В ближайшие годы в планы ОАО «Онежский ЛДК» входит создание нового лесопильного производства, сушильного комплекса и энергетического комплекса с использованием эффективной технологии производства.

Горнодобывающая промышленность

На территории района находятся 9 действующих горнодобывающих предприятий: ОАО «Плесецкое ДУ», ОАО «Онегалес», ООО «Онеганеруд», ООО «Севстройинвест», ОАО «Карьер Важенгора», ОАО «Дорстроймеханизация», ОАО «Карьер Покровское» и ООО «Гранит Плюс». ОАО «Карьер Покровское» и ООО «Гранит Плюс» производящих до 50-70 % всего объема щебня, вырабатываемого в Архангельской области.

ОАО «Карьер Покровское» находится на территории МО «Покровское», имеет лицензии на месторождение Покровское. На предприятии работает 237 человек. Основным потребителем щебня является Северная железная дорога. На предприятии проводится модернизация производства. В 2009 году объем инвестиций в обновление оборудования и технологического транспорта составил 200 млн. рублей.

ООО «Гранит Плюс» находится в п.Золотуха. Численность работников предприятия составляет 130 человек. Проектная мощность карьера Золотуха 1229 тыс. м3 в год, фактическая производительность – 600 тыс. м3 в год. Основной потребитель продукции – железная дорога. В 2009 году на ООО «Гранит Плюс» сменился собственник, который ликвидировал задолженность по налогам и заработной плате, провел модернизацию техники и оборудования на сумму 62 млн. рублей.

Всего в районе 9 предприятий имеют лицензии на 19 участков недр с целью добычи общераспространенных полезных ископаемых. В основном добытые полезные ископаемые используются для строительства и ремонта железнодорожных путей, автомобильных и лесных дорог. На территории района ведется геологическое изучение, разведка и экспериментальная добыча золота. В пределах Нименьгской площади, приуроченной к кряжу Ветреный пояс, ведет работы ЗАО «Онегазолото». Здесь выявлено несколько золото-платиновых рудопроявлений, россыпепроявлений с суммарными прогнозными ресурсами золота 214 тонн и платины 124 тонны. Однако параметры проявлений недостаточны для перевода их в разряд месторождений.

В северо-западной части Онежского района прогнозные запасы базальтов составляют около миллиарда м3, на данный момент разведано и оценено только одно месторождение – Шапочка, с запасами 110 миллионов м3. Ни одно месторождение базальтов на территории Онежского района в настоящее время не разрабатывается.

Таблица 3.5.

Разрабатываемые месторождения общераспространенных полезных ископаемых
на территории Онежского района

| Название месторождения | Вид сырья | Запасы на 09.09.12г. (тыс.м3) | Добыча за 2011г. (тыс.м3) | Недропользователь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Золотуха | гранито-гнейсы | 16386,2 | 57,1 | ООО «Гранит-Плюс» |
| Семеновское (уч. 1) | ПГС | 277, 89 | 6,42 | ОАО «Плесецкое ДУ» |
| Кв. 17 | пески строительные | 74,74 | 0,25 | ОАО «Онегалес |
| Карьер № 51 | пески строительные | 131,42 | 2,22 | ОАО «Онегалес» |
| Карьер Покровское | граниты | 9343,12 | 456,25 | ООО «Онеганеруд» |
| Глазаниха (уч. 1) | пески строительные | 144,62 | 1,5 | ОАО «Плесецкое ДУ» |
| № 16 | ПГС | 379,68 | 2,6 | ОАО «Онегалес» |
| Нименьга | ПГС, пески | 4318,3 | 61,56 | ООО «Севстройинвест» |
| Важенгора | гранито-гнейсы | 169389,12 | - | ОАО «Карьер Важенгора» |
| № 13 | ПГС, пески | 50,65 | 0,47 | ОАО «Онегалес» |
| № 43 | пески строительные | 218,49 | - | ОАО «Дорстроймеханизация» |

Онежский муниципальный район занимает второе место (после Приморского) среди районов области по запасам кирпичных глин – 20184,3 тыс.м3, и первое место по запасам строительного камня – 69612,1 тыс.м3 (данные ООО Институт Территориального Планирования «Град»).

В настоящее время разведанные месторождения кирпичных глин (Тесовка, Андское), не эксплуатируется.

На территории Онежского района ведутся следующие работы по геологическому изучению недр:

1. ЗАО «Архангельские алмазы» ведет работы по геологическому изучению территории с целью поисков месторождений алмазов (Онежская площадь).

2. ЗАО «Архангельскгеолразведка» выполняет работы по оценке ресурсного потенциала золота в пределах восточной части Балтийского щита (Архангельская область). Работы планируются проводить в пределах двух участков: Западного и Восточного. Западный участок располагается на территории Онежского района.

3. ЗАО «Онегазолото» выполняет геологическое изучение Нименьгской площади согласно условиям лицензии АРХ 00697 БР, предоставленной с целью геологического изучения и добычи золота и металлов платиной группы. Дата окончания действия лицензии 28.12.2025 г. Нименьгская площадь расположена в Онежском районе.

Указанные исследования будут продолжены в течение расчетного срока проектирования. Они проводятся шлихоминералогическим, литогеохимическим, геофизическими методами, а также заверочным бурением на перспективных локальных участках. Эти работы не требуют создания дополнительной инфраструктуры. Опорным центрам поисковых и оценочных работ на благородные металлы станет ближайший к перспективной площади населенный пункт Онежского района пгт. Малошуйка.

Сельское хозяйство

Сельскохозяйственный комплекс муниципального района представлен рыбным и мясомолочным производствами. В 2011 году хозяйственную деятельность осуществляли 8 крупных производителей: 2 рыболовецких колхоза, 2 общества с ограниченной ответственностью и 3 крупных крестьянских (фермерских) хозяйств (далее КФХ). Также на территории района ведут деятельность ряд небольших КФХ и почти 5 тысяч личных подсобных хозяйств.

Таблица 3.6.

Поголовье скота и птицы на 1 января, голов

|  | Всего | в том числе в с/х организациях |
| --- | --- | --- |
|  | 2011г. | 2012г. | 2011г. | 2012г. |
| КРС | 1545 | 1670 | 512 | 528 |
| Свиньи | 642 | 534 | …1) | …1) |
| Овцы | 1006 | 604 | …1) | …1) |
| Козы | 561 | 368 | …1) | …1) |
| Лошади | 170 | 135 | 32 | 24 |
| Птицы | н/д | н/д | …1) | …1) |
| 1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 №282 – ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст. 4, п. 5; ст. 9, п. 1). |

Переработкой сельскохозяйственной продукции занимается 2 предприятия: молочный завод КФХ Васильевой С.И. и мясокомбинат ИП Коновалов Д.О.

Таблица 3.7.

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции на 1 января

| Вид продукции | Ед. изм. | Всего | в том числе в с/х организациях |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011г. | 2012г. | 2011г. | 2012г. |
| Скот и птица на убой | тонн | 289 | 271 | …1) | …1) |
| Молоко | тонн | 3938 | 3654 | 830 | 891 |
| Яйца | тыс.штук | 87 | 155 | - | …1) |
| 1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 №282 – ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст. 4, п. 5; ст. 9, п. 1). |

Основным рынком сбыта продукции сельского хозяйства и перерабатывающих предприятий являются населенные пункты муниципального района.

В структуре сельского хозяйства на долю животноводства приходится до 65% продукции. Растениеводство на территории муниципального района представлено выращиванием картофеля. Доля растениеводства в общем объеме сельскохозяйственной деятельности в последние годы снижается, и в настоящее время составляет 35%. Продукция сельского хозяйства на душу населения в денежном исчислении стабильно растет и в настоящее время составляет 2,5 тыс. рублей на 1 жителя муниципального района.

Основную долю в объеме производства сельскохозяйственной продукции по-прежнему составляет производство молока и картофеля. В 2010 году выращено 3000 тонн картофеля (рост на 7,1%); 300 тонн овощей (снижение на 6,3%); валовый надой молока во всех категориях хозяйств составил 2794 тонны (снижение на 3,7%). На 1 января 2011 года в хозяйствах всех категорий имеется 1326 голов крупного рогатого скота, из которых 821 коров. Ежегодно у частного сектора закупается до 100 тонн молока.

В конце 2010 года в результате пожара на ферме КФХ «Велес» сгорели более 70-ти голов крупного рогатого скота. В 2011 году начались работы по восстановлению здания фермы и племенного стада.

Ближайшие перспективы сельского хозяйства связаны с восстановлением сельскохозяйственного производства на территории бывшего совхоза «Онежский». Так, в 2010 году на его территории было создано предприятие ИП Панчиной Е.А. для производства картофеля. По итогам года объем производства составил 300 тонн. С целью повышения объемов производства предприятию передано в аренду овощехранилище на 1000 тонн, приобретена сельскохозяйственная техника, семенной картофель, средства химизации, комбайн для уборки урожая.

В планах Администрации муниципального района также принять в муниципальную собственность животноводческий комплекс бывшего совхоза «Онежский» с фермой на 400 голов и телятником на 100 голов с целью передачи их сельскохозяйственным предприятиям для восстановления животноводческой деятельности.

Основной проблемой отрасли является сложное финансовое состояние товаропроизводителей, что прямо отражается на уровне заработной платы, что в свою очередь ведет к недостатку квалифицированных кадров. Для поддержки животноводства, за счет бюджетных средств, производятся выплаты субсидий на возмещение части затрат на содержание коров.

Перерабатывающие предприятия напротив отличаются стабильной работой. Так, мясокомбинат ежегодно наращивает номенклатуру производимой продукции, а ежегодный объем производства составляет 60 тонн в год. Молокозавод работает в рамках местных объемов молочного сырья. У предприятия имеются перспективы, связанные в первую очередь с восстановлением молочной фермы на территории бывшего совхоза «Онежский».

Энергетика

Электроснабжение муниципального района осуществляет ОАО «Архэнерго», за исключением населенных пунктов п.Верхнеозерский, п.Золотуха, п.Унежма, п.Куша, д.Пурнема, д.Лямца. В настоящее время не подключены к сетям централизованного электроснабжения п.Верхнеозерский, д.Пурнема и д.Лямца. Наблюдаются постоянные перебои с электроснабжением в п.Маложма, д.Тамица, д.Кянда и д.Усть-Кожа.

Электроснабжение г.Онега осуществляется от ПС «Онега» и ПС ОАО «Онежский ЛДК». ПС «Онега» присвоен статус закрытого центра питания, что накладывает ограничения на новое жилищное строительство, реконструкцию объектов ЖКХ, развитие предпринимательской деятельности и туризма. Для решения проблемы необходимо проведение реконструкции ПС «Онега» в соответствии с требованиями, предъявляемыми к объектам энергетики.

В рамках долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях муниципального образования «Онежский муниципальный район» на 2010-2016 годы» первоочередными мероприятиями является проведение энергоаудита и установка автоматизированных тепловых узлов в зданиях бюджетных учреждений.

Непроизводственная сфера

Доля непроизводственной сфере в общем объеме отгруженных товаров и услуг составляет около 8%, что говорит о слабом развитии непроизводственной сферы муниципального района.

В структуре услуг, предоставляемых на территории муниципального района, наибольшую долю (почти 60%) занимают коммунальные услуги. Вторыми по объему предоставляемых услуг являются транспортные перевозки. Услуги социального и культурного обеспечения в сумме занимают долю в 20-25%.

Таблица 3.8.

Показатели предоставления услуг за период 2008-2011гг., тыс. рублей

| Наименование услуг | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бытовые услуги населению | 3136,6 | 6271,9 | 6040,7 | 2759,1 |
| Ремонт, окраска и пошив обуви | 3,5 | 9,1 | …1) | …1) |
| Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | 0,3 | - | …1) | - |
| Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонт и изготовление металлоизделий | 0,3 | 0,6 | …1) | …1) |
| Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования | 15,8 | 28,3 | …1) | …1) |
| Услуги прачечных | 4,9 | - | н/д | н/д |
| Ремонт и строительство жилья и других построек | 48,8 | 3482,8 | …1) | - |
| Услуги бань и душевых | 1109,5 | 575,9 | 766,7 | …1) |
| Ритуальные услуги | 1862,5 | 2156,8 | 2797 | 2356 |
| Прочие виды бытовых услуг | 91 | 18,4 | н/д | н/д |
| Транспортные услуги | 22952,1 | 21408 | 21280 | 23657,9 |
| Услуги связи | - | - | - | н/д |
| Жилищные услуги | 31783,1 | 31444,1 | 23131,3 | 18404,6 |
| Коммунальные услуги | 93662,9 | 105747,9 | 136528,4 | 135398 |
| Услуги учреждений культуры | 158,8 | 409 | 487,1 | 1004,3 |
| Туристские услуги | 366,7 | 176,5 | …1) | …1) |
| Услуги гостиниц и аналогичных мест размещения | 8720,2 | 8399 | 8292,6 | 8992,4 |
| Физической культуры и спорта | 593,8 | 564,4 | …1) | …1) |
| Медицинские услуги | 10720 | 11198,7 | …1) | 8464,4 |
| Санаторно-оздоровительные услуги | 8422,2 | 9503,5 | …1) | …1) |
| Ветеринарные услуги | 682,7 | 912,7 | …1) | …1) |
| Услуги системы образования | 11270,6 | 13778,5 | 16115,7 | 16963,6 |
| Прочие виды платных услуг | 1288,2 | 1893 | н/д | н/д |
| Всего | 193757,9 | 211707,2 | 235879,5 | 231514,2 |
| 1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4, п.5; ст.9, п.1). |

Туризм

Существующий природный и историко-культурный потенциал муниципального района составляет основу для развития многих видов туризма. Основным препятствием полноценного развития туризма на территории Онежского района является отсутствие развитой транспортной инфраструктуры, неудовлетворительное состояния дорожной сети, а также дефицит энергомощностей.

На территории муниципального района можно выделить ряд туристических объектов, наиболее привлекательных с точки зрения дальнейшего развития туристической отрасли:

  - остров Кий (дом отдыха «Кийский»);

  - побережье Белого моря (турбаза «Каменный ручей»);

  - территория национального парка «Водлозерский»;

  - Кожозерский государственный природный ландшафтный заказник регионального значения;

  - туристический и спортивный комплекс в г.Онега.

    - Остров Кий. Расположен на живописном острове среди Белого моря на расстоянии 15 км от г.Онега. Основным привлекательным фактором является сочетание каменного острова, моря и памятников истории и архитектуры Кийского Крестного монастыря. Сообщение с городом осуществляется посредством водного транспорта. На территории острова расположен дом отдыха «Кийский». На территории дома отдыха находятся 5 коттеджей, 2 спальных корпуса, столовая, баня, клуб, прачечная, пункт проката инвентаря.

    - Турбаза «Каменный ручей». Турбаза расположена на 28 км от г.Онега на побережье Белого моря. Имеется дорожное сообщение с гг. Онега, Архангельск и Северодвинск. В составе турбазы три деревянных коттеджа. В летнее время число посетителей достигает в июне – 25-30 человек в месяц, в июле – 70-80 человек в месяц.

    - Национальный парк «Водлозерский». Национальный парк «Водлозерский» образован в 1991 году с целью сохранения уникального природного комплекса озера Водлозеро и бассейна реки Илекса, возрождения историко-культурного наследия этого края и развития туризма и отдыха в естественных природных условиях; 2/3 территории национального парка расположено на территории Онежского района и 1/3 на территории республики Карелия.

    - Кожозерский государственный природный ландшафтный заказник регионального значения. Кожозерский заказник создан в 2002 году с целью сохранения уникального природного, историко-культурного комплекса Кожозера, а также развития туризма в границах заказника. Общая площадь заказника 201,6 тыс. га. На его территории находится Кожозерский Богоявленский монастырь. Порожистая река Кожа с притоками – это уникальный ландшафт и объект для водного туризма.

    - Туристический и спортивный комплекс в городе Онеге. Проект по созданию туристического спортивного комплекса на территории города Онеги включает в себя строительство лыжно-биатлонного комплекса, спортивного городка и объектов туристической инфраструктуры. Лыжно-биатлонный комплекс должен соответствовать требованиям международных стандартов, для подготовки спортсменов и возможности проведения соревнований международного уровня. В составе проекта спортивного комплекса: дом для подготовки спортсменов на 12 блок-секций, судейский дом, трибуна для зрителей на 500 человек и стрельбище на 30 установок, гостиница, кафе, домик временного размещения спортсменов, здание сервисной службы, 4 двухэтажных домика для размещения спортсменов, тренажерный зал. В соответствии с планом туристического комплекса здесь планируется создание горнолыжных трасс, оборудованных 4 подъемниками; двух гостиниц на 29 и 100 мест; кафе и ресторана; спортивного комплекса с бассейном, боулингом и тренажерными залами, пунктом проката и магазином по продаже спортивного инвентаря. Реализация данного проекта начата в 2010 году. С вводом в эксплуатацию туристического спортивного комплекса прогнозируется увеличение туристического потока в Онегу до 4 500 человек в год. При условии 50 % загрузки комплекса доход от реализации услуг размещения составит от 5 млн. рублей в год.

Транспорт

Муниципальный район имеет автомобильный, водный, железнодорожный и авиационный транспорт. Однако, транспортная система характеризуется слабым развитием и неудовлетворительным качеством.

Сеть автомобильных дорог неравномерна и ненадлежащего качества. Обе дороги, связывающие г.Онега с областным центром имеют грунтовое покрытие, что в осенне-весенний период значительно затрудняет движение автотранспорта. Из 100 населенных пунктов муниципального района 28 не имеют дорожного сообщения с автодорогами муниципального района. Также, постоянное автомобильное сообщение с населенными пунктами в левобережной части от р.Онега возможно только в зимний период по ледовой переправе.

Тупиковый характер автомобильных и железной дорог негативно сказывается на экономическом потенциале муниципального района. Структура и объемы пассажирского и грузового оборота остается практически неизменной. Основными железнодорожными грузами являются лесные (пиломатериалы, щепа, пиловочник, балансы) и строительные (щебень, отсев) грузы. С 2010 году отменено прямое железнодорожное сообщения Онега–Архангельск, что создало ряд дополнительных проблем с доставкой пассажиров в г.Архангельск.

Пассажироперевозку автотранспортом на территории муниципального района осуществляют 4 предприятия и ряд субъектов малого предпринимательства:

  - МУП «Онегаавтотранс» – внутригородские маршруты г.Онега;

  - МУП «Токман» – внутригородские маршруты г.Онега;

  - МУП «Онегаавтотранс» – междугородные и пригородные маршруты;

  - МУП «Автосервис» – перевозка школьников.

Пассажиропоток в 2010 году составил 1,455 млн. пассажиров, в 2009 году – 1,776 млн. пассажиров.

Морской порт г.Онега способен принимать мало- и среднетоннажные суда с небольшой осадкой. Основная специализация порта – обслуживание промышленных предприятий муниципального района и перевозка пассажиров по маршрутам г.Онега–п.Легашевская запань, с.Порог–д.Усть-Кожа, г.Онега–д.Лямца. Морской порт имеет в своем подчинении портовый пункт Соловки. В настоящее время порт нуждается в реконструкции.

Таблица 3.9.

Грузовые и пассажирские перевозки муниципальным транспортом

|  | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перевезено грузов – всего, тыс. тонн | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 7,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - водный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - автомобильный | 4,0 | 4,0 | 9,2 | 1,9 |
| Перевезено пассажиров – всего, тыс. человек | 3211,2 | 3066,1 | 2979,0 | 1862,54 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - водный | 86,9 | 86,7 | 86,3 | 86,3 |
| - автомобильный | 3124,3 | 2979,4 | 2892,7 | 1776,21 |

Торговля, потребительский рынок, сфера услуг

Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание на территории муниципального района представлены субъектами малого предпринимательства. В настоящее время насчитывается более 300 объектов: магазины, торговые центры, предприятия общественного питания, бытового обслуживания, хлебопечения. Объем оборота розничной торговли составил более 2 млрд. рублей, или 105,5% к уровню 2009 года, при этом оборот общественного питания увеличился за 2010 год на 4,5% и составил 67,5 млн. рублей. В систему торговли Онежского района входит четыре потребительских общества, которые имеют 18 магазинов. В 2010 году на территории района осуществляли деятельность 14 предприятий общественного питания на 903 посадочных места. Розничные рынки на территории муниципального района не функционируют, сооружения, построенные для этих целей пустуют.

Предоставляемые бытовые услуги населению района в целом покрывают его потребности, но имеют перспективу расширения (например: услуги проката, химчистки, связи и т.д.).

Таблица 3.10.

Наличие торговой сети на территории муниципального района на 1 января 2011 года

| № п/п | Предприятия торговли по отраслям деятельности | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предприятия розничной торговли | единиц | 218 |
|  |  | м2 торг.площади | 11956,89 |
| 1.1 | В том числе: |  |  |
|  | продовольственные магазины | единиц | 100 |
|  |  | м2 торг.площади | 2677,2 |
|  | непродовольственные магазины | единиц | 74 |
|  |  | м2 торг.площади | 4116,28 |
|  | магазины со смешанным ассортиментом товаров | единиц | 44 |
|  |  | м2 торг.площади | 2568,57 |
| 1.2 | В том числе: |  |  |
|  | магазины самообслуживания | единиц | 4 |
|  |  | м2 торг.площади | 198,64 |
| 1.3 | В том числе: |  |  |
|  | торговые центры | единиц | 6 |
|  |  | м2 торг.площади | 1783,11 |
| 2. | Розничные рынки | единиц | - |
|  |  | м2 торг.площади | - |
|  |  | торговых мест (всего) в т.ч улица | - |
| 3. | Объекты мелкой розницы | единиц | 17 |
| 4. | Предприятия оптовой торговли | единиц | 6 |
|  |  | м2 складской площади | 2100 |
|  |  | единиц | 5 |
|  |  | м3 холодильных емкостей | 201 |

На протяжении последних пяти лет наблюдается устойчивая тенденция к увеличению доли продовольственных товаров отечественного производства. Спрос на фрукты на внутреннем рынке Онежского района до 80 % обеспечивается за счет продукции импортного производства. Основная часть района характеризуется невысоким уровнем обеспеченности торговой площадью – 321 м2 на 1000жителей.

В целях создания условий для обеспечения поселений услугами торговли Администрацией муниципального района принято решение о предоставлении из областного и районного бюджетов субсидий на возмещение затрат в части транспортных расходов поставщикам по доставке грузов в труднодоступные населенные пункты.

Развитие малого и среднего предпринимательства

По состоянию на 1 января 2011 года на территории муниципального района осуществляют деятельность: 115 малых предприятий (ООО, ЗАО и др.), 638 индивидуальных предпринимателей, где занято более 3500 человек. Число предприятий малого бизнеса и их доля в экономике постоянно растут. В настоящее время на территории муниципального образования малый бизнес по-прежнему получает наибольшее развитие в сфере розничной и оптовой торговли, прослеживается тенденция создания крупных торговых продуктовых сетей.

Таблица 3.11.

Индивидуальные предприниматели представлены

на потребительском рынке по следующим направлениям

| Отрасли | Доля, % |
| --- | --- |
| Оптовая и розничная торговля | 45,5 |
| Предоставление прочих коммунальных услуг, социальных и персональных услуг | 10,5 |
| Производство пищевых продуктов | 5,4 |
| Общественное питание | 10,9 |
| Прочие виды деятельности | 27,7 |

Таблица 3.12.

Распределение численности занятых на малых предприятиях

| Отрасли | Доля, % |
| --- | --- |
| Торговля | 41 |
| Сельское хозяйство | 3 |
| Транспорт и связь | 8 |
| Предоставление прочих коммунальных и социальных услуг | 10,5 |
| Операции с недвижимостью | 3 |
| Производство пищевых продуктов | 1 |
| Общественное питание | 1 |
| Строительство | 2,5 |
| Обработка древесины и производство изделий из дерева | 2,5 |
| Прочие сферы деятельности | 27,5 |

Таблица 3.13.

Основные показатели, характеризующие развитие малого бизнеса, человек

| Наименование | 2009г. | 2010г. |
| --- | --- | --- |
| Количество зарегистрированных предпринимателей без образования юридического лица | 586 | 638 |
| Количество зарегистрированных малых предприятий | 113 | 115 |

Одной из основных проблем развития малого бизнеса является недостаток собственных финансовых ресурсов и ограниченный доступ к заемным средствам из-за высокой стоимости банковских кредитов и требований по их обеспеченности. Кроме того, развитие предпринимательства находится в прямой зависимости от внутреннего спроса, обусловленного низким уровнем дохода населения. Сокращение спроса в свою очередь приводит к уменьшению оборотных средств.

Поддержкой малого бизнеса стало вовлечение субъектов малого предпринимательства в процесс размещения муниципальных заказов. В 2010 году Администрацией муниципального района заключено муниципальных контрактов на сумму 370,5 тыс. рублей.

Инвестиции

Основным направлением инвестиционной деятельности муниципального района является жилищное строительство, коммунальная инфраструктура и строительство объектов рекреации и спорта.

В 2009 году суммарный объем инвестиций составил 212,7 млн. рублей, из них 20,6 млн. рублей – бюджетные средства. Основные объекты инвестиций в период 2007-2011гг.:

  - Строительство 80-квартирного жилого дома по ул.Матросова в г.Онега.

  - Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п.л/з 32-33.

  - Электрификация квартала «Сорги» в г.Онега.

  - Разработка проектно-сметной документации (наружное водоснабжение квартала «Сорги», внутреннее обеспечение инженерным оборудованием квартала №66 в г.Онега, проект водоснабжения п.Поньга и т.д.).

  - В настоящее время реализуются следующие проекты:

  - Реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью до 5000 м3/сутки в г.Онега.

  - Строительство канализационного напорного коллектора в г.Онега.

  - Строительство автомобильной дороги г.Архангельск (от д.Рикасиха) – г.Онега.

  - Строительство «Лыжно-биатлонного комплекса» и спортивного городка.

  - Строительство туристического комплекса в г.Онега.

  - Заявленные инвестиционные проекты:

  - Строительство водопровода с озера Большое Хайнозеро для нужд г.Онега.

  - Строительство школы на 440 учащихся в п. л/з 32-33 в г.Онега.

  - Реконструкция ВЛ-10,04 кВ в п.Маложма.

  - Строительство автомобильной дороги г.Онега – ст.Поньга – п.Нименьга – п.Малошуйка – п.Золотуха – п.Надвоицы.

  - Строительство ВЛ-10 кВ п.Верхнеозерск – д.Пурнема.

  - Создание туристических комплексов вблизи д.Андозеро, на территории бывших спортивных лагерей «Юность» и «Труд».

  - Организация производства на базе бывшего гидролизного завода.

  - Реконструкция морского порта.

  - Проект по строительству кирпичного завода.

В целом, муниципальный район имеет значительный потенциал инвестиционного развития. Однако, для привлечения инвестиционных средств необходима модернизация электросетевого хозяйства муниципального района с целью ликвидации дефицита энергомощностей и развитие транспортной инфраструктуры.

Муниципальные финансы

Бюджеты муниципальных образований являются дефицитными, что обусловлено действующим налоговым и бюджетным законодательством, в соответствии с которыми формируются доходные обязательства муниципальных образований и расходные полномочия.

Бюджет муниципального района является дотационным. Основную долю доходов бюджета составляют безвозмездные поступления от других бюджетов (около 77% всех доходов).

По отчетным данным в 2011 году исполнение бюджета муниципального района сложилось следующим образом: доходной части 588,92 млн. рублей, расходной части 592,08 млн. рублей. Дефицит бюджета – 3,15 млн. рублей.

Основная доля бюджетных расходов (более 87%) направлена на обеспечение гарантий по предоставлению населению бюджетных услуг в сфере образования, здравоохранения, в области социальной защиты и социальной поддержки населения в рамках переданных государственных полномочий, на создание условий для стабильного функционирования систем жизнеобеспечения муниципального района.

Местные налоги (земельный налог и налог на имущество физических лиц) и неналоговые доходы не могут рассматриваться как существенный источник пополнения доходной части бюджета муниципального образования. Налоговые доходы от федеральных и региональных налогов и сборов, зачисляемые в бюджеты муниципальных образований, незначительно улучшают финансовое положение муниципального образования.

Динамика показателей исполнения бюджета муниципального образования «Онежский муниципальный район» по основным статьям представлена в таблице 3.14.

Таблица 3.14.

Исполнение бюджета муниципального района за период 2009-2011гг.

| Наименования показателей | 2009г. | 2010г. | 2011г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Доходы |
| Налоги на доходы | 72058,5 | 87207,6 | 95634,5 |
| Налог на совокупный доход | 14213,8 | 16483,4 | 18450,8 |
| Налоги на имущество | 14608,4 | 14253,2 | 13774,5 |
| Государственная пошлина | 2478,2 | 5435,6 | 5588,6 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 128,7 | 8,4 | 1,8 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 10676,3 | 11835,2 | 8535,0 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 948,0 | 779,2 | 1432,0 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 438,1 | 1256,2 | 2078,3 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 2124,6 | 2360,3 | 3114,4 |
| Прочие неналоговые доходы | 8,8 | 17,9 | 31,4 |
| Итого налоговые и неналоговые доходы | 117683,4 | 139637,0 | 148641,3 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов | 410803,3 | 491580,0 | 443778,3 |
| Доход бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет | 0,0 | 435,4 | 901,8 |
| Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | -1618,5 | -1602,5 | -4398,4 |
| Прочие безвозмездные поступления | 128,7 | 298,2 | 0,0 |
| Итого безвозмездных поступлений | 409313,5 | 490711,1 | 440281,7 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 526996,9 | 630348,1 | 588923,0 |
| Расходы |
| Общегосударственные вопросы | 36927,6 | 41614,9 | 38425,0 |
| Национальная оборона | 162,2 | 379,4 | 927,6 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |  |  | 1647,9 |
| Национальная экономика | 2593,5 | 4705,2 | 9027,3 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 3100,9 | 5103,3 | 79380,3 |
| Образование | 263871,6 | 261472,5 | 312354,2 |
| Культура, кинематография | 471,9 | 531,0 | 2684,6 |
| Здравоохранение | 72802,0 | 86727,5 | 92685,6 |
| Физическая культура и спорт |  |  | 877,4 |
| Социальная политика | 13623,2 | 12091,8 | 29841,7 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | - | - | 38,1 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ | 131085,8 | 208054,8 | 24189,9 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 524638,7 | 620680,4 | 592079,6 |
| ПРЕВЫШЕНИЕ ДОХОДОВ НАД РАСХОДАМИ (дефицит «-», профицит «+» | 2358,2 | 9667,7 | -3156,6 |

## 3.2. Проектное развитие хозяйственной деятельности

Мероприятия по проектное развитие хозяйственного комплекса муниципального района разработаны в соответствии со Схемой территориального планирования Архангельской области и «Объединенными схемами территориального планирования частей Архангельской области. Кластер 1».

Промышленность

Основу промышленного производства муниципального района в перспективе также будут составлять лесная, деревоперерабатывающая и добывающая отрасли. Прогнозируется развитие сельского хозяйства с целью обеспечения потребности населения в продуктах питания местного производства.

Обрабатывающие производства.

Основу обрабатывающих производств в пределах расчетного срока реализации проекта сохранит деревообрабатывающая промышленность.

В Западном лесосырьевом районе, объединяющем Онежский и части Приморского и Плесецкого районов, основные центры деревообрабатывающей промышленности сконцентрированы в г.Онега. Транспортная, социальная и производственная инфраструктура территории в настоящее время развита слабо.

Крупнейшим лесопильным предприятиям в Онежском районе является ОАО «Онежский ЛДК Доля этого предприятия в общем по области объеме производства пиломатериалов составляет около 15 %.

Основными видами деятельности ОАО «Онежский ЛДК» является производство экспортных пиломатериалов и технологической щепы. Основным рынком сбыта пиломатериалов являются страны Западной Европы, отходы лесопиления используются в качестве топлива на котельных ОАО «Онега-Энергия» и ООО «ПКТС».

В ближайшие годы в планы ОАО «Онежский ЛДК» входит создание нового лесопильного производства, сушильного комплекса и энергетического комплекса с использованием эффективной технологии производства.

В г.Онега настоящим проектом предлагается размещение ряда новых производств:

  - Производство деревянных конструкций для гражданского строительства.

  - Производство пиломатериалов мощностью до 100 тыс. м3 в год.

  - Лесопильный, сушильный и энергетический комплекс, организация производства по глубокой переработке древесины на базе ОАО «Онежский ЛДК».

  - Производство топливных гранул из отходов гидролизного производства, в том числе древесных мощностью до 180 тыс. тонн в год.

Количество новых рабочих мест ориентировочно составит более 500. Суммарный размер инвестиций около 60 млн. рублей.

На расчетный срок реализации проекта предлагается организация производства кирпича на базе месторождения Андское, расположенного в 9 км от г.Онега. Суммарные запасы глин месторождения (по нескольким участкам) составляют 5674,5 тыс.м3. При проектируемой производительности кирпичного завода – 100 млн. шт. кирпича в год, обеспеченность запасами составит 50 лет.

В рамках развития производств продуктов питания предлагаются следующие мероприятия:

  - Организация первичной переработки дикоросов (травы, ягоды) мощностью до 500 тонн в год в г.Онега.

  - Строительство мясоперерабатывающего завода мощностью 3250 тонн в год в г.Онега.

  - Организация переработки и производства конечной продукции из морепродуктов.

Таблица 3.15.

Прогноз объемов производства основных видов продукции, тыс. тонн

|  | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Мясные продукты | 0,8 | 1,8 |
| Молочная продукция | 3,2 | 4 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | 1,8 | 3,7 |
| Рыбная продукция | 11,3 | 29,5 |

По различным данным на территории муниципального района планируется строительство нефтеперевалочной базы на побережье Онежского залива в районе железнодорожного разъезда Шунданец (в 40 км к юго-западу от г.Онега, недалеко от п.Малошуйка). Однако, реализация данного проекта представляется маловероятной в пределах расчетного срока реализации проекта.

Лесопромышленный комплекс.

В последние годы наиболее крупные лесозаготовительные предприятия (леспромхозы) Онежского района вошли в состав интегрированной структуры, созданной на базе крупного деревообрабатывающего предприятия – Онежского ЛДК. Сейчас в его составе шесть лесозаготовительных предприятий. Эта крупная компания смогла провести переоснащение леспромхозов, оснастив их импортными комплексами для сортиментной заготовки, что позволило сдержать падение лесозаготовок и стабилизировать снабжение перерабатывающего предприятия древесным сырьем.

Таблица 3.16.

Общий объем заготовки древесины в Онежском лесничестве за 2007 г.

| Хозяйства | Объем заготовки древесины, тыс. м3 |
| --- | --- |
|  | Рубки в спелых лесах | Рубки ухода за лесом | Прочие рубки | Всего |
|  | Защит-ные леса | Эксплуа-тацион-ные леса | Итого | Защит-ные леса | Эксплуа-тацион-ные леса | Итого | Защит-ные леса | Эксплуа-тацион- ные леса | Итого |  |
| Онежское лесничество |
| Хвойное | 3,2 | 376,1 | 379,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Лиственное | 0,5 | 6,3 | 6,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 3,7 | 382,4 | 386,1 | 25,0 | 21,0 | 46,0 | 2,7 | 60,2 | 62,9 | 495,0 |

Лесным планом Архангельской области на период 2011-2021 г.г., утвержденном указом Губернатора Архангельской области от 20 декабря 2011 г. № 175-у, планируется следующая динамика роста объемов заготовки древесины в Онежском лесничестве (табл. 3.17):

Таблица 3.18.

Планируемые объемы заготовки древесины в Онежском лесничестве, тыс.м3

| Объемы по годам | Общий объем на период 2009-2018 г. |
| --- | --- |
| 2007 г. факт. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| 495,0 | 515,9 | 536,8 | 557,7 | 578,6 | 599,5 | 620,5 | 641,4 | 662,3 | 683,2 | 704,1 | 725,0 | 6309,1 |

Горнодобывающая промышленность и геологоразведка

Онежский муниципальный район занимает второе место (после Приморского) среди районов области по запасам кирпичных глин – 20184,3 тыс.м3, и первое место по запасам строительного камня - 69612,1 тыс.м3 (данные ООО Институт Территориального Планирования «Град»).

В настоящее время разведанные месторождения кирпичных глин (Тесовка, Андское), не эксплуатируется. На расчетный срок проектирования целесообразна организация кирпичного производства (кирпич керамический) на базе месторождения Андское, расположенного в 9 км от г.Онега. Суммарные запасы глин месторождения (по нескольким участкам) составляют 5674,5 тыс.м3. При проектируемой производительности кирпичного завода – 100 млн. шт. кирпича в год, обеспеченность запасами составит 50 лет.

Таким образом, основным направлением развития добывающей отрасли в пределах расчетного срока является продолжение эксплуатации действующих месторождений и разработка месторождений кирпичных глин.

Кроме того, на территории Онежского района ведутся следующие работы по геологическому изучению недр:

1. ЗАО «Архангельские алмазы» ведет работы по геологическому изучению территории с целью поисков месторождений алмазов (Онежская площадь).

2. ЗАО «Архангельскгеолразведка» выполняет работы по оценке ресурсного потенциала золота в пределах восточной части Балтийского щита (Архангельская область). Работы планируются проводить в пределах двух участков: Западного и Восточного. Западный участок располагается на территории Онежского района.

3. ЗАО «Онегазолото» выполняет геологическое изучение Нименьгской площади согласно условиям лицензии АРХ 00697 БР, предоставленной с целью геологического изучения и добычи золота и металлов платиной группы. Дата окончания действия лицензии 28.12.2025 г. Нименьгская площадь расположена в Онежском районе.

Указанные исследования будут продолжены в течение расчетного срока проектирования. Они проводятся шлихоминералогическим, литогеохимическим, геофизическими методами, а также заверочным бурением на перспективных локальных участках. Эти работы не требуют создания дополнительной инфраструктуры. Опорным центрам поисковых и оценочных работ на благородные металлы станет ближайший к перспективной площади населенный пункт Онежского района пгт. Малошуйка.

Сельское хозяйство

Развитие сельскохозяйственного комплекса муниципального района направлено на удовлетворение потребностей населения в продуктах питания местного производства.

Так, в г.Онега предлагается строительство картофелехранилища на 500 тонн, организация тепличного хозяйства в п.Покровское с объемом производства 1 тыс. тонн в год и строительство фермы КРС на 100 голов в д.Верховье.

Таблица 3.19.

Прогнозная потребность населения в основных продуктах сельского хозяйства, 
тыс. кг в год

| Хлебобулочные и макаронные изделия в пересчете на муку | 3280 |
| --- | --- |
| Зерно | 4373 |
| Картофель | 3198 |
| Овощи и бахчевые | 3936 |
| Мясо и мясопродукты, всего | 820 |
| в том числе: |  |
| - говядина | 820 |
| - баранина | 33 |
| - свинина | 459 |
| - птица | 984 |
| Молоко и молочные продукты в пересчете на молоко, всего | 10824 |
| Яйцо | 8528 |
| Рыба и рыбопродукты | 656 |

Таблица 3.20.

Прогноз производства основных видов сельскохозяйственной продукции

|  | Ед.изм. | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Картофель | тыс. тонн | 8,0 | 11,0 |
| Овощи | тыс. тонн | 1,9 | 3,0 |
| Мясо | тыс. тонн | 1,8 | 3,6 |
| Молоко | тыс. тонн | 5,9 | 6,7 |
| Яйца | млн. шт | 1,0 | 1,5 |
| Улов рыбы | тыс. тонн | 15,0 | 30,0 |

В планах Администрации муниципального района принять в муниципальную собственность животноводческий комплекс бывшего совхоза «Онежский» (ферма на 400 голов и телятник 100 голов) для передачи их хозяйствующим субъектам для осуществления деятельности в сфере животноводства.

Энергетика

В энергетическом комплексе не предусматривается значительного развития в пределах расчетного срока реализации проекта.

Непроизводственная сфера

Транспорт

Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района является одной из основных задач на перспективу. Разветвленная транспортная сеть позволяет раскрыть экономический потенциал территории, что актуально для условий Онежского муниципального района.

Для полноценного развития района необходимо строительство моста через реку Онега. Данный объект целесообразно привязать к проекту по строительству автодороги федерального значения с выходом на республику Карелия, г.Мурманск. Реализация данного мероприятия позволит сократить расстояние от областного центра до республики Карелия на 300 км. Стоимость грузоперевозок снизится на 28 – 30%, что будет способствовать более активному развитию экономических связей, обеспечит ускоренное товародвижение и снижение транспортных издержек. Строительство автодороги повысит конкурентоспособность транспортной системы Северо-Западного федерального округа, повысит доступность услуг транспортного комплекса для населения, позволит динамично развиваться морскому порту, освоить труднодоступный лесной фонд, а также будет способствовать развитию туристической сферы.

Также предусматривается развитие автомобильных дорог в других направлениях:

  - Строительство автодороги регионального значения г.Онега – д.Большой Бор – п.Обозерский.

  - Строительство автодороги местного значения д.Лямца – д.Летняя Золотица. В рамках данного мероприятия планируется строительство постоянной автодороги д.Кянда – с.Пурнема – д.Лямца.

  - Строительство автодороги регионального значения г.Онега – ж/д станция Нименьга – п.Малошуйка – ж/д станция Сулозеро – п.Унежма – г.Беломорск.

  - Реконструкция автомобильных дорог для расширения внутрирайонных и внутриобластных связей (регионального и местного значения).

В части развития речного и морского транспорта предусматривается реконструкция морского порта Онега в рамках реализации Транспортной стратегии РФ до 2030 года.

При реализации данных мероприятий улучшится качество транспортных услуг, удовлетворяющих современным требованиям и международным стандартам, а также повысится доступность транспортных услуг для населения и бизнеса.

Туризм

Строительство новых объектов предусматривается в г.Онега в рамках реализации инвестиционного проекта Лыжно-биатлонного комплекса и спортивного городка лыжно-биатлонного комплекса. В рамках данного проекта предусматривается создание объекта комплексного обслуживания туристов с созданием гостиничных и спортивных объектов.

## 3.3. Численность населения

Современное состояние

Численность постоянного населения муниципального района по состоянию на 01.01.2012г. составляет 34,4 тыс. человек, из них 23,8 тыс. человек (69,2%) – городское населения, 10,6 тыс. человек (30,8%) – сельское население.

Демографическая ситуация в муниципальном районе характеризуется стабильной естественной убылью населения и миграционным оттоком. За последние 5 лет численность муниципального района сократилась на 3,4 тыс. человек, или 9% от численности населения 2007 года.

Таблица 3.21.

Показатели движения населения за период 2007-2011 гг., человек

|  | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Родилось | 473 | 456 | 466 | 440 | 456 |
| Умерло | 566 | 559 | 545 | 548 | 537 |
| Естественный прирост (убыль) | -93 | -103 | -79 | -108 | -81 |
| Прибыло | 392 | 340 | 330 | 314 | 653 |
| Убыло | 589 | 592 | 513 | 635 | 1360 |
| Миграционный прирост (убыль) | -197 | -252 | -183 | -321 | -707 |
| Численность населения | 37800 | 37507 | 37202 | 35253 | 34403 |

Помимо имеющейся тенденции к стабильному сокращению численности постоянного населения демографическая ситуация в муниципальном районе характеризуется устойчивыми темпами старения населения. Причинами сокращения численности населения в трудоспособном возрасте кроме естественного старения населения являются отъезд с целью получения образования и смена постоянного места жительства. В таблице 3.22 представлены данные динамики возрастных групп г.Онега и муниципального района и их доли по соответствующим годам.

Таблица 3.22.

Возрастная структура населения за 2008-2011 гг., человек

| Возрастные группы | 2008г. | 2009г. | 2010г. | Доля возрастной группы по годам, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г.Онега |
| Моложе трудоспособного | 3872 | 3870 | 3808 | 17,32 | 17,44 | 17,86 |
| В трудоспособном | 14140 | 13820 | 12929 | 63,25 | 62,27 | 60,64 |
| Старше трудоспособного | 4344 | 4505 | 4584 | 19,43 | 20,30 | 21,50 |
| Всего | 22356 | 22195 | 21321 |  |  |  |
|  | Муниципальный район |
| Моложе трудоспособного | 6708 | 6723 | 6168 | 17,78 | 18,07 | 17,50 |
| В трудоспособном | 23638 | 22968 | 21481 | 62,66 | 61,74 | 60,93 |
| Старше трудоспособного | 7376 | 7511 | 7604 | 19,55 | 20,19 | 21,57 |
| Всего по муниципальному району | 37722 | 37202 | 35253 |  |  |  |

В половозрастной структуре населения муниципального района сложилась специфическая ситуация, связанная с превышением численности мужского населения в трудоспособном возрасте над женским. Динамика по половозрастным группам и их доли по соответствующим годам представлены в таблице 3.23 (г.Онега), таблице 3.24 (муниципальный район).

Таблица 3.23.

Половозрастная структура населения г.Онега за 2008-2011 гг., человек

| Возрастные группы | 2008г. | 2009г. | 2010г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Муж. | Жен. | Муж. | Жен. | Муж. | Жен. |
| Моложе трудоспособного | 1976 | 1896 | 1976 | 1894 | 1943 | 1865 |
| В трудоспособном | 7538 | 6602 | 7375 | 6445 | 6795 | 6134 |
| Старше трудоспособного | 1049 | 3295 | 1125 | 3380 | 1156 | 3428 |
| Всего по г.Онега | 10563 | 11793 | 10476 | 11719 | 9894 | 11427 |
| Доля возрастных групп, % |
| Моложе трудоспособного | 18,71 | 16,08 | 18,86 | 16,16 | 19,64 | 16,32 |
| В трудоспособном | 71,36 | 55,98 | 70,40 | 55,00 | 68,68 | 53,68 |
| Старше трудоспособного | 9,93 | 27,94 | 10,74 | 28,84 | 11,68 | 30,00 |

Таблица 3.24.

Половозрастная структура населения муниципального района
 за 2008-2011 гг., человек

| Возрастные группы | 2008г. | 2009г. | 2010г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Муж. | Жен. | Муж. | Жен. | Муж. | Жен. |
| Моложе трудоспособного | 3449 | 3259 | 3459 | 3234 | 3153 | 3015 |
| В трудоспособном | 12514 | 10943 | 12287 | 10681 | 11472 | 10009 |
| Старше трудоспособного | 1852 | 5490 | 1926 | 5585 | 1958 | 5646 |
| Всего по муниципальному району | 17815 | 19692 | 17672 | 19500 | 16583 | 18670 |
| Доля возрастных групп, % |
| Моложе трудоспособного | 19,36 | 16,55 | 19,57 | 16,58 | 19,01 | 16,15 |
| В трудоспособном | 70,24 | 55,57 | 69,53 | 54,77 | 69,18 | 53,61 |
| Старше трудоспособного | 10,40 | 27,88 | 10,90 | 28,64 | 11,81 | 30,24 |

Перечень населенных пунктов по муниципальным образованиям и их численность населения (по предоставленным данным Администрации муниципального района) представлены в таблице 3.25.

Таблица 3.25.

Численность муниципальных образований и населенных пунктов, человек

| № п/п | Муниципальное образование | Населенный пункт | Численность населения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Золотухское | 1025 |
| 1.1 |  | п.Золотуха | 419 |
| 1.2 |  | п.Куша | 261 |
| 1.3 |  | п.Унежма | 342 |
| 1.4 |  | ст.Сулозеро | 3 |
| 2 | Кодинское | 2496 |
| 2.1 |  | п.Кодино | 1469 |
| 2.2 |  | ж/д разъезд 315 км | 0 |
| 2.3 |  | ж/д разъезд Косторучей | 0 |
| 2.4 |  | ж/д разъезд Рименьга | 0 |
| 2.5 |  | ж/д разъезд Тесовка | 0 |
| 2.6 |  | п.Глазахина | 443 |
| 2.7 |  | п.Мудьюга | 584 |
| 2.8 |  | п.Сухая Вычера | 0 |
| 3 | Малошуйское | 3063 |
| 3.1 |  | п.Малошуйка | 2802 |
| 3.2 |  | д.Абрамовская | 251 |
| 3.3 |  | д.Кушерека | 10 |
| 3.4 |  | д.Унежма | 0 |
| 4 | Нименьгское | 1382 |
| 4.1 |  | п.Нименьга | 689 |
| 4.2 |  | д.Ворзогоры | 116 |
| 4.3 |  | д.Нименьга | 17 |
| 4.4 |  | д.Юдмозеро | 0 |
| 4.5 |  | ж/д разъезд Шастинский | 0 |
| 4.6 |  | ж/д станция Нименьга | 59 |
| 4.7 |  | ж/д станция Поньга | 119 |
| 4.8 |  | п.Шаста | 382 |
| 5 | Онежское | 20848 |
| 5.1 |  | г.Онега | 20848 |
| 6 | Покровское | 2373 |
| 6.1 |  | п.Покровское | 746 |
| 6.2 |  | д.Кянда | 158 |
| 6.3 |  | д.Лямца | 98 |
| 6.4 |  | д.Нижмозеро | 9 |
| 6.5 |  | д.Пурнема | 195 |
| 6.6 |  | д.Тамица | 309 |
| 6.7 |  | п.Верхнеозерск | 386 |
| 6.8 |  | п.Маложма | 472 |
| 7 | Порожское | 1391 |
| 7.1 |  | с.Порог | 564 |
| 7.2 |  | д.Амосовская | 33 |
| 7.3 |  | д.Анда | 53 |
| 7.4 |  | д.Андозеро | 8 |
| 7.5 |  | д.Вонгуда | 157 |
| 7.6 |  | д.Грибановская | 3 |
| 7.7 |  | д.Каменное | 0 |
| 7.8 |  | д.Карамино | 0 |
| 7.9 |  | д.Корельское | 1 |
| 7.10 |  | д.Макарьино | 0 |
| 7.11 |  | д.Медведевская | 8 |
| 7.12 |  | д.Наумовская | 12 |
| 7.13 |  | д.Павловская | 25 |
| 7.14 |  | д.Семеновская | 2 |
| 7.15 |  | д.Усть-Кожа | 361 |
| 7.16 |  | д.Чижикова | 23 |
| 7.17 |  | ж/д разъезд 243 км | 7 |
| 7.18 |  | ж/д разъезд Грибаниха | 0 |
| 7.19 |  | ж/д разъезд Вонгуда | 94 |
| 7.20 |  | п.Ватега | 40 |
| 8 | Чекуевское | 3087 |
| 8.1 |  | д.Анциферовский Бор | 518 |
| 8.2 |  | д.Анциферовская | 1 |
| 8.3 |  | д.Большая Фехтальма | 62 |
| 8.4 |  | д.Большое Шарково | 6 |
| 8.5 |  | д.Большой Бор | 299 |
| 8.6 |  | д.Букоборы | 0 |
| 8.7 |  | д.Вазенцы | 23 |
| 8.8 |  | д.Великосельская | 0 |
| 8.9 |  | д.Верховье | 41 |
| 8.10 |  | д.Воймозеро | 2 |
| 8.11 |  | д.Грихново | 2 |
| 8.12 |  | д.Залесье | 40 |
| 8.13 |  | д.Затазье | 26 |
| 8.14 |  | д.Канзапельда | 0 |
| 8.15 |  | д.Карбатово | 2 |
| 8.16 |  | д.Каска | 154 |
| 8.17 |  | д.Клещево | 169 |
| 8.18 |  | д.Копыловка | 24 |
| 8.19 |  | д.Кутованга | 96 |
| 8.20 |  | д.Кялованга | 1 |
| 8.21 |  | д.Малая Фехтальма | 7 |
| 8.22 |  | д.Малое Шарково | 12 |
| 8.23 |  | д.Медведево | 0 |
| 8.24 |  | д.Мондино | 0 |
| 8.25 |  | д.Наволок | 14 |
| 8.26 |  | д.Нермуша | 38 |
| 8.27 |  | д.Павловский Бор | 41 |
| 8.28 |  | д.Пачепельда | 8 |
| 8.29 |  | д.Пертема | 2 |
| 8.30 |  | д.Пияла | 54 |
| 8.31 |  | д.Поле | 74 |
| 8.32 |  | д.Посад | 142 |
| 8.33 |  | д.Прилуки | 103 |
| 8.34 |  | д.Прошково | 128 |
| 8.35 |  | д.Пянтино | 14 |
| 8.36 |  | д.Сельский Бор | 31 |
| 8.37 |  | д.Сырья | 25 |
| 8.38 |  | д.Таборы | 31 |
| 8.39 |  | д.Усолье | 2 |
| 8.40 |  | д.Филява | 5 |
| 8.41 |  | д.Хачела | 111 |
| 8.42 |  | д.Хаяла | 1 |
| 8.43 |  | д.Целягино | 14 |
| 8.44 |  | д.Чешьюга | 24 |
| 8.45 |  | п.Ковкула | 413 |
| 8.46 |  | п.Шомокша | 325 |
| 8.47 |  | с.Чукуево | 2 |
| Всего по муниципальному району | 35665 |

Проектная численность населения

Прогноз численности населения выполнен на основе статистических данных естественного и миграционного движения населения и учитывает показатели проектной численности постоянного населения, определенные в проекте Схемы территориального планирования Архангельской области.

Основные тенденции

Основными тенденция в проектном периоде станут:

          - Сохранение отрицательного сальдо миграции, связанного с выездом за пределы населения преимущественного в трудоспособном возрасте.

          - Сохранение отрицательных показателей естественного движения населения в связи с вступлением в фертильный возраст малочисленной группы населения, родившегося в 90-е годы прошлого века и выездом населения в трудоспособного возраста.

          - Сохранение темпов убыли постоянного населения.

          - Увеличение доли населения старше трудоспособного возраста.

В таблице 3.26 приведены усредненные показатели рождаемости, смертности и миграционного движения по проектным периодам.

Таблица 3.26.

Динамика и показатели движения населения муниципального района, чел.

| Наименование показателей | 2010 | 2025 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения | 35253 | 33500 | 31300 |
| Рождаемость | 440 | 400 | 380 |
| Смертность | 548 | 440 | 430 |
| Естественный прирост (+), убыль (-) | -108 | -40 | -50 |
| Миграционный прирост (снижение) | -321 | -76 | -170 |

Таблица 3.27.

Динамика возрастного состава населения, чел.

| Наименование показателей | 2010 | 2025 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения в возрасте моложе трудоспособного | 6168 | 5800 | 5300 |
| в % к общей численности | 17,5 | 17,3 | 16,9 |
| Численность постоянного населения в трудоспособном возрасте | 21481 | 19900 | 18500 |
| в % к общей численности | 60,9 | 59,4 | 59,1 |
| Численность постоянного населения в возрасте старше трудоспособного | 7604 | 7800 | 7500 |
| в % к общей численности | 21,6 | 23,3 | 24,0 |
| Численность постоянного населения | 35253 | 33500 | 31300 |

Перспективная численность муниципального района на 1 очередь составит 33500 человек, на расчетный срок – 31300 человек. Средние показатели рождаемости, смертности и миграционного движения населения сохранятся на перспективу. Произойдут изменения в возрастной структуре населения, связанные с постепенным старением населения трудоспособного возраста, что вызовет увеличение доли населения старше трудоспособного на 1 очередь на 1,7 %, на расчетный срок – на 2,4 %. Численность населения младше трудоспособного возраста сократится к расчетному сроку на 0,6 % и составит 5300 человек.

Характер изменения численности населения сельских поселений сохранит свою современную структуру, однако, в некоторых поселениях будут наблюдаться более высокие темпы снижения численности населения.

Таблица 3.28.

Прогноз численности населения по муниципальным образованиям, человек

| № п/п | Муниципальное образование | Свор.сост. | 2025 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Золотухское | 1025 | 958 | 898 |
| 2 | Кодинское | 2496 | 2325 | 2190 |
| 3 | Малошуйское | 3063 | 2864 | 2707 |
| 4 | Нименьгское | 1382 | 1285 | 1192 |
| 5 | Онежское | 20848 | 19800 | 18600 |
| 6 | Покровское | 2373 | 2212 | 2071 |
| 7 | Порожское | 1391 | 1249 | 1149 |
| 8 | Чукуевское | 3087 | 2807 | 2493 |
| Численность муниципального района | 35665 | 33500 | 31300 |

Численность постоянного населения всех населенных пунктов будет постепенно снижаться. Темпы снижения в первую очередь будут зависеть развития хозяйственных функций. Так, динамика снижения численности населения населенных пунктов будет колебаться в среднем от 5% до 9% в каждый прогнозный период.

Таблица 3.29.

Прогноз численности населения муниципального района, человек

| № п/п | Муниципальное образование | Населенный пункт | Совр. состояние | 2025г. | 2035г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Золотухское | 1025 | 958 | 898 |
| 1.1 |  | п.Золотуха | 419 | 390 | 365 |
| 1.2 |  | п.Куша | 261 | 245 | 230 |
| 1.3 |  | п.Унежма | 342 | 320 | 300 |
| 1.4 |  | ст.Сулозеро | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Кодинское | 2496 | 2325 | 2190 |
| 2.1 |  | п.Кодино | 1469 | 1375 | 1290 |
| 2.2 |  | п.Глазахина | 443 | 410 | 390 |
| 2.3 |  | п.Мудьюга | 584 | 540 | 510 |
| 2.4 |  | Прочие* | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Малошуйское | 3063 | 2864 | 2707 |
| 3.1 |  | п.Малошуйка | 2802 | 2620 | 2480 |
| 3.2 |  | д.Абрамовская | 251 | 235 | 220 |
| 3.3 |  | Прочие | 10 | 9 | 7 |
| 4 | Нименьгское | 1382 | 1285 | 1192 |
| 4.1 |  | п.Нименьга | 689 | 640 | 600 |
| 4.2 |  | д.Ворзогоры | 116 | 105 | 95 |
| 4.3 |  | ж/д станция Нименьга | 59 | 55 | 50 |
| 4.4 |  | ж/д станция Поньга | 119 | 110 | 100 |
| 4.5 |  | п.Шаста | 382 | 360 | 335 |
| 4.6 |  | Прочие | 17 | 15 | 12 |
| 5 | Онежское | 20848 | 19800 | 18600 |
| 5.1 |  | г.Онега | 20848 | 19800 | 18600 |
| 6 | Покровское | 2373 | 2212 | 2071 |
| 6.1 |  | п.Покровское | 746 | 700 | 650 |
| 6.2 |  | д.Кянда | 158 | 145 | 135 |
| 6.3 |  | д.Лямца | 98 | 90 | 85 |
| 6.4 |  | д.Нижмозеро | 9 | 7 | 6 |
| 6.5 |  | д.Пурнема | 195 | 180 | 170 |
| 6.6 |  | д.Тамица | 309 | 290 | 270 |
| 6.7 |  | п.Верхнеозерск | 386 | 360 | 340 |
| 6.8 |  | п.Маложма | 472 | 440 | 415 |
| 7 | Порожское | 1391 | 1249 | 1149 |
| 7.1 |  | с.Порог | 564 | 525 | 495 |
| 7.2 |  | д.Анда | 53 | 50 | 45 |
| 7.3 |  | д.Вонгуда | 157 | 145 | 135 |
| 7.4 |  | д.Усть-Кожа | 361 | 335 | 315 |
| 7.5 |  | ж/д разъезд Вонгуда | 94 | 85 | 80 |
| 7.6 |  | Прочие | 162 | 109 | 79 |
| 8 | Чекуевское | 3087 | 2807 | 2493 |
| 8.1 |  | д.Анциферовский Бор | 518 | 480 | 440 |
| 8.2 |  | д.Большая Фехтальма | 62 | 55 | 45 |
| 8.3 |  | д.Большой Бор | 299 | 275 | 255 |
| 8.4 |  | д.Каска | 154 | 140 | 130 |
| 8.5 |  | д.Клещево | 169 | 155 | 145 |
| 8.6 |  | д.Кутованга | 96 | 85 | 80 |
| 8.7 |  | д.Пияла | 54 | 50 | 45 |
| 8.8 |  | д.Поле | 74 | 65 | 60 |
| 8.9 |  | д.Посад | 142 | 130 | 125 |
| 8.10 |  | д.Прилуки | 103 | 95 | 90 |
| 8.11 |  | д.Прошково | 128 | 120 | 110 |
| 8.12 |  | д.Хачела | 111 | 105 | 95 |
| 8.13 |  | п.Ковкула | 413 | 390 | 360 |
| 8.14 |  | п.Шомокша | 325 | 300 | 275 |
| 8.15 |  | Прочие | 439 | 362 | 238 |
| Всего по муниципальному району | 35665 | 33500 | 31300 |
| * – населенные пункты с численностью населения менее 50 человек |

В целом, демографические процессы на территории муниципального района не будут выделяться из общероссийских тенденций. На 1 очередь реализации проекта прогнозируется снижение численности постоянного населения на 6,1 %, на расчетный срок – 12,2 %.

Система расселения

Территория муниципального района заселена слабо и крайне неравномерно. Плотность населения составляет 1,5 чел. на 1 км2, что ниже показателя по РФ в 5,7 раз.

На территории муниципального района сложились четыре оси расселения:

- Онежская ось расселения – сложилась вдоль р.Онега. Включает в себя более 50 населенных пунктов, в том числе г.Онега.

- Ось расселения вдоль Северной железной дороги – включает в себя почти все населенные пункты 5 муниципальных образований: Кодинское, Порогское, Нименьгское, Малошуйское и Золотухское.

- Ось расселения вдоль побережья Онежского залива – включает в себя 6 населенных пунктов.

Таким образом, вдоль сложившихся осей расселения проживает более 90% всего населения муниципального района.

Коренных изменений в системе расселения в перспективе не прогнозируется. Возможно закрытие части населенных пунктов в связи с отсутствием в них постоянного населения.

## 3.4. Жилищное строительство

По состоянию на 01.01.2013г. общая площадь жилищного фонда составляла 885,9 тыс. м2, в том числе в индивидуальном фонде 317,8 тыс. м2, в многоквартирном – 583,5 тыс. м2 (35,9% и 64,1% соответственно). Жилищная обеспеченность в целом по муниципальному району составляет 24,8 м2 на 1 человека, что соответствует среднеобластным показателям.

Распределение жилищного фонда по собственности выглядит следующим образом:

  - в частной собственности – 70,7 %;

  - в муниципальной собственности – 29,3 %;

  - в государственной собственности – 0,001 %.

Более 55% жилищного фонда муниципального района находится в г.Онега. Распределение между муниципальными образованиями достаточно равномерное

Таблица 3.30.

Распределение жилищного фонда и жилищная обеспеченность 
по муниципальным образованиям

| № п/п | Муниципальное образование | Площадь жилищного фонда, тыс. м2 | Жилищная обеспеченность, м2/чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Золотухское | 20,1 | 19,6 |
| 2 | Кодинское | 60,2 | 24,1 |
| 3 | Малошуйское | 67,4 | 22,0 |
| 4 | Нименьгское | 34,4 | 24,9 |
| 5 | Онежское | 490,1 | 23,5 |
| 6 | Покровское | 62,8 | 26,5 |
| 7 | Порожское | 58,6 | 42,1 |
| 8 | Чекуевское | 92,3 | 29,9 |
| Всего по муниципальному району | 885,9 | 24,8 |

Таблица 3.31.

Распределение жилищного фонда по формам собственности 
по муниципальным образованиям, тыс. м2

| № п/п | Муниципальное образование | Частная | Муниципальная | Государственная |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Инд. | Мног. | Инд. | Мног. | Инд. | Мног. |
| 1 | Золотухское | 0,9 | 1,7 | 0,1 | 17,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Кодинское | 10,0 | 5,3 | 3,5 | 41,4 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Малошуйское | 15,0 | 31,2 | 3,5 | 41,4 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Нименьгское | 9,2 | 4,9 | 0,1 | 20,2 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Онежское | 136,4 | 257,4 | 2,1 | 92,9 | 0,0 | 1,3 |
| 6 | Покровское | 34,4 | 6,3 | 0,0 | 22,1 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Порожское | 43,1 | 5,0 | 1,3 | 1,9 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Чекуевское | 54,0 | 11,1 | 4,2 | 22,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальному району | 303,0 | 322,9 | 14,8 | 259,3 | 0,0 | 1,3 |

Объем ветхого и аварийного жилищного фонда по состоянию на 01.01.2013г. составил 139,6 тыс. м2 или 15,8 %. С 2009 года объем ветхого и аварийного фонда вырос на 68,2 тыс. м2. Распределение ветхого и аварийного жилищного фонда по муниципальным образованиям представлено в таблице 3.32.

Таблица 3.32.

Распределение ветхого и аварийного жилищного фонда 
по муниципальным образованиям, тыс. м2

| № п/п | Муниципальное образование | Ветхий | Аварийный |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Инд. | Мног. | Инд. | Мног. |
| 1 | Золотухское | 0,0 | 13,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Кодинское | 10,0 | 35,5 | 2,7 | 2,4 |
| 3 | Малошуйское | 2,0 | 3,8 | 1,4 | 0,0 |
| 4 | Нименьгское | 0,5 | 7,2 | 1,0 | 0,2 |
| 5 | Онежское | 6,5 | 0,0 | 0,1 | 16,0 |
| 6 | Покровское | 0,0 | 12,2 | 1,0 | 0,0 |
| 7 | Порожское | 1,6 | 1,8 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Чекуевское | 10,8 | 9,3 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальному району | 31,4 | 83,4 | 6,2 | 18,6 |

Благоустройство жилищного фонда.

Жилищный фонд на территории муниципального района имеет достаточно низкую степень благоустройства. Основной причиной слабого благоустройства жилищного фонда является низкий уровень развитие инженерных сетей в населенных пунктах и их дисперсное расположение на территории муниципального района. Уровень благоустройства жилищного фонда по муниципальным образованиям представлен в таблице 3.35.

В настоящее время средний процент износа инженерных сетей составляет более 60%. Основной причиной сложившейся ситуации Администрацией муниципального района отмечается недостаточное финансирование мероприятий, направленных на ремонт и замену изношенных сетей.

Таблица 3.33.

Протяженность сетей тепло- и водоснабжения, км

| Водопроводные сети | 43,2 |
| --- | --- |
| Канализационные сети | 35,7 |
| Теплосети | 65,2 |

Таблица 3.34.

Процент износа основных производственных фондов, км

| Водопроводные сети | 75,0 |
| --- | --- |
| Канализационные сети | 65,0 |
| Теплосети | 72,0 |

Таблица 3.35.

Благоустройство жилищного фонда по муниципальным образованиям, тыс. м2

| № п/п | Муниципальное образование | Водопровод | Обеспеченность, % | в том числе централизованный | Обеспеченность, % | Водоотведение | Обеспеченность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Золотухское | 1,3 | 6,5 | 1,3 | 6,5 | 1,3 | 6,5 |
| 2 | Кодинское | 34,0 | 56,5 | 2,0 | 3,3 | 1,7 | 2,8 |
| 3 | Малошуйское | 19,2 | 28,5 | 19,2 | 28,5 | 19,2 | 28,5 |
| 4 | Нименьгское | 15,2 | 44,2 | 13,1 | 38,1 | 15,1 | 43,9 |
| 5 | Онежское | 255,7 | 52,2 | 252,8 | 51,6 | 248,6 | 50,7 |
| 6 | Покровское | 17,0 | 27,1 | 17,0 | 27,1 | 17,0 | 27,1 |
| 7 | Порожское | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Чекуевское | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальному району | 342,4 | 38,6 | 305,4 | 34,5 | 302,9 | 34,2 |

Продолжение таблицы 3.35.

| № п/п | Муниципальное образование | в том числе централизованное | Обеспеченность, % | Отопление | Обеспеченность, % | в том числе централизованное | Обеспеченность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Золотухское | 1,3 | 6,5 | 1,3 | 6,5 | 1,3 | 6,5 |
| 2 | Кодинское | 1,7 | 2,8 | 8,5 | 14,1 | 8,2 | 13,6 |
| 3 | Малошуйское | 19,2 | 28,5 | 22,8 | 33,8 | 22,7 | 33,7 |
| 4 | Нименьгское | 14,1 | 41,0 | 12,8 | 37,2 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Онежское | 228,0 | 46,5 | 272,1 | 55,5 | 264,0 | 53,9 |
| 6 | Покровское | 17,0 | 27,1 | 16,2 | 25,8 | 16,2 | 25,8 |
| 7 | Порожское | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 8,4 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Чекуевское | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальному району | 281,3 | 31,8 | 338,6 | 38,2 | 312,4 | 35,3 |

Продолжение таблицы 3.35.

| № п/п | Муниципальное образование | ГВС | Обеспеченность, % | в том числе централизованное | Обеспеченность, % | Внны (душ) | Обеспеченность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Золотухское | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Кодинское | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Малошуйское | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,2 | 28,5 |
| 4 | Нименьгское | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 20,9 |
| 5 | Онежское | 156,6 | 32,0 | 156,6 | 32,0 | 187,2 | 38,2 |
| 6 | Покровское | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 8,8 |
| 7 | Порожское | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Чекуевское | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальному району | 156,6 | 17,7 | 156,6 | 17,7 | 219,1 | 24,7 |

Продолжение таблицы 3.35.

| № п/п | Муниципальное образование | Газ (сетевой, сжиженный) | Обеспеченность, % | Напольные электрические плиты | Обеспеченность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Золотухское | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Кодинское | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Малошуйское | 10,2 | 15,1 | 4,3 | 6,4 |
| 4 | Нименьгское | 5,7 | 16,6 | 5,9 | 17,2 |
| 5 | Онежское | 311,0 | 63,5 | 4,6 | 0,9 |
| 6 | Покровское | 9,6 | 15,3 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Порожское | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Чекуевское | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальному району | 336,5 | 38,0 | 14,8 | 1,7 |

Новое строительство жилищного фонда ведется в основном индивидуальными застройщиками. Темпы строительства низкие. Строительство ведомственных и муниципальных жилых домов на территории района в период с 1995 по 2004 года не осуществлялось. Строительство жилья за последние годы производилось в основном индивидуальными застройщиками, в 2010 году было сдано 29 частных домов. В 2011 году завершено строительство 80-ти квартирного жилого дома по ул. Матросова в г. Онеге. За 2012 год введено 2,4 тыс. м2 жилищного фонда в г.Онега и 0,7 2,4 тыс. м2 в Порожском муниципальном образовании.

Программные мероприятия по улучшению жилищных условий.

На территории муниципального района проводится реализация ДЦП «Строительство и приобретение жилья в сельской местности на 2012-2013 годы». В рамках аналогичных программ в прошлые годы жилищные условия были улучшены более чем 25 семьям. В рамках ДЦП «Развитие агропромышленного комплекса Архангельской области» было оказано содействие более 80 гражданам.

На 1 января 2011 года 21 молодая семья состоит на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. С целью помощи в улучшении жилищных условий молодых семей на территории муниципального района действует муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Онежский муниципальный район».

Проектные предложения

Проектная жилищная обеспеченность принята в соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Архангельской области. Так, на расчетный срок реализации проекта для г.Онега норма жилищной обеспеченности принята в размере 30 м2 на 1 жителя (27 м2 на 1 жителя на 1 очередь), для остальных населенных пунктов – 26 м2 на 1 жителя (25 м2 на 1 жителя на 1 очередь).

Убыль жилищного фонда, исходя из показателей износа, на 1 очередь составит 82,2 тыс. м2, на расчетный срок – 139,6 тыс. м2.

В соответствии с принятыми проектными показателями на 1 очередь объем жилищного фонда составит 915,3 тыс. м2, на расчетный срок – 909,2 тыс. м2. С учетом убыли ветхого и аварийного жилищного фонда объемы нового строительства на 1 очередь составят 111,6 тыс. м2, на расчетный срок – 174,6 тыс. м2.

Объем необходимого жилищного фонда в соответствии с принятыми нормами жилищной обеспеченности представлены в таблице 3.36.

Таблица 3.36.

Проектный объем жилищного фонда по населенным пунктам

| № п/п | Муниципальное образование | Населенный пункт | Числ. нас. к 2025г. | Жилфонд на 2025г., тыс. м2 | Числ. нас. к 2035г. | Жилфонд на 2035г., тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Золотухское | 958 | 24,0 | 898 | 23,3 |
| 1.1 |  | п.Золотуха | 390 | 9,8 | 365 | 9,5 |
| 1.2 |  | п.Куша | 245 | 6,1 | 230 | 6,0 |
| 1.3 |  | п.Унежма | 320 | 8,0 | 300 | 7,8 |
| 1.4 |  | ст.Сулозеро | 3 | 0,1 | 3 | 0,1 |
| 2 | Кодинское | 2 325 | 58,1 | 2 190 | 56,9 |
| 2.1 |  | п.Кодино | 1375 | 34,4 | 1290 | 33,5 |
| 2.2 |  | п.Глазахина | 410 | 10,3 | 390 | 10,1 |
| 2.3 |  | п.Мудьюга | 540 | 13,5 | 510 | 13,3 |
| 2.4 |  | Прочие* | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 3 | Малошуйское | 2 864 | 71,6 | 2 707 | 70,4 |
| 3.1 |  | п.Малошуйка | 2620 | 65,5 | 2480 | 64,5 |
| 3.2 |  | д.Абрамовская | 235 | 5,9 | 220 | 5,7 |
| 3.3 |  | Прочие | 9 | 0,2 | 7 | 0,2 |
| 4 | Нименьгское | 1285 | 32,1 | 1192 | 31,0 |
| 4.1 |  | п.Нименьга | 640 | 16,0 | 600 | 15,6 |
| 4.2 |  | д.Ворзогоры | 105 | 2,6 | 95 | 2,5 |
| 4.3 |  | ж/д станция Нименьга | 55 | 1,4 | 50 | 1,3 |
| 4.4 |  | ж/д станция Поньга | 110 | 2,8 | 100 | 2,6 |
| 4.5 |  | п.Шаста | 360 | 9,0 | 335 | 8,7 |
| 4.6 |  | Прочие | 15 | 0,4 | 12 | 0,3 |
| 5 | Онежское | 19 800 | 534,6 | 18 600 | 558,0 |
| 5.1 |  | г.Онега | 19800 | 534,6 | 18600 | 558,0 |
| 6 | Покровское | 2 212 | 55,3 | 2 071 | 53,8 |
| 6.1 |  | п.Покровское | 700 | 17,5 | 650 | 16,9 |
| 6.2 |  | д.Кянда | 145 | 3,6 | 135 | 3,5 |
| 6.3 |  | д.Лямца | 90 | 2,3 | 85 | 2,2 |
| 6.4 |  | д.Нижмозеро | 7 | 0,2 | 6 | 0,2 |
| 6.5 |  | д.Пурнема | 180 | 4,5 | 170 | 4,4 |
| 6.6 |  | д.Тамица | 290 | 7,3 | 270 | 7,0 |
| 6.7 |  | п.Верхнеозерск | 360 | 9,0 | 340 | 8,8 |
| 6.8 |  | п.Маложма | 440 | 11,0 | 415 | 10,8 |
| 7 | Порожское | 1249 | 31,2 | 1149 | 29,9 |
| 7.1 |  | с.Порог | 525 | 13,1 | 495 | 12,9 |
| 7.2 |  | д.Анда | 50 | 1,3 | 45 | 1,2 |
| 7.3 |  | д.Вонгуда | 145 | 3,6 | 135 | 3,5 |
| 7.4 |  | д.Усть-Кожа | 335 | 8,4 | 315 | 8,2 |
| 7.5 |  | ж/д разъезд Вонгуда | 85 | 2,1 | 80 | 2,1 |
| 7.6 |  | Прочие | 109 | 2,7 | 79 | 2,1 |
| 8 | Чекуевское | 2807 | 70,2 | 2493 | 64,8 |
| 8.1 |  | д.Анциферовский Бор | 480 | 12,0 | 440 | 11,4 |
| 8.2 |  | д.Большая Фехтальма | 55 | 1,4 | 45 | 1,2 |
| 8.3 |  | д.Большой Бор | 275 | 6,9 | 255 | 6,6 |
| 8.4 |  | д.Каска | 140 | 3,5 | 130 | 3,4 |
| 8.5 |  | д.Клещево | 155 | 3,9 | 145 | 3,8 |
| 8.6 |  | д.Кутованга | 85 | 2,1 | 80 | 2,1 |
| 8.7 |  | д.Пияла | 50 | 1,3 | 45 | 1,2 |
| 8.8 |  | д.Поле | 65 | 1,6 | 60 | 1,6 |
| 8.9 |  | д.Посад | 130 | 3,3 | 125 | 3,3 |
| 8.10 |  | д.Прилуки | 95 | 2,4 | 90 | 2,3 |
| 8.11 |  | д.Прошково | 120 | 3,0 | 110 | 2,9 |
| 8.12 |  | д.Хачела | 105 | 2,6 | 95 | 2,5 |
| 8.13 |  | п.Ковкула | 390 | 9,8 | 360 | 9,4 |
| 8.14 |  | п.Шомокша | 300 | 7,5 | 275 | 7,2 |
| 8.15 |  | Прочие | 362 | 9,1 | 238 | 6,2 |
| Всего по муниципальному району | 33 500 | 877,1 | 31 300 | 888,2 |
| * – населенные пункты с численностью населения менее 50 человек |

Проектные объемы жилищного фонда, убыли и нового строительства по периодам реализации проекта представлены в таблице 3.37.

Таблица 3.37.

Движение жилищного фонда по проектным этапам в разрезе муниципальных образований, тыс. м2

| № п/п | Муниципальное образование | Сущ. жилфонд | Убыль на 2025г. | Жилфонд на 2025г. | Новое строительство | Убыль на 2035г. | Жилфонд на 2035г. | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Золотухское | 20,1 | 6,8 | 24,0 | 10,7 | 13,6 | 23,3 | 16,8 |
| 2 | Кодинское | 60,2 | 27,9 | 58,1 | 25,8 | 50,6 | 56,9 | 47,3 |
| 3 | Малошуйское | 67,4 | 4,3 | 71,6 | 8,5 | 7,2 | 70,4 | 10,2 |
| 4 | Нименьгское | 34,4 | 5,1 | 32,1 | 2,8 | 8,9 | 31,0 | 5,5 |
| 5 | Онежское | 490,1 | 19,4 | 534,6 | 63,9 | 22,6 | 558,0 | 90,5 |
| 6 | Покровское | 62,8 | 7,1 | 55,7 | 0,0 | 13,2 | 53,8 | 4,2 |
| 7 | Порожское | 58,6 | 1,7 | 56,9 | 0,0 | 3,4 | 53,5 | 0,0 |
| 8 | Чекуевское | 92,3 | 10,1 | 82,3 | 0,0 | 20,1 | 62,2 | 0,0 |
| Всего по муниципальному району | 885,9 | 82,2 | 915,3 | 111,6 | 139,6 | 909,2 | 174,6 |

## 3.5. Социальное и культурно-бытовое обслуживание

Современное состояние учреждений обслуживания

Здравоохранение.

Медицинское обслуживание на территории муниципального района по состоянию на 01.01.2013г. осуществляет одно учреждение – ГБУЗ Онежская центральная районная больница (далее ЦРБ), в которую входит 3 участковые больницы: Кодинская, Малошуйская и Чекуевская; 3 врачебные амбулатории: Нименьгская, Амбулатория Л/З 32-33 и Амбулатория Л/З 34; и 31 ФАП.

Стационар ЦРБ составляет 150 коек, поликлиника рассчитана на 600 посещений в смену. Мощность участковых больниц составляет:

  - Кодинская – 17 коек и 175 посещений в смену.

  - Малошуйская – 23 койки и 170 посещений в смену.

  - Чекуевская – 23 койки и 75 посещений в смену.

Мощность каждой врачебной амбулатории составляет 25 посещений в смену.

В ЦРБ в настоящее время занято на постоянной основе 64 врача и 208 сотрудников среднего медицинского персонала. Обеспеченность медицинскими кадрами составляет 50%, с учетом совместителей – 78%.

Таблица 3.38.

Показатели работы медицинских учреждений в 2012г.

| № п/п | Название | Численность прикрепленного населения | Количество посещений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФАПы |
| 1.1 | Большеборский | 276 | 563 |
| 1.2 | Верховский | 59 | 522 |
| 1.3 | Верхнеозерский | 215 | 2212 |
| 1.4 | Ворзогорский | 61 | 38 |
| 1.5 | Вонгудский | 206 | 625 |
| 1.6 | Глазанский | 396 | 1387 |
| 1.7 | Городецкий | 109 | 1405 |
| 1.8 | Золотухский | 450 | 3132 |
| 1.9 | Касканский | 154 | 1134 |
| 1.10 | Клещевский | 148 | 1634 |
| 1.11 | Ковкульский | 324 | 2220 |
| 1.12 | Кушинский | 212 | 1308 |
| 1.13 | Кяндский | 131 | 1716 |
| 1.14 | Легашевский | 275 | 2073 |
| 1.15 | Лямецкий | 105 | 2130 |
| 1.16 | Малошуйский | 239 | 1531 |
| 1.17 | Маложемский | 349 | 1640 |
| 1.18 | Мудьюгский | 554 | 1371 |
| 1.19 | Польский | 80 | 1888 |
| 1.20 | Пурнемский | 162 | 1904 |
| 1.21 | Покровский | 616 | 3908 |
| 1.22 | Порожский | 441 | 1294 |
| 1.23 | Поньговский | 114 | 1064 |
| 1.24 | Прилукский | 145 | 1785 |
| 1.25 | Тамицкий | 247 | 1647 |
| 1.26 | Турчасовский | 116 | 743 |
| 1.27 | Унежемский | 319 | 2434 |
| 1.28 | Устькожский | 346 | 2542 |
| 1.29 | Хачельский | 117 | 0 |
| 1.30 | Шастинский | 307 | 1947 |
| 1.31 | Шомокшский | 443 | 3763 |
| Всего по ФАПам | 7716 | 51560 |
| 2 | Врачебные амбулатории |
| 2.1 | Нименьгская | 1141 | 2574 |
| 2.2 | Амбулатория Л/З 32-33 | 987 | 13466 |
| 2.3 | Амбулатория Л/З 34 | 1735 | 4320 |
| Всего по врачебным амбулаториям | 3863 | 20360 |
| 3 | Участковые больницы |
| 3.1 | Кодинская | 2420 | 6477 |
| 3.2 | Малошуйская | 4009 | 14456 |
| 3.3 | Чекуевская | 1207 | 3118 |
|  | Всего по участковым больницам | 7636 | 24051 |
| 4 | ЦРБ | 27616 | 162319 |
| Всего по муниципальному району | 35252 | 258290 |

Наиболее серьезной проблемой системы здравоохранения в настоящее время является нехватка медицинских кадров, особенно в сельской местности. В настощее время в медицинских учреждениях муниципального района нет следующих специалистов: кардиолог, эндокринолог, врач-лаборант, рентгенолог, патологоанатом, дерматовенеролог, врач функциональной диагностики, имеется дефицит врачей анестезиологов – реаниматологов, терапевтов, педиатров, акушеров – гинекологов. Также наблюдаются значительные трудности с привлечением молодых врачей.

На территории муниципального района действует целевая программа «Кадровое обеспечение в сфере здравоохранения на территории муниципального образования «Онежский муниципальный район» на 2011 – 2013 годы». В рамках данной программы организована подготовка специалистов для учреждений здравоохранения муниципального района: 18 человек обучаются по целевым договорам в СГМУ и медицинском колледже, 1 человек обучается платно за счет средств районного бюджета.

Образование.

На территории муниципального района по состоянию на 01.01.2011г. функционировало 33 образовательных учреждения:

  - 10 средних школ;

  - 10 основных школ;

  - 1 специальная (коррекционная) школа;

  - 6 городских детских садов;

  - 3 учреждения дополнительного образования;

  - 1 вечерняя школа;

  - 1 профессиональное училище (г.Онега);

  - 1 детский дом.

Таблица 3.39.

Перечень общеобразовательных и дошкольных учреждений по населенным пунктам

| № п/п | Муниципальное образование | Населенный пункт | Общеобразовательные учреждения | Дошкольные учреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Онежское | г.Онега | 4 средних школы, начальная школа, коррекционная школа, вечерняя школа | 6 детских садов |
| 2 | Малошуйское | п.Малошуйка | Средняя школа | Детский сад |
| 3 |  | д. Абрамовская | Начальная школа | - |
| 4 | Золотухское | п.Золотуха | Основная школа | - |
| 5 |  | п.Куша | Основная школа | - |
| 6 |  | п.Унежма | Основная школа | - |
| 7 | Кодинское | п.Кодино | Средняя школа | - |
| 8 |  | п.Глазаниха | Основная школа | Детский сад |
| 9 |  | п.Мудьюга | Основная школа | - |
| 10 | Нименьгское | п.Нименьга | Основная школа | Детский сад |
| 11 |  | д.Ворзогоры | Начальная школа | - |
| 12 |  | ж.д.ст.Поньга | Начальная школа | - |
| 13 |  | п.Шаста | Средняя школа | - |
| 14 | Покровское | п.Покровское | Средняя школа | - |
| 15 |  | д.Кянда | Начальная школа | - |
| 16 |  | д.Лямца | Начальная школа | - |
| 17 |  | д.Пурнема | Основная школа | - |
| 18 |  | д.Тамица | Начальная школа | - |
| 19 |  | п.Верхнеозерский | Основная школа | - |
| 20 |  | п.Маложма | Основная школа | - |
| 21 | Порожское | с.Порог | Основная школа | Детский сад |
| 22 |  | д.Усть-Кожа | Основная школа | - |
| 23 | Чекуевское | д.Анциферовский Бор | Средняя школа | - |
| 24 |  | д.Большой Бор | Начальная школа | - |
| 25 |  | д.Каска | Начальная школа | - |
| 26 |  | д.Кутованга | Начальная школа | - |
| 27 |  | д.Посад | Основная школа | - |
| 28 |  | д.Прошково | Начальная школа | - |
| 29 |  | д.Хачела | Начальная школа | - |
| 30 |  | п.Ковкула | Средняя школа | - |
| 31 |  | п.Шомокша | Основная школа | Детский сад |
| 32 |  | с.Прилуки | Начальная школа | - |

Муниципальные учреждения образования обеспечены педагогическими кадрами (75 руководящих работников и 371 педагог).

Охват детей дошкольным образованием от 1 до 7 лет составлял 62%, что на 13% ниже областного показателя. В то же время охват детей 5-7 лет дошкольным образованием составляет 95%. Очередь детей на устройство в детские сады от 0 до 5 лет на 1 января 2011 года составляла 1059 детей, что свидетельствует о недостатке мест в детских дошкольных учреждениях. Самый большой процент (70%) не охваченных дошкольным образованием – дети от 1,5 до 3 лет. Существующая сеть дошкольных образовательных учреждений в районе не удовлетворяет потребности населения в дошкольных образовательных услугах.

На 1 января 2011 года в школах города и муниципального района обучались 3701 учащийся. Успеваемость учащихся Онежского района стабильная, соответствует областному показателю. Ежегодно сокращается численность учащихся. Наполняемость классов ниже нормативной, особенно в сельских малокомплектных школах.

Услуги дополнительного образования в Онежском районе предоставляют 3 учреждения:

  - муниципальный Центр дополнительного образования;

  - Дворец спорта для детей и юношества;

  - Детская школа искусств.

Так же на базе средних общеобразовательных школ работают кружки и секции различной направленности. Количество детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, в 2010 году составило 2469 человек.

На территории муниципального района реализуются 3 муниципальные целевые программы в рамках национального проекта «Образование». В настоящее время 4 средние школы муниципального района участвуют в областном эксперименте по введению профильного обучения в старших классах.

Социальная защита населения.

В целях социальной защиты малообеспеченных слоев населения на территории Онежского муниципального района оказывается адресная социальная помощь в денежном и натуральном выражении. Общая численность граждан, получающих социальные пособия через ГУ «Отделение социальной защиты населения по Онежскому району», в 2010 году составило более 13 тыс. человек. Оказанием социальной помощи, в том числе на дому, гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, занимается ГУ «Онежский комплексный центр социального обслуживания». В 2010 году социальную помощь на дому получили 308 человек.

На территории Онежского района действует один дом-интернат для инвалидов и престарелых граждан и три отделения сестринского-медицинского ухода.

В рамках реализации государственной политики, направленной на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, продолжается постановка на учет и выдача сертификатов для приобретения благоустроенного жилья. В 2010 году был выдан 131 сертификат (очередность на конец 2010 года составляет – 176 человек). Приобретаются квартиры для детей-сирот, достигших 18-ти летнего возраста, не имеющих закрепленного жилья. В 2010 году в Онежском районе куплено 6 квартир. Количество детей, нуждающихся в обеспечении жильем, на конец 2010 года составило 125 человек.

Таблица 3.40.

Показатели, характеризующие обеспечение социальной поддержки населения

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2008г. | 2009г. | 2010г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, нуждающегося в социальной поддержке, в том числе: | человек |  |  |  |
| Инвалиды | человек | 2470 | 2256 | 2189 |
| из них: дети-инвалиды | человек | 122 | 108 | 113 |
| Участники ВОВ | человек | 137 | 128 | 101 |
| Бывшие несовершеннолетние узники фашизма | человек | 21 | 19 | 18 |
| Репрессированные | человек | 100 | 90 | 89 |
| Ветераны труда России | человек | 5057 | 4835 | 4539 |
| Ветераны труда Архангельской области | человек | 1235 | 3185 | 3568 |
| Труженики тыла | человек | 852 | 794 | 661 |
| Участники ликвидации последствий ЧАЭС в 1986-1990г.г. | человек | 12 | 12 | 10 |
| Участники подразделений ОР | человек | 2 | 2 | 2 |
| Участники ликвидации на ПО «Маяк» в 1957-1958г.г. и р.Теча | человек | 1 | 1 | 1 |
| Почетные доноры России | человек | 81 | 83 | 83 |
| Почетные доноры СССР | человек | 27 | 26 | 25 |
| Многодетные семьи | семей | 261 | 285 | 303 |
| Дети, на которых начисляются детские пособия | человек | 4426 | 4393 | 4348 |
| Наличие центров социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | единиц | 1 | 1 | 1 |
| Количество семей, имеющих право на субсидию по оплате жилья и коммунальных услуг | семей | 1864 | 1736 | 1716 |

Меры социальной поддержки на муниципальном уровне направлены на дополнительную защиту лиц с ограниченными возможностями, пожилых людей, общественных организаций, малообеспеченных семей. Ежегодно в целях организации культурного досуга социально-незащищенных категорий населения Онежского района организуются и проводятся праздничные и конкурсные мероприятия. Оказывается материальная поддержка общественным объединениям района, выделяются средства на оплату пребывания на койках медицинского ухода, а так же на поддержку детей из малообеспеченных и проблемных семей. В целях социальной поддержки граждан старшей возрастной категории осуществляется перевозка граждан, достигших 70-ти летнего возраста, без взимания платы за проезд в общественном внутригородском транспорте.

На территории муниципального района действует целевая программа «Дети-сироты». В 2010 году было выявлено 78 детей, оставшихся без попечения родителей. Всего находится под опекой по данным 2010 года – 186 детей. Активно развивается форма устройства детей в семью. Приемных семей в 2010 году – 123, (количество детей – 164). С 2009 года ведется подготовка кандидатов в опекуны (приемные родители) в школе приемных родителей при центре психолого-педагогической и медико-социальной помощи.

Молодежная и семейная политика.

На территории муниципального района проживает более 9 тысяч человек в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет четверть всего населения района. Основными направлениями работы с молодежью являются:

- воспитание гражданственности и патриотизма;

- поддержка талантливой молодежи, детских и молодежных позитивных инициатив;

- поддержка деятельности молодежных общественных объединений;

- формирование здорового образа жизни и организация отдыха молодежи;

- профилактика безнадзорности и правонарушений;

- поддержка молодых семей.

В рамках молодежной политики реализуются мероприятия, направленные на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан. Ведется пропаганда здорового образа жизни среди молодежи (профилактика употребления алкоголя и курения, распространения ВИЧ). Проводится работа по развитию молодежного творчества. В 2010 году по результатам районного конкурса социальных проектов было профинансировано 8 проектов на общую сумму 100 тыс. рублей. Получили финансовую поддержку в размере 105 тыс. рублей 8 проектов, принявших участие в областных конкурсах в рамках целевых программ «Молодежь Поморья» и «Патриотическое воспитание граждан РФ в Архангельской области». В 2010г. на территории муниципального района был организован и проведен молодежный форум «Команда 29», в котором приняло участие более 700 человек. Активное участие молодое поколение принимает в добровольных и волонтерских акциях. Ежегодно с 2005 года в г.Онега проходит областной финал военно-спортивной игры «Зарничка».

С 2007 года проводится работа по поддержке молодых семей в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей». С 2007 по 2010 гг. 22 семьи муниципального района улучшили свои жилищные условия.

На территории муниципального района действуют 6 молодежных общественных объединений, работает совет по делам молодежи при главе муниципального образования «Онежский муниципальный район».

Физическая культура и спорт.

По состоянию на 01.01.2011г. на территории муниципального района функционировало 48 объектов физической культуры и спорта. Основными объектами являются:

  - школьные стадионы;

  - лыжные и горнолыжные трассы Дворца спорта;

  - физкультурно-оздоровительный комплекс (г.Онега);

  - 2 ледовых катка;

  - Спортивный комплекс ОАО «Онежский ЛДК».

Спортивно-массовую работу на территории муниципального района проводят 53 работника физической культуры, из них 22 учителя физкультуры.

В спортивных секциях и группах занимается 2928 человек, что составляет около 8% всего населения района, в то числе учащихся профессионального училища и школьников – 1219 человек.

Значительная роль в подготовке спортивного резерва по различным видам спорта принадлежит муниципальному учреждению «Дворец спорта для детей и юношества». При Дворце спорта функционируют 7 отделений, в которых занимаются 602 подростка. Воспитанники учреждения успешно выступают на областных, российских и международных соревнованиях (шашки, биатлон, дзюдо). С зимнего сезона 2008-2009 года в городе Онеге работают 2 ледовых катка.

Основной проблемой развития физической культуры и спорта на территории муниципального района является отсутствие в ряде населенных пунктов спортивных площадок, что ограничивает возможности населения заниматься спортом по месту жительства.

Первоочередные задачи в области развития физкультуры и спорта сводятся к развитию и модернизации существующих спортивных сооружений, созданию условий для строительства новых объектов, а также привлечение инвестиций в развитие спорта.

Культура.

На территории муниципального района в настоящее время действует 57 учреждений культуры:

  - 1 городской Дворец культуры;

  - 20 сельских клубов;

  - 9 клубов-библиотек;

  - 2 культурно-досуговых центра;

  - историко-мемориальный музей;

  - 24 библиотеки, входящие в состав Центральной библиотечной системы.

Муниципальные учреждения культуры составляют основу культурной сферы района. При этом качество и объем предоставляемых услуг не в полной мере соответствует современным требованиям. Большинство учреждений культуры нуждается в улучшении материально-технической базы.

Таблица 3.41.

Перечень и характеристика объектов культурно-досугового типа, закрепленных за МБУК «Культурно-досуговый центр «Чукуевский»

| № п/п | Наименование объекта | Населенный пункт | Площадь общая, м2 | Год ввода | Материалы стен | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание библиотеки | д.Прошково | 90 | 1985 | Бревно | 54 |
| 2 | Помещение клуба, помещение библиотеки | д.Посад | 568,8 | 1978 | Кирпич | 24 |
| 3 | Здание клуба | д.Хачела | 149 | 1978 | Брус | 68 |
| 4 | Помещение библиотеки | д.Хачела | 304 | 1910 | Бревно | 100 |
| 5 | Здание клуба | д.Каска | 189 | 1953 | Бревно | 100 |
| 6 | Здание библиотеки | д.Каска | 49 | 1978 | Бревно | 68 |
| 7 | Здание Дома культуры | д.Большой Бор | 378 | 1984 | Кирпич | 20 |
| 8 | Помещение библиотеки | д.Большой Бор | 38 | 1930 | Бревно | 100 |
| 9 | Здание Дома культуры | д.Анциферовский Бор | 378 | 1984 | Кирпич | 20 |
| 10 | Помещение библиотеки | д.Анциферовский Бор | 200 | 1920 | Бревно | 100 |
| 11 | Помещение библиотеки | п.Ковкула | 41,8 | 1954 | Щитовой | 100 |
| 12 | Здание Дома культуры | п.Шомокша | 528 | 1957 | Брус | 100 |

Таблица 3.42.

Перечень и характеристика объектов культурно-досугового типа, закрепленных за МБУК «Кодинский КДЦ»

| № п/п | Наименование объекта | Населенный пункт | Площадь общая, м2 | Год ввода | Материалы стен | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клуб | п.Кодино | н/д | 1940 | Бревно | 75 |
| 2 | Библиотека | п.Кодино | н/д | 1973 | Бревно | 60 |
| 3 | Клуб | п.Мудьюга | н/д | 1958 | Бревно | 90 |
| 4 | Библиотека | п.Мудьюга | н/д | 1979 | Брус | 60 |
| 5 | Клуб | п.Глазаниха | н/д | 1985 | Брус | 70 |
| 6 | Библиотека | п.Глазаниха | н/д | 1985 | Брус | 70 |

Таблица 3.43.

Перечень и характеристика объектов культурно-досугового типа, закрепленных за МБУК «Онежский ГДК»

| № п/п | Наименование объекта | Населенный пункт | Площадь общая, м2 | Год ввода | Материалы стен | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Городской Дворец культуры | г.Онега | н/д | 1980 | Кирпич | 20 |
| 2 | Онежский Дом культуры | г.Онега | н/д | 1974 | Кирпич | 20 |
| 3 | МБУК «Онежский ГДК» - Клуб | г.Онега | н/д | 1957 | Брус | 55 |

Таблица 3.44.

Перечень и характеристика объектов 
МБУК «Онежский историко-мемориальный музей»

| № п/п | Наименование объекта | Населенный пункт | Площадь общая, м2 | Год ввода | Материалы стен | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание музея | г.Онега | 335,9 | 1974 | Кирпич | 36 |
| 2 | Здание музея (Дом Кучина) | г.Онега | 256,9 | 1987 | н/д | н/д |

Проектные предложения

Расчеты перспективной потребности в объектах социального и культурно-бытового обслуживания выполнены в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 19.10.1999 N 1683-р (ред. от 23.11.2009) «О методике определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры».

Здравоохранение.

В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 №313-ФЗ (ред. от 28.11.2011г.) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» муниципальные учреждения здравоохранения муниципального района были переданы в государственную собственность Архангельской области.

Мероприятия по развитию объектов здравоохранения на территории муниципального района подготовлены в рамках переданных полномочий Администрации муниципального района.

Таблица 3.45.

Проектный перечень учреждений здравоохранения и численность 
обслуживаемого населения по проектным этапам, человек

| № п/п | Название | 2025г. | 2035г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФАПы |
| 1.1 | Большеборский | 275 | 255 |
| 1.2 | Верхнеозерский | 360 | 340 |
| 1.3 | Ворзогорский | 105 | 95 |
| 1.4 | Вонгудский | 85 | 80 |
| 1.5 | Глазанский | 410 | 390 |
| 1.6 | Городецкий | 120 | 110 |
| 1.7 | Золотухский | 393 | 368 |
| 1.8 | Касканский | 150 | 140 |
| 1.9 | Клещевский | 155 | 145 |
| 1.10 | Ковкульский | 410 | 370 |
| 1.11 | Кушинский | 245 | 230 |
| 1.12 | Кяндский | 145 | 135 |
| 1.13 | Легашевский | 105 | 95 |
| 1.14 | Лямецкий | 90 | 85 |
| 1.15 | Малошуйский | 210 | 180 |
| 1.16 | Маложемский | 440 | 415 |
| 1.17 | Мудьюгский | 540 | 510 |
| 1.18 | Польский | 65 | 60 |
| 1.19 | Пурнемский | 180 | 170 |
| 1.20 | Покровский | 700 | 650 |
| 1.21 | Порожский | 525 | 495 |
| 1.22 | Поньговский | 110 | 100 |
| 1.23 | Прилукский | 125 | 115 |
| 1.24 | Тамицкий | 290 | 270 |
| 1.25 | Турчасовский | 130 | 125 |
| 1.26 | Унежемский | 320 | 300 |
| 1.27 | Устькожский | 335 | 315 |
| 1.28 | Шастинский | 360 | 335 |
| 1.29 | Шомокшский | 360 | 340 |
|  | Всего по ФАПам | 7738 | 7218 |
| 2 | Врачебные амбулатории |
| 2.1 | Нименьгская | 1285 | 1192 |
| 2.2 | Амбулатория Л/З 32-33 | 930 | 870 |
| 2.3 | Амбулатория Л/З 34 | 1630 | 1530 |
|  | Всего по врачебным амбулаториям | 3845 | 3592 |
| 3 | Участковые больницы |
| 3.1 | Кодинская | 2325 | 2190 |
| 3.2 | Малошуйская | 3822 | 3605 |
| 3.3 | Чекуевская | 1130 | 1060 |
|  | Всего по участковым больницам | 7277 | 6855 |
| 4 | ЦРБ | 26223 | 24445 |
| Всего по муниципальному району | 33500 | 31300 |

В соответствии с проектной численностью обслуживаемого населения нормативная потребность в мощности участковых больниц и ЦРБ составит:

  - Кодинская участковая больница: 20 коек, 60 посещений в смену.

  - Малошуйская участковая больница: 35 коек, 100 посещений в смену.

  - Чекуевская участковая больница: 10 коек, 30 посещений в смену.

  - ЦРБ: 220 коек, 620 посещений в смену.

Исходя из расчетных данных, потребуется увеличение мощности ЦРБ на 70 коек и 20 посещений в смену.

На 1 очередь реализации проекта в соответствии с мероприятиями «Объединенных схем территориального планирования частей Архангельской области. Кластер 1» предусматривается строительство ФАПа при ЦРБ в г.Онега.

Основной задачей в области здравоохранения на срок реализации проекта сохранится обеспечение современной аппаратурой, привлечение квалифицированных кадров и полное комплектование штата учреждений здравоохранения.

Образование.

Проектные решения разработаны в целях повышения качества образовательных услуг, максимально полного удовлетворения образовательных потребностей населения муниципального района и направлены на объективные изменения, связанные с изменением структуры центров межселенного обслуживания.

Основным назначением системы общего образования является обеспечение успешности каждого школьника в освоении содержания общеобразовательных программ и обеспечение условий, сохраняющих здоровье детей в ходе школьного обучения. Современное общее образование должно вносить вклад в укрепление способности населения к самоорганизации и предприимчивости, подготовленности выпускников средних школ к получению профессионального образования.

В таблице 3.46 приведена нормативная потребность в мощности учреждений образования по населенным пунктам, в которых в настоящее время действуют учреждения образования.

Таблица 3.46.

Нормативная потребность в мощности учреждений образования, мест

| № п/п | Муниципальное образование | Населенный пункт | Детсад | Школа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025г. | 2035г. | 2025г. | 2035г. |
| 1 | Золотухское | 32,5 | 30,4 | 137,5 | 128,9 |
| 1.1 |  | п.Золотуха | 13,3 | 12,4 | 56,2 | 52,6 |
| 1.2 |  | п.Куша | 8,3 | 7,8 | 35,3 | 33,1 |
| 1.3 |  | п.Унежма | 10,9 | 10,2 | 46,1 | 43,2 |
| 2 | Кодинское | 79,1 | 74,5 | 334,8 | 315,4 |
| 2.1 |  | п.Кодино | 46,8 | 43,9 | 198,0 | 185,8 |
| 2.2 |  | п.Глазахина | 13,9 | 13,3 | 59,0 | 56,2 |
| 2.3 |  | п.Мудьюга | 18,4 | 17,3 | 77,8 | 73,4 |
| 3 | Малошуйское | 97,1 | 91,8 | 411,1 | 388,8 |
| 3.1 |  | п.Малошуйка | 89,1 | 84,3 | 377,3 | 357,1 |
| 3.2 |  | д.Абрамовская | 8,0 | 7,5 | 33,8 | 31,7 |
| 4 | Нименьгское | 41,3 | 38,4 | 175,0 | 162,7 |
| 4.1 |  | п.Нименьга | 21,8 | 20,4 | 92,2 | 86,4 |
| 4.2 |  | д.Ворзогоры | 3,6 | 3,2 | 15,1 | 13,7 |
| 4.3 |  | ж/д станция Поньга | 3,7 | 3,4 | 15,8 | 14,4 |
| 4.4 |  | п.Шаста | 12,2 | 11,4 | 51,8 | 48,2 |
| 5 | Онежское | 673,2 | 632,4 | 2851,2 | 2678,4 |
| 5.1 |  | г.Онега | 673,2 | 632,4 | 2851,2 | 2678,4 |
| 6 | Покровское | 75,0 | 70,2 | 317,5 | 297,4 |
| 6.1 |  | п.Покровское | 23,8 | 22,1 | 100,8 | 93,6 |
| 6.2 |  | д.Кянда | 4,9 | 4,6 | 20,9 | 19,4 |
| 6.3 |  | д.Лямца | 3,1 | 2,9 | 13,0 | 12,2 |
| 6.4 |  | д.Пурнема | 6,1 | 5,8 | 25,9 | 24,5 |
| 6.5 |  | д.Тамица | 9,9 | 9,2 | 41,8 | 38,9 |
| 6.6 |  | п.Верхнеозерск | 12,2 | 11,6 | 51,8 | 49,0 |
| 6.7 |  | п.Маложма | 15,0 | 14,1 | 63,4 | 59,8 |
| 7 | Порожское | 29,2 | 27,5 | 123,8 | 116,6 |
| 7.1 |  | с.Порог | 17,9 | 16,8 | 75,6 | 71,3 |
| 7.2 |  | д.Усть-Кожа | 11,4 | 10,7 | 48,2 | 45,4 |
| 8 | Чекуевское | 72,1 | 66,6 | 305,3 | 282,2 |
| 8.1 |  | д.Анциферовский Бор | 16,3 | 15,0 | 69,1 | 63,4 |
| 8.2 |  | д.Большой Бор | 9,4 | 8,7 | 39,6 | 36,7 |
| 8.3 |  | д.Каска | 4,8 | 4,4 | 20,2 | 18,7 |
| 8.4 |  | д.Кутованга | 2,9 | 2,7 | 12,2 | 11,5 |
| 8.5 |  | д.Посад | 4,4 | 4,3 | 18,7 | 18,0 |
| 8.6 |  | д.Прилуки | 3,2 | 3,1 | 13,7 | 13,0 |
| 8.7 |  | д.Прошково | 4,1 | 3,7 | 17,3 | 15,8 |
| 8.8 |  | д.Хачела | 3,6 | 3,2 | 15,1 | 13,7 |
| 8.9 |  | п.Ковкула | 13,3 | 12,2 | 56,2 | 51,8 |
| 8.10 |  | п.Шомокша | 10,2 | 9,4 | 43,2 | 39,6 |
| Всего по муниципальному району | 1099 | 1032 | 4656 | 4370 |

В связи с различной нормативной мощностью экономически нецелесообразно строительство индивидуальных проектов для каждого населенного пункта. В связи с этим, схемой территориального планирования предлагается осуществлять новое строительство по унифицированным проектам в соответствии с рекомендуемой мощностью (см. Таблица 3.47):

- Начальная школа на 30 мест с дошкольными группами на 10 мест – д.Ворзогоры, ж/д станция Поньга, д.Кянда, д.Лямца, д.Каска, д.Кутованга, д.Прилуки, д.Прошково, д.Хачела.

- Начальная школа на 50 мест с дошкольными группами на 15 мест –д.Абрамовская, д.Тамица, д.Большой Бор.

- Основная школа на 50 мест с дошкольными группами на 20 мест – п.Куша, д.Пурнема, п.Унежма, п.Шомокша, д.Посад.

- Основная школа на 70 мест с дошкольными группами на 20 мест – п.Золотуха, п.Глазаниха, п.Верхнеозерск, д.Усть-Кожа,.

- Средняя школа на 80 мест с дошкольными группами на 30 мест – п.Шаста, д.Анциферовский Бор, п.Ковкула.

Для образовательных учреждений, неподпающих под предлагаемую градацию предлагаются следующие объекты: п.Маложма – основная школа с дошкольными группами на 80 и 30 мест соответственно; п.Мудьюга и с.Порог – основная школа с дошкольными группами на 90 и 30 мест соответственно; п.Нименьга – основная школа с дошкольными группами на 120 и 40 мест соответственно; п.Покровское – средняя школа с дошкольными группами на 120 и 40 мест соответственно; п.Кодино – средняя школа на 250 мест и детский сад на 75 мест; в п.Малошуйка – средная школа (2 средние школы) на 450 мест и детский сад на 120 мест; в г.Онега – общеобразовательные учреждения суммарной мощностью 3000 мест и учреждения дошкольного образования суммарной мощностью 700 мест.

В связи с тем, что данные о физическом состоянии объектов образования отсутствуют, схемой территориального планирования рассматривается новое строительство объектов капитального строительства на расчетный срок реализации проекта. В таблице 3.47 представлена рекомендуемая мощность учреждений образования по населенным пунктам на расчетный срок реализации проекта.

Таблица 3.47.

Рекомендуемая мощность учреждений образования, мест

| № п/п | Муниципальное образование | Населенный пункт | Детсад | Школа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Золотухское | 60 | 170 |
| 1.1 |  | п.Золотуха | 20 | 70 |
| 1.2 |  | п.Куша | 20 | 50 |
| 1.3 |  | п.Унежма | 20 | 50 |
| 2 | Кодинское | 125 | 410 |
| 2.1 |  | п.Кодино | 75 | 250 |
| 2.2 |  | п.Глазахина | 20 | 70 |
| 2.3 |  | п.Мудьюга | 30 | 90 |
| 3 | Малошуйское | 135 | 500 |
| 3.1 |  | п.Малошуйка | 120 | 450 |
| 3.2 |  | д.Абрамовская | 15 | 50 |
| 4 | Нименьгское | 90 | 260 |
| 4.1 |  | п.Нименьга | 40 | 120 |
| 4.2 |  | д.Ворзогоры | 10 | 30 |
| 4.3 |  | ж/д станция Поньга | 10 | 30 |
| 4.4 |  | п.Шаста | 30 | 80 |
| 5 | Онежское | 700 | 3400 |
| 5.1 |  | г.Онега | 700 | 3000 |
| 6 | Покровское | 145 | 430 |
| 6.1 |  | п.Покровское | 40 | 120 |
| 6.2 |  | д.Кянда | 10 | 30 |
| 6.3 |  | д.Лямца | 10 | 30 |
| 6.4 |  | д.Пурнема | 20 | 50 |
| 6.5 |  | д.Тамица | 15 | 50 |
| 6.6 |  | п.Верхнеозерск | 20 | 70 |
| 6.7 |  | п.Маложма | 30 | 80 |
| 7 | Порожское | 50 | 160 |
| 7.1 |  | с.Порог | 30 | 90 |
| 7.2 |  | д.Усть-Кожа | 20 | 70 |
| 8 | Чекуевское | 165 | 460 |
| 8.1 |  | д.Анциферовский Бор | 30 | 80 |
| 8.2 |  | д.Большой Бор | 15 | 50 |
| 8.3 |  | д.Каска | 10 | 30 |
| 8.4 |  | д.Кутованга | 10 | 30 |
| 8.5 |  | д.Посад | 20 | 50 |
| 8.6 |  | д.Прилуки | 10 | 30 |
| 8.7 |  | д.Прошково | 10 | 30 |
| 8.8 |  | д.Хачела | 10 | 30 |
| 8.9 |  | п.Ковкула | 30 | 80 |
| 8.10 |  | п.Шомокша | 20 | 50 |
| Всего по муниципальному району | 1470 | 5790 |

На 1 очередь реализации проекта в соответствии с мероприятиями «Объединенных схем территориального планирования частей Архангельской области. Кластер 1» предусматривается строительство школы на 380 мест в г.Онега.

Физическая культура и спорт.

Мероприятия схемы территориального планирования в области физической культуры и спорта направлены на обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта и включают мероприятия по новому строительству, реконструкции объектов физкультуры и спорта.

Таблица 3.48.

Нормативная потребность в мощности объектов физической культуры и спорта

| № п/п | Муниципальное образование | Населенный пункт | 2025г. | 2035г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Спортзал, м2 | Стадион, га | Бассейн, м2 | Спортзал, м2 | Стадион, га | Бассейн, м2 |
| 1 | Золотухское | 76,64 | 0,8622 | 23,95 | 71,84 | 0,8082 | 22,45 |
| 1.1 |  | п.Золотуха | 31,2 | 0,4 | 9,8 | 29,2 | 0,3 | 9,1 |
| 1.2 |  | п.Куша | 19,6 | 0,2 | 6,1 | 18,4 | 0,2 | 5,8 |
| 1.3 |  | п.Унежма | 25,6 | 0,3 | 8,0 | 24,0 | 0,3 | 7,5 |
| 1.4 |  | ст.Сулозеро | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 |
| 2 | Кодинское | 186 | 2 | 58 | 175 | 2 | 55 |
| 2.1 |  | п.Кодино | 110,0 | 1,2 | 34,4 | 103,2 | 1,2 | 32,3 |
| 2.2 |  | п.Глазахина | 32,8 | 0,4 | 10,3 | 31,2 | 0,4 | 9,8 |
| 2.3 |  | п.Мудьюга | 43,2 | 0,5 | 13,5 | 40,8 | 0,5 | 12,8 |
| 2.4 |  | Прочие* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Малошуйское | 229 | 3 | 72 | 217 | 2 | 68 |
| 3.1 |  | п.Малошуйка | 209,6 | 2,4 | 65,5 | 198,4 | 2,2 | 62,0 |
| 3.2 |  | д.Абрамовская | 18,8 | 0,2 | 5,9 | 17,6 | 0,2 | 5,5 |
| 3.3 |  | Прочие | 0,7 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 0,0 | 0,2 |
| 4 | Нименьгское | 102,8 | 1,1565 | 32,125 | 95,36 | 1,0728 | 29,8 |
| 4.1 |  | п.Нименьга | 51,2 | 0,6 | 16,0 | 48,0 | 0,5 | 15,0 |
| 4.2 |  | д.Ворзогоры | 8,4 | 0,1 | 2,6 | 7,6 | 0,1 | 2,4 |
| 4.3 |  | ж/д станция Нименьга | 4,4 | 0,0 | 1,4 | 4,0 | 0,0 | 1,3 |
| 4.4 |  | ж/д станция Поньга | 8,8 | 0,1 | 2,8 | 8,0 | 0,1 | 2,5 |
| 4.5 |  | п.Шаста | 28,8 | 0,3 | 9,0 | 26,8 | 0,3 | 8,4 |
| 4.6 |  | Прочие | 1,2 | 0,0 | 0,4 | 1,0 | 0,0 | 0,3 |
| 5 | Онежское | 1 584 | 18 | 495 | 1 488 | 17 | 465 |
| 5.1 |  | г.Онега | 1584,0 | 17,8 | 495,0 | 1488,0 | 16,7 | 465,0 |
| 6 | Покровское | 177 | 2 | 55 | 166 | 2 | 52 |
| 6.1 |  | п.Покровское | 56,0 | 0,6 | 17,5 | 52,0 | 0,6 | 16,3 |
| 6.2 |  | д.Кянда | 11,6 | 0,1 | 3,6 | 10,8 | 0,1 | 3,4 |
| 6.3 |  | д.Лямца | 7,2 | 0,1 | 2,3 | 6,8 | 0,1 | 2,1 |
| 6.4 |  | д.Нижмозеро | 0,6 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 0,0 | 0,2 |
| 6.5 |  | д.Пурнема | 14,4 | 0,2 | 4,5 | 13,6 | 0,2 | 4,3 |
| 6.6 |  | д.Тамица | 23,2 | 0,3 | 7,3 | 21,6 | 0,2 | 6,8 |
| 6.7 |  | п.Верхнеозерск | 28,8 | 0,3 | 9,0 | 27,2 | 0,3 | 8,5 |
| 6.8 |  | п.Маложма | 35,2 | 0,4 | 11,0 | 33,2 | 0,4 | 10,4 |
| 7 | Порожское | 99,92 | 1,1241 | 31,225 | 91,92 | 1,0341 | 28,725 |
| 7.1 |  | с.Порог | 42,0 | 0,5 | 13,1 | 39,6 | 0,4 | 12,4 |
| 7.2 |  | д.Анда | 4,0 | 0,0 | 1,3 | 3,6 | 0,0 | 1,1 |
| 7.3 |  | д.Вонгуда | 11,6 | 0,1 | 3,6 | 10,8 | 0,1 | 3,4 |
| 7.4 |  | д.Усть-Кожа | 26,8 | 0,3 | 8,4 | 25,2 | 0,3 | 7,9 |
| 7.5 |  | ж/д разъезд Вонгуда | 6,8 | 0,1 | 2,1 | 6,4 | 0,1 | 2,0 |
| 7.6 |  | Прочие | 8,7 | 0,1 | 2,7 | 6,3 | 0,1 | 2,0 |
| 8 | Чекуевское | 224,56 | 2,5263 | 70,175 | 199,44 | 2,2437 | 62,325 |
| 8.1 |  | д.Анциферовский Бор | 38,4 | 0,4 | 12,0 | 35,2 | 0,4 | 11,0 |
| 8.2 |  | д.Большая Фехтальма | 4,4 | 0,0 | 1,4 | 3,6 | 0,0 | 1,1 |
| 8.3 |  | д.Большой Бор | 22,0 | 0,2 | 6,9 | 20,4 | 0,2 | 6,4 |
| 8.4 |  | д.Каска | 11,2 | 0,1 | 3,5 | 10,4 | 0,1 | 3,3 |
| 8.5 |  | д.Клещево | 12,4 | 0,1 | 3,9 | 11,6 | 0,1 | 3,6 |
| 8.6 |  | д.Кутованга | 6,8 | 0,1 | 2,1 | 6,4 | 0,1 | 2,0 |
| 8.7 |  | д.Пияла | 4,0 | 0,0 | 1,3 | 3,6 | 0,0 | 1,1 |
| 8.8 |  | д.Поле | 5,2 | 0,1 | 1,6 | 4,8 | 0,1 | 1,5 |
| 8.9 |  | д.Посад | 10,4 | 0,1 | 3,3 | 10,0 | 0,1 | 3,1 |
| 8.10 |  | д.Прилуки | 7,6 | 0,1 | 2,4 | 7,2 | 0,1 | 2,3 |
| 8.11 |  | д.Прошково | 9,6 | 0,1 | 3,0 | 8,8 | 0,1 | 2,8 |
| 8.12 |  | д.Хачела | 8,4 | 0,1 | 2,6 | 7,6 | 0,1 | 2,4 |
| 8.13 |  | п.Ковкула | 31,2 | 0,4 | 9,8 | 28,8 | 0,3 | 9,0 |
| 8.14 |  | п.Шомокша | 24,0 | 0,3 | 7,5 | 22,0 | 0,2 | 6,9 |
| 8.15 |  | Прочие | 29,0 | 0,3 | 9,1 | 19,0 | 0,2 | 6,0 |
| Всего по муниципальному району | 2 680,0 | 30,2 | 837,5 | 2 504,0 | 28,2 | 782,5 |
| * – населенные пункты с численностью населения менее 50 человек |

Во всех населенных пунктах, кроме г.Онега и п.Малошуйка в соответствии со СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» для школ на 8-20 классов предусматривается спортивный зал площадью 162 м2. В г.Онега и п.Малошуйка предусматриваются спортивные залы в средних школах (на 20-30 классов) площадью 288 м2.

Размер помещения плавательного бассейна принят также в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 исходя из следующих параметров:

  - Длина бассейна – 25 м.

  - Количество дорожек – 6 ед.

  - Ширина дорожки – 1,25 м.

  - Ширина обходной дорожки (бортика) – 3 м.

Согласно приведенным параметрам площадь помещения плавательного бассейна составит 294 м2, площадь зеркала воды – 187,5 м2. Строительство плавательных бассейнов целесообразно только в средних школах.

Размер унифицированных плоскостных сооружений не регламентируется. В связи с этим, схемой территориального планирования приняты следующие состав и параметры плоскостных сооружений для начальных и основных школ:

  - Футбольное поле 90*45 м (4050 м2).

  - Беговые дорожки с профилированными виражами 250м*1,25м вокруг футбольного поля (6 дорожек).

  - для средних школ:

  - Футбольное поле 90*45 м (4050 м2).

  - Универсальная площадка для игровых видов спорта площадью 1500 м2.

  - Беговые дорожки с профилированными виражами 200 м*1,25 м вокруг универсальной площадки (6 дорожек).

Таким образом, общая площадь плоскостных сооружений для начальных и основных школ составит 0,5 га, для средних – 0,7 га.

В соответствии с предлагаемой структурой центров обслуживания в таблице 3.49 представлена нормативная и рекомендуемая мощность объектов физической культуры и спорта по центрам обслуживания муниципального района.

Таблица 3.49.

Мощность объектов физической культуры и спорта на расчетный срок

| № п/п | Муниципальное образование | Населенный пункт | 2035г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Спортзал, м2 | Стадион, га | Бассейн, м2 |
| 1 | Золотухское | 486 | 1,5 | 0,0 |
| 1.1 |  | п.Золотуха | 162 | 0,5 | 0,0 |
| 1.2 |  | п.Куша | 162 | 0,5 | 0,0 |
| 1.3 |  | п.Унежма | 162 | 0,5 | 0,0 |
| 1.4 |  | ст.Сулозеро | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Кодинское | 486 | 1,7 | 187,5 |
| 2.1 |  | п.Кодино | 162 | 0,7 | 187,5 |
| 2.2 |  | п.Глазахина | 162 | 0,5 | 0,0 |
| 2.3 |  | п.Мудьюга | 162 | 0,5 | 0,0 |
| 2.4 |  | Прочие* | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Малошуйское | 450 | 1,2 | 187,5 |
| 3.1 |  | п.Малошуйка | 288 | 0,7 | 187,5 |
| 3.2 |  | д.Абрамовская | 162 | 0,5 | 0,0 |
| 3.3 |  | Прочие | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Нименьгское | 648 | 2,2 | 187,5 |
| 4.1 |  | п.Нименьга | 162 | 0,5 | 0,0 |
| 4.2 |  | д.Ворзогоры | 162 | 0,5 | 0,0 |
| 4.3 |  | ж/д станция Нименьга | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4 |  | ж/д станция Поньга | 162 | 0,5 | 0,0 |
| 4.5 |  | п.Шаста | 162 | 0,7 | 187,5 |
| 4.6 |  | Прочие | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Онежское | 1728 | 4,5 | 750,0 |
| 5.1 |  | г.Онега | 1728 | 4,5 | 750,0 |
| 6 | Покровское | 1134 | 3,7 | 187,5 |
| 6.1 |  | п.Покровское | 162 | 0,7 | 187,5 |
| 6.2 |  | д.Кянда | 162 | 0,5 | 0,0 |
| 6.3 |  | д.Лямца | 162 | 0,5 | 0,0 |
| 6.4 |  | д.Нижмозеро | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.5 |  | д.Пурнема | 162 | 0,5 | 0,0 |
| 6.6 |  | д.Тамица | 162 | 0,5 | 0,0 |
| 6.7 |  | п.Верхнеозерск | 162 | 0,5 | 0,0 |
| 6.8 |  | п.Маложма | 162 | 0,5 | 0,0 |
| 7 | Порожское | 324 | 1,0 | 0,0 |
| 7.1 |  | с.Порог | 162 | 0,5 | 0,0 |
| 7.2 |  | д.Анда | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.3 |  | д.Вонгуда | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.4 |  | д.Усть-Кожа | 162 | 0,5 | 0,0 |
| 7.5 |  | ж/д разъезд Вонгуда | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.6 |  | Прочие | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Чекуевское | 1620 | 5,2 | 187,5 |
| 8.1 |  | д.Анциферовский Бор | 162 | 0,7 | 187,5 |
| 8.2 |  | д.Большая Фехтальма | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.3 |  | д.Большой Бор | 162 | 0,5 | 0,0 |
| 8.4 |  | д.Каска | 162 | 0,5 | 0,0 |
| 8.5 |  | д.Клещево | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.6 |  | д.Кутованга | 162 | 0,5 | 0,0 |
| 8.7 |  | д.Пияла | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.8 |  | д.Поле | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.9 |  | д.Посад | 162 | 0,5 | 0,0 |
| 8.10 |  | д.Прилуки | 162 | 0,5 | 0,0 |
| 8.11 |  | д.Прошково | 162 | 0,5 | 0,0 |
| 8.12 |  | д.Хачела | 162 | 0,5 | 0,0 |
| 8.13 |  | п.Ковкула | 162 | 0,5 | 0,0 |
| 8.14 |  | п.Шомокша | 162 | 0,5 | 0,0 |
| 8.15 |  | Прочие | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальному району | 6876 | 21,0 | 1687,5 |
| * – населенные пункты с численностью населения менее 50 человек |

На 1 очередь реализации проекта в соответствии с мероприятиями «Объединенных схем территориального планирования частей Архангельской области. Кластер 1» предусматривается строительство туристического спортивного комплекса «Онега», биатлонного стадиона, трассы горнолыжного спуска, крытого ледового стадиона и коттеджи, гостиничного комплекса.

Культура.

Главными задачами в области культуры являются создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга.

В соответствии с предоставленными данными о физическом состоянии зданий и сооружений учреждений культуры выбытию подлежат следующие объекты:

  - Здание клуба в д.Хачела.

  - Помещение библиотеки в д.Хачела.

  - Здание клуба в д.Каска.

  - Здание библиотеки в д.Каска.

  - Помещение библиотеки в д.Анциферовский Бор.

  - Помещение библиотеки в п.Ковкула.

  - Здание Дома культуры в п.Шомокша.

  - Клуб в п.Кодино.

  - Библиотека в п.Кодино.

  - Клуб в п.Мудьюга.

  - Библиотека в п.Мудьюга.

  - Клуб в п.Глазаниха.

  - Библиотека в п.Глазаниха.

  - МБУК «Онежский ГДК» - Клуб в г.Онега.

В таблице 3.50 представлены нормативные показатели потребности в мощности объектов культуры по населенным пунктам по проектным этапам.

Таблица 3.50.

Нормативная потребность в объектах культуры

| № п/п | Муниципальное образование | Населенный пункт | ДК, мест | Библиотека, тыс. томов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025г. | 2035г. | 2025г. | 2035г. |
| 1 | Золотухское | 76,6 | 71,8 | 7,2 | 6,7 |
| 1.1 |  | п.Золотуха | 31,2 | 29,2 | 2,9 | 2,7 |
| 1.2 |  | п.Куша | 19,6 | 18,4 | 1,8 | 1,7 |
| 1.3 |  | п.Унежма | 25,6 | 24,0 | 2,4 | 2,3 |
| 1.4 |  | ст.Сулозеро | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Кодинское | 186,0 | 175,2 | 17,4 | 16,4 |
| 2.1 |  | п.Кодино | 110,0 | 103,2 | 10,3 | 9,7 |
| 2.2 |  | п.Глазахина | 32,8 | 31,2 | 3,1 | 2,9 |
| 2.3 |  | п.Мудьюга | 43,2 | 40,8 | 4,1 | 3,8 |
| 2.4 |  | Прочие* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Малошуйское | 229,1 | 216,6 | 21,5 | 20,3 |
| 3.1 |  | п.Малошуйка | 209,6 | 198,4 | 19,7 | 18,6 |
| 3.2 |  | д.Абрамовская | 18,8 | 17,6 | 1,8 | 1,7 |
| 3.3 |  | Прочие | 0,7 | 0,6 | 0,1 | 0,1 |
| 4 | Нименьгское | 102,8 | 95,4 | 9,6 | 8,9 |
| 4.1 |  | п.Нименьга | 51,2 | 48,0 | 4,8 | 4,5 |
| 4.2 |  | д.Ворзогоры | 8,4 | 7,6 | 0,8 | 0,7 |
| 4.3 |  | ж/д станция Нименьга | 4,4 | 4,0 | 0,4 | 0,4 |
| 4.4 |  | ж/д станция Поньга | 8,8 | 8,0 | 0,8 | 0,8 |
| 4.5 |  | п.Шаста | 28,8 | 26,8 | 2,7 | 2,5 |
| 4.6 |  | Прочие | 1,2 | 1,0 | 0,1 | 0,1 |
| 5 | Онежское | 1584,0 | 1488,0 | 148,5 | 139,5 |
| 5.1 |  | г.Онега | 1584,0 | 1488,0 | 148,5 | 139,5 |
| 6 | Покровское | 177,0 | 165,7 | 16,6 | 15,5 |
| 6.1 |  | п.Покровское | 56,0 | 52,0 | 5,3 | 4,9 |
| 6.2 |  | д.Кянда | 11,6 | 10,8 | 1,1 | 1,0 |
| 6.3 |  | д.Лямца | 7,2 | 6,8 | 0,7 | 0,6 |
| 6.4 |  | д.Нижмозеро | 0,6 | 0,5 | 0,1 | 0,0 |
| 6.5 |  | д.Пурнема | 14,4 | 13,6 | 1,4 | 1,3 |
| 6.6 |  | д.Тамица | 23,2 | 21,6 | 2,2 | 2,0 |
| 6.7 |  | п.Верхнеозерск | 28,8 | 27,2 | 2,7 | 2,6 |
| 6.8 |  | п.Маложма | 35,2 | 33,2 | 3,3 | 3,1 |
| 7 | Порожское | 99,9 | 91,9 | 9,4 | 8,6 |
| 7.1 |  | с.Порог | 42,0 | 39,6 | 3,9 | 3,7 |
| 7.2 |  | д.Анда | 4,0 | 3,6 | 0,4 | 0,3 |
| 7.3 |  | д.Вонгуда | 11,6 | 10,8 | 1,1 | 1,0 |
| 7.4 |  | д.Усть-Кожа | 26,8 | 25,2 | 2,5 | 2,4 |
| 7.5 |  | ж/д разъезд Вонгуда | 6,8 | 6,4 | 0,6 | 0,6 |
| 7.6 |  | Прочие | 8,7 | 6,3 | 0,8 | 0,6 |
| 8 | Чекуевское | 224,6 | 199,4 | 21,1 | 18,7 |
| 8.1 |  | д.Анциферовский Бор | 38,4 | 35,2 | 3,6 | 3,3 |
| 8.2 |  | д.Большая Фехтальма | 4,4 | 3,6 | 0,4 | 0,3 |
| 8.3 |  | д.Большой Бор | 22,0 | 20,4 | 2,1 | 1,9 |
| 8.4 |  | д.Каска | 11,2 | 10,4 | 1,1 | 1,0 |
| 8.5 |  | д.Клещево | 12,4 | 11,6 | 1,2 | 1,1 |
| 8.6 |  | д.Кутованга | 6,8 | 6,4 | 0,6 | 0,6 |
| 8.7 |  | д.Пияла | 4,0 | 3,6 | 0,4 | 0,3 |
| 8.8 |  | д.Поле | 5,2 | 4,8 | 0,5 | 0,5 |
| 8.9 |  | д.Посад | 10,4 | 10,0 | 1,0 | 0,9 |
| 8.10 |  | д.Прилуки | 7,6 | 7,2 | 0,7 | 0,7 |
| 8.11 |  | д.Прошково | 9,6 | 8,8 | 0,9 | 0,8 |
| 8.12 |  | д.Хачела | 8,4 | 7,6 | 0,8 | 0,7 |
| 8.13 |  | п.Ковкула | 31,2 | 28,8 | 2,9 | 2,7 |
| 8.14 |  | п.Шомокша | 24,0 | 22,0 | 2,3 | 2,1 |
| 8.15 |  | Прочие | 29,0 | 19,0 | 2,7 | 1,8 |
| Всего по муниципальному району | 2680,0 | 2504,0 | 251,3 | 234,8 |
| * – населенные пункты с численностью населения менее 50 человек |

В соответствии с предоставленными данными по физическому состоянию объектов культуры Чекуевского, Кодинского и Онежского муниципальных образований, схемой территориального планирования даны предложения по новому строительству в таблице 3.51. Строительство новых объектов в муниципальных образованиях Золотухское, Малошуйское, Нименьгское, Покровское и Порожское отнесено на расчетный срок реализации проекта в связи с отсутствием данных о физическом состоянии объектов. В д.Верховье предлагается ликвидация клубного учреждения.

Таблица 3.51.

Очередность и объемы нового строительства клубных учреждений, мест

| № п/п | Муниципальное образование | Населенный пункт | ДК |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025г. | 2035г. |
| 1 | Золотухское | 0 | 150 |
| 1.1 |  | п.Золотуха | 0 | 50 |
| 1.2 |  | п.Куша | 0 | 50 |
| 1.3 |  | п.Унежма | 0 | 50 |
| 1.4 |  | ст.Сулозеро | 0 | 0 |
| 2 | Кодинское | 250 | 0 |
| 2.1 |  | п.Кодино | 150 | 0 |
| 2.2 |  | п.Глазахина | 50 | 0 |
| 2.3 |  | п.Мудьюга | 50 | 0 |
| 2.4 |  | Прочие* | 0 | 0 |
| 3 | Малошуйское | 0 | 250 |
| 3.1 |  | п.Малошуйка | 0 | 200 |
| 3.2 |  | д.Абрамовская | 0 | 50 |
| 3.3 |  | Прочие | 0 | 0 |
| 4 | Нименьгское | 0 | 225 |
| 4.1 |  | п.Нименьга | 0 | 75 |
| 4.2 |  | д.Ворзогоры | 0 | 50 |
| 4.3 |  | ж/д станция Нименьга | 0 | 0 |
| 4.4 |  | ж/д станция Поньга | 0 | 50 |
| 4.5 |  | п.Шаста | 0 | 50 |
| 4.6 |  | Прочие | 0 | 0 |
| 5 | Онежское | 0 | 1600 |
| 5.1 |  | г.Онега** | 0 | 1600 |
| 6 | Покровское | 0 | 375 |
| 6.1 |  | п.Покровское | 0 | 75 |
| 6.2 |  | д.Кянда | 0 | 50 |
| 6.3 |  | д.Лямца | 0 | 50 |
| 6.4 |  | д.Нижмозеро | 0 | 0 |
| 6.5 |  | д.Пурнема | 0 | 50 |
| 6.6 |  | д.Тамица | 0 | 50 |
| 6.7 |  | п.Верхнеозерск | 0 | 50 |
| 6.8 |  | п.Маложма | 0 | 50 |
| 7 | Порожское | 0 | 150 |
| 7.1 |  | с.Порог | 0 | 50 |
| 7.2 |  | д.Анда | 0 | 0 |
| 7.3 |  | д.Вонгуда | 0 | 50 |
| 7.4 |  | д.Усть-Кожа | 0 | 50 |
| 7.5 |  | ж/д разъезд Вонгуда | 0 | 0 |
| 7.6 |  | Прочие | 0 | 0 |
| 8 | Чекуевское | 150 | 250 |
| 8.1 |  | д.Анциферовский Бор | 0 | 0 |
| 8.2 |  | д.Большая Фехтальма | 0 | 0 |
| 8.3 |  | д.Большой Бор | 0 | 50 |
| 8.4 |  | д.Каска | 50 | 0 |
| 8.5 |  | д.Клещево | 0 | 50 |
| 8.6 |  | д.Кутованга | 0 | 0 |
| 8.7 |  | д.Пияла | 0 | 0 |
| 8.8 |  | д.Поле | 0 | 0 |
| 8.9 |  | д.Посад | 0 | 50 |
| 8.10 |  | д.Прилуки | 0 | 0 |
| 8.11 |  | д.Прошково | 0 | 50 |
| 8.12 |  | д.Хачела | 50 | 0 |
| 8.13 |  | п.Ковкула | 50 | 0 |
| 8.14 |  | п.Шомокша | 0 | 50 |
| 8.15 |  | Прочие | 0 | 0 |
| Всего по муниципальному району | 400 | 3000 |
| * – населенные пункты с численностью населения менее 50 человек ** – для г.Онега представлена рекомендуемая суммарная мощность учреждений клубного типа |

Новое строительство учреждений библиотечного типа предлагается осуществлять совместно со строительством клубных учреждений с созданием культурно-досуговых центров. Исключение могут быть сделаны при новом строительстве в п.Малошуйка и г.Онега.

Исходя из предлагаемых решений, на 1 очередь необходимо строительство библиотек в д.Хачела, д.Каска, д.Большой Бор, д.Анциферовский Бор, п.Ковкула, п.Кодино, п.Мудьюга и п.Глазаниха.

# 4. ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 4.1. Современное использование и земельное устройство территории

Характеристика земельного фонда Онежского муниципального района приводится по земельному балансу (формы № 22-1 и 22-2), полученному от Администрации муниципального района.

Общая площадь земель в административных границах составляет 2 371 351 га. В структуре земельного фонда преобладают 2 категории земель: земли лесного фонда и земли особо охраняемых природных территорий и объектов, на которые приходится 92,7% от общей площади земель муниципального района.

Таблица 4.1.

Распределение земель муниципального района по категориям, га

| Категории земель | Общая площадь, га | % от территории района |
| --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе | 137307 | 5,8 |
| – фонд перераспределения земель | 12161 | 0,5 |
| Земли населенных пунктов | 3880 | 0,2 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны, безопасности и земли иного назначения | 4722 | 0,2 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | 341141 | 14,4 |
| Земли лесного фонда | 1857582 | 78,3 |
| Земли водного фонда | 0 | 0,0 |
| Земли запаса | 26719 | 1,1 |
| Итого земель в административных границах | 2371351 |  |

Земли сельскохозяйственного назначения включают земли, предоставленные различным сельскохозяйственным организациям и гражданам для сельскохозяйственного использования. На территории района имеются земли фонда перераспределения, свободные от обременения правами юридических и физических лиц (8,9% от общей площади земель сельскохозяйственного назначения).

Площадь сельскохозяйственных угодий занимает 23 750 га, или 17,3% от общей площади земель сельскохозяйственного назначения. Преобладают сенокосы и пастбища – 58,9% и 26,2% от площади земель сельскохозяйственных угодий соответственно.

Таблица 4.2.

Распределение сельскохозяйственных угодий, га

| Сельскохозяйственные угодья | Общая площадь, га | % от с/х угодий | % от земель с/х назначения |
| --- | --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 137307 | - | - |
| Пашня | 3273 | 13,8 | 2,4 |
| Многолетние | 14264 | 60,1 | 10,4 |
| залежь | 173 | 0,7 | 0,1 |
| насаждения | 100 | 0,4 | 0,1 |
| сенокосы | 13991 | 58,9 | 10,2 |
| Пастбища | 6213 | 26,2 | 4,5 |
| Всего угодий | 23750 | - | 17,3 |

Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития городских и сельских населенных пунктов и отделенные чертой от земель других категорий. Граница населенного пункта представляет собой внешние границы земель, которые установлены на основании градостроительной и землеустроительной документации и утвержденные представительными органами местного самоуправления. В случае если граница населенного пункта не установлена, то площадь земель определена по фактической застройке.

В структуре земель населенных пунктов площади, занятые застройкой, составляют 0,16%, в том числе земель городских населенных пунктов 360 га (9,3% от земель населенных пунктов) и земель сельских населенных пунктов – 3520 га (90,3% от земель населенных пунктов).

В категорию земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны, безопасности и земли иного назначения включены земли, которые расположены за границей населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач.

На территории муниципального района земли этой категории представлены главным образом объектами промышленности, транспорта и землями обороны и безопасности.

В состав земель особо охраняемых территорий и объектов входят земли особо охраняемых природных территории и земель рекреационного назначения. Площадь земель категории составляет 341 085 га.

Земли лесного фонда на территории района относятся к Онежскому лесничеству - территориальному органу департамента лесного комплекса Архангельской области, в которое входят 11 участковых лесничеств: Онежское, Чекуевское, Прилукское,Малошуйское, Кодинское,Нижмозерское, Кожское, Унежемское,Нименьгское, Караминское, Онежское сельское.

Все участковые лесничества относятся к северо-таежному лесному району таежной лесорастительной зоны европейской части РФ. Общая площадь, контролируемая Онежским лесничеством, составляет 1957062 га – земли лесного фонда. Из них к лесным землям относятся земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые – предназначенные для лесовосстановления (вырубки, гари, погибщие древостои и пустыри), несомкнувшиеся лесные культуры и лесные питомники. Общая площадь лесных земель составляет 67,2 % земель лесного фонда. Нелесные земли (32,8%) представлены, в основном, болотами.

Земли водного фонда на территории района отсутствуют.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации землями запаса являются земли, находящиеся в государственной и муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель. Площадь земель категории составляет 26 719 га, или 1,1% от общей площади земель муниципального района.

Распределение земель всех категорий по основным видам угодий приводится в таблице 4.3, а также отражено на «Карте современного использования территории».

##### Распределение земельного фонда по формам собственности

К федеральной собственности отнесены земли лесного фонда, земли водного фонда. К федеральной собственности относятся также земельные участки, на которых расположены объекты недвижимости, находящиеся в федеральной собственности, либо предоставленные учреждениям органов федеральной власти, государственным унитарным предприятиям, другим государственным некоммерческим организациям.

Разграничение земель государственной собственности на федеральные земли, земли субъекта Российской Федерации, муниципальные и частные представлено в таблице 4.4.

Таблица 4.3.

Распределение земель муниципального района по категориям и основным видам угодий, га

| № п/п | Категории земель | Общая площадь | Сельхоз угодья | Лесные площади, всего | в т.ч. покрытые лесом | Лесные насаждения, не входящие в лесной фонд | Под водой | Земли застройки | Под дорогами | Прочие земли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе: | 137307 | 23750 | 83143 | 82317 | 1771 | 5036 | 310 | 525 | 482 |
| 1.1 | фонд перераспределения земель | 12161 | 7285 | 2781 | 1955 | 189 | 1458 | 0 | 75 | 0 |
| 2 | Земли населенных пунктов, в том числе: | 3880 | 1219 | 113 | 113 | 40 | 21 | 1780 | 325 | 352 |
| 2.1 | городских населенных пунктов | 360 | 68 | 10 | 10 | 0 | 0 | 193 | 61 | 18 |
| 2.2 | сельских населенных пунктов | 3520 | 1151 | 103 | 103 | 40 | 21 | 1587 | 264 | 334 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны, безопасности и земли иного назначения | 4722 | 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | 245 | 2514 | 1669 |
| 3.1 | Земли промышленности | 1232 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 541 | 308 |
| 3.2 | Земли энергетики | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 |
| 3.3 | Земли транспорта, в том числе: | 2059 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1973 | 50 |
| 3.3.1 | железнодорожного | 1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1008 | 21 |
| 3.3.2 | автомобильного | 996 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 965 | 14 |
| 3.3.3 | морского, внутреннего водного | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3.3.4 | воздушного | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 3.3.5 | трубопроводного | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Земли связи, радиовещания, телевидения, информатики | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3.5 | Земли для обеспечения космической деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | Земли обороны и безопасности | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1109 |
| 3.7 | Земли иного специального назначения | 304 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 78 | 0 | 192 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 341141 | 4 | 341127 | 341127 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| 4.1 | Земли особо охраняемых природных территорий, в том числе: | 341085 | 0 | 341085 | 341085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1 | земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Земли рекреационного назначения | 56 | 4 | 42 | 42 | 0,982088 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| 4.3 | Земли историко-культурного назначения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Земли лесного фонда | 1857582 | 2853 | 1237025 | 1214868 | 0 | 47607 | 306 | 4567 | 1581 |
| 6 | Земли водного фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Земли запаса | 26719 | 183 | 0 | 0 | 0 | 26536 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Итого земель в административных границах | 2371351 | 28015 | 1661429 | 1638446 | 1811 | 79200 | 2650 | 7931 | 4085 |
| 9 | Из всех земель: земли природоохранного назначения | 201710 | 0 | 201710 | 201710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Из всех земель: особо ценные земли | 341070 | 0 | 341070 | 341070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 4.4.

Распределение земель муниципального района по формам собственности, га

| № п/п | Категории земель | Общая площадь | В собственности граждан | В собственности юр. лиц | В государственной и муниципальной собственности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе: | 137307 | 20628 | 337 | 116342 |
| 1.1 | фонд перераспределения земель | 12161 | 0 | 0 | 12161 |
| 2 | Земли населенных пунктов, в том числе: | 3880 | 343 | 8 | 3529 |
| 2.1 | городских населенных пунктов | 360 | 19 | 4 | 337 |
| 2.2 | сельских населенных пунктов | 3520 | 324 | 4 | 3192 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны, безопасности и земли иного назначения | 4722 | 0 | 37 | 4685 |
| 3.1 | Земли промышленности | 1232 | 0 | 0 | 1232 |
| 3.2 | Земли энергетики | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 3.3 | Земли транспорта, в том числе: | 2059 | 0 | 37 | 2022 |
| 3.3.1 | железнодорожного | 1045 | 0 | 36 | 1009 |
| 3.3.2 | автомобильного | 996 | 0 | 1 | 995 |
| 3.3.3 | морского, внутреннего водного | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3.3.4 | воздушного | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 3.3.5 | трубопроводного | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Земли связи, радиовещания, телевидения, информатики | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 3.5 | Земли для обеспечения космической деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | Земли обороны и безопасности | 1110 | 0 | 0 | 1110 |
| 3.7 | Земли иного специального назначения | 304 | 0 | 0 | 304 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 341141 | 0 | 0 | 341141 |
| 4.1 | Земли особо охраняемых природных территорий, в том числе: | 341085 | 0 | 0 | 341085 |
| 4.1.1 | земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Земли рекреационного назначения | 56 | 0 | 0 | 56 |
| 4.3 | Земли историко-культурного назначения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Земли лесного фонда | 1857582 | 0 | 0 | 1857582 |
| 6 | Земли водного фонда | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Земли запаса | 26719 | 0 | 0 | 26719 |
| 8 | Итого земель в административных границах | 2371351 | 20971 | 382 | 2349998 |
| 9 | Из всех земель: земли природоохранного назначения | 201710 | 0 | 0 | 201710 |
| 10 | Из всех земель: особо ценные земли | 341070 | 0 | 0 | 341070 |

## 4.2. Зоны с особыми условиями использования территории

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ (п. 4 ст. 4), планировочные ограничения представляют собой зоны с особыми условиями использования. Зона с особыми условиями использования территории определяется как «зона, устанавливаемая в соответствии с законодательством РФ, имеющая свои границы, прохождение которых определяется в соответствии с действующим законодательством и которые подлежат описанию и внесению в государственный кадастр недвижимости, предназначенная для охраны объекта, нуждающегося в охране или охраны от объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду и человека, накладывающая правовые требования к использованию и ограничения на использования объектов движимого и недвижимого имущества, а также определяющая условия нахождения, правила посещения, режим пребывания и т.п. в данной зоне, как правило, не входящая в юридически закрепленные границы объекта, требующего охраны, или объекта, от воздействия которого необходима охрана».

В соответствии со ст. 1 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», зоны с особыми условиями использования территорий — охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее — объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Зоны с особыми условиями использования территории: устанавливаются как для существующих объектов, так и для проектируемых.

### 4.2.1. Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы (вдных объектов), береговые полосы

В соответствии с «Водным кодексом РФ» от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 23.07.2008) под водоохранными зонами понимаются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии. При наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Размеры водоохранных зон, прибрежные защитные полосы

1. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается в зависимости от их протяженности (водоохранная зона устанавливается от истока до устья водотока):

- для водотоков менее 10 км водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой;

- до 10 км - в размере 50 м;

- от 10 км до 50 км - в размере 100 м;

- от 50 км и более - в размере 200 м.

2. Радиус водоохранной зоны для истоков устанавливается в размере 50 м.

3. Ширина водоохраной зоны моря составляет 500 метров от береговой линии.

4. Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км2, устанавливается в размере 50 м.

5. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохраной зоны этого водотока.

6. Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

7. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м для уклона до трех градусов и 50 м для уклона три и более градуса.

8. Ширина прибрежной защитной полосы озер, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов) устанавливается в размере 200 м независимо от уклона прилегающих земель.

9. На территориях населенных пунктов при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

10. Также в пределах водоохранных зон выделяются территории (полосы) с дополнительными ограничениями по использованию - береговые полосы.

Береговая полоса (п.6 си.6 Водного кодекса РФ) - полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств (п.8 ст. 6 ВК РФ).

Перечень водных объектов рассматриваемой территории (рек и озер) и ширина их водоохранных зон приведен в табл. 2.5, 2.6. 2.9 раздела 2.3. «Гидрологическая характеристика и использование поверхностных вод».

Вводимые ограничения на использование

1. В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

2. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для ВОЗ ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

3. Обустройство водоохранных зон и прибрежных полос предусматривает оборудование прибрежной территории, защиту водного объекта от воздействия объектов-загрязнителей, обвалование объектов-загрязнителей или вынос их из водоохраной зоны, упорядочивание или полное запрещение сельскохозяйственного использования.

Обозначение на местности

Информация об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования предоставляется гражданам органами местного самоуправления через средства массовой информации и посредством специальных информационных знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов (п.5 ст. 6 Водного Кодекса РФ).

В пределах границ населенных пунктов пределы водоохранных зон должны быть обозначены на местности постановкой специальных знаков установленного образца (Приказ Минприроды РФ от 13.08.2009 №249 «Об утверждении образцов специальных информационных знаков для обозначения границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов»).

### 4.2.2. Береговая полоса (внутренних водных путей РФ, расположенных за пределами территорий поселений)

Береговая полоса устанавливается на основании Кодекса внутреннего водного транспорта РФ от 07.03.2001 года № 24-ФЗ и Постановления Правительства РФ от 06.02.2003 года № 71 «Об утверждении Положения об особых условиях пользования береговой полосой внутренних водных путей Российской Федерации». Береговая полоса выделяется для работ, связанных с судоходством и сплавом по внутренним водным путям вне поселений. Бассейновые органы пользуются береговой полосой для выполнения работ по содержанию внутренних водных путей и судоходных гидротехнических сооружений.

Перечень внутренних водных путей РФ утвержден распоряжением Правительства РФ от 19 декабря 2002 г. N 1800-р. В соответствии с перечнем на территории внутренним водным путем являются реки Онега и Малая Онега от с.Порог до д.Городок (Плесецкий район). Общая протяженность судоходных участков в границах муниципального района составляет 131 км.

Размеры зон

Устанавливается от края воды вглубь берега при среднемноголетнем уровне воды на свободных реках и нормальном уровне воды на искусственно созданных внутренних водных путях.

На берегу, имеющем уклон более 45 градусов, береговая полоса определяется от края берега вглубь берега на 20 метров.

Вводимые ограничения на использование

На землях береговой полосы могут быть запрещены распашка земли, корчевка леса и другие работы. Строить в пределах береговой полосы можно только с разрешения соответствующей местной администрации и по согласованию с органами, регулирующими судоходство и сплав. Организации, использующие эту полосу для хранения и сплотки древесины, обязаны очистить затопляемые участки до начала паводка.

### 4.2.3. Зоны охраны объектов культурного наследия

Зоны охраны объектов культурного наследия - это территории, на которых в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде устанавливаются особые правовые режимы использования земель и градостроительные регламенты (Положение о зонах охраны объектов культурного наследия народов Российской Федерации, 2004 г., п.2). В границах проектируемой территории имеются памятники истории и культуры, археологии, представленные памятниками федерального и регионального значения, выявленными памятниками (см. таблицы 4.7 и 4.8 раздела 4.4 Объекты культурного наследия).

Размеры зон

Размеры зон устанавливаются на основе проектов зон охраны объектов культурного наследия, разработанных в соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» от 26 апреля 2008 года № 315.

Зоны охраны объектов культурного наследия устанавливаются как отдельного объекта культурного наследия, так и для группы памятников (ансамблей). В состав зон охраны объектов культурного наследия входят: охранные зоны объекта культурного наследия, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраны объектов археологического наследия, зоны охраняемого природного ландшафта.

В настоящее время зоны охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального района не разработаны. После разработки и утверждения проекта(-ов) зон охраны объектов культурного наследия в схему территориального планирования муниципального района следует внести соответствующие изменения в установленном порядке.

Вводимые ограничения на использование (режимы использования)

Режимами устанавливаются ограничения по использованию земель и преобразованию историко-градостроительной и природной среды в зонах охраны объектов культурного наследия на территории населенных пунктов. Действия режимов не распространяются не земельные участки, расположенные в границах территорий объектов культурного наследия, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия.

### 4.2.4. Зоны санитарной охраны (источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения)

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (далее - ЗСО). ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов и включает в себя территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала.

Первый пояс охраны (строгого режима) создается в целях защиты места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Предназначен для защиты места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Втройо пояс охраны включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарные мероприятия выполняются в пределах первого пояса ЗСО владельцем водозаборов, в пределах второго и третьего поясов – владельцами объектов, оказывающих или могущих оказать отрицательное влияние на качество подземных вод.

Размеры зон

Первый пояс (строгого режима) для подземных источников

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора — при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м — при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Первый пояс (строгого режима) для поверхностных источников

Граница первого пояса ЗСО поверхностного источника водоснабжения устанавливается с учетом конкретных условий, в следующих пределах: для водотоков: вверх по течению — не менее 200 м от водозабора; вниз по течению — не менее 100 м от водозабора; по прилегающему к водозабору берегу — не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) устанавливается в соответствии с разрабатываемым в установленном порядке проектом.

Вводимые ограничения на использование

Система мер, обеспечивающих санитарную охрану поверхностных и подземных вод, предусматривает организацию и регулируемую эксплуатацию зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения.

Для подземных источников:

В первом поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

- прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:

- размещение мест захоронения, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования.

Во втором и третьем поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли,

- размещение складов горюче – смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Для поверхностных источников:

В первом поясе ЗСО поверхностных водозаборов не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев,

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений,

- прокладка трубопроводов различного назначения,

- размещение жилых и хозяйственно – бытовых зданий,

- проживание людей,

- применение ядохимикатов и удобрений,

- спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

Во втором и третьем поясе ЗСО поверхностных водозаборов не допускается:

- отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;

- все работы, в том числе добыча песка, гравия, дноуглубительные, в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно – эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора;

- использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно – эпидемиологическое заключение государственной санитарно – эпидемиологической службы Российской Федерации.

Кроме того, в пределах второго пояса не допускается:

- размещение складов горюче–смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения вод;

- размещение мест захоронения, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции;

- расположение стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения;

- использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов;

- сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

ЗСО на территории Онежского района

На действующих водозаборах Онежского района обустройство и обеспечение соблюдения режима зон санитарной охраны водных объектов - источников питьевого и хозяйственного водоснабжения обстоит следующим образом:

- эксплуатируемые водозаборы и водопроводы построены десятки лет назад по действовавшим в то время документам и не соответствуют современным требованиям. Отсутствие утвержденного проекта зон санитарной охраны водоисточника является нарушением санитарных требований и влечет административную ответственность в соответствии с законодательством РФ.

- брошенные неликвидированные и незаконсервированные скважины представляют потенциальную угрозу природного и техногенного загрязнения воды, которая используется для водоснабжения населенных пунктов. На сегодняшний день на территории района выявлено 8 бесхозных скважин.

Хозяйственная деятельность на территориях, прилегающих к месторождению подземных пресных вод «Онежское», а также к водозаборам из поверхностных источников регламентируется в границах зон санитарной охраны водозаборов (ЗСО) СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Онежского района на 2013-2016 годы» утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» от 31 августа 2012 г. № 922, предусмотрены следующие основные мероприятия на 2013-2016 годы:

- Разработка проекта и обустройство зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения пос. Золотуха, пос. Унежма, пос. Шаста.

- Разработка проекта и обустройство зоны санитарной охраны поверхностного источника питьевого водоснабжения в следующих населенных пунктах района: ст. Мудьюга (р. Кодина, р. Вычера), пос. Кодино, пос. Нименьга (оз Большое Хайнозеро), г.Онеги (р. Поньга, р. Пильнема, оз.Хайнозеро), пос. Покровское (р. Тамица), пос. Маложма (р.Тамица).

Для обеспечения надежности работы системы водоснабжения и обеспечения питьевого водоснабжения населенных пунктов района за счет использования подземной воды на территории района необходимо провести геолого-разведочные работы по поиску месторождений подземных вод, пригодных для организации питьевого водоснабжения.

### 4.2.5. Санитарно-защитная полоса водоводов

Санитарно-защитная полоса водоводов устанавливается на основании Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 14 марта 2002 года №10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02». Основной целью создания санитарно-заитной полосы является санитарная охрана от загрязнения водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Размеры зон

Зоны устанавливается по обе стороны от крайних линий водопровода шириной не менее 10 метров (см. пункт 2.4.3 Постановления от 14 марта 2002 г. №10).

### 4.2.6. Охранная зона объектов электросетевого хозяйства

Охранная зона устанавливаетя на основании Постановление Правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24 февраля 2009 года № 160. Целью установления зоны является обеспечение безопасных условий эксплуатации и исключение возможности повреждения объектов электросетевого хозяйства.

Размеры зон

Устанавливается вдоль объектов электросетевого хозяйства по обе стороны на расстоянии от 1,6 метра до 200 метров (см. приложение к постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 года № 160).

1. вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии от ВЛ по классам напряжения:

- 1 кВ – 2 метра;

- до 20 кВ – 10 метров;

- 35 кВ – 15 метров;

- 110 кВ – 20 метров.

2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы).

3. Вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.

4. Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

Вводимые ограничения на использование

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров (Гл. III постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 года № 160).

Обозначение на местности

Охранные зоны кабельных линий, проложенных в земле в незастроенной местности, должны быть обозначены информационными знаками. Информационные знаки следует устанавливать не реже чем через 500 м, а также в местах изменения направления кабельных линий.

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства не выражаются в масштабе карты зон с особыми условиями использования территории.

### 4.2.7. Охранная зона линий и сооружений связи и радиофикации

Охранная зона устанавливается на основании Федеральный закон от 7 июля 2003 года №126-ФЗ «О связи» и Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» от 9 июня 1995 года №578. Целью создания зоны является обеспечение сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи, повреждение которых нарушает нормальную работу взаимоувязанной сети связи РФ, наносит ущерб интересам граждан, производственной деятельности хозяйствующих субъектов, обороноспособности и безопасности России.

Размеры зон

Зоны устанавливаются в размере от 4 до 100 метров в соответствии с пунктом 4 постановления Правительства РФ от 9 июня 1995 года №578.

Вводимые ограничения на использование

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу линий и сооружений связи и радиофикации.

### 4.2.8. Охранная зона систем газоснабжения

Охранная зона устанавливается в соответствии с ФЗ «О газоснабжении в РФ» от 31 марта 1999 года №69-ФЗ и Правилами охраны систем газоснабжения (утверждены Минтопэнерго РФ 24 сентября 1992 года). Объектом охраны являются Системы газоснабжения (газорегуляторные отдельно стоящие пункты, шкафные регуляторные установки, дворовые групповые резервуарные установки сжиженного газа, межпоселковые, уличные, внутриквартальные, дворовые подземные и надземные газопроводы (наружные газопроводы), установки защиты газопроводов от электрохимической коррозии и другие сооружения на газопроводах).

Размеры зон

Для трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения: в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 15 м, а также определенными требованиями СНиП П-07.01-86, СНиП П-89-80, СНиП П-06-75, СНиП 2.04.08-87 и Правилами безопасности в газовом хозяйстве Госгортехнадзора РФ.

Для подводных переходов газопроводов всех давлений: в виде водного пространства, ограниченного от водной поверхности до дна вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны от осей крайних ниток газопроводов на расстоянии 100 м.

Вводимые ограничения на использование

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу систем газоснабжения. В настоящее время системы газоснабджения расположены только в г.Онега. Зоны не выражаются в масштабе проектирования.

### 4.2.9. Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды

Охранная зона устанавливается в соответствии с Федеральным законом «О гидрометеорологической службе» от 19 июля 1998 года №113-ФЗ Постановлением Правительства РФ от 27 августа 1999 года №972 «Об утверждении Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением». Предметом охраны являются стационарные пункты наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением, входящий в государственную наблюдательную сеть, относящуюся исключительно к федеральной собственности и находящуюся под охраной государства (комплекс, включающий в себя земельный участок или часть акватории с установленными на них приборами и оборудованием, предназначенными для определения характеристик окружающей природной среды, ее загрязнения).

Под стационарным пунктом наблюдений понимается комплекс, включающий в себя земельный участок или часть акватории с установленными на них приборами и оборудованием, предназначенными для определения характеристик окружающей природной среды, ее загрязнения.

Размеры зон

В соответствии с правилами размер устанавливаемой зоны составляет 200 метров с учетом рельефа местности и других условий.

Объекты наблюдательной сети на территории Онежского района

На территории муниципального района расположен ряд метеорологических станций и гидрологических постов, входящих в государственную наблюдательную сеть. На территории муниципального района расположена 2 метеорологические станции и 5 гидрологических постов (табол.4.5).

Таблица 4.5.

Список наблюдательных подразделений ФГБУ «Северное УГМС»,

расположенных на территории Онежского района

| № п/п | Наименование подразделения | Местоположение (почтовый адрес) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Метеорологическая станция 3 разряда Турчасово | 164890 Архангельская область, Онежский район, д. Посад, ул. Молодежная, д. 20 |
| 2 | Гидрологический пост 1 разряда Турчасово – река Онега | _,,_ |
| 3 | Морская гидрометеорологическая береговая станция 2 разряда Онега | 164840 Архангельская область, г. Онега, пер. Некрасова, д.1 |
| 4 | Гидрологический пост 1 разряда Вонгуда – река Вонгуда | 164850 Архангельская обл., Онежский р-н, д.Вонгуда |
| 5 | Гидрологический пост 1 разряда Порог – река Онега | 164860 Архангельская обл.,Онежский р-н, д.Павловская |
| 6 | Гидрологический пост 1 разряда Малошуйка – река Малошуйка | 164894 Архангельская обл.,Онежский р-н, рабочий (заводской) поселок Малошуйка |
| 7 | Гидрологический пост 1 разряда Кодино – река Кодина | 164820 Архангельская обл., Онежский р-н, поселок сельского типа Кодино |

### 4.2.10. Охранная зона тепловой сети

Охранная зона устанавливается в соответствии Приказ Минстроя РФ от 17 августа 1992 года №197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей». Объектом охраны является комплекс сооружений и устройств, входящих в тепловую сеть: трубопроводы и камеры с запорной и регулирующей арматурой и контрольно-измерительными приборами, компенсаторы, опоры, насосные станции, баки-аккумуляторы горячей воды, центральные и индивидуальные тепловые пункты, электрооборудование управления задвижками, кабели устройств связи и телемеханики

Размеры зон

Размеры устанавливаемых зон не менее 6 метров (см. пункт 4 приказа Минстроя РФ от 17 августа 1992 года №197). Зоны не выражаются в масштабе проектирования.

### 4.2.11. Охранные зоны геодезических пунктов

Астрономо-геодезические, геодезические, нивелирные и гравиметрические пункты, наземные знаки и центры этих пунктов (далее – геодезические пункты), в том числе размещенные на световых маяках, навигационных знаках и других инженерных конструкциях и построенные за счет средств федерального бюджета, относятся к федеральной собственности и находятся под охраной государства (Федеральный закон Российской Федерации от 26 декабря 1995 года №209-ФЗ «О геодезии и картографии»).

Размеры зон

Согласно «Положению об охранных зонах и охране геодезических пунктов» (постановление Правительства Российской Федерации от 7 октября 1996 г. № 1170) охранной зоной геодезического пункта является земельный участок, на котором расположен геодезический пункт, и полоса земли шириной 1 метр, примыкающая с внешней стороны к границе пункта. Охранные зоны геодезических пунктов не выражаются в масштабе карты зон с особыми условиями использования территории. Зоны не выражаются в масштабе проектирования.

### 4.2.12. Охранная зона железной дороги

В целях обеспечения безопасной эксплуатации железнодорожных путей и других объектов железнодорожного транспорта, а также безопасности населения, работников железнодорожного транспорта и пассажиров в местах, подверженных оползням, обвалам, размывам, селям и другим негативным воздействиям, и в местах движения скоростных поездов согласно Федерального закона от 10 января 2003 года № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» устанавливаются охранные зоны в соответствии с «Правилами установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог» (постановление Правительства Российской Федерации от 12 октября 2006 года. № 611). Нормы расчета охранных зон и полос отвода приведены в Приказе Министерства транспорта Российской Федерации от 6 августа 2008 года № 126 «Об утверждении норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог».

Размеры зон

Размеры зон рассчитываются в соответствии с приказом Министерства транспорта РФ от 6 августа 2008 года №126.

Объекты железнодорожного транспорта на территории Онежского района

По территории муниципального района проходит железнодорожная магистраль общего пользования направления Обозерский – Беломорск, Вонгуда – Онега, частная железнодорожная ветка Золотуха – Сулозеро и подъездные пути в г.Онега.

### 4.2.13. Рыбоохранная зона водного объекта 
рыбохозяйственного назначения

В целях защиты водных биологических ресурсов устанавливается рыбоохранные зоны. Рыбоохранной зоной является территория, прилегающая к акватории водного объекта рыбохозяйственного значения, на которой вводятся ограничения, устанавливается особый режим хозяйственной и иной деятельности. Рыбоохранные зоны устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 20.12.2004 №166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 октября 2008 г. №743 «Об утверждении Правил установления рыбоохранных зон».

Размеры зон

Размеры зон устанавливаются в соответствии с пунктами 4-11 постановления Правительства РФ от 6 октября 2008 № 743 от 50 до 500 метров.

Объекты рыбохозяйственного назначения на территории Онежского района

Крупные реки Онежского района и их притоки, а также многие озера входят в перечень водоемов и водотоков, являющихся местами нереста, нагула и зимовки лососевых рыб (лосося атлантического – семги), утвержденный Приказом Федерального агентства по рыболовству от 16.01.2009 г. № 13 «Об утверждении правил рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна» по письму ФГУ «Севрыбвод» № 02/936 от 30.04.2008 г. «О перечне рек и озер, по которым необходимо выделить нерестово-охранные полосы». Список и краткая характеристика этих водных объектов приведен в табл. 2.8, 2.9. раздела 2.3. «Гидрологическая характеристика и использование поверхностных вод».

### 4.2.14. Придорожная полоса автомобильных дорог

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы (перечень автодорог на территории муниципального района с категориями дорог представлен в разделе Автомобильный транспорт).

В соответствии 3с Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ придорожной полосой автомобильной дороги является территория, которая прилегает с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги, и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

Размеры зон

В соответствии с Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ, проектом «Порядка установления и использования придорожных полос, автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» ширина придорожной полосы устанавливается в зависимости от категории автомобильной дороги в размере:

75 метров— для автомобильных дорог I и II категорий;

50 метров— для автомобильных дорог III и IV категорий;

25 метров— для автомобильных дорог V категории.

Вводимые ограничения на использование

Особый режим использования данных участков земель предусматривает ряд ограничений хозяйственной деятельности в пределах этих полос для создания нормальных условии эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения безопасности дорожного движения. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в пределах полос, должны быть уведомлены соответствующими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации об особом режиме использования этих земель.

В случае транзитного прохождения автомобильных дорог общей сети по территории поселения необходимо предусматривать мероприятия по обеспечению безопасности движения пешеходов и местного транспорта, а также по выполнению экологических и санитарно-гигиенических требований к застройке.

В случае нахождения существующей жилой застройки в пределах зоны ограничения до жилой застройки необходим комплекс мер по обеспечению экологических и санитарно-гигиенических требований к существующей застройке. В качестве мероприятий могут быть разработка проектов зон ограничений с компенсирующими мероприятиями в виде шумозащитных экранов, зеленых насаждений.

Со стороны жилой и общественной застройки поселений, садоводческих товариществ следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

Автомобильные дороги на территории Онежского района

Список и краткая характеристика автомобильных дорог приведен в табл. 5.4, 5.5, 5.8. раздела 5.2. «Автомобильные дороги».

### 4.2.15. Приаэродромная территория

Устанавливается в соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации от 19 марта 1997 года № 60-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 11 марта 2010 года № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации». Зона устанавливается для обеспечения безопасности полетов и исключение вредного воздействия на здоровье людей и деятельность организаций.

Размеры зон

Размер зоны определяется по внешней границе проекции полос воздушных подходов на земную или водную поверхность, а вне полос воздушных подходов – окружностью радиусом 30 км от контрольной точки аэродрома.

Вводимые ограничения на использование

Согласованию подлежит размещение зданий и сооружений, воздушных линий связи и высоковольтных линий электропередачи, подлежащих строительству на расстоянии до 10 км от границ аэродрома; зданий и сооружений, воздушных линий связи и высоковольтных линий электропередачи, абсолютная отметка верхней точки которых превышает абсолютную отметку аэродрома на 50 м и более, подлежащих строительству на расстоянии от 10 до 30 км от границ аэродрома; сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений с выбросом дыма или пара. Запрещается размещать на расстоянии ближе 15 км от контрольной точки аэродрома звероводческие фермы, скотобойни и другие объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц.

Объекты воздушного транспорта на территории Онежского района

Список и краткая характеристика аэродромов на территории района приведена в разделе 5.4. «Воздушный транспорт».

### 4.2.16. Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) является обязательным элементом любого промышленного или сельскохозяйственного предприятия и других объектов, которые могут быть источниками химического, биологического или физического воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. По своему функциональному значению устанавливаемая СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Размеры зон

Ориентировочные санитарно-защитные зоны определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и других нормативных документов. Размеры зон варьируются от 50 до 1000 метров.

При определении ориентировочных размеров санитарно-защитных зон необходимо руководствоваться требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (для всех предприятий, сооружений и иных объектов I-V классов опасности).

При определении «реальных» размеров санитарно-защитных зон необходимо руководствоваться решениями в рамках индивидуальных проектов санитарно-защитных зон (подготовка проектов санитарно-защитных зон обязательна для объектов I - III класса опасности).

Объекты, от которых установлены СЗЗ на территории Онежского района

Перечень объектов (предприятий) и образованных от них санитарно-защитных зон предприятий Онежского муниципального района приводится в табл. 7.1. главы 7 «Охрана окружающей среды» в соответствии с САНПИН 2.2.1/2.1.1.200-03. Санитарно-защитная зона для предприятий IV и V классов должна быть максимально озеленена (не менее 60% площади); для предприятий II и III классов — не менее 50%; для предприятий I класса и зон большой протяженности — не менее 40%.

### 4.2.17. Санитарно-защитная зона скотомогильника

Зона устанавливается в соответствии с «Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» (утв. Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 №13-7-2/469).

Размеры зоны

Размеры санитарно-защитных зон скотомогильников составляют:

1000 метров – до жилых и общественных зданий, а также животноводческих ферм;

200 метров – до скотопрогонов и пастбищ;

50-300 метров – от автомобильных и железных дорог в зависимости от их категории.

Скотомогильник на территории Онежского района

На территории Онежского района находится один скотомогильник (сибириязвенный). Он расположен в д.Варзогоры МО «Нименьгское», имеет площадь 400 м2. Захоронение животных, павших от сибирской язвы было произведено в 1914 г., в том же году скотомогильник законсервирован. Состояние скотомогильника по данным Центра природопользования и охраны окружающей среды Агентства природных ресурсов и экологии Архангельской области (письмо от 17.01.2011 г. № 35) соответствует Ветсанправилам от 04.12.1995г. № 13-7-2/469. В настоящее время скотомогильник считается бесхозным, т.е. не находится ни в чьем хозяйственном ведении.

### 4.2.18. Санитарные разрывы от автомагистрали и иных объектов

Зона устанавливается в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 года № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Размеры зон

Определяется в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Зона акустического дискомфорта от железной дороги. Зонами акустического дискомфорта являются территории, на которых ожидаемый уровень звука превышает допустимый по санитарным нормам. При движении железнодорожных составов образуется акустическое (шумовое) загрязнение примагистральных территорий. Зона акустического дискомфорта представляет собой участки, расположенные по обе стороны от дороги, в пределах которых уровни шума (звукового давления) превышают нормативные значения 55 дБА в дневной и 45 дБА в ночной периоды суток. В этой зоне не рекомендуется размещать жилую застройку, а при размещении общественно-деловой застройки необходимо обеспечивать звукоизоляцию.

Зона действия вибрации железнодорожных и автотранспортных магистралей в среднем не превышает 30-50 м от кромки дорожного полотна.

Зона атмосферного загрязнения от автомобильных дорог. Территорию муниципального района пересекают автодороги общего пользования регионального, и местного значения. Уровень неблагоприятного воздействия автодорог определяется концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном слое атмосферы за счет выбросов от движущихся автотранспортных средств, дальностью распространения этих концентраций и фактором шума.

В настоящее время одновременно имеют юридическую силу три нормативных документа для определения:

1.	Методика определения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от автотранспортных потоков, движущихся по автомагистралям Санкт-Петербурга. СПб.: НИИ «Атмосфера», 2005.

2.	Методика определения выбросов автотранспорта для проведения сводных расчетов загрязнения атмосферы городов. СПб.: НИИ «Атмосфера», 1999.

3.	Методика расчетов выбросов в атмосферу загрязняющих веществ автотранспортом на городских магистралях. М: НИИАТ, 1997.

Величина санитарного разрыва для железнодорожных путей устанавливается в размере не менее 100 м.

Величина санитарного разрыва от бровки земляного полотна автомобильных дорог до застройки необходимо принимать не менее для дорог:

- I, II, III категорий до жилой застройки — 100 м, до садоводческих, огороднических, дачных объединений — 50 м;

- IV категории до жилой застройки — 50 м, до садоводческих огороднических, дачных объединений — 25 м.

### 4.2.19. Режимная территория (территориальных органов уголовно-исполнительной системы)

Зона с особыми условиями устанавливается в соответствии с Законом РФ от 21.07.1993 №5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» и Приказом Минюста от 03.09.2007г. №178 «Об утверждении положения о режимных требованиях на территории, прилегающей к учреждению, подведомственному территориальному органу уголовно-исполнительной системы». Основанием для установления зоны является индивидуальное решение территориального органа уголовно-исполнительной системы (по согласованию с органом местного самоуправления муниципального района).

Размеры зон

Размеры зоны определяются индивидуальным решением территориального органа уголовно-исполнительной системы.

Объекты уголовно-исполнительной системы не территории Онежского района

На территории муниципального района в настоящее время расположено одно учреждение уголовно-исполнительной системы – мужская контрагентская исправительно-трудовая колония №16 усиленного режима с лимитом наполнения 1000 человек (ВПК УГ-42/16 УФСИН РФ). Сведений об установлении указанной зоны в составе исходных данных не представлено.

### 4.2.20. Зона охраны отвредного влияния горных разработок (горных работ) месторождений полезных ископаемых

Зона устанавливается в соответствии с Законом РФ от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах», РД 07-192-98 «Инструкцией по оформлению горных отводов для разработки месторождений полезных ископаемых» (утв. МПР РФ 07.02.1998 №56, Гостехнадзором РФ 31.12.1997 №58). Зона устанавливается с целью обеспечения безопасных условий труда и жизни людей, охраны окружающей среды, зданий, сооружений и других объектов (п.26 РД 07-192-98).

Размеры зон

Конкретные размеры зон устанавливаются в проекте горного отвода месторождения полезных ископаемых.

Горные разработки месторождений полезных ископаемых

Перечень эксплуатируемых месторождений полезных ископаемых представлен в главе 2.

### 4.2.21. Ограничения от объектов воздушного транспорта

Размер санитарно-защитной зоны (аэродрома): зона воздействия шума рассчитывается в соответствии со СНиП 32-03-96 «Аэродромы» (утв. Постановлением Минстроя РФ от 30.04.1996 №18-28) и ГОСТ 22283-88 «Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения (утв. Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22.12.1988 №4457). На территории ограниченной изолинией эквивалентной 65 дБА в соответствии с ГОСТ 22283-88 «Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения» запрещается размещение жилых зданий, учреждений образования, здравоохранения и санаторно-курортного лечения. Установленные размеры шумовой зоны от аэродрома – 600 м от оси взлетно-посадочной полосы.

Полосы воздушных подходов (аэродрома) устанавливается в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ 11.03.2010 г. №138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации». Границы полос воздушного подхода для аэропорта Белорецк (на существующей или переносимой площадке) в случае принятия рения о возобновлении его работы должны быть определены в порядке установленном Министерством транспорта РФ. В границах полос воздушных подходов запрещается размещение объектов выбросов (размещения) отходов, животноводческих ферм, скотобоен и других объектов, способствующих привлечению и массовому скоплению птиц. В соответствии с федеральными правилами использования воздушного пространства РФ (Утверждены Постановлением Правительства РФ от 22 сентября 1999 г. N 1084) согласованию со службами гражданской авиации подлежит размещение объектов в границах полос воздушных подходов к аэродрому, а также вне границ этих полос в радиусе 10 км от контрольной точки аэродрома; иных объектов, деятельность которых может привести к ухудшению видимости в районах аэродромов независимо от места размещения этих предприятий и сооружений.

### 4.2.22. Площади залегания полезных ископаемых

Законом РФ от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах» установлены условия застройки и землепользования на площадях залегания полезных ископаемых. Проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки. Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки. Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

То есть площади залегания полезных ископаемых, находящиеся как в распределенном так и нераспределенном фонде, фактически образуют на территории муниципального района зоны с особыми условиями использования территории. Которые необходимо учитывать при ведении градостроительной деятельности.

Использование участков недр, предоставленных в пользование в виде горного отвода (геометризированного блока недр), регулируется условиями заключенного лицензионного соглашения. Условия пользования недрами, предусмотренные в лицензии, сохраняют свою силу в течение оговоренных в лицензии сроков либо в течение всего срока ее действия. Изменения этих условий допускается только при согласии пользователя недр и органов, предоставивших лицензию, либо в случаях, установленных законодательством. Недропользователь имеет право ограничивать застройку площадей залегания полезных ископаемых в границах предоставленного ему горного отвода (ч. 5 ст. 22 ФЗ «О недрах»).

### 4.2.23. Зона затопления расчетным паводком 1% обеспеченности

Зона затопления расчетным паводком 1% обеспеченности регламентируется СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», согласно которому освоение территорий под гражданско-промышленное строительство требуется проводить с учетом инженерной подготовки и защиты территории. В границах зоны затопления паводком 1% обеспеченности запрещается жилищное и промышленное строительство без проведения специальных мероприятий. Для ведения сельского хозяйства эти территории благоприятны, также как и для рекреации.

Характеристика зон затопления паводком 1 % обеспеченности в границах Онежского муниципального района приводится в разделах 2.3. «Гидрологическая характеристика и использование поверхностных вод» и 2.6. «Инженерно-геологические условия».

### 4.2.24. Зоны с особыми условиями от проектируемых объектов

В проекте схемы территориального планирования намечено размещение ряда объектов капитального строительства, от которых образуются зоны с особыми условиями, в том числе: магистральный газопровод и ГРС; межпоселковые газопроводы; автомобильные дороги регионального и местного значения; объекты электросетевого хозяйства; объекты размещения отходов.

Образуемые зоны с особыми условиями подлежат графическому отображению по факту размещения.

## 4.3. Проектная функциональная организация территории

Проектная функциональная организация охватывает всю территорию муниципального района вне зависимости от очередности и степени градостроительного, хозяйственного и природоохранного использования ее частей и отражает типологию и приоритеты развития ее частей.

Проектная функциональная организация территории предлагается на основе комплексного анализа территории с учетом гипотезы социально-экономического развития муниципального района, ресурсного потенциала территории, зон с особыми условиями использования территории.

Зонирование территории формируется на основе сложившейся структуры функционального зонирования.

Урбанизированные территории представлены селитебной и производственной застройкой населенных пунктов городского и сельского типа, коридорами и площадками инженерно-транспортных коммуникаций (транспортные коридоры, ЛЭП, транзитные газо- и нефтепроводы, полигоны ТБО, полигоны промышленных отходов, аэропорты, речные порты).

Развитие урбанизированных территорий до расчетного срока реализации проекта будет связано с улучшением условий проживания населения:

  - новое жилищное строительство;

  - строительство объектов социального и культурно-бытового обслуживания;

  - строительство объектов транспортного обеспечения;

  - строительство и реконструкция объектов инженерного обеспечения и т.д.

Территории специального назначения - объекты обороны, безопасности, земли МВД и другие земли специального назначения. В настоящее время на территории муниципального района находится военный аэродром в районе г.Онега. Целесообразно проработать вопрос передачи земель данного аэродрома на баланс муниципального района с целью переноса на его площадку аэропорта г.Онега.

Территории горнодобывающей промышленности. Минерально-сырьевой потенциал района формируется за счет запасов строительного камня, глин кирпичных, песков строительных, песчано-гравийной смеси (ПГС), Минерально-сырьевая база муниципального района подробно рассмотрена в Главе 2 «Природные условия и ресурсы».

В принятом масштабе проектирования (1:100 000) границы территории горнодобывающей промышленности не выделяются, отдельные месторождения показаны на графических приложениях к проекту внемасштабными знаками.

Территории природоохранного назначения. Проектом предлагается сохранение существующих территорий природоохранного назначения. Проектируемых территорий природоохранного назначения в соответствии региональной программой по созданию системы особо охраняемых природных территорий в границах муниципального района не предлагается.

Территории лесохозяйственного назначения.

Облесенность территории Онежского района составляет около 65 %. Общая площадь земель лесного фонда составляет 1957062 га, из них площадь лесных земель - 67,2 %. Нелесные земли (32.8%) представлены, в основном, болотами. В общей площади лесничества на долю защитных лесов приходится 30%, эксплуатационных – 70%.

Законодательно установленными особо охраняемыми природными территориями (ООПТ) в лесном фонде Онежского района являются: Кожозерский ландшафтный заказник регионального значения и Водлозерский национальный парк (Онежский сектор). Общая площадь ООПТ (не считая памятников природы, занимающих незначительную площадь) составляет 543 тыс. га.

В настоящее время ведется планирование создания национального парка «Онежское Поморье». Для него в лесном фонде Нижмозерского участкового лесничества зарезервирован участок площадью 9027 га, леса которого в настоящее время относятся к защитным (Запретная полоса вдоль побережья Онежской губы).

Резервных лесов в районе не выделено. Рекреационных лесов на территориях лесного фонда и бывших сельскохозяйственных организаций в границах Онежского лесничества нет. Рекреационное лесопользование или использование лесов для отдыха, туризма и спортивной деятельности на территории Онежского лесничества носит в настоящее время стихийный характер.

Основной вид использования лесов Онежского района – заготовка древесины. Другие виды лесопользования в районе не развиты, хотя преобладающая часть видов пользования возможна для реализации на всей территории Онежского лесничества за исключением особо защитных участков.

В целом по Онежскому лесничеству ежегодный объем изъятия древесины при всех видах рубок допустим на площади 7697,5 га.

Проектным функциональным зонированием по настоящему проекту лесохозяйственные зоны сохраняются практически на всей облесенной территории Онежского района за исключением существующих и проектируемых особо охраняемых природных территорий и защитных лесов.

В число зон приоритетного развития лесохозяйственной деятельности («Схема территориального планирования Архангельской области» ФГУП РосНИПИ Урбанистики, 2011 г.) вошли территории лесов в междуречье рек Кожа, Онега и лесные территории прилегающие к ж/д манистрали Обозерский-Онега на участке между станциями Кодино-Мудьюга.

Обширная территория Онежского лесничества почти сплошь пройдена рубкой. Спелые еловые массивы сохранились в границах Кожозерского природного заказника регионального значения. На остальной территории леса разнообразны по породному и возрастному составу.

Согласно зонированию Лесного плана Архангельской области («Схема распределения территории Архангельской области по приоритетам систем рубок насаждений»), Онежское лесничество располагается в зоне, в которой лесопользование планируется с учетом новых экологических требований. В эту зону попадают территории, которые являются по данным экологических неправительственных организаций «последними крупными малонарушенными таежными экосистемами в Европе». Ведение лесного хозяйства и лесопользования в таких экосистемах приводит к коренному изменению этих лесов.

Для сохранения малонарушенных лесных массивов выработаны ряд методик включающих в себя резервирование части территорий в виде биологических заказников или заповедников, а на остальной территории выделение ценных участков малонарущенных лесов в виде особо защитных участков, применение несплошных рубок, проведение выборочных и сплошных санитарных рубок в местах массового усыхания еловых лесов.

Предусматривается применение на территории зоны лучших с точки зрения сохранения биологического разнообразия и лесной среды способов и технологий лесопользования. Эти способы и технологии включают в себя:

- применение в каждом типе леса или лесорастительных условий форм и методов рубок, соответствующих особенностям естественной динамики данного типа леса;

- применение преимущественно выборочных и постепенных рубок;

- ограничение рубок по интенсивности (не выше 50%) в выделах с заболоченностью свыше 30%;

- применение технологий, ориентированных на естественное возобновление леса;

- применение техники и технологии, обеспечивающей минимальное воздействие на почву и подрост и минимальное загрязнение почвы и водотоков;

- сохранение в качестве ОЗУ участков лесов высокой природоохранной ценности;

- проведение инвентаризации редких и подлежащих охране в конкретном регионе видов и экосистем и принятие мер по их сохранению;

- выявление и сохранение ключевых биотопов – участков леса, особенно важных для сохранения биологического разнообразия, элементов исходного древостоя, сохраняющих разнообразие лесной среды и мозаичность местообитаний (отдельных деревьев, куртин леса, сухостоя).

Территории сельскохозяйственного назначения. Проектом предусматривается сохранение сложившихся территорий сельскохозяйственного назначения, за исключением земельных участков, предназначенных для проектного развития элементов градостроительного каркаса (территориальное развитие населенных пунктов, транспортно-инженерные коридоры, объекты инженерной инфраструктуры населенных пунктов).

Территории туристско-рекреационного назначения. На основе анализа туристско-рекреационного потенциала области в проекте Семы территориального планирования Архангельской области выделено 11 туристско-рекреационных зон, одна из которых (Онежская) формируется в Онежском муниципальном районе.

Онежская туристско-рекреационная зона расположена в Онежском районе и занимает западную его часть. По территории зоны проходят железнодорожная магистраль Беломорск – Онега – Плесецк и автодорога Онега – Плесецк, вдоль которых концентрируются места и объекты историко-культурного значения.

Исходя из анализа природно-ландшафтных комплексов по степени пригодности для рекреационного использования и наличия объектов историко-культурного наследия, в границах зоны предлагаются для развития:

  - Культурно-познавательный туризм – наиболее значимые памятники архитектуры располагаются в с. Малошуйка – деревянный церковный комплекс 17 – 18 вв., лесопилки на реках Анде и Поньге 18 – 19 вв. В г. Онега расположены жилые, административные и церковные здания 19 – нач. 20 вв., являющиеся памятниками истории и культуры. В Онежской губе, в 15 км от г. Онега расположен остров Кий. Это уникальное по природной красоте место, кроме того, оно связано с именем известного религиозного деятеля 17 в. патриарха Никона. Здесь находится архитектурный ансамбль Кийского Крестного монастыря 17-18 вв.

Проектом предлагается организация новых туристических маршрутов с развитием туристской инфраструктуры и обеспечение транспортной доступности объектов туризма, расположенных на периферии туристско-рекреационной зоны, развитие системы гостевых домов и мини-гостиниц, туристских деревень.

  - Паломнический туризм – необходима реставрация Кийского Крестного монастыря с возобновлением его первоначальной функции и организацией паломнического туризма.

  - Экологический и природный туризм – проектом предлагается организация экологических троп и пеших маршрутов в пределах Водлозерского национального парка.

  - Санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых – организация санаторно-курортного комплекса на базе источника минеральной воды – Талицкий ключ.

  - Охотничье-рыболовный туризм – область обладает большими ресурсами для организации этих видов туризма.

Структура опорных центров хозяйственной деятельности

Структура опорных центров хозяйственной деятельности в расчетный срок реализации проекта не претерпит существенных изменений. Так, основным центром хозяйственной деятельности сохранится г.Онега, где будет сосредоточено почти все обрабатывающее производство муниципального района.

Второстепенными центрами останутся населенные пункты, в которых сосредоточены предприятия лесной и добывающей промышленности – пгт.Малошуйка, п.Золотуха, п.Покровское.

Центрами третьего порядка будут населенные пункты, в которых действуют малые предприятия лесной промышленности и сельскохозяйственные организации –

## 4.4. Историко-культурный потенциал территории

Онежский район обладает богатейшим историко-культурным потенциалом. На территории Онежского райpона зарегистрировано 100 объектов культурного наследия, из них 93 памятника архитектуры истории и искусства и 7 памятников археологии.(15 объектов федерального значения и 79 объектов регионального значения, 6 объектов нуждается в уточнении категории охраны).

Анализ объектов культурного наследия позволяет выделить следующие особенности:

  - Расположение памятников неразрывно связано с издавна сложившейся системой расселения. Для Онежского района характерна ярко-выраженная приречная историческая ось расселения (вдоль реки Онега и ее притоков). Вторая ось расселения (менее выраженная) проходит подковообразно вдоль Поморского и Лямицкого берегов Онежского залива. Соответственно большинство объектов культурного наследия располагается в этой зоне приближенной к Историческим осям расселения. Исключение составляют памятники Кожеозерского монастыря, на Кожозере, и памятники ансамбля Кийского монастыря на острове Кий, расположенные локально вдали от населенных пунктов, в трудно доступных местах.

  - Характерной чертой всех памятников архитектуры (большинство объектов культурного наследия района – это памятники архитектуры) является их неразрывная композиционная связь с окружающими ландшафтами, «вписанность» в окружающую природную среду

  - Почти все памятники архитектуры – это памятники деревянного зодчества, которые характеризуются общими для всех них специфическими приемами строительства и архитектурного облика, сложившимися традиционно на Русском Севере. Для всех них характерна исключительная силуэтность и выразительность внешних форм.

  - Во многих случаях, применяется принцип ансамблевости. В частности, очень распространены ансамбли, состоящие из трех объектов – двух церквей и колокольни.

  - Значительная группа церквей и часовен на территории Онежского района сохраняет монументальные росписи на потолках, устроенных в виде «небес». Живописи в северном деревянном храме отводилось важное место, она играла ведущую роль в его художественном решении.

Конструкция «неба» разнообразна. Количество граней потолка может быть 8, 12, 15 или 16, каждая грань в форме трапеции. Центральное кольцо круглое. От него радиально, к стенам, расходятся балки-тябла, между которыми и размещаются грани. Расписные «небеса» деревянных храмов создавались в подражание куполам каменных храмов. В северных памятниках известно несколько иконографических типов «небес»: с изображением праотцев, с апостолами, а также несколько вариаций на тему «Божественная литургия». Культура народной росписи по дереву имеет глубокие корни. Большинство «небес» созданы под влиянием народного искусства и приобрели благодаря этому самостоятельность, неповторимость, самобытность.

  - Памятники города Онеги образуют особую группу – памятники гражданской архитектуры (жилые дома и общественные здания). Кроме того, в Онеге расположен единственный в районе памятник искусства – Бюст дважды Героя Советского Союза А.О. Шабалина

Ниже приводится перечень объектов культурного наследия – таблица 4.7 и таблица 4.8 (объекты федерального значения выделены жирным курсивом)

Списки составлены по материалам «Перечня памятников истории и культуры на территории Онежского района, входящих в реестр памятников Архангельской области, ОГУК «НПЦ по охране памятников истории и культуры»« а также уточнены по материалам Схемы территориального планирования Архангельской области, разработанной ФГУП РосНИПИ Урбанистики, г.Санкт Петербург и утвержденной в 2012 году.

Местоположение объектов культурного наследия показано на графических материалах Схемы территориального планирования Онежского муниципального района.

Таблица 4.7.

Перечень памятников архитектуры истории и искусства регионального и федерального значения

| № на чертеже | Наименование памятника | Местоположение памятника | Датировка памятника | Вид памятника | Категория охраны | Документ о постановке на охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Церковь Лазаревская | г.Онега (городское кладбище) | 1889 | Памятник архитектуры | региональный | М137 |
| 2 | Административное здание компании «Руснорвеголес» | г.Онега (набережная Комарова) | 1923 | Памятник архитектуры | региональный | М207 |
| 3 | Дом жилой | г.Онега(пр.Кирова 108/12) | Пер.половина 19 века | Памятник архитектуры | региональный | М207 |
| 4 | Дом Корчажинского | г.Онега (пр.Кирова130/3) | Сер.19 века | Памятник архитектуры | региональный | М207 |
| 5 | Магазин Мутовкина | г.Онега(пр.Кирова 150) | Нач.20 века | Памятник архитектуры | региональный | М207 |
| 6 | Дом жилойг | г.Онега(пр. Кирова 19) | Вт. Пол. 19 века | Памятник архитектуры | региональный | М207 |
| 7 | Дом А. А Треневых (дом А А Тренева) | г.Онега (пр. Кирова.4) | Пер. пол 19 века | Памятник архитектуры | региональный | М207 |
| 8 | Дом Афимьевых иСивковых | г.Онега (пр. Кирова 45/10 | Нач.20века | Памятник архитектуры | региональный | М207 |
| 9 | Дом Харева | г.Онега (пр. Кирова 52) | Нач.20 века | Памятник архитектуры | региональный | М207 |
| 10 | Дом Рассказовых (вдоме родился первый председатель профсоюза работников водного транспорта П,П. Рассказов) | г.Онега (пр.Кирова 58) | 1915 | Памятник архитектуры | региональный | М207 |
| 11 | Амбар | г.Онега пр Кирова.60 | 19 век | Памятник архитектуры | региональный | М207 |
| 12 | склады (Усадьба А.И.Воробьева) | г.Онега пр.Кирова65/6 | Вт. Пол. 19века.нач. 20 века | Памятник архитектуры | региональный | М207 |
| 13 | Дом жилой(Усадьба Воробьева) | г.Онега пр.Кирова65/6 | Вт. Пол. 19века.нач. 20 века | Памятник архитектуры | региональный | М207 |
| 14 | Дом К.М.Дикина | г.Онега пр.Кирова79/4 | Вт. Пол. 19века | Памятник архитектуры | региональный | М207 |
| 15 | Дом жилой | г.Онега пр.Кирова 98 | Сер.19 века | Памятник архитектуры | региональный | М207 |
| 16 | Дом К.К. Башмакова | г.Онега пр. Октябрьский 164/12 | Нач.20 века | Памятник архитектуры | региональный | М207 |
| 17 | Дом доходный | г.Онега пр. Октябрьский 160а | Нач.20 века | Памятник архитектуры | региональный | М207 |
| 18 | Дом А.Ф. Рассказова | г.Онега пр. Октябрьский 52 | Нач.20 века | Памятник архитектуры | региональный | М207 |
| 19 | Дом жилой | г.Онега пр. Октябрьский 64 | Нач.20 века | Памятник архитектуры | региональный | М207 |
| 20 | Казначейство | г.Онега ул. Гоголя 11 | Вт.пол. 19 века | Памятник архитектуры | региональный | М207 |
| 21 | Дом А.А. Анисимовой | г.Онега ул. Маркса К.21/151 | 1896 | Памятник архитектуры | региональный | М207 |
| 22 | Свято-Троицкий собор | г.Онега Центральная площадь | 1800-1814 | Памятник архитектуры | региональный | М137 |
| 23 | Церковь Казанская | д. Большая Фехтальма МО «Чекуевское» | Кон.19 века | Памятник архитектуры | региональный | М137 |
| 24 | Церковь Георгиевская (Культовый комплекс) | д. Большой Бор МО «Чекуевское» | 1882 | Памятник архитектуры | региональный | М137 |
| 25 | Церковь Ильинская (Культовый комплекс) | д. Большой Бор МО «Чекуевское» | 1885 | Памятник архитектуры | региональный | М137 |
| 26 | Амбар | д.Верхняя Мудьюга МО «Чекуевское» | 19 века | Памятник архитектуры | региональный | М207 |
| 27 | Церковь Варваринская | д. Верхняя Мудьюга МО «Чекуевское» | 1857 | Памятник архитектуры | региональный | М207 |
| 28 | Часовня Смоленская | д. Верхновье МО «Чекуевское» | 1853 | Памятник архитектуры | региональный | М207 |
| 29 | Церковь Пятницкая | д Воймозеро МО «Чекуевское» | 1864 | Памятник архитектуры | региональный | М137 |
| 30 | Церковь Вознесенская | д. Вонгуда МО Порожское | 1824 | Памятник архитектуры | региональный | М137 |
| 31 | Церковь Ильинская | д. Каменское МО Порожское | 1911 | Памятник архитектуры | региональный | М137 |
| 32 | Церковь | д. Канзапельда МО «Чекуевское» | 1847 | Памятник архитектуры | региональный | М137 |
| 33 | Часовня | д. Кялованга МО «Чекуевское» | Кон. 19 века | Памятник архитектуры | региональный | М207 |
| 34 | Часовня Петра и Павла. | д. Кялованга МО «Чекуевское» | Вт. Пол. 19 века | Памятник архитектуры | региональный | М207 |
| 35 | Дом Агафелова | д. Кянда МО Покровское | Нач.20 века | Памятник архитектуры | региональный | М207 |
| 36 | Дом Шемякина | д. Кянда МО Покровское | Вт. Пол. 19 века | Памятник архитектуры | региональный | М207 |
| 37 | Церковь Троицкая | д.Мондино МО «Чекуевское» | 1888 | Памятник архитектуры | региональный | М 137 |
| 38 | Часовня Георгия Победоносца | д. Немруша МО «Чекуевское» | 18 век | Памятник архитектуры | федеральный | Ф1327 |
| 39 | Часовня Филиповская | д. Павловский Бор МО «Чекуевское | Вт.пол. 19 века | Памятник архитектуры | региональный | М207 |
| 40 | Часовня Зосимы и Савватия | д. Патерма МО «Чекуевское | 1863 | Памятник архитектуры | региональный | М207 |
| 41 | Церковь Христорожденствен-ская | д. Порог МО «Порожское» | 1808 | Памятник архитектуры | региональный | М137 |
| 42 | Церковь Тихвинская | д. Сулозеро МО Золотухское | Нач.19 века | Памятник архитектуры | региональный | М207 |
| 43 | Церковь Никольская (культовый комплекс) | д. Сырья МО «Чекуевское | 1807 | Памятник архитектуры | региональный | М137 |
| 44 | Часовня Кирилловская (культовый комплекс) | д. Сырья МО «Чекуевское | 19 век | Памятник архитектуры | уточнить |  |
| 45 | Церковь Ильинская | д. Усолье МО «Чекуевское» | 1881 | Памятник архитектуры | региональный | М207 |
| 46 | Часовня Зосимы и Савватия | д. Усолье МО «Чекуевское» | 1851 | Памятник архитектуры | региональный | М207 |
| 47 | Часовня Георгиевская | д. Филява МО «Чекуевское» | 19 век | Памятник архитектуры | региональный | М207 |
| 48 | Часовня Ризположения | д. Хачела МО «Чекуевское» | Вт. пол. 19 века | Памятник архитектуры | региональный | М207 |
| 49 | Часовня | д. Хаяла МО «Чекуевское» | Кон. 19 века | Памятник архитектуры | региональный | М207 |
| 50 | Часовня | д.Чешьюга МО «Чекуевское» | Кон. 19 века | Памятник архитектуры | региональный | М207 |
| 51 | Церковь Тихвинская | д.Юдмозеро МО Нименьгское | Кон. 18- нач. 19 века | Памятник архитектуры | региональный | М207 |
| 52 | Угловая деревянная башенка и часть стены (Ансамбль Кийского Крестно- Онежского монастыря) | Остров Кий | 17 век | Памятник архитектуры | Федеральный | Ф 1327 |
| 53 | Церковь Честных даров и кельи (Ансамбль Кийского Крестно- Онежского монастыря) | Остров Кий | 17 век | Памятник архитектуры | федеральный | Ф 1327 |
| 54 | Собор Патриарха Никона (Ансамбль Кийского Крестно- Онежского монастыря) | Остров Кий | 17 век | Памятник архитектуры | федеральный | Ф 1327 |
| 55 | Гостиница (Ансамбль Кийского Крестно- Онежского монастыря) | Остров Кий | 1871 | Памятник архитектуры | Уточнить |  |
| 56 | Колокольня (Ансамбль Кийского Крестно- Онежского монастыря) | Остров Кий | 1660 Строитель А.Мокеев | Памятник архитектуры | Уточнить |  |
| 57 | Корпус Настоятельский (Ансамбль Кийского Крестно- Онежского монастыря) | Остров Кий | 1871 | Памятник архитектуры | уточнить |  |
| 58 | Церковь Всех святых на кладбище (Ансамбль Кийского Крестно- Онежского монастыря) | Остров Кий | 1660-нач.20 века | Памятник архитектуры | уточнить |  |
| 59 | Церковь рождества Богородицы (Ансамбль Кийского Крестно- Онежского монастыря) | Остров Кий | 17 век | Памятник архитектуры | Федеральный | Ф 1327 |
| 60 | Баня (Монастырь Кожеозерский Богоявленский) | пос. Кожпоселок | Кон. 19 века | Памятник архитектуры | региональный | М207 |
| 61 | Водяная мельница (Монастырь Кожеозерский Богоявленский) | пос. Кожпоселок | Кон. 19 века | Памятник архитектуры | региональный | М207 |
| 62 | Гостиница (Монастырь Кожеозерский Богоявленский) | пос. Кожпоселок | Кон. 19 века | Памятник архитектуры | региональный | М207 |
| 63 | Маслобойня (Монастырь Кожеозерский Богоявленский) | пос. Кожпоселок | Вт.пол.19 века | Памятник архитектуры | региональный | М207 |
| 64 | Настоятельский корпус (Монастырь Кожеозерский Богоявленский) | пос. Кожпоселок | Вт.пол.19 века | Памятник архитектуры | региональный | М207 |
| 65 | Святые ворота с церковью Иоанна Предтечи (Монастырь Кожеозерский Богоявленский) | пос. Кожпоселок | Кон. 19 века | Памятник архитектуры | региональный | М207 |
| 66 | Церковь Преображенская (Монастырь Кожеозерский Богоявленский) | пос. Кожпоселок | 1885 | Памятник архитектуры | региональный | М207 |
| 67 | Церковь Успенская (Монастырь Кожеозерский Богоявленский) | пос. Кожпоселок | 1855 | Памятник архитектуры | региональный | М207 |
| 68 | Колокольня (Храмовый комплекс Ворзогорского прихода) | с.Ворзогоры МО Нименьгское | 1862 | Памятник архитектуры | региональный | М207 |
| 69 | Церковь Введенская (Храмовый комплекс Ворзогорского прихода) | с.Ворзогоры МО Нименьгское | 1793 | Памятник архитектуры | региональный | М207 |
| 70 | Церковь Никольская (Храмовый комплекс Ворзогорского прихода) | с.Ворзогоры МО Нименьгское | 1636 | Памятник архитектуры | региональный | М207 |
| 71 | Церковь кладбищенская Зосимы и Савватия | с.Ворзогоры МО Нименьгское | 1870 | Памятник архитектуры | региональный | М207 |
| 72 | Церковь Рождества Богородицы | с.Городок МО Чекуевское | 1870-е | Памятник архитектуры | региональный | М207 |
| 73 | Колокольня (Комплекс сооружений) | с. Малошуйка МО «Малошуйское» | 17 век | Памятник архитектуры | Федеральный | Ф624 Ф1327 |
| 74 | Сретенская церковь (Комплекс сооружений) | с. Малошуйка МО «Малошуйское» | 1873 | Памятник архитектуры | Федеральный | Ф624 |
| 75 | Никольская церковь (деревянная) | с. Малошуйка МО «Малошуйское» | 1638 | Памятник архитектуры | Федеральный | Ф1327 |
| 76 | Колокольня (комплекс Нименьгского прихода) | с.Нименьга МО «Нименьгское» | Вт. пол. 19века | Памятник архитектуры | региональный | М207 |
| 77 | Церковь Пеображенская (комплекс Нименьгского прихода) | с.Нименьга МО «Нименьгское» | 1878 | Памятник архитектуры | региональный | М207 |
| 78 | Вознесенская церковь (Комплекс деревянных церквей) | с.Пияла МО «Чекуевское» | 1651 | Памятник архитектуры | Федеральный | Ф1327 |
| 79 | Колокольня (Комплекс деревянных церквей) | с.Пияла МО «Чекуевское» | 17 век | Памятник архитектуры | Федеральный | Ф1327 |
| 80 | Часовня кладбищенская | с.Пияла МО «Чекуевское» | 1907 | Памятник архитектуры | региональный | М207 |
| 81 | Владимирская церковь (деревянная | с.Подпорожье (Гора) МО «Порожское» | 1757 | Памятник архитектуры | Федеральный | Ф1327 |
| 82 | Церковь Богоявленская | с.Поле МО «Чекуевское» | 1853 | Памятник архитектуры | региональный | М207 |
| 83 | Никольская церковь(Культовый комплекс) | с.Пурнема МО «Покровское | 1618 | Памятник архитектуры | Федеральный | Ф624 |
| 84 | Церковь Рождества Христова (Культовый комплекс) | с.Пурнема МО «Покровское | 1860 | Памятник архитектуры | уточнить |  |
| 85 | Магазея | с.Пурнема МО «Покровское | Вт. пол. 19.века | Памятник архитектуры | региональный | М207 |
| 86 | Мост через овраг. | с.Пурнема МО «Покровское | 1963 | Памятник архитектуры | региональный | М207 |
| 87 | Колокольня.(Комплекс деревянных церквей) | с.Турчасово МО «Чекуевское» | 1793 | Памятник архитектуры | Федеральный | Ф1327 |
| 88 | Преображенская церковь.(Комплекс деревянных церквей) | с.Турчасово МО «Чекуевское» | 1786 | Памятник архитектуры | Федеральный | Ф1327 |
| 89 | Церковь Никольская | с.Унежма МО «Малошуйское» | 1902 | Памятник архитектуры | региональный | М207 |
| 90 | Церковь Сретенская | с.Чекуево МО «Чекуевское» | 1893 | Памятник архитектуры | региональный | М207 |
| 91 | Часовня Покровская | с.Чекуево МО «Чекуевское» | Кон.19 века | Памятник архитектуры | региональный | М207 |
| 92 | Бюст дважды Героя Советского Союза А.О.Шабалина | г.Онега, сад у Дома культуры | 1951 Скульпт.Н.К.Слободинская, арх. И Фомин | Памятник искусства | региональный | Ф1327 рег. |
| 93 | Памятник вчесть патриотического подвига крестьян села Лямица, отразивших попытки английской эскадры высадить десант в период войны 1956 г. | с.Лямца МО «Покровское» | Сер.19 века | Памятник истории | Федеральный | Ф1327 |

Таблица 4.8.

Памятники археологии регионального значения

| № на чертеже | Наименование памятника | Местоположение памятника | Датировка памятника | Вид памятника | Категория охраны | Документ о постановке на охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоянка «Кялованга» | д.Кялованга МО «Чекуевское» (восточная окраина) | 2-1 тыс. до н.э. | Памятник археологии | региональный | М207 |
| 2 | Стоянка «Усть-Кожа» | д. Усть-Кожа (левый берег реки Онеги в 70 км от устья реки Кожа) | 3-нач. 2 тыс до н..э. | Памятник археологии | региональный | М207 |
| 3 | Городище «Турчасовский острог» | д.Целяпино (юго-западная окраина) | Нач.17 века | Памятник археологии | региональный | М207 |
| 4 | Стоянка «Вонгуда» | с.Порог (правый берег реки Вонгуда) | 2-1 тыс. до н.э. | Памятник археологии | региональный | М207 |
| 5 | Неолитическая стоянка «Порог» | с.Порог Юго-восточная окраина, правый берег реки Онега) | 1 тыс.до н. э. | Памятник археологии | региональный | М519 |
| 6 | Неолитическая стоянка «Тамица» | Левый берег Котлоручья | Кон. 2 тыс. 7-6 тыс. до н.э. | Памятник археологии | региональный | М519 |
| 7 | Неолитическая стоянка «Вейга» | Река Вейга, правый берег у устья | 1 пол. 1тыс. до н.э. | Памятник археологии | региональный | М519 |

Анализ имеющихся материалов позволяет сформулировать следующие выводы:

  - Высокая концентрация и приближенность к населенным пунктам многих уникальных объектов культурного наследия на территории Онежского района и сочетание их с потенциально привлекательными для туризма природными ландшафтами создает возможности создания разнообразных туристско-экскурсионных маршрутов.

  - Местоположение г. Онеги на пересечении исторических осей расселения, наличие в городе развитой инфраструктуры, высокая концентрация объектов культурного наследия, близость комплекса памятников Кийского монастыря позволяют прогнозировать развитие г.Онеги, как опорного центра туризма в масштабах не только рай она и области но и РФ.

  - Целый ряд памятников нуждается в охране и восстановлении. Некоторые утрачены безвозвратно.

  - Разночтения в разных списках объектов культурного наследия (в особенности это касается памятников археологии), отсутствие данных о состоянии ряда памятников требуют проведения обследования и инвентаризации. Некоторым объектам требуется уточнение категории охраны.

Краткое описание наиболее значимых памятников, упомянутых в таблице 4.1.

1.Комплекс памятников острова Кий (52,53,54,55,56,57,58,59):

В 1639 году иеромонах (будущий патриарх) Никон при побеге из Соловецкого монастыря терпит бедствие у скал на подходе к устью Онеги, но спасается в бухте Кий-острова. В память о своем спасении Никон по поморскому обычаю устанавливает на острове поклонный крест и дает обет воздвигнуть на этом острове монастырь. Через 13 лет, в 1652 году Никон (в то время уже митрополит Новгородский) был послан в Соловецкий монастырь для перенесения мощей святителя Филиппа в Москву. На обратном пути он снова посетил Кий-остров и в память этого события поставил часовню на другом, ближнем к материку конце острова, с крестом внутри нее. Здесь он возобновил свой обет, а в 1656 году, уже, будучи патриархом, добивается у царя разрешения на основание на Кий-острове монастыря во имя Воздвижения Креста Господня(54). Официально монастырь основан по грамоте царя Алексея Михайловича, данной 13 июня 1656 года.

Строительством первых сооружений на острове с 1656 по 1659 гг. руководили старцы Нифонт Теребинский и Исаия, а также стольник Василий Парамонович Поскочин – доверенные лица Никона. Первым деревянным храмом обители стала, вероятно, церковь Воздвижения (опись марта 1657 г.), ее переосвятили в 1661 году в церковь Собора Святого Архистратига Михаила. Иверская деревянная церковь была построена в 1659 году. В 1660 году Никон сам приезжает на Кий-остров и живет здесь, руководя строительством, почти весь год. В частности, здесь он устроил систему сбора пресной воды по образцу палестинских монастырей. 2 сентября 1660 года он лично освящает центральный Крестовоздвиженский собор монастыря. 8 сентября 1660 года им же была освящена третья деревянная церковь Всех Святых(58) она сохранилась до сегодняшнего дня. Впоследствии деревянных храмов уже не возводили, строили только часовни. В конце сентября 1660 года Никон отправился в Москву и на Кий-остров более не возвращался.

Все три главных здания Крестного монастыря – собор, трапезная, кельи – образуют монументальный ансамбль, объединенный единством облика и средств выражения, нерасторжимо связанный с природным окружением. Ансамбль имеет уступчатый план: ближе других зданий выдается к морю корпус келий. Планировка всецело обусловлена особенностями рельефа. Собор стоит на самой высокой скале. Спад скалы как бы сдержан монолитом трапезной, плавно сводящим уклон к ровной площадке. Пространственно замыкает ансамбль здание келий.

Наиболее почитаемая реликвия монастыря – «Кийский крест«, изготовленный по заказу Никона кипарисовый крест, который должен был быть равен размерами Кресту Распятия, и содержащий во внутренних ковчежцах до 300 различных святынь (частицы мощей различных святых, земля из святых мест и так далее). Ныне Кийский крест находится в Москве, в храме Сергия Радонежского в Крапивенском переулке.

В конце 1730 года в монастырь под строгий надзор было решено сослать лишенного сана и монашества бывшего епископа Воронежского Льва (Юрлова), который был освобожден из заключения на острове лишь после вступления на престол Елизаветы Петровны. После секуляризации, проводимой Екатериной II, монастырь пришел в упадок. 9 июля 1854 года во время Крымской войны перенес разорение от английских войск, высадившихся на Кий-острове. В следующем году здания монастыря пострадали от пожара, однако были вскоре восстановлены.

Монастырь окончательно упразднен в 1922 году.

В настоящее время на Кий-острове сохранились в разном состоянии:

  - Крестовоздвиженский собор (Собор патриарха Никона)54

  - ЦерковьЧестных Древ с пристроенным хозяйственно-келейным корпусом (53)

  - Церковь Рождества Богородицы (59) с колокольней(56) и трапезной

  - Деревянная церковь Всех Святых, перестроенная в жилое помещение дома отдыха(58)

  - Деревянный настоятельский корпус (57)

  - Гостиница-Деревянный братский корпус(55)

  - Угловая деревянная башенка и часть стены(52)

Крестовоздвиженский собор Крестного монастыря (Собор патриарха Никона):

Построен под руководством патриарха Никона и лично им освящен в 1660 году. Зодчих Никон привозит на Кий-остров по окончании работ в Иверском монастыре на Валдае. Вероятнее всего, главным архитектором и непосредственным руководителем строительства каменных сооружений монастыря стал мастер Аверкий Мокеев.

Собор представляет собой классический в русской храмовой архитектуре четырехстолпный трехапсидный храм с мощным кубом (четвериком) основного объема. Вероятнее всего, собор строился пятиглавым, но после ряда пожаров и обрушений две малые западные главы не восстанавливались и храм остался трехглавым. В настоящее время разрушены и прикрыты высокой кровлей основания и двух восточных глав. Центральный восьмерик барабана был световым, со слюдяными, а после стеклянными окнами, но из-за опасности создания при пожаре сильной тяги через световые проемы барабана, они были заложены кирпичом. Нынешняя высота собора примерно на 2 метра меньше бывшей из-за упрощения конструкции маковки на центральном барабане. Входы были оформлены традиционными многоарочными порталами.

Ныне собор переосвящен, в храме сооружен небольшой иконостас. Регулярных богослужений в соборе не проводится.

| Церковь Рождества Богородицы | Строения Онежского Крестного монастыря. Слева – фрагмент колокольни, справа – Крестовоздвиженский собор |
| --- | --- |
| ЦерковьЧестных Даров с пристроенным хозяйственно-келейным корпусом | Сохранившаяся часть деревянной ограды монастыря |

2. Владимирская церковь (Деревянная) Село Подпорожье (Гора) МО «Порожское» (81)

Владимирская церковь 1757 года в селе Подпорожье – замечательный памятник деревянного зодчества.

Подпорожье – место на Онеге известное. Здесь ловилась лучшая на всем Севере семга сорта «порог». И по настоящее время реку в этом месте перекрывает длинный забор, в проходах которого рыбаки ставят ловушки.

Владимирская церковь в селе Подпорожье. 1757 г.

Церковь стоит на старинной Жеребцовой Горе. Там Онега вышла из теснин порогов и, обогнув горку, уходит вдаль широким руслом Некогда церкви на горке встречали всех проплывших пороги. Они были поставлены с расчетом на дальний обзор. Сначала были видны вершины церквей, но за поворотом здания представали во всей красе. Церквей было две: кубоватая пятиглавая Троицкая и Владимирская. Была и колокольня середины XIX века. Сохранилась доныне одна Владимирская.

Церковь в Подпорожье достойно завершает блестящую серию онежского кубоватого зодчества. Основные мотивы, выработанные онежскими плотниками: крещатый план, трехлопастная бочка апсиды здесь умело использованы. Но применен и совершенно новый оригинальный прием решения многоглавия: главки, увенчивающие бочки четырех прирубов, здесь подняты на восьмигранные усеченные дощатые пирамидки, так что шейки главок начинаются у повала, а маковки приходятся на уровне куба. Получается интересное девятиглавие, живописная пирамида из шишек-главок. Здание считается хрестоматийным

3. Комплекс памятников села Пурнема МО «Покровское»(83,84,85,86):

Никольская церковь (83)

Самый древний храм на побережьях Белого моря – Никольская летняя шатровая церковь освященная в 1618 году, но есть основания думать, что она построена в конце XVI или в самом начале XVII века. После закрытия церкви (ок. 1930 года), здание использовалась как колхозный зерновой склад. В 1990-1991 годах храм был отремонтирован.

Церковь Рождества Христова (84)

Второй храм – зимняя церковь во имя Рождества Христа с приделом Святого Власия построена по благословению преосвященного Иосаафа епископа Архангельского и Холмогорского в 1762г. на месте сгоревшей церкви во имя Священномученика Власия Над иконостасом Пурнемких церквей в 90-х годах XVIII века работали онежские иконописцы Григории Федорович Максимов и Иван Иванович Богдáнов-Карбатóвский После закрытия зимняя церковь долго использовалась как клуб, категория охраны не. Колокольня высотой 10 сажен, на ней пять колоколов, построенная 1775 г., рухнула в 1930-х, колокола вывезены в Архангельск. В бывшей часовне сейчас сельский магазин. Магазея(85)

Сохранились также развалины архаичного по строению ряжевого моста через овраг и Коловых ручей в центре деревни.(86) Принято считать, что мосту этому 300 лет – в действительности он был построен после разрушительного паводка 1928 г., уничтожившего предшествующий мост, находившийся ниже по ручью на исчезнувшей сейчас дороге перед первым (с морской стороны) рядом домов Середнего Посада.

4. Комплекс памятников села Пияла МО «Чекуевское»(78,79,80):

Вознесенская церковь (78)

Высота Вознесенской церкви – 45 метров, это самая высокая из сохранившихся в России деревянных церквей, и вторая по высоте из вообще существовавших, чья высота подтверждена документально. Ансамбль Пияльского погоста до 1966 года представлял из себя тройник, включавший кубоватую Климентовскую церковь (1685, перестроена в 1890, сгорела 1 августа 1966 от попадания в алтарь шаровой молнии), шатровую Вознесенскую церковь (1651, на фото) и отдельно стоящую колокольню (79) Решение колокольни уникально – в основании шестерик с повалом, на него в два яруса поставлены еще два шестерика с резными карнизами (повернутые относительно основания на 30 градусов. Венчает колокольню округлый шестискатный купол со шпилем на шестигранном барабане.

Вознесенская церковь – ажурный восьмерик на четверике, с прямоугольными прирубами по сторонам света, увенчанными ярусными бочками сложной конфигурации с главками на высоких барабанах. По карнизам с юго-восточной и северо-восточной сторон – храмосдатные надписи. Барабаны и главки крыты лемехом, а западный и восточный барабаны в основании украшены еще и бочкообразными кокошниками. Западный прируб опоясывает клеть трапезной с притвором под двускатным покрытием, в плане имеющая ступенчатую форму. Хорошо сохранились знаменитые церковные «Небеса» – расписной свод. Превосходные пропорции, игра граней и объемов делает Пияльский ансамбль даже в редуцированном виде одним из красивейших памятников России.

«Небеса» – росписной свод Вознесенской церкви

5.Комплекс памятников села Турчасово (87, 88):

Старинное село Турчасово на р.Онеге впервые было упомянуто в грамоте 1536 г. По преданию, название Турчасово происходило от слов «Тур» (башня) и «час» (дозор). В 1620-х годах на левом берегу р.Онеги вокруг Турчасовского погоста вырос посад (42 двора), а на правом берегу Турчасовский острог, построенный Юрием Яковлевичем Челядиным (отсюда «Челядинов острог»). В XVI-XVII вв. Турчасово стало одним из крупных центров солеторговли на пути из Поморья в Каргополь. В Турчасовский стан входили все поселения на реке Онеге и ее притокам

В XV-XVI вв. существовал Турчасовский приход с церковным причтом, состоявшим исключительно из монахов. В середине XVII в. приход был приписан к Соловецкому монастырю. Церкви в Турчасово: Св. Николая Чудотворца (1436г.), Спасо-Преображенская (освящена в 1647г.), Благовещенская и Архистратига Михаила (1683-1684 гг.) с приделами. После пожара 1776г. был выстроен Турчасовский «тройник» – две церкви (летняя и зимняя с трапезной) и колокольня (1793 г.). Окраины Турчасовского прихода имели шесть часовен, из которых сохранилась лишь одна – в дер. Нермужи.

От погоста сохранились недействующая Преображенская церковь(88) и колокольня 1793 года.(87) Благовещенская церковь согрела от молнии в 1964 году

В церкви четырехярусный иконостас. Интересны царские врата приделов, обложенные слюдой в свинцовых рамках, с резными скульптурными изображениями херувимов. Церковь перестраивалась в 1869 г. и, повидимому, сильно искажена обшивкой, расширением окон и другими переделками.

Преображенская церковь (88)

6. Комплекс памятников села Малошуйка МО «Малошуйское» (73, 74, 75):

В наши дни Малошуйский погост представляет собой один из немногих уцелевших «тройных» ансамблей Русского Севера (всего их насчитывается не более десятка). Он поднят на высокий мыс гряды и виден из всех окрестных деревень. Кроме холодного (летнего) Никольского храма (1638 год) (75), в него входят: теплая (зимняя) пятиглавая Сретенская церковь (1870-1873 год) (74) и колокольня (1807 год) (73). До 1853 года колокольня тоже была шатровой и вторила своим силуэтом старинной церкви, но затем ее шатер заменили куполом, который существует и поныне

Небольшой храм во имя святителя Николая Мирликийского Чудотворца из-за частых ремонтов и переделок до некоторой степени утратил свой первоначальный облик. Изначально он представлял собой небольшой (5х5 м) четверик, на котором возвышался восьмигранный ярус с повалом довольно резких очертаний и установленным на нем огромным шатром с довольно большой главой на мощной шее. Единственным украшением рубленого храма была его первозданная красота. Главку и шею покрывал лемех, а шатер – уложенные в три ряда тесины. Под главкой и у основания барабан обрамляли два резных «воротничка» – епанчи.

Интересной особенностью Никольской церкви до недавнего времени было нарядное крыльцо с южной стороны. Оно существовало еще в 1942 году, но позже его по непонятным причинам разобрали.

В остальном же церковь святителя Николая в селе Малошуйка находится в неплохом состоянии. В 1986-1988 годы ее (также как и Сретенский храм, и колокольню) любовно отреставрировали ленинградские мастера, а в 1989 году она уцелела во время лесного пожара.

Никольская церковы (75)

7. Памятник в честь патриотического подвига крестьян села Лямца МО «Покровское» (93):

Большой интерес представляет памятный крест, поставленный в честь отражения крестьянами села попытки высадки английского десанта 25 июня 1855 года во время Крымской войны. На оборотной стороне креста приведено описание этих событий.

Надпись на табличке под крестом в современной орфографии: «В память отражения неприятельского английского парохода-фрегата государственными крестьянами селения Лямцы в 25 день июня 1855».

Надпись на оборотной стороне креста: «Лета 1855 июня 25 дня неприятельский английский пароход, подойдя вечером в шесть часов к селению Лямцы, отправил на берег гребные суда с вооруженными людьми. Крестьяне Лямца, руководимые рядовым Изырбаевым, открыли по приближающимся огонь из ружей и небольшой пушки, и тем принудили их возвратиться к пароходу. Вслед за тем с парохода начали стрелять ядрами, картечью, гранатами и ракетами и отправили гребные суда с десантом, но и сей высадки крестьяне селения Лямца не допустили и принудили возвратиться на пароход, который продолжал стрельбу во всю ночь, в шесть часов утра ушел в море. При сих отражениях кроме крестьян принимали участие: архангельский мещанин Александр Лысков, местный священник Петр Лысков и дьячок Изюмов, из крестьян же наиболее отличился Совершаев. Несмотря на продолжительное бомбардирование, из защищавших ранены только дьячок Изюмов, и самое селение пострадало весьма мало. Бомбы, гранаты и ракеты большей частью не разрывались и их собрано крестьянами большое количество. Государь император пожаловал Совершаеву и Изюмову серебряные медали на георгиевской ленте с надписью «за храбрость»«.

Памятник обнесен оградой и сохраняется в хорошем состоянии благодаря постоянным подновлениям.

Памятник в честь патриотического подвига крестьян села Лямцы (93)

8. Комплекс памятников Кожеозерского монастыря (60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67):

Надвратная церковь

Богоявленский Кожеозерский монастырь – православный мужской монастырь в Архангельской области, на Лопском полуострове, омываемом водами Кожозера.

Монастырь основан преподобным Нифонтом и Серапионом Кожеезерскими в 1560 году. 30 сентября 1585 года.

В начале XVII века Борис Годунов сослал в монастырь своего политического противника Ивана Сицкого; здесь его насильно постригли в монахи.

В конце XVI века в монастыре постригся и прожил около трех лет блаженный Леонид Устьнедумский (после он перешел в соловецкий монастырь). На рубеже XVI-XVII веков в монастыре жил св. Никодим Хозьюгский. После него в монастыре осталась икона Богоматери «Неопалимая Купина», которую Никодиму в 1605 году пожаловал Пафнутий, митрополит Сарский и Подонский.

В 1630-х годах в обитель из Анзерского скита перешел Никон, и в 1643 году по просьбе братии он был поставлен игуменом. Никон наладил здесь бойкую торговлю солью и красной рыбой. Именно в это время Никон познакомился с будущим царем – семнадцатилетним Алексеем Михайловичем. В 1646 году, вскоре после восшествия на престол (1645), царь попросил патриарха Иосифа возвести Никона в сан архимандрита и назначить его настоятелем столичного Новоспасского монастыря.

В 1642 году княгиня Елена Куракина пожаловала монастырю серебряный крест с мощами разных святых и частями Животворящего Древа и ризы Господней.

К концу XIX века в монастыре было 25 монахов во главе с архимандритом. К этому времени в обители находились две каменных (Богоявленская и Предтеческая) и одна деревянная церкви. В деревянном храме хранились мощи преподобного Никодима Хозьюгского.

Обитель упразднена после революции. В 1997 году был воздвигнут Поклонный Крест. На следующий год появился первый насельник.В 1999 монастырь был официально возобновлен.

На сегодня считается самым труднодоступным из действуюших монастырей России. Ныне в обители действует надвратный храм в честь Тихвинской иконы Божией Матери.

9.Бюст дважды Героя Советского Союза А.О. Шабалина (92)

Возле Дворца культуры на бывшей Погощенской площади на высоком цоколе из черного гранита стоит бронзовый бюст Дважды Героя Советского Союза Александра Осиповича Шабалина. Сначала он был установлен в городском саду на улице Победы у старого Дома культуры (Александровский парк), а после строительства нового Дворца культуры, бюст был перенесен на площадь ближе к реке Онеге. После смерти А.О. Шабалина площадь была названа в его честь. Александр Осипович Шабалин коренной онежанин. Еще юношей Александр Шабалин плавал на кораблях Мурманского тралового флота. Он был юнгой, матросом, потом учился и стал штурманом траулера. В 1936 г. Александра призвали в Военно-Морской Флот, и через два года он уже командир торпедного катера Северного флота. Когда началась война, младший лейтенант Шабалин был уже опытным и искусным катерником

Всю войну Шабалин воевал на северном флоте, проявляя неизменное бесстрашие и героизм. В июле 1951 г. А.О. Шабалин получает официальное приглашение в г.Онегу на открытие ему бюста. Монумент изготовлен на третьей государственной скульптурно-художественной фабрике в Мытищах под Москвой по проекту известного скульптора А.К. Слободинского и академика-архитектора И.А. Омина, автора многих сооружений в нашей стране.

После войны А.О. Шабалин преподает в Высшем Военно-Морском училище в Ленинграде. 23 января 1978г. А.О. Шабалину присваивается звание Почетного гражданина г.Архангельска, а 23 августа 1980 г. – Почетного гражданина г.Онеги.

Возле Дворца культуры на бывшей Погощенской площади на высоком цоколе из черного гранита стоит бронзовый бюст Дважды Героя Советского Союза Александра Осиповича Шабалина. Сначала он был установлен в городском саду на улице Победы у старого Дома культуры (Александровский парк), а после строительства нового Дворца культуры, бюст был перенесен на площадь ближе к реке Онеге. После смерти А.О. Шабалина площадь была названа в его честь. Александр Осипович Шабалин коренной онежанин. Еще юношей Александр Шабалин плавал на кораблях Мурманского тралового флота. Он был юнгой, матросом, потом учился и стал штурманом траулера. В 1936 г. Александра призвали в Военно-Морской Флот, и через два года он уже командир торпедного катера Северного флота. Когда началась война, младший лейтенант Шабалин был уже опытным и искусным катерником

Всю войну Шабалин воевал на северном флоте, проявляя неизменное бесстрашие и героизм.

В июле 1951 г. А.О. Шабалин получает официальное приглашение в г.Онегу на открытие ему бюста. Монумент изготовлен на третьей государственной скульптурно-художественной фабрике в Мытищах под Москвой по проекту известного скульптора А.К. Слободинского и академика-архитектора И.А. Омина, автора многих сооружений в нашей стране. После войны А.О. Шабалин преподает в Высшем Военно-Морском училище в Ленинграде. 23 января 1978г. А.О. Шабалину присваивается звание Почетного гражданина г.Архангельска, а 23 августа 1980 г. – Почетного гражданина г.Онеги.

Бюст дважды Героя Советского Союза А.О.Шабалина(92)

10. Комплекс памятников села Ворзогоры(68, 69, 70, 71,):

Село располагается на Поморском берегу Онежской губы Белого моря и состоит из 2-х селений: Яковлевское и Кондратьевское (Ворзогорский Погост), составляющих.

Ворзогорский погост по церковной летописи существует с 1578г. В настоящее время в нем сохранилось три церкви: Введенская, построенная в 1793 г.(69); Никольская – 1636г.(70); Зосимо – Савватиевская, на кладбище, – 1850г.(71) Все они обшиты тесом и окрашены, довольно прочны; крыши деревянные. Первые две – 5-главые, последняя – 1-главая Во Введенской церкви три престола: в честь Введения во Храм Пресвятой Девы Марии, святителя Василия Великого, ВЛКМ Георгия. В Никольской и Зосимо-Савватиевской – по одному престолу.

Традиционно в храмовый комплекс, состоящий из двух церквей входит также и колокольня(68).

Храмовый комплекс Ворзогорского прихода

Краткая справка по наиболее значимые памятникам археологии (см. таблицу 4.2)

  - Стоянка «Кялованга» («Кялованга» – 1 и «Кялованга – 2) (1).

Обе стоянки открыты А.А. Куратовым в 1963году на правом берегу реки Онега, в полутора километрах севернее деревни Кялованга. Стоянка находится на боровой террасе, возвышающейся на 6 м. над уровнем воды. Культурный слой располагается непосредственно под дерном Стоянки относятся к 2-1 тысячелетию до н.э. Среди подъемного материала и находок, извлеченных из шурфа, множество кремниевых орудий, в том числе треугольно-черешковый наконечник дротика, нуклеусы, кремниевые отщепы с ретушью,концевые скребки и т.д.

  - Городище «Турчасовский острог» (3).

В 1971г. А.В. Никитин провел раскопки в Турчасове, в связи с разрушением памятника разливами реки Онеги. Большое по размерам Турчасовское городище, называемое местными жителями «острогом», находится на естественной возвышенности, на правом берегу реки вблизи деревни Целягино. Возвышенность определила очертание крепости, от которой в настоящее время сохранились остатки рвов и валов, идущих по периферии городищенской площадки. Разрезы вала и рва обнаружили довольно хорошо сохранившиеся остатки стоячего острога. В мысовой юго-западной части острогаобнаружены следы спуска -пандуса с остатками замощения. Памятник датируется 17 веком.

  - Неолитическая стоянка «Порог» и стоянка «Вонгуда»(4, 5).

Стоянки 1 тысячелетия до н.э. открыты А.А. Куратовым в 1963г. Стоянки расположены на правом берегу реки Онега вблизи населенного пункта Порог. Среди находок имеются концевые скребки,проколки, обломок листовидного ножа, кремневые сколы, отбойник и терочник из кремнистого сланца, Керамика гладкостенная без арнаментации.

# 5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Транспортный комплекс муниципального района представлен сооружениями и коммуникациями водного (морского и речного), железнодорожного, автомобильного и воздушного транспорта федерального, регионального и местного значения.

К объектам федерального значения относятся морской порт, средства навигационного обеспечения и железнодорожная инфраструктура общего пользования. Транспортная инфраструктура регионального значения представлена сетью автомобильных дорог и объектами воздушного транспорта. К объектам местного значения относятся автомобильные дороги, причальные сооружения речного транспорта, а также транспортной инфраструктурой, находящейся в частной собственности (подъездные пути, частные автодороги).

Принципиально транспортная инфраструктура обеспечивает стабильные внешние и внутренние связи Онежского района по основным направлениям, но имеет ряд существенных недостатков.

Техническое состояние основной части дорог областного и местного значения неудовлетворительное. Низкий уровень развития транспортной сети значительно затрудняет комплексное использование территории района, мешает развитию внешних связей. Обе автомобильные дороги, связующие Онегу с областным центром, имеют грунтовое покрытие. В настоящее время необходимо продолжить работы по строительству автодороги Онега – Северодвинск. Техническое состояние автодороги неудовлетворительное, в осенне-весеннюю распутицу проезд затруднен. Состояние дорог в черте населенных пунктов Онежского района также крайне неудовлетворительное. В Онежском районе отсутствует дорога круглогодичного сообщения между районным центром и населенными пунктами, расположенными на левой стороне реки Онега. Для полноценного развития района необходимо строительство автомобильного моста через реку Онега.

В таблице 5.1 приведены показатели работы муниципального транспорта по данным Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Онежский муниципальный район» на 2011-2014 годы.

Таблица 5.1.

Грузовые и пассажирские перевозки муниципальным транспортом

| № |  | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перевезено грузов – всего, тыс. тонн | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 7,9 |
| 2 | в том числе: водный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | автомобильный | 4,0 | 4,0 | 9,2 | 1,9 |
| 4 | Перевезено пассажиров – всего, тыс. человек | 3 211,2 | 3 066,1 | 2 979,0 | 1 862,54 |
| 5 | автобусный | 3 124,3 | 2 979,4 | 2 892,7 | 1 776,21 |
| 6 | водный | 86,9 | 86,7 | 86,3 | 86,32 |

Большое значение в обеспечении хозяйственной деятельности играют лесные дороги на территории Онежского лесничества. Протяженность лесовозных дорог в соответствии с лесохозяйственным регламентом Онежского лесничества (2012 г.) составляет 2471 км. Также по данным регламента на территории муниципального района находится лесовозные железные дороги. На рис. 5.1 показана схема путей сообщения в Онежском районе в соответствии с данными администрации муниципального района.

Рис. 5.1.

Внутрирайонные пассажирские перевозки осуществляются автомобильным, железнодорожным, воздушным и водным транспортом. В таблице 5.2 приведены данные по обслуженности населенных пунктов регулярными пассажирскими перевозками.

Таблица 5.2.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Количество и периодичность организованных рейсов общественного транспорта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Онежское |
| 1.1 | г. Онега | поезд Онега-Архангельск, ежедневно. Маршрутные такси Онега-Архангельск, до 12 рейсов ежедневно. Внутригородской транспорт (4 автобусных маршрута, 1 маршрутное такси, такси). |
| 2 | Малошуйское |
| 2.1 | р.п. Малошуйка | поезд ежедневно |
| 2.2 | д. Абрамовская | Нет |
| 2.3 | д. Кушерика | Нет |
| 2.4 | д. Унежма | Нет |
| 3 | Золотухское |
| 3.1 | п. Золотуха | поезд ежедневно |
| 3.2 | п. Унежма | поезд ежедневно |
| 3.3 | п. Куша | поезд ежедневно |
| 3.4 | ж.д.ст. Сулозеро | поезд ежедневно |
| 4 | Кодинское |
| 4.1 | п. Кодино | поезд ежедневно |
| 4.2 | п. Сухая Вычера | Нет |
| 4.3 | п. Мудьюга | поезд ежедневно |
| 4.4 | п. Глазаниха | поезд ежедневно |
| 4.5 | ж.д.ст. Тесовка | поезд ежедневно |
| 4.6 | ж.д.ст. Костручей | поезд ежедневно |
| 5 | Нименьгское |
| 5.1 | п. Нименьга | поезд ежедневно |
| 5.2 | ж.д.ст. Нименьга | поезд ежедневно |
| 5.3 | д. Нименьга | Нет |
| 5.4 | п. Шаста | поезд ежедневно |
| 5.5 | ж.д.ст. Поньга | поезд ежедневно |
| 5.6 | д. Ворзогоры | Нет |
| 5.7 | д. Юдмозеро | Нет |
| 6 | Покровское |
| 6.1 | п. Покровское | Автобус – 2 рейса ежедневно |
| 6.2 | д. Тамица |  |
| 6.3 | д. Кянда |  |
| 6.4 | д. Нижмозеро | Нет |
| 6.5 | д. Пурнема | В летний период: 2 авиарейса в неделю Онега-Пурнема. В зимний период автобус 3 раза в неделю Онега-Пурнема-Лямца. |
| 6.6 | д. Лямца | В Летний период: еженедельно морской рейс Онега-Лямца. В зимний период автобус 3 раза в неделю |
| 6.7 | п. Маложма | Автобус 3 раза в неделю по 2 рейса в день |
| 6.8 | п. Верхнеозерский | Автобус 2 раза в неделю. |
| 7 | Порожское |
| 7.1 | с. Порог | Автобус ежедневно 3 раза в день |
| 7.2 | д. Амосовская |  |
| 7.3 | ж.д.ст. Вонгуда |  |
| 7.4 | д. Вонгуда |  |
| 7.5 | д. Грибановская | Нет |
| 7.6 | ж.д. разъезд 243 км | Нет |
| 7.7 | д. Медведевская | Нет |
| 7.8 | д. Наумовская | Нет |
| 7.9 | д. Павловская | Нет |
| 7.10 | д. Андозеро | Нет |
| 7.11 | п. Анда | Автобус ежедневно 3 раза в день |
| 7.12 | п. Ватега | Нет |
| 7.13 | д. Карамино | Нет |
| 7.14 | д. Корельское | Теплоход «Заря» 2 раза в неделю Порог-Усть-Кожа |
| 7.15 | д. Каменное | Нет |
| 7.16 | д. Семеновская | Нет |
| 7.18 | д. Усть-Кожа | Теплоход «Заря» 2раза в неделю Порог-Усть-Кожа |
| 7.19 | д. Чижиково |  |
| 8 | Чекуевское |
| 8.1 | д. Анциферовский Бор | Автобус ежедневно 2 рейса Онега-Прошково |
| 8.2 | д. Большое Шарково |  |
| 8.3 | д. Затезье |  |
| 8.4 | д. Копыловка |  |
| 8.5 | д. Малое Шарково |  |
| 8.6 | д. Нермуша | Автобус ежедневно 2 рейса Онега-Прошково |
| 8.7 | д. Пертема |  |
| 8.8 | д. Посад |  |
| 8.9 | д. Прошково |  |
| 8.10 | д. Таборы |  |
| 8.11 | д. Усолье |  |
| 8.12 | д. Целягино |  |
| 8.13 | д. Большая Фехтальма |  |
| 8.14 | д. Мал Фехтальма |  |
| 8.15 | д. Залесье | Нет |
| 8.16 | д. Клещево | Автобус ежедневно 2 рейса Онега-Прошково |
| 8.17 | д. Кутованга |  |
| 8.18 | с. Прилуки |  |
| 8.19 | д. Хаяла |  |
| 8.19 | п. Шомокша |  |
| 8.20 | д. Анциферовская | Нет |
| 8.21 | д. Большой Бор | Автобус ежедневно 2 рейса Онега-Прошково |
| 8.22 | д. Верховье |  |
| 8.23 | д. Великосельская | Нет |
| 8.24 | д. Грихново | Нет |
| 8.25 | д. Карбатово | Нет |
| 8.26 | д. Наволок | Нет |
| 8.27 | д. Павловский Бор | Автобус ежедневно 2 рейса Онега-Прошково |
| 8.28 | д. Поле | Нет |
| 8.29 | д. Пянтино | Нет |
| 8.30 | д. Сырья | Автобус ежедневно 2 рейса Онега-Прошково |
| 8.31 | д. Сельский Бор |  |
| 8.32 | с. Чекуево | Нет |
| 8.33 | д. Вазенцы | Автобус ежедневно 2 рейса Онега-Прошково |
| 8.34 | д. Воймозеро | Нет |
| 8.35 | д. Каска | Автобус ежедневно 2 рейса Онега-Прошково |
| 8.36 | п. Ковкула |  |
| 8.37 | д. Чешьюга |  |
| 8.38 | д. Кялованга | Нет |
| 8.39 | д. Пачепельда | Нет |
| 8.40 | д. Филява | Нет |
| 8.41 | д. Пияла | Автобус ежедневно 2 рейса Онега-Прошково |
| 8.42 | д. Хачела |  |

Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района в пределах расчетного срока схемы территориального планирования в значительной степени будет определяться реализацией задач федерального и регионального уровня.

В соответствии с Транспортной стратегией России на период до 2030 года и другими документами федерального уровня транспортная система Архангельской области будет иметь важное значение для функционирования ряда международных транспортных коридоров (МТК). Одним из наиболее перспективных МТК является «Архангельский коридор», который должен связать Архангельск с Финляндией, частично проходит по территории Онежского района.

В период реализации схемы территориального планирования МО «Онежский муниципальный район» развитие транспортной инфраструктуры федерального и регионального значения будет осуществляться в соответствии с решениями схемы территориального планирования Архангельской области, утвержденной в 2012 году. На рис. 5.2 показан фрагмент схемы транспортной инфраструктуры.

Рис. 5.2.

## 5.1. Железнодорожный транспорт

Железнодорожный транспорт занимает ведущее положение в обеспечение внешних транспортно-экономических связей муниципального района и города Онеги.

По территории муниципального района проходит электрифицированная однопутная железнодорожная магистраль общего пользования Обозерская - Беломорск и однопутная неэлектрифицированная линия Вонгуда – Онега (28 км). Железные дороги необщего пользования представлены четырехкилометровым участком Сулозеро-Золотуха, подъездными путями в г.Онега.

Железные дороги общего пользования

Общая протяженность железнодорожных линий общего пользования, подведомственных Архангельскому отделению Северной железной дороги (филиал ОАО «РЖД»), в границах муниципального района составляет 250 км. По трассе железной дороги построено и эксплуатируется 8 железнодорожных мостов, самым крупным из которых является мост через р.Онега. Железные дороги общего пользования однопутные, участок Вонгуда – Онега не электрифицирован.

В границах муниципального района расположено 11 железнодорожных станций и разъездов на железнодорожных линиях общего пользования: Кодино (IV класса), Мудьюга (IV класса), Вонгуда (III класса), Глазаниха (V класса), Поньга (V класса), Нименга (IV класса), Малошуйка (III класса), Куша (V класса), Сулозеро(IV класса), Унежма (V класса), Онега (III класса).

Станция Онега – грузовая станция III класса, выполняет операции по формированию и расформированию грузовых составов, обслуживает пассажирские перевозки. Имеется контейнерная площадка, обеспеченная погрузо-разгрузочными механизмами. Депо и ремонтных предприятий нет. Количество главных станционных путей – 5, основное направление использования которых: 1 и 2 пути предназначены для приема и отправления пассажирских поездов; 1, 4 и 5 пути – для приема грузов и отправления вагонов с негабаритным грузом; 5 путь – для отстоя вагонов с грузами взрывчатых веществ.

От станции Онега ежедневно отправляются и прибывают поезда пригородного сообщения (Онега – Малошуйка; Онега – Обозерская). В 2010 году отменено прямое железнодорожное сообщения Онега – Архангельск, что создало ряд дополнительных проблем с доставкой пассажиров в г. Архангельск.

Таблица 5.3.

Годовые объемы грузовых перевозок по станции Онега 
по данным генерального плана города

| Наименование показателей | Годы |
| --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 1 пол.2007 |
| Погрузка, ваг/тонны | 19436/936,574 | 19470/943,898 | 17176/872,849 | 8537/418,778 |
| Выгрузка, ваг | 8101 | 6457 | 4676 | 2659 |

На станции Онега обрабатываются следующие основные виды грузов: лесные грузы (пиловочник, щепа и пр.); строительные (щебень, отсев, ЖБИ, цемент); нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, мазут, битум); взрывоопасные грузы (ВВ для карьера и пр.); продовольственные грузы; уголь; комбикорма. Осуществляется таможенное оформление грузов на Онежском таможенном посту.

Станция Малошуйка – грузовая железнодорожная станция. В составе станции есть пассажирская платформа, крытые склады. На железнодорожной станции базируется пожарный поезд и восстановительный поезд (ВП-4012).

Железные дороги необщего пользования

Железные дороги необщего пользования представлены линиями нормальной колеи и узкоколейными железными дорогами.

Железные дороги нормальной колеи

- Ведомственные железнодорожные пути в г.Онега, в том числе и на территории промышленных предприятий, используются для перевозки различных грузов (кругляк, продовольствие) к железнодорожной станции Онега.

Перечень клиентуры, пользующейся услугами РЖД в г.Онега и имеющей подъездные пути: ОАО «Онежский ЛДК» (протяженность 7214 п/м), ОАО «Онегалес», ОАО «Гидролизный завод», ОАО «Карьер Покровское», ЧП Митько.

- Железнодорожная линия Сулозеро – Золотуха является ведомственной, используется для обслуживания гранитного карьера. По железнодорожной линии также осуществляются пассажирские перевозки.

- Подъездной путь от станции Нименьга к нижнему складу Нименьгского леспромхоза.

Сведения об общей протяженности железнодорожных дорог необщего пользования, а также характеристики ведомственных объектов железнодорожного транспорта в составе исходных данных не представлены.

Узкоколейные железные дороги

Ранее на территории муниципального района эксплуатировался ряд узкоколейных железных дорог: узкоколейная дорога Вонгуда – Порог; Кодинская узкоколейная железная дорога; Поньгская железная дорога; Нименьгская железная дорога; Малошуйская узкоколейная железная дорога; Ярнемская узкоколейная железная дорога; Клещевская узкоколейная железная дорога и Сывтугская узкоколейная железная дорога. Основным назначением узкоколейных железных дорог являлась перевозка леса к местам вывоза или сплава. В соответствии с данными лесохозяйственного регламента Онежского лесничества на территории муниципального района находилось в эксплуатации 242 км лесохозяйственных и лесовозных узкоколейных железных дорог. В настоящее время все узкоколейные дороги на территории Онежского района по данным Администрации района демонтированы.

Проектное развитие железнодорожной инфраструктуры

Проектом схемы территориального планирования муниципального района сохранение существующих сооружений железнодорожного транспорта.

Предложения Схемы территориального планирования Российской Федерации в области транспорта

1. Строительство вторых главных путей на железнодорожной линии общего пользования Обозерская – Беломорск. Общая протяженность укладываемых путей должна составить 353 км. Реализация намечена в период до 2030 года.

Предложения Схемы территориального планирования Архангельской области

2. Строительство дополнительных главных путей на железнодорожной линии Обозерская – Беломорск.

3. Целесообразно рассмотреть техническую возможность использования существующего железнодорожного моста в районе с. Порог в качестве совмещенного железнодорожного и автомобильного мостового перехода.

Предложения Объединенной схемы территориального планирования частей Архангельской области

4. В Онежском районе планируется строительство нефтеперевалочной базы на побережье Онежского залива в районе железнодорожного разъезда Шунданец (в 40 км к юго-западу от г. Онеги, недалеко от поселка Малошуйка).

Предложения генерального плана г.Онега (2008 год)

5. Сохранение существующей инфраструктуры железнодорожного транспорта на занимаемых территориях и ее модернизация.

6. Капитальный ремонт здания вокзала с его модернизацией, для улучшения качества обслуживания пассажиров дальних и пригородных маршрутов.

7. Установка габаритных электронных ворот и вагонных весов на ж.д.ст. Онега.

Предложения схемы территориального планирования Онежского района

1. Реализация проектных предложений утвержденной градостроительной документации. Схемой территориального планирования муниципального района принимается следующая очередность реализации мероприятий территориального планирования в рамках утвержденной градостроительной документации:

Первая очередь

1.1. Капитальный ремонт здания вокзала в г.Онега. Схемой территориального планирования рекомендуется реконструкция пассажирской инфраструктуры железнодорожного транспорта в границах муниципального района (пассажирских платформ и вокзалов).

1.2. Установка габаритных электронных ворот и вагонных весов на ст.Онега.

Расчетный срок

1.3. Строительство вторых главных путей на железнодорожной линии общего пользования Обозерская – Беломорск.

2. Авторским коллективом схемы территориального планирования муниципального района реализация проектного предложения Объединенной схемы территориального планирования частей Архангельской области в части строительства нефтеперевалочной базы на побережье Онежской губы в районе железнодорожного разъезда Шунданец в рамках инвестиционного проекта «Нефтеперерабатывающий комплекс с морским погрузочным терминалом» оценивается как маловероятная.

3. Проектом схемы территориального планирования муниципального района предлагается ряд мероприятий:

Расчетный срок

3.1. С учетом предложенного в рамках схемы изменения трассы прохождения автомобильной дороги «Архангельск – Северодвинск – Онега – граница республики Карелия» проектом намечается строительство железнодорожных переездов:

- В районе п.Унежма на пересечении с проектируемой автомобильной дорогой «Архангельск – Северодвинск – Онега – граница республики Карелия».

- В районе п. Золтоха на пересечении железнодорожной линии необщего пользования Золтотуха - Сулозеро и проектируемой автомобильной дороги «Архангельск – Северодвинск – Онега – граница республики Карелия».

Перспектива за пределами расчетного срока

На перспективу на пересечении железнодорожной линии и автомобильной дороги в районе ст.Нименьга целесообразно строительство путепровода.

## 5.2. Автомобильный транспорт

Существующая сеть автомобильных дорог представлена дорогами регионального и местного значения, а также частными автомобильными дорогами. В зимний период организуется ряд автозимников и ледовых переправ. Зимники, как правило, функционируют с декабря по март.

Общая протяженность автомобильных дорог всех форм собственности составляет 664,15 км. Ряд населенных пунктов муниципального района не имеет регулярного транспортного сообщения с административным центром.

Автомобильные дороги общего пользования

В таблице 5.4 представлен перечень и характеристика автомобильных дорог регионального значения в соответствии с Постановлением Правительства Архангельской области от 09.03.2011 № 59-пп (ред. от 25.09.2012) «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального значения Архангельской области и Ненецкого автономного округа».

Таблица 5.4.

| № п/п | Название автомобильной дороги | Категория | Тип покрытия | Длина, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Архангельск (Рикасиха) – Онега (ветка № 19) | 4 | Переходное | 21 |
| 2 | Савинский – Ярнема – Онега | 4 | Переходное, усовершенствованное | 161 |
| 3 | Онега – Кянда –Пурнема (на участке Кянда – Пурнема – зимник) | 4/5/- | Переходное, усовершенствованное, грунтовое | 91 |
| 4 | Онега – Ворзогоры | 5 | Переходное | 25 |
| 5 | Онега – Андозеро | 5 | Переходное, усовершенствованное, грунтовое | 11 |
| 6 | д. Нименьга – ж.д.ст. Нименьга | 5 | Переходное | 8,0 |
| 7 | д. Вонгуда – ж.д.ст. Вонгуда | 4 | Усовершенствованное | 2,8 |
| 8 | Малошуйка – Абрамовская | 4 | Переходное | 4,0 |
| 9 | Большой Бор – Поле | 4/5 | Переходное, грунтовое | 10 |
| 10 | Верховье – Кодино | 5 | Переходное, грунтовое | 35 |
| 11 | Подъезд к д. Клещево – Кутованга | 4 | Переходное | 6,0 |
| 12 | Подъезд к с. Порог | 4 | Переходное, усовершенствованное | 2,3 |
| 13 | Подъезд к д. Прошково | 4 | Переходное | 0,4 |
| 14 | Подъезд к д. Турчасово | 4 | Переходное | 0,9 |
| 15 | Подъезд к д. Кутованга | 4 | Переходное | 1,0 |
| 16 | Подъезд к д. Хаяла | 4 | Переходное | 1,7 |
| 17 | Подъезд к д. Олидово | 4 | Переходное | 0,4 |
| 18 | Подъезд к д. Пияла | 4 | Переходное | 0,9 |
|  | Общая протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Онежском районе | 382,4 |

В таблице 5.5 представлен перечень и характеристика автомобильных дорог местного значения в соответствии с данными Администрации МО «Онежский муниципальный район».

Таблица 5.5.

| № п/п | Название автомобильной дороги | Категория | Тип покрытия | Длина, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Золотуха – Унежма | 5 | Грунтовое | 27 |
| 2 | Золотуха – Малошуйка | 5 | Переходное | 42 |
| 3 | Подъезд к п. Куша | 5 | Переходное | 5 |
| 4 | Малошуйка – Нименьга | 5 | Переходное | 11 |
| 5 | Нименьга – Шаста | 5 | Переходное | 18 |
| 6 | Подъезд к п. Ватега | 5 | Переходное | 24 |
| 7 | Золотуха – граница с респ.Карелия | 5 | Переходное | 49 |
| 8 | Шомокша – Прилуки | 5 | Переходное | 13 |
| 9 | Подъезд к п. Верхнеозерский | 5 | Переходное | 1,5 |
| 10 | Пурнема – Лямца | - | Грунтовое | 28 |
| 11 | Абрамовская – Кушерека | - | Грунтовое | 20 |
| 12 | Порог – Усть-Кожа (зимник) | - | Грунтовое | 34 |
| 13 | Городок – Б. Шарково – Острый Конец | 5 | Переходное | 3,35 |
| 14 | Подъезд к д. Верховье | 5 | Переходное | 0,5 |
| 15 | Подъезд к д. Сырья | 5 | Переходное | 0,5 |
| 16 | Подъезд к д. Наволок | 5 | Переходное | 0,9 |
| 17 | Подъезд к д. Вазенцы | 5 | Переходное | 0,65 |
| 18 | Подъезд к д. Каска | 5 | Переходное | 1,1 |
| 19 | Подъезд к д. Хачела | 5 | Переходное | 0,75 |
| 20 | Подъезд к д. М. Фехтальма | 5 | Переходное | 0,4 |
| 21 | Подъезд к д. Копыловка | 5 | Переходное | 0,4 |
| 22 | Подъезд к д. Целягино | 5 | Переходное | 0,7 |
|  | Общая протяженность автомобильных дорог местного значения, в т.ч. - с переходным покрытием - с грунтовым покрытием | 281,75 172,75 109 |

На графических материалах проекта автомобильные дороги местного значения нанесены на основании топографических карт и аэрофотоснимков.

Таблица 5.7.

Перечень мостовых сооружений, находящихся в муниципальной собственности

| Наименование моста | Автодорога | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| Через р. Нименьга | Малошуйка – Нименьга | Деревянный |
| Через р. Шаста | Нименьга – Шаста | Деревянный |
| Через р. Левушка | Золотуха – Малошуйка | Деревянный |
| Через р. Шубручей | Золотуха – Малошуйка | Деревянный |
| Через р. Куша | Подъезд к п. Куша | Деревянный |
| Через р. Куша | Золотуха – Унежма | Деревянный |
| Через р. Нижма | Подъезд к п. Ватега | Деревянный |
| Через р. Шомокша | Шомокша – Прилуки | Деревянный |

Техническое состояние основной части дорог областного и местного значения неудовлетворительное. Низкий уровень развития транспортной сети значительно затрудняет комплексное использование территории района, мешает развитию внешних связей. Обе автомобильные дороги, связующие Онегу с областным центром, имеют грунтовое покрытие. В настоящее время необходимо продолжить работы по строительству автодороги Онега – Северодвинск. Техническое состояние автодороги неудовлетворительное, в осенне-весеннюю распутицу проезд затруднен. Состояние дорог в черте населенных пунктов Онежского района также крайне неудовлетворительное. В Онежском районе отсутствует дорога круглогодичного сообщения между районным центром и населенными пунктами, расположенными на левой стороне реки Онега. Для полноценного развития района необходимо строительство моста через реку Онега.

Для связи с отдаленными населенными пунктами в зимний период организуются зимники: Онега – Ворзогоры; Онега – Поньга; Нименга-2 – Малошуйка; Порог – Усть-Кожа; Кянда – Пунерма – Лямца. Обслуживание автомобильных дорог муниципального района осуществляет ОАО «Плесецкое дорожное управление» (Онежский участок).

Частные автомобильные дороги

По данным статистического сборника «Автотранспорт Архангельской области за 2011 год» на территории муниципального района протяженность ведомственных и частных автомобильных дорог крупных организаций и субъектов среднего предпринимательства составляет 254,5 км, из них с твердым покрытием – 245,3 км (в том числе с усовершенствованным покрытием – 35,8 км).

Лесные и лесовозные дороги

На территории муниципального района особое хозяйственное значение имеют лесные дороги. Наиболее значимой в числе частных автомобильных дорог является Хайнозерская технологическая дорога, по которой осуществляется связь г.Онега с п.Маложма и Верхнеозерский. Характеристика автомобильной дороги приведена в таблице 5.8 в соответствии с данными Администрации МО «Онежский муниципальный район».

Таблица 5.8.

Автомобильные дороги, находящиеся в частной собственности

| Наименование автодороги | собственник | категория | Тип покрытия | Длина, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хайнозерская технологическая дорога | ОАО «Онегалес» | 5 | Переходное | 85 |

В таблице 5.8. приведены данные о протяженности лесохозяйственных и лесовозных дорог на территории района в соответствии с данными лесохозяйственного регламента Онежского лесничества (Архангельск, 2012 г.).

Таблица 5.9.

| Виды дорог | Автомобильные дороги, в том числе: | Всего, км |
| --- | --- | --- |
|  | С твердым покрытием | с грунтовым покрытием | из них круглогодичного действия |  |
| Лесохозяйственные и лесовозные дороги | 172 | 2299 | 717 | 2716 |

Явно недостаточная густота и низкая грузоподъемность лесовозных дорог вынуждает лесозаготовителей производить вывозку древесины по дорогам общего пользования, усугубляя и без того их неудовлетворительное состояние.

Транспортное обслуживание населения

Перевозку пассажиров по внутригородским маршрутам г.Онега осуществляют МУП »Онегаавтотранс», МУП «Токман» и индивидуальные предприниматели. По междугородным и пригородным маршрутам – МУП «Онегаавтотранс». За 2010 год пассажиропоток данного предприятия составил 1 млн. 455 тыс. пассажиров, за 2009 год – 1 млн. 776 тыс. пассажиров. Перевозки школьников осуществляет МУП «Автосервис».

Автостанция в г. Онега обслуживает междугородные, межмуниципальные и пригородные маршруты:

  - городские автобусные маршруты № 1 «ул. Рассказова – ОЛДК», № 2 «ОЛДК – ж.д. вокзал – ул. Гоголя», № 3 «п. Шалга – Дворец спорта – Аэропорт», № 4 «Каменная Гора – п. Горный»;

  - пригородные маршруты № 101 «Онега – Порог – ж.д.станция Вонгуда», № 102 «Онега – Тамица», № 103 «Онега – Маложма», № 105 «Онега – Кянда»;

  - междугородные маршруты № 716 «Онега – Верхнеозерский», № 717 «Онега – Городок».

Объем пассажирских перевозок за 2011 год составил 8081,2 тыс. пасс-км. Хранение автотранспорта, эксплуатируемого МУП «Онегаавтотранс», осуществляется в автобусном парке, расположенном в г.Онега.

Логистика и придорожный сервис

Транспортно-логистический терминал в г.Онега

На территории муниципального района расположен один транспортно-логистический терминал в г.Онега, специализирующийся на перевалке лесных грузов. В состав сооружений транспортно-логистического терминала: морской глубоководный причал; железнодорожные подъездные пути и автодорога. Все сооружения находятся на территории ОАО «Онежский ЛДК». Таможенное оформление грузов осуществляется на Онежском таможенном посту.

Показатели работы автомобильного транспорта

В таблице 5.10 приводятся данные по объемам грузовых и пассажирских перевозок в соответствии с данными статистического сборника «Автотранспорт Архангельской области за 2011 год».

Таблица 5.10.

|  | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Перевозки грузов автомобильным транспортом крупных организаций и субъектов среднего предпринимательства, тыс. т |
| ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ | 26778 | 31464 | 33323 |
| Онежский | 1192 | 876 | 921 |
| Грузооборот автомобильного транспорта крупных организаций и субъектов среднего предпринимательства, тысяч тонно-километров |
| ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ | 1208268 | 1817162 | 1753864 |
| Онежский | 40020 | 32572 | 36392 |
| Перевозки пассажиров автомобильным транспортом крупных организаций и субъектов среднего предпринимательства, тыс. человек |
| ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ | 41107 | 40919 | 41726 |
| Онежский | 1955 | 1751 | 1618 |

Объекты придорожного сервиса

На территории муниципального района расположена одна станция технического обслуживания автотранспорта в г.Онега и 3 автозаправочные станции (ООО «Роснефть – Архангельскнефтепродукт»; АЗС «Октан»; АЗС «Ладушка»).

Структура автомобильного парка

Структура автомобильного парка на территории муниципального района отражена в таблице 5.11 по данным Государственной инспекции безопасности дорожного движения на 1 января 2010 года.

Таблица 5.11.

| № п/п | Категория автомобиля | Общее количество по району, ед. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Грузовых автомобилей всего: | 781 |
| 2 | Легковых автомобилей всего: | 7195 |
| 3 | Специальные | 48 |
| 4 | Автобусов | 73 |
|  | Всего | 8097 |

Проектное развитие автодорожной инфраструктуры

Предложения Схемы территориального планирования Архангельской области

1. На основе автодороги «Архангельск (от д. Рикасиха) – Онега», автодороги регионального значения «Онега – Тамица – Кянда – Пурнема» (участок «Покровское – Тамица – Кянда») и участка «Покровское – Нименьга – Уежма – Надвоицы» намечено сформировать автодорогу регионального значения «Архангельск – Северодвинск – Онега – граница республики Карелия (далее – Надвоицы, Оулу)», которая свяжет Архангельскую область с северной частью Республики Карелия, Мурманской областью и Финляндией. Помимо межрегиональных связей эта автодорога решит вопросы транспортного обслуживания западной части Онежского района, в том числе возможного освоения лесосырьевых, золотоносных и туристских зон, связанности берегов г. Онега. Дорога намечается второй технической категории.

2. Строительство автодороги-подъезда к д.Летняя Золотица от автодороги Архангельск – Онега.

3. Предложения Схемы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального значения, детализированные ОГУ «Дорожное агентство Архангельскавтодор», приведены в таблице 5.12. (1 очередь – 2020 г., расчетный срок – 2030 г.).

Таблица 5.12.

| № п/п | Название автомобильной дороги | Протяженность | Очередность реконструкции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автодорога Архангельск (от д.Рикасиха) – Онега 60,5 км), в том числе: |  |  |
| 1.1 | участок «19-я ветка Хайнозерской дороги» | 16,3 | 1-я очередь |
| 1.2 | участок «Тамица – Кянда» | 22,7 | 1-я очередь |
| 2 | Обозерская – Большой Бор (на участке Щукозерье – Поле), новое строительство | 42,0 | расчетный срок |
| 3 | Савинский-Ярнема-Онега | 159,0 | расчетный срок |

Предложения Объединенной схемы территориального планирования частей Архангельской области

4. Строительство участка автомобильной дороги Архангельск – Северодвинск – Онега – граница республики Карелия (далее Надвоицы, Оулу). Общая протяженность составляет 102,1 км, IV категория.

5. Строительство автодороги Архангельск (от дер.Рикасиха) – Онега, участок «19 ветка Хайнозерской дороги». Общая Протяженность составляет 22,4 км, IV категория.

6. Реконструкция участка автомобильной дороги Онега -Тамица – Кянда – Пурнема. Общая протяженность составляет 64,3 км, IV-V категории.

7. Строительство путепровода через железнодорожные пути на автомобильной дороге Савинский – Ярнема – Онега.

8. Строительство автодорожного моста через р. Онега на автомобильной дороге Архангельск – Северодвинск – Онега – граница республики Карелия (далее Наводвоицы, Оулу) в районе г.Онега.

Предложения Генерального плана г.Онега (2008 г.)

10. Строительство путепровода на пересечении железной дороги и ул.Хайнозерской в г.Онега.

11. Реконструкция моста через р.Поньга в створе пр.Трудовой в г.Онега.

12. Строительство трех крупных СТО в г.Онега и одной АЗС.

Предложения Схемы территориального планирования Онежского района

1. Реализация проектных предложений утвержденной градостроительной документации. Схемой территориального планирования муниципального района принимается следующая очередность реализации мероприятий территориального планирования в рамках утвержденной градостроительной документации и программных документов:

Первая очередь

1.1. Строительство участка автомобильной дороги «Архангельск – Северодвинск – Онега – граница республики Карелия (далее – Надвоицы, Оулу)» от границы с Приморским районом до г.Онега.

1.2. Строительство автомобильного моста через р.Онега.

1.3. Строительство путепровода на пересечении железной дороги и ул.Хайнозерской в г.Онега.

1.4. Строительство путепровода через железнодорожные пути на автомобильной дороге Савинский – Ярнема – Онега.

1.5. Реконструкция автодорог «19-я ветка Хайнозерской дороги» и «Тамица – Кянда».

1.6. Реконструкция моста через р.Поньга в створе пр.Трудовой в г.Онега.

1.7. Строительство трех крупных СТО в г.Онега и одной АЗС.

1.8. В соответствии с программой комплексного социально-экономического развития муниципального района предусмотрено приобретение автобусов для МУП «Онегаавтотранс», коммунальной техники в поселениях, а также для нужд дома отдыха и школ (Покровская и Шастинская школы).

1.9. Строительство гаражей школ муниципального района в населенных пунктах Малошуйка, Покровское.

1.10. Инвентаризация и межевание бесхозяйных автодорог (бывших лесовозных) от ст. Поньга, через п. Шаста, п. Малошуйка, п. Золотуха до границы с Карелией.

1.11. Реконструкция мостовых переходов:

- Моста через руч. Карручей, расположенного на а/д Большой Бор — Поле.

- Моста через р. Тельменца на автомагистрали Савинский — Ярнема — Онега.

- Моста через р.Рименьга на автодороге Верховье — Мудьюга — Кодино.

Все работы по мостовым сооружениям будут проведены в рамках долгосрочной целевой программы «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 2012 — 2016 годы».

Расчетный срок

1.12. Строительство автодорожного моста через р. Онега на автомобильной дороге Архангельск – Северодвинск – Онега – граница республики Карелия (далее Наводвоицы, Оулу) в районе г.Онега.

1.13. Строительство автодороги-подъезда к д.Летняя Золотица от автодороги Архангельск – Онега.

1.14. Строительство участка автомобильной дороги Щукозерье – Поле в целях формирования автомобильной дороги регионального значения общего направления Обозерская – Большой Бор.

1.15. Реконструкция автомобильной дороги Савинский-Ярнема-Онега.

1.16. Строительство подъездов к п.Золотуха и Поньга от проектируемой автомобильной дороги «Архангельск – Северодвинск – Онега – граница республики Карелия (далее – Надвоицы, Оулу)».

1.17. Организация автобусных маршрутов Онега – Анцифировский Бор – Обозерский, Онега – Золотуха, Онега – Тамица – Кянда – Пурнема – Лямца (по проектируемой автодороге «подъезд к д. Летняя Золотница»).

1.18. В случае реализации предложения по строительству автомобильного моста через р.Онега отпадает необходимость в ежегодной организации ледовой переправы в г.Онега.

1.19. Строительство частных лесовозных автомобильных дорог в соответствии с планами инвесторов.

2. Проектом схемы территориального планирования муниципального района предлагается ряд мероприятий:

Первая очередь

2.1. Реконструкция автомобильной дороги Порог – Усть-Кожа в целях формирования автомобильной дороги круглогодичного действия.

2.2. Развитие объектов придорожной инфраструктуры в отдаленных частях муниципального района. Схемой территориального планирования рекомендуется строительство АЗС и СТО в южной части муниципального района (расположение уточняется в составе генеральных планов поселений).

Расчетный срок

2.3. Корректировка трассы прохождения проектируемой автомобильной дороги регионального значения «Архангельск – Северодвинск – Онега – граница республики Карелия» на участке ж.д. ст. Нименьга – Унежма. Предлагаемая трасса проложена южнее железнодорожной линии в целях обеспечения оптимального транспортного обслуживания крупных населенных пунктов муниципального района (Золотуха и Куша).

2.4. Строительство подъездов от проектируемой автомобильной дороги «Архангельск – Северодвинск – Онега – граница республики Карелия (далее – Надвоицы, Оулу)» к населенным пунктам жд. ст. Поньга, Малошуйка, Нименьга, Золотуха, Куша, Унежма. Трассы подъездных автодорог уточняются в составе генеральных планов поселений.

2.5. Организация автобусных маршрутов с учетом намеченного развития автомобильных дорог общего пользования:

-Местного автобусного маршрута Онега – Нименьга – Малошуйка – Куша – Золотуха - ж.д. ст. Унежма по проектируемой автодороге «Архангельск – Северодвинск – Онега – граница республики Карелия».

- Межмуниципального автобусного маршрута Онега – Обозерский по намеченной к формированию автомобильной дороге регионального значения общего направления Обозерская – Большой Бор.

- Местный автобусный маршрут Онега – Тамица – Кянда – Пурнема – Лямца по проектируемой автодороге регионального значения «подъезд к д. Летняя Золотница».

## 5.3. Водный транспорт

Сооружения водного транспорта на территории муниципального района представлены морским портом Онега, средствами навигационного обеспечения причальными сооружениями речного транспорта. Водным транспортом в акватории Онежской губы обеспечивается сообщение с о.Кий и п.Пурнема.

Морской порт Онега

Морской порт расположен на правом берегу реки Онега, при впадении в Онежскую губу Белого моря. Онежский морской порт был открыт в 1781 году и считался вплоть до начала ХХ века самым крупным центром лесопиления. Через систему внутренних водных путей России порт Онега связан с Балтийским морем, реками Волга и Кама, а также южными морями. К причалам порта ведут подходные каналы и фарватеры протяженностью 12 миль (см. рис 5.3). Входить в реку Онега следует Карельским фарватером. Глубина фарватера реки составляет до 5,2 м. Глубины на фарватерах после ледохода ежегодно изменяются, о чем сообщается в Извещениях Мореплавателям. Якорные места для судов с большой осадкой имеются перед устьем реки Онега на Двинском и Карельском рейдах. На этих же рейдах можно отстаиваться и на судах с малой осадкой в ожидании полной воды для следования по фарватерам в реку Онега.

Время и порядок входа и выхода судов в порту регулируется дежурным ИГНП из-за небольшой ширины фарватера. Фарватер реки Онега ведет от устья до морского торгового порта Онега, проходит вдоль правого берега реки и состоит из каналов: Городского, Межзаводского, Пристанского, Лесозавода №36.

Таблица 5.13.

Элементы существующей трассы подходных каналов судового хода к порту Онега

| Наименование канала | Протяженность канала, м | Фактическая ширина, м | Фактическая глубина, м | Угол поворота, Град | Направление канала, град |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | искусственная прорезь |  | от отчетного уровня | от «0» 1910-11 гг, м |  |  |
| Пихнемский I | 6500 | 6500 | 70,0 | 6,5 | 4,5 | 0,0 | 266,8-86,8 |
| Пихнемский II | 2875 | 2875 | 70,0 | 9,2 | 7,2 | 26,5 | 293,3-113,3 |
| Городской | 6875 | 6875 | 70,0 | 7,7-6,2 | 5,7-4,2 | 12,5 | 305,8-125,8 |
| Межзаводской | 1180 | 1180 | 60,0 | 6,4 | 4,4 | 24,7 | 330,5-150,5 |
| Пристанский | 810 | 810 | 60,0 | 5,9 | 3,9 | 37,8 | 292,7-112,7 |
| Лесозавода№36 | 1850 | 1850 | 60,0 | 6,7 | 4,7 | 25,1 | 317,8-137,8 |

Режим судоходства по подходным каналам к порту Онега односторонний. Вход и выход в/из порта осуществляется круглосуточно, за исключением случаев, когда движение на акватории порта, по каким-либо причинам, запрещено.

Основными видами деятельности Онежского порта являются:

−	погрузо-разгрузочные работы;

−	работы по обслуживанию судов по заявкам судовладельцев;

−	буксировочные работы на акватории порта;

−	текущий ремонт судов, береговых сооружений;

−	создание условий для обеспечения безопасного захода/выхода судов в порт, безопасной стоянки;

−	лоцманское обслуживание;

−	обеспечение радиосвязи с судами, стоящими в порту и находящимися в море.

Основные причалы и погрузоразгрузочное оборудование базируются на правом берегу реки Онега в 6,5 км от устья в центральной части города, в п.Легашевская Запань, с.Порог. На территории порта имеются грузовой и пассажирский причалы.

Грузовой причал, длиной 70 п.м., оборудован деревянной свайно–ряжевой стенкой и железобетонным настилом площадью 1750 кв.м. (из них 420 – ж/б плиты, 420 – монолитное бетонное покрытие). Причал предназначен для погрузки генеральных грузов и отстоя судов портового флота.

Пассажирский причал, длинной 30 п.м. и площадью 180 кв.м., выполнен из дерева. Он предназначен для приема судов, обслуживающих местные пассажирские линии.

Из погрузо-разгрузочных средств имеются два подъемных крана грузоподъемностью по 5 тонн. Непосредственно погрузо-разгрузочными работами порт в последние годы не занимается, и в ближайшей перспективе таковых не будет, за исключением работ у причалов ЛДК. Эксплуатация кранов убыточна.

Свои причалы в районе порта имеют лесопильно-деревообрабатывающий комбинат (ЛДК) (длина – 360м, ширина – 20м) с погрузоразгрузочным оборудованием (площадка разгрузки и два козловых крана). Причал ЛДК связан со станцией Онега подъездными путями, расположен на правом берегу реки Онега непосредственно на территории промышленного предприятия.

Порт Онега управляется Онежским филиалом Федерального государственного учреждения «Администрация морского порта Архангельск». К порту приписано 14 судов. В порту назначено одно дежурное судно для несения АСГ.

В настоящее время Онега является вторым по значению после Архангельска портом в бассейне Белого моря. Навигационный период с мая по январь. Основными видами деятельности порта являются: погрузочно-разгрузочные работы; работы по обслуживанию судов по заявкам судовладельцев; буксировочные работы на акватории порта; текущий ремонт судов, береговых сооружений; создание условий для обеспечения безопасного захода/выхода судов в порт, безопасной стоянки; лоцманское обслуживание; обеспечение радиосвязи с судами, стоящими в порту и находящимися в море. Основу грузооборота составляют пиломатериалы. Древесина поступает молевым сплавом по реке Онега из Онежского, Каргопольского и Плесецкого районов. Переработанный лес отправляется за границу и на внутренний рынок (грузооборот по пилолесу составляет около 200 тыс. м 3). Возможна перевозка кирпича и железобетонных изделий. Ежегодно порт способен обрабатывать около 500 тыс. т грузов или принимать и обслуживать 250-270 судов.

Кроме грузовых операций, порт осуществляет перевозку морским (к о.Кий) и речным транспортом пассажиров, а также внутригородскую перевозку пассажиров на левый берег Онеги в поселок Легашевская запань на пароме грузоподъемностью 50 т.

В границы морского порта Онега включен морской терминал (портопункт) Соловки, расположенный на Соловецких островах. Порт и портопункт являются замерзающими, начало и окончание навигации объявляется приказом начальника порта.

ФГУП «Росморпорт» Архангельский филиал

В целях осуществления видов деятельности, предусмотренных Положением об Архангельском филиале ФГУП «Росморпорт», Архангельский филиал располагает необходимым имуществом на территории и акватории морского порта Онега. Архангельский филиал ФГУП «Росморпорт» оказывает услуги по ледокольной проводке судов в Белом море и в акватории морского порта Онега. Ледокольная проводка осуществляется с использованием ледоколов «Диксон», «Капитан Косолапов», «Капитан Чадаев» и «Капитан Евдокимов», закрепленных за Архангельским филиалом ФГУП «Росморпорт».

По состоянию на 01.10.2012 за Архангельским филиалом ФГУП «Росморпорт» в качестве основных средств на праве хозяйственного ведения закреплен 81 объект недвижимого имущества, в том числе на территории Онежского района (в составе исходных данных отсутствуют сведения об объектах на территории района).

ФБУ «Госморспасслужба»

Акватория Онежского залива относится к зоне ответственности АСФ ФГУП «МБАСУ» (подробнее в разделе 8.6).

Средства навигационного обеспечения

В городе Онега находится Онежская лоцманская станция. Лоцмана проводят суда к мысу Летний Орлов, к портам Беломорск и Кемь, в губу Пушлахта, а также между этими пунктами.

Рис. 5.3.

Онежская станция штормовых сигналов находится в городе Онега. Мачта станции оборудована для подъема дневных сигналов, предупреждающих о наступлении штормовых и сильных ветров в районе Онежского залива.

На территории Онежского района расположены средства навигационного обеспечения, основными из которых являются:

- Светящий знак Лямицкий (шир.64026( N, долг. 37044( О) в с. Лямца.

- Знак на берегу в 8,5 кбт. к NNW от мыса Лиственный.

- Знак на мысе Глубокий.

- Светящий знак на возвышенности в северной части острова Пурлуда.

- Знак на восточной оконечности острова Лесная Осинка.

- Знак на мысе Вейнаволок.

- Светящий знак на возвышенной части острова Баклан.

- Светящий знак на возвышенности северного из островов Шоглы.

- Пихнемский 1 светящих знаков, установленных на низменном берегу в 1,3 мили к NO от мыса Пихнемский, ведет с Карельского рейда по западному колену Карельского фарватера до Пихнемского 2 створа.

- Пихнемский № 2 створ светящих знаков, установленных на правом берегу устья реки Онега к SO от мыса Пихнемский, ведет по восточному колену Карельского фарватера от Пихнемского № 1 створа до Городского створа, ведущего в реку Онега.

- Городской створ светящих знаков, установленных на правом берегу реки в западной части города Онега, ведет от Пихнемского № 2 створа в устье реки Онега и далее вверх по реке до Заводского створа.

- Заводской створ светящих знаков (шир. 63°54’ N, долг. 38°46’ О), установленных на левом берегу реки Онега у устья реки Малая Поньга ведет от Городского створа до Пристанского створа.

- Пристанский створ светящих знаков, установленных на пристани Северного морского пароходства, ведет к этой пристани от Заводского створа.

- Пристанский секущий створ светящих знаков, установленных на пристани Северного морского пароходства, в точке пересечения со створом Лесозавода № 36 указывает место якорной стоянки.

- Створ светящих знаков Лесозавода № 36, установленных на левом берегу реки Онега, ведет до пересечения с Пристанским секущим створом.

На период навигации выставляется ряд временных средств навигационного обеспечения, в том числе:

- Светящий буй Карельский № 1 выставляется в начале Карельского фарватера.

- Буй Лямицкий выставляется на якорном месте к SW от селения Лямца.

- Светящий буй Пурнемский выставляется в районе якорного места.

- Плавучее ограждение. Карельский фарватер на всем протяжении огражден вехами и светящими буями по латеральной системе.

- Плавучее ограждение фарватера реки Онега. Кроме того, на правой стороне фарватера выставляются три светящих буя.

Речной транспорт

Главной водной артерией Онежского района является река Онега. Сквозное судоходство по реке невозможно из-за порогов. На карту современного использования нанесены причалы по данным топографических карт: Порог, Усть-Кожа, Чекуево, Хачела, Клещево, Шомокша, Посад. Перевозки пассажиров водным транспортом осуществляются по маршрутам с. Порог – д. Усть-Кожа, г. Онега – д. Лямца, г.Онега – о.Кий, г.Онега – п.Пурнема.

Перечень внутренних водных путей РФ утвержден распоряжением Правительства РФ от 19 декабря 2002 г. N 1800-р. В соответствии с перечнем на территории внутренним водным путем являются реки Онега и Малая Онега от с.Порог до д.Городок (Плесецкий район). Общая протяженность судоходных участков в границах муниципального района составляет 131 км.

Проектное развитие водного транспорта

Предложения Объединенной схемы территориального планирования частей Архангельской области.

2. Реконструкция порта Онега.

3. Строительство рейдового нефтеналивного терминала.

Предложения Генерального плана г.Онега (2008 г.)

4. Строительство нефтеперевалочной базы на побережье Онежского залива в районе железнодорожного разъезда Шунданец.

5. Благоустройство береговой полосы и организация набережной в центральной части города, в связи с чем необходимо:

− проведение дноуглубительных работ и работ по расчистке дна р. Онега на участке от устья до порта;

− вынос складского хозяйства порта в коммунально-складскую зону города;

− организация базы зимнего отстоя портового флота.

Инвестиционные проект

Рейдовый нефтеналивной терминал

Самым крупным инвестиционным проектом в части развития морского транспорта на территории муниципального района является строительство морского порта Онега (инвестпроект «Нефтеперерабатывающий комплекс с морским погрузочным терминалом») – стационарного морского ледостойкого отгрузочного причала (СМЛОП). Объем инвестиций: 160 000,0 – 330 000,0 млн. руб. Инвестором выступает ООО »МТМ Онега». Нефтеперерабатывающий комплекс предполагается разместить на южном берегу Онежского залива Белого моря в районе между железнодорожными станциями Малошуйка и Шунданец. Под строительство нефтеперерабатывающего комплекса в настоящее время зарезервирован земельный участок площадью 3000 гектаров, реально необходимая площадь застройки – около 500 гектаров. Естественные глубины судоходной глубоководной акватории порта в районе размещения СМЛОП позволяют принимать танкеры класса VLCC с осадкой до 21,0 м и дедвейтом до 300 тыс. тонн. Расстояние до рейдового перегрузочного комплекса по морю составляет 20-25 км, в зависимости от проектного решения выбора места для строительства выносного причала.

На рис. 5.4 показано расположение объектов нефтеналивного терминала на акватории и в припортовой береговой зоне морского порта Онега.

Состав судов потового флота: портовые буксиры – 2; многоцелевой портовый буксир – 1; танкер-бункеровщик – 1; танкер-водоснабжения – 1; лоцманские суда – 2; разъездные суда – 2; нефтесборщик – 1; мусоросборщик – 1; бонопостановщики – 2; нефтеналивная баржа – 1.

Строительство сухогрузного порта

В рамках Инвестиционного проекта «Нефтеперерабатывающий комплекс с морским перегрузочным терминалом» также предусмотрено строительство сухогрузного порта на побережье Онежского залива. На рис. 5.5 схематично показано расположение предлагаемого к размещению сухогрузного порта.

Также в рамках реализации указанного проекта потребуется размещение базы служб обеспечения (морспецподразделения, суда портофлота), а также причальных сооружений в непосредственной близости от размещаемого рейдового погрузочного комплекса. Одним из возможных вариантов размещения причальных сооружений для судов обеспечения может стать один из островов группы Осинки. Под размещение береговой базы морского терминала зарезервировано 1700 га земли с учетом перспективы развития портовых структур. Участок расположен на морском побережье у города Онеги.

Рис. 5.4.

Рис. 5.5.

Предложения схемы территориального планирования Онежского района

1. Реализация проектных предложений утвержденной градостроительной документации. Схемой территориального планирования муниципального района принимается следующая очередность реализации мероприятий территориального планирования в рамках утвержденной градостроительной документации и программных документов:

Первая очередь реализации

1.1. Реконструкция морского порта Онега. Реконструкция включает мероприятия предусмотренные генеральным планом г.Онеги (дноуглубление устья р.Онега, организация зимней базы стояники портового флота, вынос складского хозяйства в коммунально-скадскую зону г.Онега). Реконструкция должна быть проведена с учетом требований Морской доктрины по унификации инфраструктуры для военных и хозяйственных нужд.

1.2. Модернизация средств навигационного обеспечения морской деятельности на территории муниципального района.

1.3. Схемой территориального планирования рекомендуется реконструкция (или новое строительство утраченных причалов) в населенных пунктах, обслуживаемых речным транспортом: в д.Усть-Кожа, Порог.

1.4. Повсеместное внедрение морской дифференциальной подсистемы ГЛОНАСС/GPS.

1.5. Усиление пассажирских перевозок по линии Онега – о.Кий за счет прогнозируемого роста туристического потока на остров.

1.6. В соответствии с Программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Онежский муниципальный район» на 2011-2014 годы предусматривается строительство причала на о.Кий для обеспечения посадки и высадки отдыхающих (независимо от приливов и отливов), а также приобретение двух катеров (быстроходного пассажирского и разъездного).

1.7. Приобретение катера для обеспечения связи села Порог и деревни Усть-Кожа.

2. Авторским коллективом реализация проекта «Нефтеперерабатывающий комплекс с морским погрузочным терминалом» считается маловероятным по ряду причин:

- Удаленность проектируемого нефтеперерабатывающего комплекса от центров добычи сырья и потребления нефтепродуктов.

- Имеется альтернативный вариант размещения нефтеналивного терминала в районе г.Архангельск, по которому принято соответствующее решение о строительстве, что зафиксировано в утвержденной Схеме территориального планирования Российской Федерации в области транспорта.

- На территории района отсутствует необходимое количество трудовых ресурсов для закрытия потребностей проектируемого предприятия в персонале. Также отсутствует возможность размещения персонала предприятия в существующем жилищном фонде сопредельных населенных пунктов.

- Инвестиционным проектом по мере его реализации предусматривается строительство трубопровода к нефтеперерабатывающему комплексу, однако в рамках разработанной Схемы территориального планирования Российской Федерации в области трубопроводного транспорта данный объект также не рассматривается.

Проектное предложение не вносится в перечень мероприятий Схемы территориального планирования муниципального района также на основании письма Агентства архитектуры и градостроительства Архангельской области от 19.04.13 №301/284.

Строительство сухогрузного порта в районе г. Онега в пределах расчетного срока схемы территориального планирования муниципального района также считается маловероятным и не вносится в перечень мероприятий Схемы.

3. Предложения схемы территориального планирования муниципального района:

Расчетный срок

3.1. В случае реализации предложения по строительству автомобильного моста через р.Онега целесообразно рассмотреть вопрос о закрытии действующей паромной переправы на связи Онега – Легашовская запань. На проектном плане паромная переправа в связи с указанным предложением не показывается.

3.2. Строительство береговых причалов понтонного типа в населенных пунктах Пурнема и Лямца для обеспечения посадки и высадки отдыхающих (независимо от приливов и отливов).

3.3. Схемой территориального планирования рекомендуется продление речного маршрута Порог – Усть-Кожа до с.Посад.

3.4. Схемой территориального планирования рекомендуется реконструкция (или новое строительство утраченных причалов), с учетом рекомендуемого схемой территориального планирования муниципального района, продления речного маршрута Порог – Усть-Кожа в населенных пунктах, обслуживаемых речным транспортом: Чекуево, Хачела, Клещево, Шомокша, Посад.

## 5.4. Воздушный транспорт

На территории муниципального района в соответствии с материалами Схемы территориального планирования Архангельской области в настоящее время расположено два аэродрома, 6 вертолетных площадок и площадка военного аэродрома «Ватега». Основной объем пассажирских перевозок на местных воздушных линиях осуществляет ОАО «2-ой Архангельский объединенный авиаотряд».

Аэродром «Онега»

В августе 1999 года аэропорт Онега был понижен в статусе, стал авиаплощадкой (приписной аэродром ОАО «2-й Архангельский ОАО»). Авиаплощадка расположена непосредственно на территории города недалеко от границы жилой застройки. На его летном поле оборудована грунтовая взлетно-посадочная полоса размером 600х60 м, МК 118°-298°. В составе сооружений аэропорта одно служебно-пассажирское здание вместимостью до 25 человек и ряд деревянных хозяйственных построек. Ангаров и мастерских нет. Класс аэропорта по длине ВПП – Е (ГВПП 12/30), размер участка 15 га, по взлетной массе принимаемых самолетов – IV (до 10т.). Шумовая санитарно-защитная зона составляет 300 метров по обеим сторонам от центра взлетно-посадочной полосы.

В настоящее время в аэропорту и Онежском филиале «Архангельскаэронавигации» числится 8 работников». ВПП авиаплощадки принимает самолеты типа АН-2 и вертолеты всех типов в светлое время суток круглый год, за исключением 2-3-х недель в период осенней и весенней распутицы и при сильных боковых ветрах. В летнее время базируется самолет АН-2 авиалесоохраны, на котором осуществляются еженедельные рейсы по маршруту Архангельск-Онега-Пурнема. Объемы пассажирских перевозок составляют около 1000 человек в год.

Аэродром «Пурнема»

Аэропорт расположен в п.Пурнема. На его летном поле оборудована грунтовая взлетно-посадочная полоса размером 600х60 м, МК 60°-240°. В составе сооружений аэропорта одно служебно-пассажирское здание вместимостью до 25 человек и ряд деревянных хозяйственных построек. Ангаров и мастерских нет. Осуществляются регулярные пассажирские перевозки, объем перевозок – менее 1000 пассажиров в год

Аэродром «Ватега»

Недостроенный военный аэродром вблизи одноименного поселка Архангельской области для приема тяжелых стратегических бомбардировщиков (аэродром подскока). Расположен в 16 км от Онеги и имеет грунтовую взлетно-посадочную полосу длиной 3500м, шириной 80м. Абсолютная высота – 45 м. Аэродром был заброшен в 1995 году. Бетонные плиты с взлетно-посадочной полосы демонтированы и частично вывезены. Имеется остов командно-диспетчерского пункта.

Вертолетные площадки

Вертолетные площадки расположены в близи населенных пунктов Золотуха, Малошуйка, Кодино, Анцифировский Бор, д. Прилуки и п.Ярнема (Плесецкий район). Вертолетная площадка п.Ярнема расположена в границах Онежского муниципального района. Фактически действующие вертолетные площадки являются аэродромами (ранее осуществлялись пассажирские перевозки самолетом АН-2), после проведения работ по уборке мусора и планировке территории возможно возобновление работы аэродромов по приему воздушных судов класса АН-2.

Проектное развитие воздушного транспорта

Предложения Объединенной схемы территориального планирования частей Архангельской области

1. Строительство вертолетной площадки в г.Онега.

Предложения Генерального плана г.Онега (2008 г.)

2. Генеральным планом г.Онеги (2008 г.) предусматривается поэтапный вынос аэропорта в район п.Ватега на место базирования упраздненного военного аэродрома. Обосновывающим такое решение фактором является попадание селитебной территории в санитарно-защитную шумовую зону. Данное проектное решение не зафиксировано в Схеме территориального планирования Архангельской области.

3. Организация вертолетной площадки в санитарно-защитной зоне Гидролизного завода для нужд санитарной авиации и эпизодического обслуживания населения.

Предложения схемы территориального планирования Онежского района

1. Реализация проектных предложений утвержденной градостроительной документации. Схемой территориального планирования принимается следующая очередность реализации мероприятий территориального планирования утвержденной градостроительной документации:

Первая очередь

1.1. Строительство вертолетной площадки в г.Онега в районе Гидролизного завода.

2. Предложения схемы территориального планирования муниципального района:

2.1. Капитальный ремонт существующих вертолетных площадок.

2.2. После строительства автомобильной дороги круглогодичного действия и организации автобусного маршрута Онега – Тамица – Кянда – Пурнема – Лямца целесообразно рассмотреть вопрос об отмене пассажирского авиасообщения между Онегой и указанными населенными пунктами. Посадочные площадки в населенных пунктах Пурнема и Лямца предлагается использовать для нужд авиалесоохраны и для целей других служб специального назначения.

Расчетный срок

2.3. Проектом схемы территориального планирования подтверждается решение генерального плана г.Онеги о выносе аэродрома «Онега» за пределы города, в связи с тем, что расположение аэродрома в границах населенного пункта препятствует гармоничному развитию застройки населенного пункта. Также следует отметить, что по мере развития сети автомобильных дорог круглогодичного действия значение аэродрома в системе пассажирских перевозок муниципального района значительно снизиться, так как практически весь пассажиропоток будет обслуживаться автомобильным транспортом.

На территории недостроенного аэродрома «Ватега» целесообразно сохранение посадочной площадки для нужд авиалесоохраны и самолетов ПАНХ.

## 5.5. Трубопроводный транспорт

В настоящее время в районе отсутствуют магистральные трубопроводы.

Проектное развитие трубопроводного транспорта

Предложения Схемы территориального планирования Архангельской области

1. ООО «Промгаз» разработана Генеральная схема газоснабжения и газификации Архангельской области. На расчетный срок (по рекомендации Градостроительного совета Архангельской области и в соответствии проектными предложениями Генерального плана г.Онега) намечено также строительство отвода Самодед – Онега и ряда прочих отводов. Трассировка проектируемого газопровода показана на рис. 6.1.

Предложения Объединенной схемы территориального планирования частей Архангельской области

2. Строительство магистрального газопровода высокого давления (отвод на газораспределительную станцию «Онега»). Диаметр 400 мм, протяженность 72,4 км.

3. Строительство газораспределительной станции «Онега» в районе п.Мудьюга. производительностью 21900 м3/час.

Генеральная схема газоснабжения и газификации Архангельской области (проект)

4. В составе исходных данных для разработки проекта схемы территориального планирования Онежского района предоставлены материалы проекта Генеральной схемы газоснабжения и газификации Архангельской области.

На рис. 5.6 показаны основные мероприятия по размещению объектов газоснабжения территории муниципального района без указания сроков реализации.

Рис. 5.6

Предложения схемы территориального планирования Онежского района

1. Реализация проектных предложений утвержденной градостроительной документации. Схемой территориального планирования принимается следующая очередность реализации мероприятий территориального планирования утвержденной градостроительной документации:

Расчетный срок

1.1. Схемой предлагается строительство межпоселковых газопроводов для газификации населенных пунктов: д.Нименьга, п.Нименьга, разъезд Шаста, Большой Бор, Анциферовский Бор.

# 6. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Развитие инженерной инфраструктуры муниципального района базируется на положениях утвержденной схемы территориального планирования Архангельской области. На рис. 6.1. приводится фрагмент карты инженерной инфраструктуры в составе схемы территориального планирования Архангельской области.

Рис. 6.1.

Намеченное развитие объектов инженерной инфраструктуры местного значения во многом обусловлено намеченным развитием инженерной инфраструктуры регионального значения. В подразделах приведены укрупненные расчеты по основным параметрам, которые должны быть уточнены на стадии подготовки генеральных планов. Проектное развитие инженерной инфраструктуры сельских населенных пунктов принято с учетом прогноза численности населения на расчетный срок.

Таблица 6.1

| № | Населенные пункты | Степень благоустройства |
| --- | --- | --- |
| 1 | г.Онега | Централизованные системы водоснабжения и водоотведения, центральное отопление и горячее водоснабжение многоквартирного фонда, преимущественная газификация жилищного фонда |
| 2 | Населенные пункты численностью от 500 до 3000 человек | Централизованные системы водоснабжения и водоотведения, децентрализованные системы отопления и горячего водоснабжения, частичная газификация жилищного фонда. |
| 3 | Населенные пункты численностью от 200 до 500 человек | Децентрализованные системы водоснабжения, водоотведения, отопления и горячего водоснабжения |
| 4 | Менее 200 человек | Индивидуальные системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения |

## 6.1. Водоснабжение

Реки на территории муниципального района относятся к бассейну Белого моря и принадлежат к типу равнинных рек. Они отличаются высокой водностью, имеют смешанное, но преимущественно снеговое питание. Крупнейшей рекой является Онега, для которой характерны два разлива – весенний, при таянии снега, и осенний, во время обложных дождей. Такое состояние гидрографической сети обуславливает периодическое переувлажнение почв района. Широкое распространение болот и заболоченных участков речных долин и пологих водоразделов обусловлено избытком влаги и особенностями литологического состава покровных четвертичных отложений. Водные объекты, используемые в целях хозяйственного и питьевого водоснабжения населенных пунктов, приведены в таблице 6.3 (по данным Администрации муниципального района).

Подземные воды четвертичного водоносного комплекса связаны с песчаными и гравийно-галечными слоями и линзами в аллювиальных отложениях пойм рек и в прослоях и линзах супесей и песков в толще ледниковых суглинков верхнечетвертичного возраста. Подземные воды аллювиальных и озерно-ледниковых отложений гидравлически связаны между собой и образуют единый горизонт грунтовых вод, спорадически распространенный на всей рассматриваемой территории. В малом объеме водоносные горизонты четвертичного комплекса эксплуатируются для водоснабжения. Для хозяйственно-питьевых целей используются одиночные водозаборные колонки (скважины) и колодцы в индивидуальных хозяйствах. Дебит существующих колодцев, как правило, не превышает 0,03 л/сек. Удельные дебиты большинства скважин, эксплуатирующих данных водоносный комплекс, составляют от 0,04 л/сек до 1,5 л/сек.

Водоснабжение населенных пунктов осуществляется из открытых водоемов и артезианских скважин. Централизованное водоснабжение населения и хозяйствующих субъектов осуществляется непосредственно в городе Онега и ряде сельских населенных пунктов Онежского района (Нименга, Малошуйка, Кодино, Мудьюга, Верхнеозерский, Маломжа, Усть-Кожа, Шомокша, Шаста, Глазаниха, Золотуха, Унежма и др.). Для района характерно наличие большого количества водопользователей с небольшим водоотбором. Система централизованного водоснабжения сельских населенных пунктов развита слабо. Изношенность коммуникаций существенно влияет на потенциальную возможность оказания качественных и достаточных жилищно-коммунальных услуг и снижает условия комфортного проживания.

По данным Администрации муниципального района в таблице 6.2 приводятся сведения по благоустройству жилого фонда в части водоснабжения в разрезе поселений. Основная часть благоустроенного фонда находится в городе Онега. Всего по району водопроводом оборудовано 38,4% жилищного фонда района, ваннами (душем) – 24,7%, горячим водоснабжением – 17,7%. В сельской местности оборудовано водопроводом 11,6% жилищного фонда, ваннами (душем) – 9,4%, горячим водоснабжением – 4,6%.

Таблица 6.2

| № п/п | Поселения | Обеспеченность жилого фонда системами водоснабжения, % |
| --- | --- | --- |
|  |  | водопроводом | В том числе централизо-ванными | ГВС централизо-ванным | Ванны (душ) |
| 1 | Золотухское | 6,5 | 6,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Кодинское | 56,5 | 3,3 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Малошуйское | 28,5 | 28,5 | 0,0 | 28,5 |
| 4 | Нименьгское | 44,2 | 38,1 | 0,0 | 20,9 |
| 5 | Онежское | 52,2 | 51,6 | 32,0 | 38,2 |
| 6 | Покровское | 27,1 | 27,1 | 0,0 | 8,8 |
| 7 | Порожское | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Чекуевское | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по МР | 38,6 | 34,5 | 17,7 | 24,7 |

Таблица 6.3.

Источники водоснабжения, обслуживаемые хозяйствующими субъектами

(по данным Администрации муниципального района)

| № п.п | Местонахождение скважины | Хозяйствующий субъект | Наименование объекта | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поверхностные источники водоснабжения |
| 1.1 | г. Онега, ул. Гутина 2 | ОАО «Онежский ЛДК» | Река Онега | Действующий (технич. вода) |
| 1.2 | г.Онега, Ул.Береговая, 69 | ООО «Водоканал» | Река Поньга | Действующий |
| 1.3 | г.Онега, в створе ул. Победы |  | Озеро Большое Хайнозеро | Действующий |
| 1.4 | п. Нименьга, ул. Центральная, 9 Б | МУП «Нименьгское коммунальное хозяйство» | Река Нименга | Действующий |
| 1.5 | п. Малошуйка | Дирекция по тепло-водоснабжению, структурное подраз-деление централь-ной дирекции по тепловодоснабжению, филиал ОАО "РЖД" | Река Малошуйка | Действующий |
| 1.6 | п. Кодино | МУП «Кодинское ЖКХ» | река Кодина | Действующий |
| 1.7 | п. Кодино |  | река Вычера | Действующий |
| 1.8 | ст. Мудьюга |  | озеро Лаз | Действующий |
| 1.9 | п. Верхнеозерский | ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» | озеро Большое Глубокое | Действующая |
| 1.10 | п. Маложма | МУП «Комтек» | река Тамица | Действующий |
| 1.11 | п. Покровское |  | река Пильнема | Действующая |
| 1.12 | д. Усть-Кожа | МУП «Устькожская УК» | Река Онега | Действующий |
| 1.13 | п. Шомокша | МУП «Чекуевская УК» | р.Шомокша | Действующий |
|  | Всего 13 поверхностных источников водоснабжения, обслуживаемых хозяйствующими субъектами |
| 2 | Скважины |
| 2.1 | г. Онега, п. Каменная гора, переулок Андозерский | ООО «ПКТС» | Скважина №1441 реестровый номер 3-001041 | резервная |
| 2.2 | 5-й км автодороги Онега-Ярнема Куст 10 скважин. | ООО«Водоканал», г.Онега | Скважина 1 Н (3 ед) | наблюдат. |
|  |  |  | Скважина 1 Э | резервная |
|  |  |  | Скважина 2 Э | действующая |
|  |  |  | Скважина 8 Э | действующая |
|  |  |  | Скважина 9 Э | резервная |
|  |  |  | Скважина 8-а | действующая |
|  |  |  | Скважина 11-э | законсервиров. |
|  |  |  | Скважина 5 Э | действующая |
|  |  |  | Скважина 6 Э | действующая |
|  |  |  | Скважина 10 Э | действующая |
| 2.3 | п. Шаста, ул.Школьная, 5д | МУП «Нименьгское коммунальное хозяйство» | Скважина №1 | законсервир. |
| 2.4 | п. Шаста, ул. Зеленая, 1 А |  | Скважина №2 | резервная. |
| 2.5 | п. Шаста, ул. Привокзальная, 24 |  | Скважина №3 | действующая |
| 2.6 | п. Шаста, ул. Гаражная, 8 |  | Скважина №4 | законсервиров. |
| 2.7 | п. Шаста, ул. Зеленая, 1 Г |  | Скважина №5 | законсервиров. |
| 2.8 | п. Шаста, ул. Зеленая, 1 Б |  | Скважина №6 | законсервиров. |
| 2.9 | п. Глазаниха, ул. Центральная, 2 А | МУП «Кодинское ЖКХ» | Скважина №1 | действующая |
| 2.10 | п. Глазаниха, ул. Центральная, 46 Б |  | Скважина №2 | действующая |
| 2.11 | п.Золотуха, Ул. Октябрьская | МУП «Золотухская УК» | Скважина №1 | действующая |
| 2.12 | п.Золотуха, Ул.Лесная |  | Скважина №2 | действующая |
| 2.13 | п.Золотуха, Ул. Гаражная |  | Скважина №3 | действующая |
| 2.14 | п. Унежма, ул.Зеленая |  | Скважина №4 | действующая |
| 2.15 | п.Унежма, ул. Центральная |  | Скважина №5 | действующая |
| 2.16 | д. Большй Бор | Администрация МО «Чекуевское» | Скважина, реестровый номер 3-000950 | Недейств. |
|  | Всего 29 скважин, обслуживаемых хозяйствующими субъектами. Из них 14 действующих, 3 наблюдательных, 6 законсервированных, 1 недействующая и 4 резервные. |
| 3 | Колодцы |
| 3.1 | п.Глазаниха, ул. Центральная - 3 ед. ул. Стационарная - 2 ед. | Администрация МО «Кодинское» | Колодцы, 5 ед. | действующие |
| 3.2 | п.Мудьюга, ул. Ленина - 3 ед. ул. Щорса - 1 ед. | Администрация МО «Кодинское» | Колодцы, 4 ед. | действующие |
| 3.3 | д.Большой Бор, ул. Свободы - 1 ед. ул. Мира у д.№18- 1ед. | Администрация МО «Чекуевское» | Колодцы, 2 шт. | действующие |
|  | Всего 11 колодцев, обслуживаемых хозяйствующими субъектами |
| 4 | Индивидуальные источники водоснабжения в частных домовладениях |
| 4.1 | п. Кодино | частный сектор | колодцы - 20 ед. | действующие |
| 4.2 | п. Мудьюга | частный сектор | колодцы - 15 ед. | действующие |
| 4.3 | п. Глазаниха | частный сектор | колодцы - 15 ед. | действующие |
| 4.4 | п. Малошуйка ул. Бытовая, д.5 кв. 2 | Трофимчук В.П. | скважина | действующие |
| 4.5 | п. Малошуйка ул. Ленина, д. 37 | Плюснин О.В. | скважина | действующие |
| 4.6 | п. Малошуйка ул. Набережная, д. 54а | Мицых В.П. | колодец | действующие |
| 4.7 | п. Малошуйка ул. Набережная, д. 52 | Сынчикова М.П. | колодец | действующие |
| 4.8 | д. Абрамовская ул. Победы, д. 15 | Лукинская Л.Б. | колодец | действующие |
| 4.9 | д. Абрамовская ул. Победы, д. 18 | Иванова Н.Ю. | колодец | действующие |
| 4.10 | д. Абрамовская ул. Победы, д. 13 | Кошелев Н.П. | колодец | действующие |
| 4.11 | с. Порог ул. Победы, д.4 | частный сектор | колодец | действующие |
| 4.12 | с. Порог ул. Победы, д.5 | частный сектор | колодец | действующие |
|  | Всего на территории муниципального района насчитывается 59 индивидуальных источников водоснабжения, в том числе 58 колодцев и одна скважина. |
| 5 | Бесхозные источники водоснабжения |
| 5.1 | д. Ворзогоры ул. Родниковая, 1 | Хозяйствующий субъект не установлен | колодец | действующие |
| 5.2 | д. Ворзогоры ул. Никольская |  | колодец | действующие |
| 5.3 | д. Ворзогоры ул. Центральная, 15 |  | колодец | действующие |
| 5.4 | д. Ворзогоры ул. Братьев Гуниных |  | колодец | действующие |
| 5.5 | ст. Поньга ул. Лесная, 21 |  | колодец | действующие |
| 5.6 | ст. Нименьга у д.№7 |  | колодец | действующие |
| 5.7 | с. Порог ул. Речников, 6 |  | скважина | законсервир. |
| 5.8 | с. Порог ул. Луговая, 4 |  | скважина | законсервир. |
| 5.9 | с. Порог ул. Приозерная, 1 |  | скважина | законсервир. |

Основными водоснабжающими организациями являются ООО «Водоканал» (г.Онега), а также муниципальные унитарные предприятия поселений (МУП «Золотухская УК», МУП «Нименьгское коммунальное хозяйство», МУП «Кодинское ЖКХ», МУП «Комтек», МУП «Устькожская УК», МУП «Чекуевская УК» и ряд других).

Всего по району водопроводом оборудовано 34,1% жилищного фонда района, ваннами (душем) – 26,1%, горячим водоснабжением – 21%, основной объем благоустроенного жилого фонда приходится на Онегу. В сельской местности оборудовано водопроводом 11,6% жилищного фонда, ваннами (душем) – 9,4%, горячим водоснабжением – 4,6%.

Водоснабжение населенных пунктов осуществляется из открытых водоемов и артезианских скважин. Централизованное горячее водоснабжение осуществляется только в г.Онега. По данным Администрации муниципального района

На территории района работают 16 водопроводов. Одиночное протяжение уличной водопроводной сети в целом по району составляет 68,6 км, из них 29,4 км нуждается в замене. Установленная мощность водопроводов составляет 24,9тыс.м3/сут. В водопроводную сеть за год подано 4602 тыс.м3. Через очистные сооружения пропущено 1548 тыс.м3. Потребителям отпущено 3877 тыс.м3, в том числе населению – 904 тыс.м3, на коммунально-бытовые нужды – 207 тыс.м3. Утечка и неучтенный расход воды составляет 725 тыс.м3. За год произошло 58 аварий на водопроводных сетях.

г. Онега. Водоснабжение города осуществляется из артезианских скважин и из озера Большое Хайнозеро.

Основным источником водоснабжения, обеспечивающим водоснабжение г.Онеги является групповой линейный водозабор расположенный в 2 км восточнее города, работает на Онежском месторождении подземных вод. Утвержденный запас Онежского месторождения подземных вод по сумме категорий А+В+С1 составляет 4420 м3/сут (протокол ТКЗ КПР по Архангельской области № 35 от 13.08.01.). Водозабор представляет собой линейный ряд из 12 скважин глубиной в среднем 18 м (7 рабочих скважин, 1 резервная, 3 наблюдательных, 1 законсервированная) с двумя ступенями водоотбора. Средняя производительность скважины - 20 м3/час, проектная производительность водозабора – 6 тыс.м3/сут, фактически отбирается не больше 3 тыс.м3/сут. Для учета воды установлен счетчик воды.

Поверхностный водозабор, принадлежащий ООО «Водоканал», расположен на правом берегу реки Онега в створе улицы Победа. Удаленное расположение водозабора от потребителя обусловлено приливным режимом реки.

Поверхностный водозабор, принадлежащий ОАО «Онежский ЛДК», расположен на правом берегу реки Онега на территории предприятия. Водозабор обеспечивает техническое водоснабжение предприятия.

Общая протяженность водопровода не менее 57 км, из них 19 км уличная водопроводная сеть. Диаметр труб 250-300 мм, глубина залегания до 2 м. Для города Онега разработан генеральный план в рамках которого предусмотрено развитие системы водоснабжения города. Износ оборудования, по результатам технического обследования, проведенного в 2006 году, составляет 50-70% и более.

Зоны санитарной охраны водозаборов имеются и выполнены согласно нормативным требованиям.

п.г.т.Малошуйка. Водозабор осуществляется из реки Малошуйка на цели водоснабжения в размере 2500м3/сут. Степень благоустройства 1-2-х этажной и индивидуальной застройки – водоснабжение наружным водопроводом без канализации и водопользование их водоразборных колонок, 5-этажной – с внутренним водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением. Водоснабжение жилого района лесозаготовителей в пос.Малошуйка осуществляется непосредственно из реки и привозом воды из существующего водопровода железной дороги, централизованное водоснабжение отсутствует. Протяженность водопроводной сети – 12км.

Проектное развитие водоснабжения

Предложения Схемы территориального планирования Архангельской области

Таблица 6.4

Прогноз объемов водоснабжения Онежского района по материалам Схемы территориального планирования Архангельской области

| № | Населенные пункты | 1 очередь, тыс. м3/сут | Расчетный срок, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Онега* | 7,64 | 7,92 |
| 2 | пгт. Малошуйка* | 0,66 | 0,60 |
| 3 | сельск. населен. | 2,09 | 1,97 |
| 4 | Всего | 10,39 | 10,49 |

* на первую очередь строительства снижена норма водопотребления

1. Для обеспечения жителей города Онега гарантированным водоснабжением необходимо закончить строительство запроектированного водозабора на озере Хайнозеро. Необходимость водоподготовки озерной воды следует уточнить на следующих стадиях проектирования. Обеззараживание воды предлагается осуществлять современными методами ультрафиолетового облучения. Эксплуатацию Онежское МППВ рекомендуется продолжить в качестве резервного источника водоснабжения.

2. Для обеспечения жителей поселка Малошуйка водой, соответствующей нормативным требованиям, предъявляемым к качеству, требуется построить очистные сооружения. Состав сооружений обусловлен необходимостью фильтрации и обеззараживания. Целесообразнее использовать установку заводского изготовления.

Предложения Генерального плана г.Онега (2008 г.)

3. Строительство водозабора и станции водоподготовки в районе Хайнозера.

4. Водовод, проложенный по северо-восточной окраине застройки города Онега, подлежит ликвидации. Вместо него предлагается магистральный водовод, запланированный к прокладке по проектной уличной сети.

5. Предлагается строительство водонаборных башен на господствующих высотах в районе поселков Шалга и Каменная Гора.

6. Строительство станции водоподготовки в поселке Поньга (г.Онега) и дополнительных водопроводных сетей.

7. Строительство станции водоподготовки, водонапорной башни, а также водопроводные сети по существующим улицам в поселке Легашевская запань.

8. Установка частотных регуляторов на головных участках водозабора в Онеге.

9. Обеспечение земельных участков объектами инженерной инфраструктуры в целях жилищного строительства.

10. Строительство водопровода с озера Большое Хайнозеро для нужд г.Онеги.

Мероприятия программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Онежский муниципальный район» на 2011-2014 годы

11. Строительство очистных сооружений питьевого водозабора п. Кодино.

Предложения cхемы территориального планирования Онежского района

Развитие систем водоснабжения в населенных пунктах осуществляется в соответствии с группировкой населенных пунктов, приведенных в таблице 6.5 на расчетный срок. Отнесение населенного пункта к группе осуществляется на основании принятого в схеме прогноза численности населения по этапам проектирования.

Таблица 6.5

| № | Группа н.п. по численности населения и развитие системы водоснабжения | Населенные пункты |
| --- | --- | --- |
| 1 | - малый город (насел 18600 на расчетный срок) Централизованные системы водоснабжения и горячего водоснабжения с охватом 100% многоквартирного жилого фонда | Онега |
| 2 | - от 500 до 3000 человек Централизованные системы водоснабжения, децентрализованные системы горячего водоснабжения | 1.р.п. Малошуйка 2. п.Кодино 3. п.Нименьга 4. п.Мудьюга 5. п.Покровское 6. с.Порог |
| 3 | - от 200 до 500 человек Децентрализованные системы водоснабжения, индивидуальные системы горячего водоснабжения. Сохранение и поддержание существующей инфраструктуры | 1. д.Абрамовская 2. п.Золотуха 3. п.Унежма 4. п.Куша 5. п.Шаста 6. п.Маложма 7. п.Верхнеозерск 8. Тамица 9. Усть-Кожа 10. Большой Бор 11. п.Ковкула 12. п.Шомокша 13. п. Глазаниха |
| 4 | - Менее 200 человек Поддержание существующей инфраструктуры. Индивидуальные системы водоснабжения (в том числе ГВС) | Все остальные населенные пункты |

Выбор схем водоснабжения населенных пунктов определялся наличием на территории источника водоснабжения.

Мероприятия по обеспечению гарантированным водоснабжением.

1.	Реализация проектных предложений утвержденной градостроительной документации и программных мероприятий.

2.	Планомерное обеспечение жителей района приборами учета подаваемой воды по доступным ценам. Монтаж приборов учета во всех бюджетных организациях муниципального района.

3.	Разработка и реализация программы по ресурсосбережению на объектах водоснабжения.

4.	Развитие централизованной водопроводной сети в населенных пунктах (в том числе обеспечение централизованного горячего водоснабжения):

4.1 - р.п. Малошуйка. Реконструкция и развитие централизованной водопроводной сети. Увеличение мощности водозаборных сооружений (расширение мощности или строительство нового) и монтаж водоочистной установки производительностью до 660 м3/сут на 1 очередь.

4.2 - п.Кодино. Реконструкция и развитие централизованной водопроводной сети. Увеличение мощности водозаборных сооружений (расширение мощности или строительство нового) и монтаж водоочистной установки производительностью до 350 м3/сут на 1 очередь.

4.3 - п.Нименьга. Реконструкция и развитие централизованной водопроводной сети. Увеличение мощности водозаборных сооружений (расширение мощности или строительство нового) и монтаж водоочистной установки производительностью до 160 м3/сут на расчетный срок.

4.4 - п.Покровское. Строительство централизованной системы водоснабжения, водозаборных сооружений (расширение мощности или строительство нового) и монтаж водоочистной установки производительностью до 175 м3/сут на расчетный срок.

4.5 - с.Порог. Строительство централизованной системы водоснабжения, водозаборных сооружений (расширение мощности или строительство нового) и монтаж водоочистной установки производительностью до 135 м3/сут на расчетный срок.

5.	Развитие систем водоснабжения г.Онега осуществляется в соответствии с утвержденным генеральным планом г.Онега (2008 г.):

- Строительство водозабора с полным комплексом водоподготовки. От водозабора вода будет поступать по новому водоводу, проложенному вдоль существующего, принадлежащего ОАО «Трансгенерирующая компания». После осуществления данного проекта система водоснабжения города должна быть отключена от существующего ведомственного водовода и переключена на проектируемый.

- Водозаборная скважина, расположенная на территории района Шалга, рекомендуется к закрытию, так как вода из данной скважины не отвечает требованиям, предъявляемым к питьевой воде, а строительство локальных очистных сооружений не целесообразно.

- Сохранение водозаборных сооружений в районах Легашевская запань (водозаборная скважина) Поньга (речной водозабор).

- В качестве источников технического водоснабжения промышленных предприятий предлагаются существующие водозаборы на реке Онега и озере Хайноозеро.

- Реконструкция существующей водопроводной сети на территории города.

6.	Проектом предлагается формирование децентрализованных систем водоснабжения в населенных пунктах муниципального района:

Первая очередь

- Развитие децентрализованных систем водоснабжения в населенных пунктах: п.Золотуха, п.Глазаиха, Тамица, п.Шаста, п.Маломжа, д.Абрамовская, п.Ковкула.

Расчетный срок

- Развитие децентрализованных систем водоснабжения в населенных пунктах: п.Унежма, п.Куша, п.Верхнеозерск, с.Усть-Кожа, д.Большой Бор, п.Шомокша.

Реконструкция существующих или строительство новых источников водоснабжения. Уточнение параметров осуществляется на последующих стадиях проектирования.

7.	Поддержание существующих источников водоснабжения в рабочем состоянии и осуществление контроля в части соответствия воды установленным нормативам.

8.	В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности на всех водопроводах хозяйственно-питьевого назначения должны быть устроены зоны санитарной охраны (ЗСО). Проект ЗСО должен разрабатываться с использованием данных санитарно-топографических, инженерно-геологических и топографических материалов. Проект ЗСО должен быть согласован с органами санитарно-эпидемиологической службы, геологии (при использовании подземных вод), а также с другими заинтересованными ведомствами и утверждаться в установленном порядке.

При отсутствии проекта ЗСО его границы должны быть приняты согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Обустройство зон санитарной охраны должно проводиться согласно требованиям СанПиН 2.1.4-1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

9.	Инвентаризация потребителей: жителей района, организаций и предприятий.

Водоснабжение промышленных предприятий должно быть организовано как от поверхностных источников, так и от подземных. Поверхностные воды должны быть использованы для бытовых и технических целей предприятий, тогда как подземные воды могут быть использованы исключительно для организации питьевого водоснабжения его работников. Исключение составляют лишь предприятия пищевой промышленности. Система водного хозяйства промышленных предприятий должна быть с максимальным повторным (последовательным) использованием производственной воды в отдельных технологических операциях и с оборотом охлаждающей воды для отдельных цехов или всего предприятия в целом. Безвозвратные потери воды должны восполняться за счет аккумулирования поверхностных сточных вод, бытовых городских и производственных сточных вод после их и очистки и обеззараживания (обезвреживания). Прямоточная система подачи воды на производственные нужды со сбросом очищенных сточных вод водные объекты допускается лишь при обосновании и согласовании с органами по регулированию использования и охране вод и органами рыбоохраны.

Размещение водоемких промышленных предприятий на территории муниципального района в пределах расчетного срока не предусматривается.

Сельскохозяйственное водоснабжение. Сельскохозяйственные поля, требующие орошения, на территории района отсутствуют. Размещение предприятий, занимающихся разведением крупного рогатого скота и птиц, рекомендуется осуществлять в 30-километровой зоне от рек и озер для организации водоснабжения для поения скота и птицы от поверхностных водозаборов. Качество воды на поливку из самостоятельного поливочного водопровода или из сетей производственного водопровода должной удовлетворять санитарно-гигиеническим и агротехническим требованиям.

Расчет водопотребления. Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя в населенных пунктах области приняты согласно СНиП 2.04.02-84*, с учетом наличия многоквартирной застройки и прогноза поэтапного повышения уровня благоустройства жилищного фонда.

Ввиду отсутствия данных о площадях по видам благоустройства (зеленые насаждения, проезды и т.п.) удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 50-90 л/сут. Поливочный сезон ориентировочно принят с 15 мая по 15 сентября или 122 дня.

Расчетное количество одновременных пожаров и расход воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах на один пожар приняты согласно СНиП 2.04.02-84*. Потребление воды на поливку и мойку усовершенствованных покрытий принято согласно СНиП 2.04.02-84*. Коэффициент неравномерности подачи воды принят 1,3.

В таблице 6.7. приведен укрупненный прогноз объемов водоснабжения населенных пунктов Онежского района, который должен быть уточнен на стадии подготовки генеральных планов.

Таблица 6.6

Норма водопотребления по группам населенных пунктов муниципального района

| № п/п | Потребители | Норма водопотребления, л/сут на человека |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расч.срок |
| 1 | Административный центр г.Онега | 300 | 350 |
| 2 | Населенные пункты с численностью населения от 500 до 3000 человек | 150 | 180 |
| 3 | Населенные пункты с численностью населения от 200 до 500 человек | 100 | 120 |
| 4 | Прочие населенные пункты | 50 | 60 |

Таблица 6.7

| № п/п | Населенные пункты |  | ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ | РАСЧЕТНЫЙ СРОК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Числ. насе-ления, чел. | л/сут на 1 чел. | Тушение пожаров, л/с | Хоз-пит. Потр-е, м3/сут | Полив, м3/сут | Суммарное водопотр., м3/сут. | Числ. насе-ления, чел. | л/сут на 1 чел. | Тушение пожаров, л/с | Хоз-пит. Потр-е, м3/сут | Полив, м3/сут | Суммарное водопотр., м3/сут. |
| 1 | МО «ОНЕЖСКОЕ» | 19800 |  |  | 3882,35 | 1386 | 5268,5 | 18600 |  |  | 3647,1 | 1302,0 | 4949,2 |
| 1.1 | г. Онега | 19800 | 300 | 108 | 3882,35 | 1386 | 5268,5 | 18600 | 350 | 108 | 3647,1 | 1302,0 | 4949,17 |
| 2 | МО «МАЛОШУЙСКОЕ» | 2864 |  |  | 561,57 | 201,6 | 763,3 | 2707 |  |  | 530,78 | 178,5 | 710 |
| 2.1 | п.Малошуйка | 2620 | 150 | 108 | 513,73 | 183,4 | 697,2 | 2480 | 150 | 108 | 486,27 | 173,6 | 659,98 |
| 2.2 | д. Абрамовская | 235 | 100 | 54 | 46,08 | 17,57 | 63,7 | 220 | 100 | 54 | 43,14 | 4,5 | 47,65 |
| 2.3 | Прочие населенные пункты | 9 | 20 |  | 1,76 | 0,63 | 2,4 | 7 | 20 |  | 1,37 | 0,5 | 1,86 |
| 3 | МО «ЗОЛОТУХСКОЕ» | 958 |  |  | 187,84 | 67,06 | 255,1 | 898 |  |  | 176,08 | 62,7 | 239 |
| 3.1 | п. Золотуха | 390 | 100 | 54 | 76,47 | 27,3 | 103,8 | 365 | 100 | 54 | 71,57 | 25,6 | 97,17 |
| 3.2 | п. Унежма | 320 | 100 | 54 | 62,75 | 22,4 | 85,2 | 300 | 100 | 54 | 58,82 | 21,0 | 79,88 |
| 3.3 | п. Куша | 245 | 100 | 54 | 48,04 | 17,15 | 65,2 | 230 | 100 | 54 | 45,10 | 16,1 | 61,25 |
| 3.4 | Прочие населенные пункты | 3 | 50 |  | 0,59 | 0,21 | 0,8 | 3 | 50 |  | 0,59 | 0,1 | 0,64 |
| 4 | МО «КОДИНСКОЕ» | 2325 |  |  | 455,88 | 162,75 | 618,9 | 2190 |  |  | 429,41 | 153,3 | 583 |
| 4.1 | п. Кодино | 1375 | 150 | 108 | 269,61 | 96,25 | 366,0 | 1290 | 150 | 108 | 252,94 | 90,3 | 343,35 |
| 4.2 | п.Мудьюга | 540 | 150 | 108 | 105,88 | 37,8 | 143,8 | 510 | 150 | 108 | 100,00 | 35,7 | 135,81 |
| 4.3 | п. Глазаниха | 410 | 100 | 54 | 80,39 | 28,7 | 109,1 | 390 | 100 | 54 | 76,47 | 27,3 | 103,82 |
| 4.4 | Прочие населенные пункты | 0 | 50 |  | 0,00 | 0 | 0,0 | 0 | 50 |  | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 5 | МО «НИМЕНГСКОЕ» | 1285 |  |  | 251,96 | 89,95 | 342,2 | 1192 |  |  | 233,73 | 83,4 | 317,49 |
| 5.1 | п. Нименьга | 640 | 150 | 108 | 125,49 | 44,8 | 170,4 | 600 | 150 | 108 | 117,65 | 42,0 | 159,76 |
| 5.2 | п. Шаста | 360 | 100 | 54 | 70,59 | 25,2 | 95,8 | 335 | 100 | 54 | 65,69 | 23,5 | 89,19 |
| 5.3 | ж/д станция Поньга | 110 | 50 | 54 | 21,57 | 7,7 | 29,3 | 100 | 50 | 54 | 19,61 | 7,0 | 26,66 |
| 5.4 | д.Ворзогоры | 105 | 50 | 54 | 20,59 | 7,35 | 28,0 | 95 | 50 | 54 | 18,63 | 6,7 | 25,33 |
| 5.5 | ж/д станция Нименьга | 55 | 50 | 54 | 10,78 | 3,85 | 14,7 | 50 | 50 | 54 | 9,80 | 3,5 | 13,36 |
| 5.6 | Прочие населенные пункты | 15 | 50 |  | 2,94 | 1,05 | 4,0 | 12 | 50 |  | 2,35 | 0,8 | 3,19 |
| 6 | МО «ПОКРОВСКОЕ» | 2212 |  |  | 438,82 | 154,35 | 593,7 | 2071 |  |  | 359,20 | 144,6 | 558,19 |
| 6.1 | п.Покровское | 700 | 150 | 108 | 137,25 | 49 | 186,4 | 650 | 150 | 108 | 127,45 | 45,5 | 173,06 |
| 6.2 | п.Маложма | 440 | 100 | 54 | 86,27 | 30,8 | 117,1 | 415 | 100 | 54 | 81,37 | 29,1 | 110,48 |
| 6.3 | п.Верхнеозерск | 360 | 100 | 54 | 75,69 | 25,2 | 100,9 | 340 | 100 | 54 | 19,79 | 23,8 | 43,65 |
| 6.4 | д.Тамица | 290 | 100 | 54 | 56,86 | 20,3 | 77,2 | 270 | 100 | 54 | 52,94 | 18,9 | 71,90 |
| 6.5 | д.Пурнема | 180 | 50 | 54 | 35,29 | 12,6 | 47,9 | 170 | 50 | 54 | 33,33 | 11,9 | 45,29 |
| 6.6 | д.Кянда | 145 | 50 | 54 | 28,43 | 10,15 | 38,6 | 135 | 50 | 54 | 26,47 | 9,5 | 35,97 |
| 6.7 | д.Лямца | 90 | 50 | 54 | 17,65 | 6,3 | 24,0 | 85 | 50 | 54 | 16,67 | 6,0 | 22,67 |
| 6.8 | д.Нижмозеро | 7 | 50 | 54 | 1,37 |  | 1,4 | 6 | 50 | 54 | 1,18 |  | 55,18 |
| 7 | МО «ПОРОЖСКОЕ» | 1249 |  |  | 285,10 | 87,43 | 480,7 | 1149 |  |  | 261,47 | 80,4 | 342,22 |
| 7.1 | с. Порог | 525 | 150 | 108 | 102,94 | 36,75 | 247,7 | 495 | 150 | 108 | 97,06 | 34,7 | 131,82 |
| 7.2 | д. Усть-Кожа | 335 | 100 | 54 | 65,69 | 23,45 | 89,2 | 315 | 100 | 54 | 61,76 | 22,1 | 83,87 |
| 7.3 | Вонгуда | 145 | 50 | 54 | 28,43 | 10,15 | 38,6 | 135 | 50 | 54 | 26,47 | 9,5 | 35,97 |
| 7.4 | ж/д разъезд Вонгуда | 85 | 50 | 54 | 16,67 | 5,95 | 22,7 | 80 | 50 | 54 | 15,69 | 5,6 | 21,34 |
| 7.5 | д.Анда | 50 | 50 | 54 | 50,00 | 3,5 | 53,6 | 45 | 50 | 54 | 45,00 | 3,2 | 48,20 |
| 7.6 | Прочие населенные пункты | 109 | 50 |  | 21,37 | 7,63 | 29,0 | 79 | 50 |  | 15,49 | 5,5 | 21,02 |
| 8 | МО «ЧЕКУЕВСКОЕ» | 2807 |  |  | 555,10 | 196,49 | 752,3 | 2493 |  |  | 454,10 | 174,5 | 629,37 |
| 8.1 | д.Анциферовский Бор | 480 | 100 | 54 | 94,12 | 33,6 | 127,8 | 440 | 100 | 54 | 86,27 | 30,8 | 117,13 |
| 8.2 | д.Большая Фехтальма | 55 | 50 | 54 | 10,78 | 3,85 | 14,7 | 45 | 50 | 54 | 8,82 | 3,2 | 12,03 |
| 8.3 | д.Большой Бор | 275 | 100 | 54 | 58,63 | 19,25 | 77,9 | 255 | 100 | 54 | 15,28 | 17,9 | 33,18 |
| 8.4 | д.Каска | 140 | 50 | 54 | 27,45 | 9,8 | 37,3 | 130 | 50 | 54 | 25,49 | 9,1 | 34,64 |
| 8.5 | д.Клещево | 155 | 50 | 54 | 30,39 | 10,85 | 41,3 | 145 | 50 | 54 | 28,43 | 10,2 | 38,64 |
| 8.6 | д.Кутованга | 85 | 50 | 54 | 16,67 | 5,95 | 22,7 | 80 | 50 | 54 | 15,69 | 5,6 | 21,34 |
| 8.7 | д.Пияла | 50 | 50 | 54 | 9,80 | 3,5 | 13,4 | 45 | 50 | 54 | 8,82 | 3,2 | 12,03 |
| 8.8 | д.Поле | 65 | 50 | 54 | 12,75 | 4,55 | 17,3 | 60 | 50 | 54 | 11,76 | 4,2 | 16,02 |
| 8.9 | д.Посад | 130 | 50 | 54 | 25,49 | 9,1 | 34,6 | 125 | 50 | 54 | 24,51 | 8,8 | 33,31 |
| 8.10 | д.Прилуки | 95 | 50 | 54 | 18,63 | 6,65 | 25,3 | 90 | 50 | 54 | 17,65 | 6,3 | 24,00 |
| 8.11 | д.Прошково | 120 | 50 | 54 | 23,53 | 8,4 | 32,0 | 110 | 50 | 54 | 21,57 | 7,7 | 29,32 |
| 8.12 | д.Хачела | 105 | 50 | 54 | 20,59 | 7,35 | 28,0 | 95 | 50 | 54 | 18,63 | 6,7 | 25,33 |
| 8.13 | п.Ковкула | 390 | 100 | 54 | 76,47 | 27,3 | 103,8 | 360 | 100 | 54 | 70,59 | 25,2 | 95,84 |
| 8.14 | п.Шомокша | 300 | 100 | 54 | 58,82 | 21 | 79,9 | 275 | 100 | 54 | 53,92 | 19,3 | 73,23 |
| 8.15 | Прочие | 362 | 50 |  | 70,98 | 25,34 | 96,3 | 238 | 50 |  | 46,67 | 16,7 | 63,33 |
|  | ВСЕГО ПО МР | 33500 |  |  | 6618,63 | 2345,6 | 9074,7 | 31300 | 3870 |  | 6091,8 | 2179,5 | 8327,9 |

## 6.2. Водоотведение

Системы удаления сточных вод с селитебной застройки, имеющиеся на территории района, можно объединить по нескольким характерным признакам:

- В системах водоотведения населенных пунктов сточные воды собираются самотечно-напорными коллекторами и поступают на сооружения полной биологической очистки с выпуском очищенных стоков в естественные водные объекты. На всех очистных сооружениях хозяйственно-фекальной канализации, имеющих сброс очищенных стоков в водоем, применяется биологический метод очистки, с обеззараживанием сточных вод жидким хлором или гипохлоритом кальция.

- В подавляющем числе случаев удаление сточных вод происходит в придомовые выгребные ямы. Вывоз нечистот производится специальным автотранспортом на места, удаленные от жилой застройки. Места складирования бытовых стоков повсеместно не оборудованы, что приводит к усугублению экологических проблем.

По данным Администрации муниципального района в таблице 6.8 приводятся сведения по благоустройству жилого фонда в части водоотведения в разрезе поселений. Основная часть благоустроенного фонда находится в городе Онега. Всего по району коллективными системами водоотведения оборудовано 34,2% жилищного фонда района, в том числе централизованным - 31,8%.

Таблица 6.8

| № п/п | Поселения | Обеспеченность жилого фонда системами водоотведения, % |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе централизованными |
| 1 | Золотухское | 6,5 | 6,5 |
| 2 | Кодинское | 2,8 | 2,8 |
| 3 | Малошуйское | 28,5 | 28,5 |
| 4 | Нименьгское | 43,9 | 41,0 |
| 5 | Онежское | 50,7 | 46,5 |
| 6 | Покровское | 27,1 | 27,1 |
| 7 | Порожское | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Чекуевское | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по МР | 34,2 | 31,8 |

Канализационные очистные сооружения действуют в городе Онега, поселках Малошуйка и Нименьга. Централизованное водоотведение осуществляется в городе Онега и 6 населенных пунктах района. Системы очистки есть в поселках Малошуйка, Шаста и Нименьга. В остальных очистка сточных вод отсутствует. Установленная пропускная способность очистных сооружений составляет 6700 м3/сут, пропуск сточных вод в среднем за год составил 990 тыс.м3, из них пропуск через очистные сооружения составляет 950 тыс.м3. Полной биологической очистке подвергается ~160 тыс.м3. Выпуск сточных вод в среднем за год по категориям: нормативно-очищенной – 25 тыс.м3, недостаточно очищенной – 122 тыс.м3.

г. Онега. На территории районов города, расположенных на правобережье, работает централизованная раздельная хозяйственно-бытовая система водоотведения. Однако устройство канализационных колодцев хозяйственно-бытовой системы позволяет поверхностным водам попадать в систему коллекторов, что вызывает перегрузку сетей и сооружений. Система водоотведения представлена разветвленной сетью самотечно-напорных коллекторов, принимающих бытовые сточные воды от жилой застройки правобережной части города. В системе работает 10 канализационных насосных станций, введенных в эксплуатацию с 1964 по 1987 год.

Сточные воды поступают на механические очистные сооружения, расположенные севернее городской застройки, рядом с шоссе на Архангельск. Год ввода в эксплуатацию сооружений - 1973. В 2007 году началась реконструкция очистных сооружений. Очищенные сточные воды поступают на доочистку в болото Конинник, затем по ручью Лов очищенные стоки попадают в Белое море. Износ оборудования по результатам технического обследования, проведенного в 2006 году, составляет 50-70% и более. Производительность КОС составляет 3000 м3/сут.

Жилая застройка левобережных поселков Шалга, Каменная Гора, Легашевская Запань и Поньга не канализована. Бытовые жидкие отходы от жилых домов собираются в придомовые септики, откуда вывозятся автотранспортом и сливаются на правом берегу – в колодцы канализационной сети на территории города, на левом берегу – в специально отведенные места.

Также в г.Онега на территории ОАО «Трансгенерирующая компания» расположены ведомственные очистные сооружения полной биологической очистки, предназначенные для очистки бытовых и промышленных сточных вод. Очистные сооружения введены в эксплуатацию в 1984 году. Проектная мощность составляет 7100 м3/сут. Выпуск сточных вод осуществляется в болото Конинник, затем по ручью Лов стоки попадают в Белое море. По данным ОАО «Трансгенерирующая компания» общая оценка состояния очистных сооружений – удовлетворительно, готовы к дальнейшему использования. В настоящее время очистные сооружения не используются.

Отсутствие ливневой канализации в городе также сказывается на объеме стоков, особенно в осенне-весенний период, когда паводковые воды попадают в канализационную сеть.

пгт. Малошуйка. В поселке имеется централизованная система отвода и очистки бытовых и производственных сточных вод с территории микрорайона 5-этажной застройки и локомотивного депо железной дороги, очистные сооружения на 1500 м3/сут. расположены в северной части поселка. Протяженность канализационных сетей в настоящее время составляет 7 км. Очистные сооружения на водозаборе представляют собой предварительную механическую очистку воды фильтрами и обеззараживание хлорированием. Сточные воды от зданий, подключенных к канализационной сети, подаются на очистные сооружения Исакогорского территориального участка Северной дирекции по тепловодоснабжению.

Производительность КОС в п.Нименьга составляет 500 м3/сут.

В сельских населенных пунктах, население пользуется выгребными уборными с вывозом жидких нечистот на свалку, либо используют их как удобрение на приусадебных участках.

Так же на территории Онежского района очистные сооружения имеются в населенных пунктах Кодино, Покровское. Характеристика очистных сооружений в составе исходных данных не представлена.

Таблица 6.9

| Наименование | Единица измерения | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем сброса загрязненных сточных вод - всего | тыс. м3. | 728 | 786 | 698 | 1 066 |
| в том числе: недостаточно очищенные | тыс. м3. | 572,9 | 602 | 519 | 1 066 |
| нормативно – очищенные | тыс. м3. | 18 | 20 | 19 | - |
| Наличие очистных сооружений – всего | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 |
| в том числе: биологической очистки | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 |
| механической очистки | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Суммарная мощность | тыс. м3. | 4 533 | 4 533 | 4 533 | 4 533 |

Проектное развитие систем водоотведения

Предложения Схемы территориального планирования Архангельской области.

Таблица 6.10

Прогноз объемов водоотведения Онежского района по материалам Схемы территориального планирования Архангельской области

| № | Населенные пункты | 1 очередь, тыс. м3/сут | Расчетный срок тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Онега* | 6,24 | 6,60 |
| 2 | пгт. Малошуйка* | 0,43 | 0,40 |
| 3 | сельск. населен. | 1,52 | 1,43 |
| 4 | Всего | 8,19 | 8,43 |

* на первую очередь строительства снижена норма водопотребления

1. В г.Онега необходимо предусмотреть строительство очистных сооружений полной биологической очистки. Перед выпуском в болото необходимо предусмотреть мероприятия по доочистке стоков.

2. В пгт. Малошуйка мероприятия по улучшению системы водоотведения сводятся к реконструкции существующих сетей и сооружений. Для сброса очищенных стоков в болото необходимы мероприятия по высадке специальных растительных культур, способствующих процессу самоочищения в болоте и дополнительные исследования по стоковым характеристикам болота.

Мероприятия программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Онежский муниципальный район» на 2011-2014 годы

3. Реконструкция 3-х КНС с переводом их в автоматический режим в. г.Онега.

4. Реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью до 5000 м3/сутки в г. Онега Архангельской области.

5. Строительство канализационного напорного коллектора в г.Онеге. Строительство новой нитки канализационного напорного коллектора в г.Онеге для разгрузки действующего коллектора, с выводом из эксплуатации части городских магистральных канализационных сетей, выработавших свой ресурс и подключение к сети ФКУ ИК-16.

6. Замена оборудования станции биологической очистки в п. Нименьга.

Предложения cхемы территориального планирования Онежского района

Развитие систем водоотведения в населенных пунктах осуществляется в соответствии с группировкой населенных пунктов, приведенных в таблице 6.11 на расчетный срок. Отнесение населенного пункта к группе осуществляется на основании принятого в схеме прогноза численности населения по этапам проектирования.

Таблица 6.11

| № | Группа н.п. по численности населения и развитие системы водоотведения | Населенные пункты |
| --- | --- | --- |
| 1 | - малый город (насел 18600 на расч. срок) Централизованные системы водоотведения в многоквартирной застройке. | Онега |
| 2 | - от 500 до 3000 человек Централизованные системы водоотведения многоквартирной застройки. | 1.р.п. Малошуйка 2. п.Кодино. 3. п.Нименьга 4. п.Мудьюга 5. п.Покровское 6. с.Порог. |
| 3 | - от 200 до 500 человек Децентрализованные системы водоотведения и поддержание существующей инфраструктуры. | 1. д.Абрамовская 2. п.Золотуха 3. п.Унежма 4. п.Куша 5. п.Шаста 6. п.Маложма 7. п.Верхнеозерск 8. Тамица 9. Усть-Кожа 10. Большой Бор 11. п.Ковкула 12. п.Шомокша 13. п. Глазаниха |
| 4 | - Менее 200 человек Индивидуальные системы водоотведения (септики, выгребы и пр.). | Все остальные населенные пункты |

Мероприятия по развитию систем водоотведения

1. Реализация проектных предложений утвержденной градостроительной документации.

2. Строительство КОС в г. Онеге в правобережной части производительностью 5000 м3/сут. При расчете мощности сооружений следует учитывать стоки из колонии ФБУ ИК 16 (УГ 42/16) особого режима. Одним из возможных вариантов может стать использование очистных сооружений гидролизного завода.

Учитывая специфику г.Онега создание единой системы водоотведения нецелесообразно. Предусматривается оборудование левобережной индивидуальной застройки г.Онега групповыми и индивидуальными септиками.

3. Реконструкция и капитальный ремонт существующей канализационной сети в г.Онега.

4. В рамках строительства лыжно-биатлонного и туристического комплекса, а также спортивного городка предусматривается строительство канализационного коллектора протяженностью ~300 метров, а также полноценные очистные сооружения.

5. Строительство очистных сооружений в населенных пунктах оборудуемых централизованной системой водоотведения:

5.1.- р.п. Малошуйка. Реконструкция и развитие централизованной канализационной сети. Строительство КОС производительностью до 400 м3/сут на 1 очередь.

5.2.- п.Кодино. Реконструкция и развитие централизованной канализационной сети. Строительство КОС производительностью до 210 м3/сут на 1 очередь.

5.3.- п.Нименьга. Строительство централизованной канализационной сети. Строительство КОС производительностью до 100 м3/сут на расчетный срок.

5.4.- п.Покровское. Строительство централизованной канализационной сети. Строительство КОС производительностью до 110 м3/сут на расчетный срок.

5.5.- с.Порог. Строительство централизованной канализационной сети. Строительство КОС производительностью до 80 м3/сут на расчетный срок.

6. Формирование децентрализованных систем водоотведения:

Первая очередь

- Строительство децентрализованных систем водоснабжения в населенных пунктах: п.Золотуха, п.Глазаиха, Тамица, п.Шаста, п.Маломжа, д.Абрамовская, п.Ковкула.

Расчетный срок

- Строительство децентрализованных систем водоснабжения в населенных пунктах: п.Унежма, п.Куша, п.Верхнеозерск, с.Усть-Кожа, д.Большой Бор, п.Шомокша.

Реконструкция существующих или строительство очистных сооружений. Уточнение параметров осуществляется на последующих стадиях проектирования. В таблице 6.12 приведены укрупненные расчеты по объемам водоотведения.

7. В малых населенных пунктах численностью менее 200 человек обеспечение водоотведения в индивидуальные выгребы и септики. Размещение ЖБО предусмотреть в рамках подготовки генеральной схемы очистки территории.

Нормы и прогноз водоотведения.

Удельное среднесуточное (за год) водоотведение на одного жителя в населенных пунктах области приняты согласно СНиП 2.04.02-85 пункт 2.1 равным среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Количество сточных вод от предприятий бытового обслуживания и неучтенные расходы приняты дополнительно в размере 10% суммарного среднесуточного водоотведения.

В рамках утвержденного генерального плана г.Онега объемы максимального суточного водоотведения по расчетным периодам прогнозировались на уровне 6650 м3 на первую очередь и 7340 м3 на расчетный срок.

Таблица 6.12

Прогноз объемов водоотведения от населенных пунктов Онежского района

| № п/п | Населенные пункты | ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ | РАСЧ. СРОК |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Числ. насе-ления, чел. | л/сут на 1 чел. | Объем сточных вод, м3/сут | Числ. насе-ления, чел. | л/сут на 1 чел. | Объем сточных вод, м3/сут |
| 1 | МО «ОНЕЖСКОЕ» | 19800 |  | 6534,0 | 18600 |  | 7161,0 |
| 1.1 | г. Онега | 19800 | 300 | 6534,0 | 18600 | 350 | 7161,0 |
| 2 | МО «МАЛОШУЙСКОЕ» | 2864 |  | 458,3 | 2707 |  | 433,6 |
| 2.1 | п.Малошуйка | 2620 | 150 | 432,3 | 2480 | 150 | 409,2 |
| 2.2 | д. Абрамовская | 235 | 100 | 25,9 | 220 | 100 | 24,2 |
| 2.3 | Прочие населенные пункты | 9 | 20 | 0,2 | 7 | 20 | 0,2 |
| 3 | МО «ЗОЛОТУХСКОЕ» | 958 |  | 105,2 | 898 |  | 98,6 |
| 3.1 | п. Золотуха | 390 | 100 | 42,9 | 365 | 100 | 40,2 |
| 3.2 | п. Унежма | 320 | 100 | 35,2 | 300 | 100 | 33,0 |
| 3.3 | п. Куша | 245 | 100 | 27,0 | 230 | 100 | 25,3 |
| 3.4 | Прочие населенные пункты | 3 | 50 | 0,2 | 3 | 50 | 0,2 |
| 4 | МО «КОДИНСКОЕ» | 2325 |  | 361,1 | 2190 |  | 339,9 |
| 4.1 | п. Кодино | 1375 | 150 | 226,9 | 1290 | 150 | 212,9 |
| 4.2 | п.Мудьюга | 540 | 150 | 89,1 | 510 | 150 | 84,2 |
| 4.3 | п. Глазаниха | 410 | 100 | 45,1 | 390 | 100 | 42,9 |
| 4.4 | Прочие населенные пункты | 0 | 50 | 0,0 | 0 | 50 | 0,0 |
| 5 | МО «НИМЕНГСКОЕ» | 1285 |  | 160,9 | 1192 |  | 150,0 |
| 5.1 | п. Нименьга | 640 | 150 | 105,6 | 600 | 150 | 99,0 |
| 5.2 | п. Шаста | 360 | 100 | 39,6 | 335 | 100 | 36,9 |
| 5.3 | ж/д станция Поньга | 110 | 50 | 6,1 | 100 | 50 | 5,5 |
| 5.4 | д.Ворзогоры | 105 | 50 | 5,8 | 95 | 50 | 5,2 |
| 5.5 | ж/д станция Нименьга | 55 | 50 | 3,0 | 50 | 50 | 2,8 |
| 5.6 | Прочие населенные пункты | 15 | 50 | 0,8 | 12 | 50 | 0,7 |
| 6 | МО «ПОКРОВСКОЕ» | 2212 |  | 258,6 | 2071 |  | 241,8 |
| 6.1 | п.Покровское | 700 | 150 | 115,5 | 650 | 150 | 107,3 |
| 6.2 | п.Маложма | 440 | 100 | 48,4 | 415 | 100 | 45,7 |
| 6.3 | п.Верхнеозерск | 360 | 100 | 39,6 | 340 | 100 | 37,4 |
| 6.4 | д.Тамица | 290 | 100 | 31,9 | 270 | 100 | 29,7 |
| 6.5 | д.Пурнема | 180 | 50 | 9,9 | 170 | 50 | 9,4 |
| 6.6 | д.Кянда | 145 | 50 | 8,0 | 135 | 50 | 7,4 |
| 6.7 | д.Лямца | 90 | 50 | 5,0 | 85 | 50 | 4,7 |
| 6.8 | д.Нижмозеро | 7 | 50 | 0,4 | 6 | 50 | 0,3 |
| 7 | МО «ПОРОЖСКОЕ» | 1249 |  | 144,9 | 1149 |  | 135,0 |
| 7.1 | с. Порог | 525 | 150 | 86,6 | 495 | 150 | 81,7 |
| 7.2 | д. Усть-Кожа | 335 | 100 | 36,9 | 315 | 100 | 34,7 |
| 7.3 | Вонгуда | 145 | 50 | 8,0 | 135 | 50 | 7,4 |
| 7.4 | ж/д разъезд Вонгуда | 85 | 50 | 4,7 | 80 | 50 | 4,4 |
| 7.5 | д.Анда | 50 | 50 | 2,8 | 45 | 50 | 2,5 |
| 7.6 | Прочие населенные пункты | 109 | 50 | 6,0 | 79 | 50 | 4,3 |
| 8 | МО «ЧЕКУЕВСКОЕ» | 2807 |  | 233,9 | 2493 |  | 210,3 |
| 8.1 | д.Анциферовский Бор | 480 | 100 | 52,8 | 440 | 100 | 48,4 |
| 8.2 | д.Большая Фехтальма | 55 | 50 | 3,0 | 45 | 50 | 2,5 |
| 8.3 | д.Большой Бор | 275 | 100 | 30,3 | 255 | 100 | 28,1 |
| 8.4 | д.Каска | 140 | 50 | 7,7 | 130 | 50 | 7,2 |
| 8.5 | д.Клещево | 155 | 50 | 8,5 | 145 | 50 | 8,0 |
| 8.6 | д.Кутованга | 85 | 50 | 4,7 | 80 | 50 | 4,4 |
| 8.7 | д.Пияла | 50 | 50 | 2,8 | 45 | 50 | 2,5 |
| 8.8 | д.Поле | 65 | 50 | 3,6 | 60 | 50 | 3,3 |
| 8.9 | д.Посад | 130 | 50 | 7,2 | 125 | 50 | 6,9 |
| 8.10 | д.Прилуки | 95 | 50 | 5,2 | 90 | 50 | 5,0 |
| 8.11 | д.Прошково | 120 | 50 | 6,6 | 110 | 50 | 6,1 |
| 8.12 | д.Хачела | 105 | 50 | 5,8 | 95 | 50 | 5,2 |
| 8.13 | п.Ковкула | 390 | 100 | 42,9 | 360 | 100 | 39,6 |
| 8.14 | п.Шомокша | 300 | 100 | 33,0 | 275 | 100 | 30,3 |
| 8.15 | Прочие | 362 | 50 | 19,9 | 238 | 50 | 13,1 |
|  | ВСЕГО ПО МР | 33500 |  | 8256,9 | 31300 |  | 8770,1 |

## 6.3. Обращение с отходами производства и потребления

В соответствии со ст.8 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 №89-ФЗ (в ред. от 29.06.2012) к полномочиям муниципального района в области обращения с отходами относится организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

В настоящее время в РФ для отходов производства и потребления, в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов РФ от 15.06.2001 года № 511, установлено 5 классов опасности. В составе исходных данных отсутствуют сведения об объемах образования отходов на территории муниципального района.

Объекты размещения отходов

По данным Администрации муниципального района на территории муниципального района расположено 8 объектов размещения отходов:

- Свалка древесных отходов ОАО «Онегалес», п.Шалга.

- Свалка производственных и бытовых отходов ООО «Малошуйкалес», п.Нименга.

- Свалка древесных отходов ООО «Малошуйкалес», п.Малошуйка.

- Свалка ТБО ЗАО «Агростройсервис», г.Онега.

- Свалка ТБО и ЖБО МУП «Кодинское ЖКХ», п.Кодино.

- Свалка отходов лесопиления ОАО «Онежский ЛДК», п.Шалга.

- Свалка ТБО и ЖБО МУП «Малошуйская управляющая компания», п.Малошуйка.

- Отвал вскрышных пород ОАО «Карьер Покровское», п.Копровское.

Характеристика объектов размещения отходов:

1. Болото «Конинник» (ОАО «Онегалес). Полигон промышленных отходов для захоронения. Расположен в районе п.Шалга (0,6 км от поселка). Эксплуатируется с 1973 года. Общая площадь свалки составляет 7,14 га, по состоянию на 24.02.2012 фактически накоплено 112768 тонн или 140960 м3 древесных отходов (опилки, кора, сучья). Объект заполнен на 63,45%. Установленная СЗЗ составляет 1000 м. Для объекта имеется лицензия на деятельность по обращению с опасными отходами. Объект эксплуатируется ОАО «Онегалес».

2. Свалка ТБО (ООО «Малошуйкалес»). Санкционированная свалка ТБО. Находится в Нименгском участковом лесничестве (кв.44). Эксплуатируется с 1992 года, срок окончания эксплуатации по проекту - 2060 год. Имеется лицензия на деятельность по обращению с опасными отходами. В представленных данных отсутствуют сведения о размере СЗЗ (в рамках проекта принята СЗЗ в 1000 м). Объект эксплуатируется ООО «Малошуйкалес».

3. Свалка древесных отходов (ООО «Малошуйкалес»). Полигон промышленных отходов для захоронения. Расположена в районе п.Малошуйка (1,8 км от поселка). Проектная вместимость составляет 1000,19 тонн, годовая мощность размещения отходов – 264 тонны. В представленных данных отсутствуют сведения о размере СЗЗ (в рамках проекта принята СЗЗ в 1000 м). Объект эксплуатируется ООО «Малошуйкалес».

4. Свалка ТБО г.Онега. Санкционированная свалка ТБО для захоронения отходов. Находится на территории Онежского лесничества (кв.60-61) в районе п.Покровское. Эксплуатируется с 1996 года, срок окончания эксплуатации в соответствии с проектом – 2014 год. Общая площадь свалки составляет 2 га, расчетная вместимость объекта составляет 76277,76 тонн или 293376 м3, по состоянию на 26.11.2012 фактически накоплено 193628 м3. Объект заполнен на 66%. Установленная СЗЗ составляет 1000 м. Объект эксплуатируются ЗАО «Агростройсервис».

5. Свалка ТБО и ЖБО. Санкционированная свалка ТБО и ЖБО. Находится в Кодинском лесничестве (квартал 118). Эксплуатируется с 2006 года, срок окончания эксплуатации в соответствии с проектом – 2021 год. Общая площадь свалки составляет 1 га. Объект заполнен на 10%. Установленная СЗЗ составляет 500 м. Объект эксплуатируется МУП «Кодинское жилищно-коммунальное хозяйство».

6. Болото «Конинник» (ОАО «Онежский ЛДК). Санкционированная свалка для длительного размещения отходов. Находится в районе п.Шалга г.Онега. Эксплуатируется с 1978 года. Общая площадь свалки составляет 15 га, расчетная вместимость объекта составляет 405000 тонн или 750000 м3, по состоянию на 10.02.2011 фактически накоплено 368630 тонн или 673846 м3 древесных отходов (опилки, кора, сучья). Объект заполнен на 91%. Установленная СЗЗ составляет 500 м. Для объекта проведена государственная экологическая экспертиза и выдано заключение ГЭЭ от 19.06.2000 №542, имеется лицензия на деятельность по обращению с опасными отходами. Собственником объекта является ОАО «Онежский ЛДК».

7. Свалка размещения отходов. Санкционированная свалка ТБО. Расположена в районе п.Малошуйка (16 выдел 22 кв. ГУ «Онежский сельский лесхоз»). Эксплуатируется с 1990 года, срок окончания эксплуатации по проекту – 15.10.2011 года. Общая площадь свалки составляет 1 га. Всего на объекте накоплено 13702,15 т или 46231,15 м3 отходов (ТБО и ЖБО). В представленных данных отсутствуют сведения о размере СЗЗ (в рамках проекта принята СЗЗ в 1000 м). Объект эксплуатируется МУП «Малошуйская управляющая компания».

8. Отвал вскрышных пород (ОАО «Карьер Покровское»). Полигон промышленных отходов для захоронения. Находится в районе п.Покровское (в 0,9 км от поселка). Проектная вместимость составляет 7726400 тонн, годовая мощность размещения отходов – 960000 тонн. В представленных данных отсутствуют сведения о размере СЗЗ (в рамках проекта принята СЗЗ в 100 м). Объект эксплуатируется ООО «Малошуйкалес».

На территории муниципального района в 2011 году ликвидированы две несанкционированные свалки в МО «Порожское» (у села Порог) и МО «Нименгское» (у п.Шаста). Ликвидированы две свалки ЗАО «Малошуйкалес» в Унежеском лесничестве (кВ.59, выд.1; кВ. 30, выд.38) в соответствии с Постановлением главы МО «Онежский муниципальный район» №159 от 10.03.2009.

Ввиду наличия обособленных населенных пунктов и дефицита санкционированных мест размещения отходов для территории муниципального района актуальна проблема несанкционированных свалок.

Скотомогильники

В соответствии с материалами Схемы территориального планирования на территории Онежского района расположен 1 скотомогильник. Скотомогильник расположен в районе д.Ворзогоры (МО «Нименьгское»), площадь скотомогильника составляет 400 м2. Первое захоронение биологических отходов в скотомогильнике датировано 1914 годом. В скотомогильнике захоронены животные, павшие от сибирской язвы. В настоящее время скотомогильник законсервирован. Скотомогильник соответствует Ветсанправилам от 04.12.1995г. № 13-7-2/469. Имеется ветеринарно-санитарная карточка на скотомогильник. Скотомогильник в настоящее время бесхозный.

Также в районе п.Покровский около бывшей свалки ТБО располагается неучтенный, законсервируемый, не отвечающий санитарным требованиям скотомогильник.

Проектные предложения

В соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об отходах производства и потребления», СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 21 августа 2003 года № 152, планирование и дислокация объектов временного накопления отходов, нормативное количество транспортных средств для их вывоза, мероприятия по удалению отходов из частного сектора, рекреационных зон определяются на основе генеральных схем очистки территорий муниципальных образований, которые утверждаются органами местного самоуправления не реже чем один раз в пять лет.

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 24 июня 1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»:

- создание объектов размещения отходов допускается на основании разрешений, выданных федеральными органами исполнительной власти в области обращения с отходами в соответствии со своей компетенцией;

- объекты размещения отходов вносятся в государственный реестр объектов размещения отходов (далее – Государственный реестр). Ведение Государственного реестра осуществляется в порядке, определенном Правительством Российской Федерации.

Для рационального обращения с отходами в районе необходимо:

- внедрение системы учета и контроля сбора, транспортировки, обезвреживания и складирования ТБО;

- рекультивация несанкционированных свалок;

- рекомендуется размещение на полигонах ТБО инсинераторных установок для обезвреживания медицинских и биологических отходов;

- для сбора и вывоза мусора целесообразно приобретение машин с прессовальной техникой, которая позволяет сокращать объем отходов от 4 до 8 раз;

- рассмотреть возможность организации селективного сбора отходов в основных населенных пунктах путем установки специализированных контейнеров для сбора отдельных фракций (стекла, макулатуры, пластмассы и др.); организации вывоза отсортированных отходов для переработки на промышленных предприятиях области;

- организация сбора и вывоза на переработку токсичных отходов, в первую очередь ламп люминесцентных ртутьсодержащих, гальванических шламов, масляных и воздушных отработанных фильтров, пластмассовых упаковок и емкостей с остатками вредного содержимого, растворителей и хладагентов, пропелентов и их смесей, нефтепродуктов и других опасных отходов.

Всем производственным предприятиям необходимо:

- выполнить проекты нормативов образования и лимитов размещения отходов;

- обеспечить вывоз отходов на дальнейшую переработку и утилизацию на договорной основе.

- хранение опасных (I и II класса опасности) отходов предприятий должно осуществляться в специально отведенных местах в герметичных контейнерах;

- сельскохозяйственные предприятия должны обеспечить утилизацию биологических отходов (компостирование, использование инсенераторных установок, биотермические ямы).

Предложения Схемы территориального планирования Архангельской области

В рамках схемы территориального планирования Архангельской области был произведен укрупненный расчет потребности в площадях полигонов ТБО под размещения твердых бытовых отходов исходя из принятого в проекте прогноза численности населения.

Таблица 6.13

| Муниципальные образования | Прогноз численности населения, тыс. чел. | Прогнозируемый объем ТБО в год, тыс. тонн | Проектная площадь полигонов, га |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2030 | 2020 | 2030 | 2020 | 2030 |
| Онежский район | 35,5 | 32,8 | 10,65 | 9,84 | 3,195 | 6,147 |

1. В Онежском районе полигоны запланированы в районе Онеги, в Малошуйки, Кодино, Кянды, Анциферовского Бора и Шомокши.

Мероприятия программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Онежский муниципальный район» на 2011-2014 годы

2. Создание производства по переработке отходов гидролизного производства в биотопливо на базе бывшего гидролизного завода 120000 тонн/год.

3. Разработка генеральной схемы очистки территорий населенных пунктов. Определение необходимого количества мест складирования отходов и их привязка к местам утилизации.

4. Обустройство объектов размещения отходов на территории поселений.

5. Ликвидация несанкционированных свалок на территории района.

6. Утилизация ртутьсодержащих и биологических отходов.

Предложения схемы территориального планирования Онежского района

1. Реализация проектных предложений утвержденной градостроительной документации.

2. Разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) на предприятиях Онежского района на основании расчетов и имеющихся данных об удельном образовании отходов при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг. Проекты разрабатываются на основе «Методических указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» (утверждены Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 19.10.2007 №703).

Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение по упрощенной (декларативной) форме разрабатывается в случае образования у индивидуальных предпринимателей и юридических лиц отходов V, IV, III классов опасности для окружающей природной среды, а также отходов I класса опасности для окружающей природной среды, представленных только люминесцентными лампами, если: суммарное количество отходов не превышает 150 тонн в год; масса отходов III класса опасности для окружающей природной среды не превышает 5% от общей массы образующихся отходов; отдельно предусмотрен порядок сбора и экологически безопасного размещения люминесцентных ламп. Срок действия, как правило, ПНООЛР составляет 5 лет.

3. В целях реализации полномочий муниципального района в части вывоза ТБО с территорий населенных пунктов схемой территориального планирования предлагается размещение дополнительных полигонов ТБО для обеспечения вывоза мусора со всех населенных пунктов с постоянным населением:

3.1. Полигон ТБО в районе п.Шомокша. Размещаемый полигон должен обеспечить вывоз и размещение отходов с территорий населенных пунктов: Прилуки; Б.Фехтальма, Шомокша, Пертема, Посад, Таборы, Малое Шарково.

3.2. Полигон ТБО в районе п.Анциферовский Бор. Размещаемый полигон должен обеспечить вывоз и размещение отходов с территорий населенных пунктов: Сельский Бор; Анциферовский, Великосльская, Большой Бор, Поле, Грихново, Верховье, Пияла, Вазенцы, Ковкула, Чешьюга, Навалок, Павловский Бор, Клещево.

3.3. Полигон ТБО в районе п.Усолье. Размещаемый полигон должен обеспечить вывоз и размещение отходов с территорий населенных пунктов: Усолье, Копыловка, Прошково, Бол. Шарково, Затезье, Нермуша.

3.4. Полигон ТБО в районе п. Мудьюга. Размещаемый полигон должен обеспечить вывоз и размещение отходов с территорий населенных пунктов: Мудьюга, Глазаниха. Также указанный полигон может быть разработан с учетом приема части отходов с территории п.Кодино.

3.5. Полигон ТБО в районе п.Маложма. Размещаемый полигон должен обеспечить вывоз и размещение отходов с территории п.Маложма..

3.6. Полигон ТБО в районе п.Унежма (ж.д. ст. Унежма). Размещаемый полигон должен обеспечить вывоз и размещение отходов с территории п.Унежма.

3.7. Полигон ТБО в районе п.Кянда. Размещаемый полигон должен обеспечить вывоз и размещение отходов с территорий населенных пунктов Тамица, Покровское и Кянда.

Уточнение сроков строительства полигонов ТБО осуществляется в составе генеральных планов поселений.

Уточнение размещения площадки для проектируемого полигона ТБО должно осуществляться в соответствии с требованиями СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» и «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов» в ходе подготовки рабочей документации.

5. Вывоз отходов предусматривается бестарным способом. Для обеспечения вывоза отходов на полигоны ТБО необходима закупка дополнительного автотранспорта не менее 1 ед. для каждого размещаемого полигона.

6. Вне зоны нормативного обслуживания существующих и размещаемых полигонов расположено много населенных пунктов муниципального района. В наиболее крупных изолированных населенных пунктах (Лямца, Пурнема, Верхнеозерский) Схемой территориального планирования предлагается размещение санкционированных свалок. В прочих населенных пунктах

Полный перечень населенных пунктов будет определен в составе генеральной схемы очистки территории.

Также схемой территориального планирования рекомендуется выделение земельных участков под санкционированные свалки для населенных пунктов с численностью населения менее 50 человек и не связанных автомобильными дорогами с действующими и проектируемыми полигонами ТБО.

7. Развитие системы сбора вторсырья в г.Онега.

8. Рекультивация территорий полигонов ТБО, выведенных из эксплуатации.

9. Расширение использования КДО и иных отходов лесопиления в качестве топлива для котельных и индивидуального отопления.

10. Закупка специализированной техники для вывоза ЖБО в соответствии с генеральной схемой очистки территории. Вывоз твердых и жидких бытовых отходов осуществляется в соответствии с «Правилами предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 10.02.1997 №155.

11. Организация мониторинга за состоянием законсервированного скотомогильника. Соблюдение режима использования территории, попадающей в СЗЗ от скотомогильника (1000 метров).

12. На территории существующих и проектируемых полигонов ТБО, при наличии медицинских учреждений, рекомендуется предусмотреть прием твердых отходов лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) в соответствии с правилами сбора, хранения и удаления отходов ЛПУ (СП 2.1.7.1038-01). Проблемы утилизации медицинских и биологических отходов могут быть решены путем использования мобильных установок (инсинераторов). Такие компактные установки могут быть размещены на всех полигонах ТБО на территории муниципального района.

Схемой территориального планирования рекомендуется размещение инсинераторной установки в районе г.Онега для обеспечения утилизации медицинских отходов Онежской ЦРБ.

13. Одним из вариантов утилизации древесных отходов могут стать установки по углежжению, размещаемые в рамках частных инвестиционных проектов.

14. Разработка Генеральной схемы очистки территории муниципального района в соответствии с действующим законодательством и схем очистки территорий поселений с учетом принятых проектных решений в рамках схемы территориального планирования муниципального района.

Образование отходов

В рамках схемы территориального планирования муниципального района произведен детальный расчет необходимой площади полигонов ТБО в разрезе населенных пунктов (см. таблицу 6.14). Расчет площади произведен в соответствии с таблицей 12 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Размер земельного участка для размещения 1000 тонн твердых бытовых отходов в год – 0,02 га.

Для ориентировочных расчетов прогнозного образования отходов нормы накопления ТБО приняты одинаковые для всех населенных пунктов муниципального района согласно СНиП-2.07.01-98* – 300 кг/на 1 чел. в год. По рекомендации Академии коммунального хозяйства им. Памфилова увеличение массы отходов в год в среднем составляет 3-5%. Учитывая специфику территории в проекте принято ежегодное увеличение нормы образования отходов на уровне 1,5% в год. Таким образом, норма накопления отходов на одного человека на первую очередь составит 0,36 тонн и на расчетный срок 0,412 тонн на 1 человека в год.

Образование промышленных отходов определяется в рамках разработки лимитов на образование промышленных отходов предприятиями и организациями.

Таблица 6.14

Перечень объектов размещения отходов Онежского района

(по данным реестра размещения отходов на территории Архангельской области)

| № п/п | Наименование эксплуатирующей организации, местонахождение ОРО | Тип объекта, тип отходов | Пло- щадь, га | Вмести- мость, т | Мощн-ость, т | Накоп- ление, т | № лицензии | Категория земель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Кодинское ЖКХ» МО «Кодинское», п.Кодино | Свалка ТБО, ЖБО | 1 | 3015 | 19,4 | 42,4 |  | Промышленности |
| 2 | ООО «Малошуйкалес» МО «Золотухское», д.Унежма | Свалка ТБО, ПО | 1 | н/д | н/д | н/д |  | Лесного фонда |
| 3 | МУП «Золотухская УК» МО «Золотухское», п.Золотуха | Свалка ТБО | 1 | н/д | н/д | н/д |  | Лесного фонда |
| 4 | ООО «Малошуйкалес» МО «Золотухское», п.Куша | Свалка ТБО, ПО | 1 | н/д | н/д | н/д |  | Лесного фонда |
| 5 | МУП «Малощуйская УК» МО «Малошуйское», Малошуйка | Свалка ТБО, ЖБО | 1 | 67346 | 1218,2 | 12758,6 | ОП-27-000496(29) | Лесного фонда |
| 6 | ООО «Малошуйкалес» МО «Нименьгское», п.Нименьга | Свалка ТБО, ПО | 1 | 1000,19 | 21,6 | 9267,8 |  | Лесного фонда |
| 7 | МО «Нименьгское», п.Шаста | Свалка ТБО | 1,5 | н/д | н/д | н/д |  | Лесного фонда |
| 8 | ООО «Жилкомсервис» МО «Онежское», Поньга | Свалка ТБО, ЖБО | 1,2 |  | 73,74 | 6895 | ОП-00013(29) | Промышленности |
| 9 | ОАО «Онежский ЛДК» МО «Онежское», Онега | Свалка Древ. отходы | 15 | 405000 | 4495 | 281880 | ОТ-27-000251 (29) | Промышленности |
| 10 | ОАО «Онегалес» МО «Онежское», Онега | Свалка Древ. отходы | 7,14 | 4640,7 | н/д | 1500000 | ОП-27-0004400(29) | Промышленности |
| 11 | ОАО «Биопром» МО «Онежское», Онега | Накопитель ПО | 26,3 | 1000000 | н/д | 1500000 |  | Промышленности |
| 12 | ЗАО «Агростройсервис» МО «Онежское», Онега | Свалка, ТБО | 2 | 76277,76 | 4967 | 12105 | ОП-27-000582(29) | Промышленности |
| 13 | МО «Порожское», Порог | Свалка, ТБО | 0,09 | н/д | н/д | н/д | н/д | Лесного фонда |
| 14 | МО «Порожское», Усть-Кожа | Свалка, ТБО | 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | Лесного фонда |

Таблица 6.15

Перечень объектов размещения отходов (ОРО) на территории района по данным администрации

| № п/п | Наименование организации, эксплуатирующей ОРО | Местонахождение ОРО | № лицензии, разрешающие документы | Объем накопленных отходов за 2011 год | Объем накоп-ленных отходов на ОРО | Процент заполнения свалок на 01.01.2012 г. | Занимается ли организация вывозом отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тонн | м3 | тонн | м3 |  |  |
| 1 | ОАО «Онежский ЛДК» | п.Шалга, г.Онега 82, 83 кв. Онежского лесничества | Лиц. №от 27-000251 от 17.04.2008 до 17.04.2013 г. Постановление №39 от 25.01.2008 г. | 4495* | н/д | 281880 | 522000 | 69,6 | да |
| 2 | ОАО «Онегалес» | п.Шалга, г.Онега | Лиц. №от 27-000440(29) от 26.10.2009 до 26.10.2014 г. Постановление №279 от 22.08.1995 г. | н/д | н/д |  | 140960 | 63,5 | нет |
| 3 | ЗАО «Агростройсервис» | Онежский лесхоз, кВ. 60-61 и земли рыболовного колхоза им.Ленина кВ.47 (11 км от Хайнозерской технологической дороги) | Лиц. №ОП-00068(29) от 31.10.2011 г. Постановление №18/2 от 28.02.1992. | н/д | 24853 | 15745 | 60526 | 66 | да |
| 4 | ООО «Жилкомсервис» | Онежское участковое лесничество, кв.134. | №оп-00013 (29) от 11.01.2011 г. Постановление №205 от 17.06.1994 г. | н/д | 368,7 | н/д | 9713 | 23 | да |
| 5 | ООО «Малошуйкалес» | Нименьгское участковое лесничество, кВ. 44. (5 км от поселка) | №ОП-27-000496(29) от 12.03.2010. Договор о предоставлении земельного участка в аренду №108 от 20.05.2000 г. | н/д | 108 | н/д | 46339 | 38,6 | да |
| 6 | МУП «Малошуйская УК» | Онежское участковое лесничество, кВ. 22 выдел 16. | Оформление документов для перевода лесных земель в нелесные. | н/д | 6091 | н/д | 26381 | 41 | да |
| 7 | ООО «Биопром» | Онежское лесничество, кв. 83 | Накопитель. Договор аренды зем.уч. «249 и №250 от 8.10.2009 г. | н/д | н/д | н/д | 2550000 | н/д | н/д |

*В 2011 году из общего объема поступивших отходов древесного производства на ОРО (12026т) было вывезено со свалки 7531 т на котельную ОАО «Онега-Энергеия».

Таблица 6.16

Расчет количества ТБО и площади полигонов

| № п/п | Населенные пункты | ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ | РАСЧ. СРОК |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Числ. насе-ления, чел. | Проектное кол-во ТБО | Площадь полигонов, га | Числ. насе-ления, чел. | Проектное кол-во ТБО | Площадь полигонов, га |
| 1 | МО «ОНЕЖСКОЕ» | 19800 | 5940 | 1,71 | 18600 | 5580 | 1,6 |
| 1.1 | г. Онега | 19800 | 5940,00 | 1,71 | 18600 | 5580,00 | 1,57 |
| 2 | МО «МАЛОШУЙСКОЕ» | 2864 | 859,20 | 0,25 | 2707 | 812,10 | 0,2 |
| 2.1 | п.Малошуйка | 2620 | 786,00 | 0,23 | 2480 | 744,00 | 0,21 |
| 2.2 | д. Абрамовская | 235 | 70,50 | 0,02 | 220 | 66,00 | 0,02 |
| 2.3 | Прочие населенные пункты | 9 | 2,70 | 0,00 | 7 | 2,10 | 0,00 |
| 3 | МО «ЗОЛОТУХСКОЕ» | 958 | 287,40 | 0,08 | 898 | 269,40 | 0,1 |
| 3.1 | п. Золотуха | 390 | 117,00 | 0,03 | 365 | 109,50 | 0,03 |
| 3.2 | п. Унежма | 320 | 96,00 | 0,03 | 300 | 90,00 | 0,03 |
| 3.3 | п. Куша | 245 | 73,50 | 0,02 | 230 | 69,00 | 0,02 |
| 3.4 | Прочие населенные пункты | 3 | 0,90 | 0,00 | 3 | 0,90 | 0,00 |
| 4 | МО «КОДИНСКОЕ» | 2325 | 697,50 | 0,20 | 2190 | 657,00 | 0,2 |
| 4.1 | п. Кодино | 1375 | 412,50 | 0,12 | 1290 | 387,00 | 0,11 |
| 4.2 | п.Мудьюга | 540 | 162,00 | 0,05 | 510 | 153,00 | 0,04 |
| 4.3 | п. Глазаниха | 410 | 123,00 | 0,04 | 390 | 117,00 | 0,03 |
| 4.4 | Прочие населенные пункты | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | МО «НИМЕНГСКОЕ» | 1285 | 385,50 | 0,11 | 1192 | 357,60 | 0,1 |
| 5.1 | п. Нименьга | 640 | 192,00 | 0,06 | 600 | 180,00 | 0,05 |
| 5.2 | п. Шаста | 360 | 108,00 | 0,03 | 335 | 100,50 | 0,03 |
| 5.3 | ж/д станция Поньга | 110 | 33,00 | 0,01 | 100 | 30,00 | 0,01 |
| 5.4 | д.Ворзогоры | 105 | 31,50 | 0,01 | 95 | 28,50 | 0,01 |
| 5.5 | ж/д станция Нименьга | 55 | 16,50 | 0,00 | 50 | 15,00 | 0,00 |
| 5.6 | Прочие населенные пункты | 15 | 4,50 | 0,00 | 12 | 3,60 | 0,00 |
| 6 | МО «ПОКРОВСКОЕ» | 2212 | 663,60 | 0,19 | 2071 | 621,30 | 0,2 |
| 6.1 | п.Покровское | 700 | 210,00 | 0,06 | 650 | 195,00 | 0,05 |
| 6.2 | п.Маложма | 440 | 132,00 | 0,04 | 415 | 124,50 | 0,03 |
| 6.3 | п.Верхнеозерск | 360 | 108,00 | 0,03 | 340 | 102,00 | 0,03 |
| 6.4 | д.Тамица | 290 | 87,00 | 0,03 | 270 | 81,00 | 0,02 |
| 6.5 | д.Пурнема | 180 | 54,00 | 0,02 | 170 | 51,00 | 0,01 |
| 6.6 | д.Кянда | 145 | 43,50 | 0,01 | 135 | 40,50 | 0,01 |
| 6.7 | д.Лямца | 90 | 27,00 | 0,01 | 85 | 25,50 | 0,01 |
| 6.8 | д.Нижмозеро | 7 | 2,10 | 0,00 | 6 | 1,80 | 0,00 |
| 7 | МО «ПОРОЖСКОЕ» | 1249 | 374,70 | 0,11 | 1149 | 344,70 | 0,1 |
| 7.1 | с. Порог | 525 | 157,50 | 0,05 | 495 | 148,50 | 0,04 |
| 7.2 | д. Усть-Кожа | 335 | 100,50 | 0,03 | 315 | 94,50 | 0,03 |
| 7.3 | Вонгуда | 145 | 43,50 | 0,01 | 135 | 40,50 | 0,01 |
| 7.4 | ж/д разъезд Вонгуда | 85 | 25,50 | 0,01 | 80 | 24,00 | 0,01 |
| 7.5 | д.Анда | 50 | 15,00 | 0,00 | 45 | 13,50 | 0,00 |
| 7.6 | Прочие населенные пункты | 109 | 32,70 | 0,01 | 79 | 23,70 | 0,01 |
| 8 | МО «ЧЕКУЕВСКОЕ» | 2807 | 842,10 | 0,24 | 2493 | 747,90 | 0,2 |
| 8.1 | д.Анциферовский Бор | 480 | 144,00 | 0,04 | 440 | 132,00 | 0,04 |
| 8.2 | д.Большая Фехтальма | 55 | 16,50 | 0,00 | 45 | 13,50 | 0,00 |
| 8.3 | д.Большой Бор | 275 | 82,50 | 0,02 | 255 | 76,50 | 0,02 |
| 8.4 | д.Каска | 140 | 42,00 | 0,01 | 130 | 39,00 | 0,01 |
| 8.5 | д.Клещево | 155 | 46,50 | 0,01 | 145 | 43,50 | 0,01 |
| 8.6 | д.Кутованга | 85 | 25,50 | 0,01 | 80 | 24,00 | 0,01 |
| 8.7 | д.Пияла | 50 | 15,00 | 0,00 | 45 | 13,50 | 0,00 |
| 8.8 | д.Поле | 65 | 19,50 | 0,01 | 60 | 18,00 | 0,01 |
| 8.9 | д.Посад | 130 | 39,00 | 0,01 | 125 | 37,50 | 0,01 |
| 8.10 | д.Прилуки | 95 | 28,50 | 0,01 | 90 | 27,00 | 0,01 |
| 8.11 | д.Прошково | 120 | 36,00 | 0,01 | 110 | 33,00 | 0,01 |
| 8.12 | д.Хачела | 105 | 31,50 | 0,01 | 95 | 28,50 | 0,01 |
| 8.13 | п.Ковкула | 390 | 117,00 | 0,03 | 360 | 108,00 | 0,03 |
| 8.14 | п.Шомокша | 300 | 90,00 | 0,03 | 275 | 82,50 | 0,02 |
| 8.15 | Прочие | 362 | 108,60 | 0,03 | 238 | 71,40 | 0,02 |
|  | ВСЕГО ПО МР | 33500 | 10050,00 | 2,89 | 31300 | 9390 | 2,6 |

## 6.4. Энергоснабжение

При разработке тематических разделов учитывались сведения и проектные предложения стратегических и программных документов регионального и местного уровня:

- Схема территориального планирования Архангельской области.

- Схема территориального планирования частей Архангельской области.

- ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области на 2010 - 2020 годы».

- Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Онежский муниципальный район» на 2011-2014 годы.

- Разработка программы и схемы перспективного развития электроэнергетики Архангельской области на 2012-2016 годы. Пояснительная записка, приложения.

### 6.4.1 Электроснабжение

Снабжение района электрической энергией осуществляется филиалом ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (Плесецкие электрические сети), ОАО «РЖД» и ОАО «Архангельская областная энергетическая компания».

В соответствии с Паспортом муниципального образования «Онежский муниципальный район» на территории муниципального района находится 6 центров питания. Производственная мощность центров составляет 46 МВт, без учета нагрузок в зоне электроснабжения ОАО «РЖД» и децентрализованной зоне электроснабжения. Электроэнергия к центрам питания поставляется по ВЛ 110 и 35 кВ, доставка электроэнергии потребителям осуществляется через распределительные сети 10/0,4 кВ. Местоположение источников электроэнергии, электроподстанций 35 кВ и выше, трассы ВЛ 35 кВ и выше показаны на графических материалах проекта в масштабе 1:100000. Общая протяженность воздушных линий электропередач составляет 1399,91 км.

В таблице 6.17 приводится перечень основных центров питания соответствии с материалами Объединенной схемы территориального планирования частей Архангельской области.

Таблица 6.17

| № п/п | Наименование ПС | Населенный пункт | Мощность, МВА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Малошуйка №123» 110/35/10 кВ | Малошуйка | 2х6,3 |
| 2 | «Малошуйка-тяговая» 115/27,5/11 кВ | Малошуйка | 2 х 25 |
| 3 | «Чукуевская №128» 35/10 кВ | Анциферовский Бор | 1,0+1,6 |
| 4 | «Клещевская №126» 35/10 кВ | Клещево | 2х1,0 |
| 5 | «Нермуша» 35/10 (6) кВ | Нермуша | н/д |
| 6 | «Кодино №117» 110/35/10 кВ | Кодино | 10+6,3 |
| 7 | «Мудьюга-Тяговая» 115/27,5/11 кВ | Мудьюга | 2х25 |
| 8 | «Мудьюга №124» 110/10 кВ | Мудьюга | 2,5 |
| 9 | «ОЛДК» 110/10 кВ | МО «Покровское» | 2 х 10 |
| 10 | «Онега №116» 110/10 кВ | г.Онега | 2х10 |
| 11 | «Вонгуда №125» 110/10 кВ | ст.Порог | 2х2,5 |
| 12 | «Нименьга №122» 110/10 кВ | Нименьга | 2х6,3 |
|  | Всего |  | 193,6 |

В соответствии с данными Схемы территориального планирования Архангельской области электропотребление Онежского муниципального района составляет 35734 тыс. кВт*ч в год, что составляет ~0,83% от общего электропотребления Архангельской области. В таблице 6.18 представлена структура электропотребления муниципального района по данным схемы территориального планирования Архангельской области.

Таблица 6.18

Структура электропотребления Онежского муниципального района

| Потреблено всего | Добыча полез-ных ископа-емых | Деревооб-работка | Прочие отрасли | Вся промышлен-ность | ЖКС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35734 | 4441 | 21321 | 414 | 26176 | 9558 |
| 173,25 | 12,43 | 59,67 | 1,16 | 73,25 | 26,75 |

Фактически на территории муниципального района сформированы три зоны электроснабжения:

- Зона централизованного электроснабжения, обслуживаемая филиалом ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (Плесецкие электрические сети).

- Зона централизованного электроснабжения, обслуживаемая структурным подразделением ОАО «РЖД».

- Зона децентрализованного электроснабжения, обслуживаемая ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» (ДЭС).

Зона централизованного электроснабжения, обслуживаемая филиалом ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (Плесецкие электрические сети)

Основное электроснабжение в этой зоне обеспечивается за счет поставок электроэнергии на основные питающие центры муниципального района от объектов электрогенерации ОАО «ТГК-2» (Северодвинская ТЭЦ, болкстанции), а также за счет поставок электроэнергии от соседних энергосистем. Основными питающими центрами для зоны централизованного электроснабжения являются: ПС «116-Онега» (закрытый центр питания); ПС «Кодино» 110/35; ПС «Мудьюга» 110/10; ПС «Вонгуда» 110/10; ПС «ЛДК» 110/10; ПС «Нименга» 110/10; ПС «Малошуйка» 110/10,; ПС «Ковкула» 35/10.

Энергосистема района связана с областной энергосистемой через ВЛ:

1. ВЛ 110 кВ «Вонгуда-Северодвинск» с отпайкой на ПС «116-Онега» 110/10.

2. ВЛ 110 кВ от ПС «Мудьюга» 110/10 до ПС «Обозерская» 220/110/35/10 (Плесецкий район).

3. ВЛ 35 кВ от ПС «Ковкула» 35/10 до ПС «Ярнема» 35/10 (Плесецкий район).

Основным центром потребления электроэнергии в данной зоне является город Онега. Характеристика электроснабжения административного центра района приводится в соответствии с данными генерального плана города Онега.

Электроснабжение г.Онега

Электроснабжение потребителей города осуществляется от системы Архэнерго через электроподстанции 110 кВ ПС №116 «Онега» и ПС «Онежский ЛДК». На подстанцию «Онега» электроэнергия приходит по отпайке от ВЛ 110 кВ «Вонгуда-Северодвинск». Передача электроэнергии по территории города осуществляется на напряжении 10 кВ.

На территории города расположено около 70 трансформаторных подстанций, напряжением 10 кВ. Большинство из них запитано от распределительной подстанции РП-6 и питают центральную часть города. Рабочий поселок при ЛДК запитан от подстанции 110 кВ «Онежский ЛДК». На его территории расположено 10 трансформаторных подстанций 10 кВ. На территории левобережной части города находится 4 трансформаторных подстанции 10 кВ, запитанных по первому фидеру от подстанции 110 кВ «Вонгуда», расположенной за пределами города.

На территории города расположена ТЭЦ Гидролизного завода. Заявленная установленная мощность ТЭЦ: тепловая – 80,5 Гкал/час, электрическая - 12 МВт. Топливом для выработки тепловой и электрической энергии служит уголь.

Зона централизованного электроснабжения, обслуживаемая структурным подразделением ОАО «РЖД»

Оператором сетей ОАО «РЖД» в Онежском районе является служба электрификации и электроснабжения Северной дирекции инфраструктуры СП Северной железной дороги (филиал (ОАО «РЖД»). Основным назначением филиала является обеспечение надежного электроснабжения производственных и административных объектов ОАО «РЖД».

Таблица 6.19

Перечень тяговых подстанций филиала ОАО «РЖД» на территории района

(Программа и схема перспективного развития электроэнергетики Архангельской области на 2012-2016 гг.)

| № | Наименование | Класс напряжения, кВ | Кол-во трансформаторов и мощность, ед.х МВА | Мощность ПС. МВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Малошуйка | 115/27,5/11 | 2х25 | 50 |
| 2 | Мудьюга | 115/27,5/11 | 2х25 | 50 |
| 3 | Вонгуда | 110/10 | 2х2,5 | 5,0 |

Населенные пункты Куша (ПС «Куша» 27,5/10), Золотуха (ПС «Золотуха» 27,5/10), Унежма (ПС «Унежма» 27,5/10) запитаны от сетей ОАО «РЖД» напряжением 27,5 кВ. Часть электропотребления Малошуйки обеспечивается за счет электроснабжения от ВЛ 110 кВ от ПС «Малошуйка РЖД» до ПС «Нюхча» 110/10 (Карельская энергосистема).

Зона децентрализованного электроснабжения, обслуживаемая ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» (ДЭС)

В зоне децентрализованного электроснабжения находятся три населенных пункта: Пурнема, Лямца, Верхнеозерский. Для покрытия электрических нагрузок в населенных пунктах эксплуатируются дизельные электростанции, находящиеся в собственности ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» (Приморский филиал). Характеристика системы электроснабжения населенных пунктов представлена в таблице.

Таблица 6.20

|  | Пурнема | Лямца | Верхнеозерский |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность ДЭС | 120 кВ (2х60) | 60 кВ (2х30) | 830 кВ (2х315, 200) |
| Производство эл. энергии, тыс. кВт*ч в год | 162,024 | 87,488 | 677,917 |
| Потребление дизельного топлива | 78,527 | 47,534 | 264,909 |
| Протяженность эл. сетей, в том числе: - 0,4 кВ - 10 кВ | 4,45 4,45 - | 3,847 3,847 | 7,157 4,82 2,337 |

В районе проводятся мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий на предприятиях; во всех муниципальных образованиях осуществляется работа по установке у потребителей приборов учета и систем регулирования всех видов энергии.

В настоящее время также проводятся мероприятия по снижению потерь электроэнергии в электрических сетях 35-110кВ, а также в сетях 0,4 кВ и 6-10 кВ. Для снижения потерь электроэнергии необходимо выполнение мероприятий организационного характера (беззатратные мероприятия), а именно:

• отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на ПС 10-110кВ с двумя трансформаторами;

• отключение трансформаторов 10/0,4кВ на ПС с сезонной нагрузкой;

• выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,4кВ;

• снижение расхода электроэнергии на собственные нужды ПС.

В рамках долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях муниципального образования «Онежский муниципальный район» на 2010-2016 годы» первоочередными мероприятиями является проведение энергоаудита.

Проблематика

- Ограничения технологического присоединения новых потребителей к ПС №116.

- В настоящее время остается нерешенной проблема отсутствия централизованного электроснабжения поселка Верхнеозерский, деревень Пурнема и Лямца. Постоянные перебои с электроснабжением испытывают жители поселка Маложма, деревень Тамица, Кянда и Усть-Кожа.

- Средний уровень износа основных фондов электросетевого хозяйства составляет 65-70%. Такой уровень износа обуславливает достаточно высокий уровень потерь электроэнергии в распределительных сетях, а также является сдерживающим фактором социально-экономического развития. Проблемой является также износ энергооборудования ДЭС, электроподстанций.

- Требуется модернизация используемых трансформаторных мощностей, замена опор ВЛ (особенно деревянных), увеличение возможности подключения к ПС «116-Онега» (в настоящее время является закрытым источником питания).

- Для ликвидации «узких мест» необходима реконструкция подстанций с увеличением мощности трансформаторов и строительства новых ВЛ 110 кВ для увеличения пропускной способности и повышения надежности.

- Значительная часть распределительных сетей в настоящее время являются бесхозными.

Для ликвидации «узких мест» необходима реконструкция подстанций с увеличением мощности трансформаторов и строительство новых ВЛ для увеличения пропускной способности и повышения надежности сети муниципального района.

Проектные предложения в сфере электроснабжения

Задачей Схемы территориального планирования муниципального района является выбор оптимальных технических направлений развития и территориального размещения объектов электроэнергетики муниципального района в целях обеспечения гарантированного электроснабжения потребителей и реализации требований законодательства в части энергосбережения. Дальнейшее развитие электрических сетей производить при сложившейся системе напряжений 110, 35, 10, 6, 0,4 кВ.

Правительство Архангельской области утвердило схему и программу перспективного развития электроэнергетики Архангельской области на 2012-2016 годы, разработанные при участии Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление Архангельской области» (см. рис. 6.2).

Предложения Схемы территориального планирования Архангельской области

В рамках схемы территориального планирования Архангельской области был произведен укрупненный расчет электропотребления по муниципальным образованиям, представленный в таблице.

Таблица 6.21

| № | Населенные пункты | Электропотребление, млн. кВт*ч | Электрич. нагрузки, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | совр. сост. (оценка) | 2020 г. (прогноз) |  |
| 1 | ЖКС | 10 | 80 | 15 |
| 2 | Промышленность | 10 | 20 | 10 |
| 3 | Всего | 20 | 100 | 25 |

Предложения схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Архангельской области на 2012-2016 годы

1. Реконструкция с увеличением мощности трансформаторов ПС №116 «Онега» 110/10, оснащение средствами РЗА, телемеханики и АИИСКУЭ на базе микропроцессорной техники.

2. Реконструкция существующих ВЛ 35-110 кВ для обеспечения расширения мощности существующих ПС 110 кВ.

3. Реконструкция ПС №125 «Вонгуда» 110/35/6кВ.

4. Строительство ВЛ-110 кВ «Вонгуда-Малошуйка» с «СД ТЭЦ-2 – Вонгуда» для обеспечения надежного электроснабжения потребителей.

5. Реконструкция ВЛ 110 кВ «Вонгуда – Мудьюга» (39,4 км) в целях повышения пропускной способности, снижения потерь мощности и напряжения в ремонтных режимах.

6. Реконструкция ВЛ 110 кВ «Кодино - Мудьюга» (25,2 км) в целях повышения пропускной способности, снижения потерь мощности и напряжения в ремонтных режимах.

7. Строительство ВЛ 110 кВ «Кодино-Мудьюга» - второй заход на ПС «Мудьюга». Строительство второго захода намечено для изменения схемы подключения ПС «Мудьюга» к энергосистеме для повышения надежности электроснабжения потребителей.

8. Реконструкция ПС №123 «Малошуйка» 110/(35)/10 кВ (при максимальном варианте реализации программы).

9. Реконструкция ПС №124 «Мудьюга» 110/10 кВ (при максимальном варианте реализации программы).

Рис. 6.2

Предложения Генерального плана г.Онега (2008 г.)

В рамках генерального плана г.Онега был осуществлен расчет электрических нагрузок жилищно-коммунального сектора города по проектным этапам на основе принятой в проекте численности населения. Максимальная электрическая нагрузка жилищно-коммунального сектора по городу в целом на 1 очередь составит 8,41 МВт, на расчетный срок – 10,41 МВт. Годовое электропотребление ЖКС составит 46,27 млн. кВтч и 57,27 млн. кВтч соответственно.

10. Реконструкция ПС №116 «Онега». Замена понижающих трансформаторов 110/10 кВ на более мощные в связи перегруженностью подстанции.

11. Строительство ПС «Онега-2». Для повышения надежности электроснабжения города и разгрузки ПС №116 «Онега».

12. Полная реконструкция сети 10 кВ на территории Рабочего поселка ЛДК в связи с техническим износом оборудования.

13. Резервирование системы электроснабжения 10 кВ Рабочего поселка ЛДК (в генеральном плане предусмотрено два варианта решения).

14. На расчетный срок предусматривается строительство отпайки ВЛ 110 кВ от ЛЭП 110 кВ «Вонгуда - Онега» на ПС «Онега-2».

15. Строительство ВЛ 10-0,4 кВ в районах новой застройки.

Мероприятия программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Онежский муниципальный район» на 2011-2014 годы

16. Замена электропороводки в учреждениях образования.

17. Проведение энергоаудита по зданиям бюджетных учреждений.

18. Проектирование и строительство инженерных сетей в г.Онега и Малошуйка.

19. Реконструкция ВЛ-10,04 кВ в п. Маложма. Замена и ввод в действие 23,2 км ВЛ-10 0,4 кВ.

20. Снятие статуса закрытого центра питания с ПС «Онега», замена двух трансформаторов на ПС - Онега с 10 на 16 МВА.

21. Обеспечение земельных участков объектами инженерной инфраструктуры в целях жилищного строительства.

Предложения схемы территориального планирования Онежского района

1. Реализация проектных предложений утвержденной градостроительной документации. Схемой территориального планирования муниципального района принимается следующая очередность реализации мероприятий территориального планирования в рамках утвержденной градостроительной документации и программных документов:

Первая очередь

1.1. Реконструкция ПС №116 «Онега» 110/10, ПС №125 «Вонгуда» 110/35/6. Снятие статуса закрытого центра питания с ПС «Онега».

1.2. Реконструкция существующих ВЛ 35-110 кВ для обеспечения расширения мощности существующих ПС 110 кВ.

1.3. Строительство ВЛ-110 кВ «Вонгуда-Малошуйка» с «СД ТЭЦ-2 – Вонгуда» и второго захода от ВЛ 110 кВ «Кодино-Мудьюга» на ПС «Мудьюга».

1.4. Реконструкция ВЛ-10,04 кВ в п. Маложма.

1.5. Проектирование и строительство сетей 10-0,4 кВ в г.Онега и Малошуйка.

1.6. Полная реконструкция сети 10 кВ на территории Рабочего поселка ЛДК.

1.7. Замена электропороводки в учреждения образования.

1.8. Проведение энергоаудита по зданиям бюджетных учреждений.

1.9. Обеспечение земельных участков объектами инженерной инфраструктуры в целях жилищного строительства.

Расчетный срок

1.10. Строительство ПС «Онега-2» 110/10/6 в г.Онега.

1.11. Реконструкция ПС №123 «Малошуйка» 110/(35)/10 кВ, ПС №124 «Мудьюга» 110/10 кВ.

2. Схемой территориального планирования предлагается:

Первая очередь

2.1. Расширение использования мощности ТЭЦ в городе Онега для электроснабжения потребителей в г.Онега.

2.2. Реконструкция электрических сетй подходящих к населенным пунктам Тамица, Кянда и Усть-Кожа для обеспечения стабильного электроснабжения поселков.

2.3. Инвентаризация объектов электросетевого хозяйства. Постановка на учет выявленных бесхозных объектов.

2.4. Строительство распределительных сетей в районах новой застройки города Онеги и сельских населенных пунктов.

Расчетный срок

2.5. Строительство ВЛ 10 кВ к п.Верхнеозерский для подключения к централизованному электроснабжению. Консервация существующей ДЭС.

2.6. Разработка и реализация муниципальной программы в области энергосбережения.

Перспектива

2.7. За пределами расчетного срока целесообразно рассмотреть вопрос строительства ЛЭП к п.Пурнема для подключения поселка к централизованному электроснабжения. Альтернативным вариантом является использование ветродизельного комплекса для обеспечения электроснабжения поселка.

2.8. Схемой территориального планирования рекомендуется рассмотреть варианты использования ветроэнергетического комплекса для обеспечения п.Лямца.

Ветродизельный комплекс (ВДК) экономически эффективен при среднегодовых скоростях ветра от 4 м/сек на высоте 10 метров. В соответствии со схемой 6.1 среднегодовая скорость ветра на северном побережье Онежского залива составляет от 3 до 5 м/с.

Электрические нагрузки и электропотребление

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом, и «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом № 213 Минтопэнерго России 29 июня 1999 года. Указанные нормативы учитывают изменения и дополнения «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94».

Согласно нормативам, укрупненный показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей принят на расчетный срок (2032 г.) для населенных пунктов с газовыми плитами – 2170 кВтч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 5300, со стационарными электроплитами, соответственно, 2750 кВтч/чел в год и 5500 часов. При этом укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составляет в среднем по району – для населенных пунктов с газовыми плитами – 0,41 кВт/чел, для населенных пунктов со стационарными электроплитами – 0,5 кВт/чел.

Согласно нормативам, укрупненный показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей принят на первую очередь (2022 г.) для населенных пунктов с газовыми плитами – 1520 кВтч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 4340, со стационарными электроплитами, соответственно, 1780 кВтч/чел в год и 4570 часов. При этом укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составляет в среднем по району – для населенных пунктов с газовыми плитами – 0,35 кВт/чел, для населенных пунктов со стационарными электроплитами – 0,39 кВт*ч/чел.

Современный расход электроэнергии на одного человека составляет в среднем по району 1000 кВтч в год. Современный укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составляет в среднем по району – 0,30 кВт/чел.

Схема 6.1

Таблица 6.22

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

| № п/п | Населенные пункты | ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ | РАСЧ. СРОК |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Числ. насе-ления, чел. | Электро-потребление, тыс. кВт-ч/год | Макс.электрич. нагрузка, МВт | Числ. насе-ления, чел. | Электро-потребление, тыс. кВт-ч/год | Макс. электрич. нагрузка, МВт |
| 1 | МО «ОНЕЖСКОЕ» | 19800 | 48708,00 | 9,009 | 18600 | 40362 | 7,626 |
| 1.1 | г. Онега | 19800 | 48708,00 | 9,01 | 18600 | 40362 | 7,63 |
| 2 | МО «МАЛОШУЙСКОЕ» | 2864 | 7116,2 | 1,3141 | 2707 | 6005,85 | 1,1303 |
| 2.1 | п.Малошуйка | 2620 | 6445,2 | 1,19 | 2480 | 5381,6 | 1,02 |
| 2.2 | д. Абрамовская | 235 | 646,25 | 0,12 | 220 | 605 | 0,11 |
| 2.3 | Прочие населенные пункты | 9 | 24,75 | 0,00 | 7 | 19,25 | 0,00 |
| 3 | МО «ЗОЛОТУХСКОЕ» | 958 | 2634,5 | 0,479 | 898 | 2469,5 | 0,449 |
| 3.1 | п. Золотуха | 390 | 1072,5 | 0,20 | 365 | 1003,75 | 0,18 |
| 3.2 | п. Унежма | 320 | 880 | 0,16 | 300 | 825 | 0,15 |
| 3.3 | п. Куша | 245 | 673,75 | 0,12 | 230 | 632,5 | 0,12 |
| 3.4 | Прочие населенные пункты | 3 | 8,25 | 0,00 | 3 | 8,25 | 0,00 |
| 4 | МО «КОДИНСКОЕ» | 2325 | 5755,305 | 1,06 | 2190 | 4442,25 | 0,90 |
| 4.1 | п. Кодино | 1375 | 3382,5 | 0,63 | 1290 | 2799,3 | 0,53 |
| 4.2 | п.Мудьюга | 540 | 1328,4 | 0,25 | 510 | 1106,7 | 0,21 |
| 4.3 | п. Глазаниха | 410 | 1044,405 | 0,19 | 390 | 536,25 | 0,16 |
| 4.4 | Прочие населенные пункты | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | МО «НИМЕНГСКОЕ» | 1285 | 3533,75 | 0,64 | 1192 | 3278 | 0,60 |
| 5.1 | п. Нименьга | 640 | 1760 | 0,32 | 600 | 1650 | 0,30 |
| 5.2 | п. Шаста | 360 | 990 | 0,18 | 335 | 921,25 | 0,17 |
| 5.3 | ж/д станция Поньга | 110 | 302,5 | 0,06 | 100 | 275 | 0,05 |
| 5.4 | д.Ворзогоры | 105 | 288,75 | 0,05 | 95 | 261,25 | 0,05 |
| 5.5 | ж/д станция Нименьга | 55 | 151,25 | 0,03 | 50 | 137,5 | 0,03 |
| 5.6 | Прочие населенные пункты | 15 | 41,25 | 0,01 | 12 | 33 | 0,01 |
| 6 | МО «ПОКРОВСКОЕ» | 2212 | 5880 | 1,0745 | 2071 | 5318,25 | 0,977 |
| 6.1 | п.Покровское | 700 | 1722 | 0,32 | 650 | 1410,5 | 0,27 |
| 6.2 | п.Маложма | 440 | 1210 | 0,22 | 415 | 1141,25 | 0,21 |
| 6.3 | п.Верхнеозерск | 360 | 990 | 0,18 | 340 | 935 | 0,17 |
| 6.4 | д.Тамица | 290 | 797,5 | 0,15 | 270 | 742,5 | 0,14 |
| 6.5 | д.Пурнема | 180 | 495 | 0,09 | 170 | 467,5 | 0,09 |
| 6.6 | д.Кянда | 145 | 398,75 | 0,07 | 135 | 371,25 | 0,07 |
| 6.7 | д.Лямца | 90 | 247,5 | 0,05 | 85 | 233,75 | 0,04 |
| 6.8 | д.Нижмозеро | 7 | 19,25 | 0,00 | 6 | 16,5 | 0,00 |
| 7 | МО «ПОРОЖСКОЕ» | 1249 | 3215,8 | 0,59 | 1149 | 2747,95 | 0,51 |
| 7.1 | с. Порог | 525 | 1291,5 | 0,24 | 495 | 1074,15 | 0,20 |
| 7.2 | д. Усть-Кожа | 335 | 921,25 | 0,17 | 315 | 866,25 | 0,16 |
| 7.3 | Вонгуда | 145 | 356,7 | 0,07 | 135 | 292,95 | 0,06 |
| 7.4 | ж/д разъезд Вонгуда | 85 | 209,1 | 0,04 | 80 | 173,6 | 0,03 |
| 7.5 | д.Анда | 50 | 137,5 | 0,03 | 45 | 123,75 | 0,02 |
| 7.6 | Прочие населенные пункты | 109 | 299,75 | 0,05 | 79 | 217,25 | 0,04 |
| 8 | МО «ЧЕКУЕВСКОЕ» | 2807 | 7719,25 | 1,4035 | 2493 | 6855,75 | 1,2465 |
| 8.1 | д.Анциферовский Бор | 480 | 1320 | 0,24 | 440 | 1210 | 0,22 |
| 8.2 | д.Большая Фехтальма | 55 | 151,25 | 0,03 | 45 | 123,75 | 0,02 |
| 8.3 | д.Большой Бор | 275 | 756,25 | 0,14 | 255 | 701,25 | 0,13 |
| 8.4 | д.Каска | 140 | 385 | 0,07 | 130 | 357,5 | 0,07 |
| 8.5 | д.Клещево | 155 | 426,25 | 0,08 | 145 | 398,75 | 0,07 |
| 8.6 | д.Кутованга | 85 | 233,75 | 0,04 | 80 | 220 | 0,04 |
| 8.7 | д.Пияла | 50 | 137,5 | 0,03 | 45 | 123,75 | 0,02 |
| 8.8 | д.Поле | 65 | 178,75 | 0,03 | 60 | 165 | 0,03 |
| 8.9 | д.Посад | 130 | 357,5 | 0,07 | 125 | 343,75 | 0,06 |
| 8.10 | д.Прилуки | 95 | 261,25 | 0,05 | 90 | 247,5 | 0,05 |
| 8.11 | д.Прошково | 120 | 330 | 0,06 | 110 | 302,5 | 0,06 |
| 8.12 | д.Хачела | 105 | 288,75 | 0,05 | 95 | 261,25 | 0,05 |
| 8.13 | п.Ковкула | 390 | 1072,5 | 0,20 | 360 | 990 | 0,18 |
| 8.14 | п.Шомокша | 300 | 825 | 0,15 | 275 | 756,25 | 0,14 |
| 8.15 | Прочие | 362 | 995,5 | 0,18 | 238 | 654,5 | 0,12 |
|  | ВСЕГО ПО МР | 33500 | 84562,805 | 15,57 | 31300 | 71479,55 | 13,43 |

Снижение электропотребления жилищно-коммунального сектора связано с запланированной газификацией населенных пунктов.

### 6.4.2 Теплоснабжение

Теплоснабжение объектов жилищного хозяйства и социальной сферы района осуществляется от 39 источников теплоснабжения, из которых 38 работают на твердом топливе (уголь, КДО) и 1 на жидком. Теплоснабжение жителей остальных населенных пунктов осуществляется за счет индивидуального печного отопления.

Самым крупным теплоисточником на территории является ТЭЦ Гидролизного завода. Заявленная установленная тепловая мощность составляет 80,5 Гкал/час, электрическая - 12 МВт. Топливом для выработки тепловой и электрической энергии служит мазут, уголь, дрова и отходы лесопиления.

Таблица 6.23

Сведения по источникам теплоснабжения

| № п/п | Наименование теплоснабжающего предприятия (котельная) | Населенный пункт | Годовая выработка, тыс.Гкал/ч | Уст. мощность Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ Гидролизного завода |  | н/д | 80,5 |
| 2 | ОАО "Онега- Энергия" | Онега | 168,50 | 43 |
| 3 | ООО "Предприятие котельных и тепловых сетей" Локальные котельные | Онега | 11,28 | 11,27 |
| 4 | ООО "Предприятие котельных и тепловых сетей" | Малошуйка | 8,99 | 5,84 |
| 5 | ООО "Предприятие котельных и тепловых сетей" | Маложма | 2,13 | 1,6 |
| 6 | ООО "Предприятие котельных и тепловых сетей" | Покровское | 1,28 | 1,1 |
| 7 | ООО "Предприятие котельных и тепловых сетей" | Порог | 2,05 | 1,04 |
| 8 | ООО "Предприятие котельных и тепловых сетей" | Шаста | 1,70 | 1,21 |
| 9 | ООО "Предприятие котельных и тепловых сетей" | Нименьга | 3,08 | 2,98 |
| 10 | МУП "Сулозерская УК" | Золотуха | 0,79 | 1,03 |
| 11 | МУП "Кодинское ЖКХ" | Кодино | 5,25 | 2,58 |
| 12 | МУП "Чекуевская УК" | Шомокша | 1,00 | 1,156 |
| 13 | МУП "Устькожская УК" | Усть-Кожа | 1,25 | 1,44 |
| 14 | ОАО "Онежский ЛДК" ул.Гутина | Онега | 63,91 | 29,57 |
| 15 | Молочный комбинат | г.Онега |  | 5,72 |
| 16 | ОАО РЖД "ДТВС" | п.Малошуйка |  | 10,32 |
| 17 | База "Онегалес" | г.Онега |  | 4 |
| 18 | ОАО РЖД "ПЧ-22" | п.Малошуйка |  | 0,3 |
| 19 | Мясокомбинат | г.Онега |  |  |
| 20 | Школа | д.Анциферовский Бор |  | 0,86 |
| 21 | Больница | д.Анциферовский Бор |  | 0,283 |
| 22 | Школа | с.Ковкула |  | 0,412 |
| 23 | Школа | д.Клещево |  | 0,172 |
| 24 | Школа | д.Посад |  | 0,086 |
| 25 | Школа | ст. Глазаниха |  | 0,309 |
| 26 | Школа | п. Малошуйка |  | 0,48 |
| 27 | Школа | п. Нименьга |  | 0,215 |
| 28 | Школа | д. Пурнема |  | 0,036 |
| 29 | Администрация | ст.Мудьюга |  | 0,046 |
| 30 | ФБУ ИК №16 | г.Онега |  |  |
| 31 | Школа | ст.Мудьюга |  | 0,066 |
| 32 | школа | с.Покровское |  | 0,378 |
| 33 | админ. | Посад |  | 0,08 |
| 34 | клуб | с Покровское |  | 0,132 |
| 35 | клуб | д.Тамица |  | 0,116 |
| 36 | клуб | д.Кянда |  | 0,232 |
| 37 | КБО | г.Онега |  | н/д |
|  | Всего |  |  | 208, 559 |

Общая протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении составляет 62,9 км, из которых 9,67 нуждаются в замене. Прокладка тепловых сетей, в основном, подземная, в непроходных железобетонных каналах. Тип изоляции теплосетей шлако- и минеральная вата. Протяженность теплосетей с пенополиуретановой (ППУ) изоляцией незначительна. Износ теплосетей достигает 60-80 %. Необходима замена теплотрубопроводов с применением пенополиуретановой изоляции.

Организация теплоснабжения населения в границах поселений не относится к вопросам местного значения муниципального района, относится к вопросам местного значения поселений.

Проектные предложения

Северное расположение Онежского района, низкие среднегодовые температуры, большая длительность отопительного периода и короткий зимний день – все это обуславливает повышенные энергетические затраты, необходимые для обеспечения нормальных условий для жизнедеятельности населения и развития всех сфер экономики.

ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области на 2010-2020 годы» предусматривается:

1. Замена котельного оборудования на оборудование, работающее на биотопливе в котельной с.Покровское.

2. Перевод на битопливо котельной №1 с.Порог.

Предложения Объединенной схемы территориального планирования частей Архангельской области.

3. Предприятие по производству древесных топливных гранул (пеллет) общим объемом 180 тыс. тонн в год для местного потребления.

Предложения Генерального плана г.Онега (2008 г.).

4. Планируется обеспечить централизованным теплоснабжением капитальную жилую и общественную застройку на территории города Онега в трех районах: Центральный, Старый город, Рабочий поселок ЛДК.

Суммарная тепловая нагрузка на территории города Онега составит на первую очередь - 71,5 Гкал/час, и на расчетный срок - 87,5 Гкал/час.

5. Строительство на расчетный срок новой котельной ориентировочной мощностью 20 Гкал/час. Новая котельная должна быть включена в единую сеть с котельной ОАО «Онега-Энергия» Теплоносителем будет горячая вода с параметрами 150/70 0С.

6. Предусматривается реконструкция существующих теплосетей и строительство новых участков.

7. Сохранение существующих систем отопления в поселках Поньга и Легашевская запань. Генеральным планом рекомендовано установить на территории района «Поньга» электрокотельную мощностью около 3 Гкал/час.

8. Основную часть усадебной застройки в городе планируется оставить на индивидуальном печном отоплении и на базе газовых тепловых установок. Взамен печного отопления рекомендуется рассмотреть альтернативную возможность отопления зданий с использованием низкопотенциального тепла грунтовых вод и водоемов (тепловых насосов).

Мероприятия программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Онежский муниципальный район» на 2011-2014 годы

9. Реконструкция отопительных систем образовательных учреждений на территории Онежского района в п. Унежма.

10. Замена ветхих тепловых сетей с применением теплоизолирующих материалов в населенных пунктах: Онега, Кодино, Усть-Кожа.

11. Строительство теплотрассы протяженностью 350 метров в п. Кодино.

12. Замена оборудования котельной в п. Кодино.

Предложения схемы территориального планирования Онежского района

1. Реализация проектных предложений утвержденной градостроительной документации. Схемой территориального планирования муниципального района принимается следующая очередность реализации мероприятий территориального планирования в рамках утвержденной градостроительной документации и программных документов:

Первая очередь

1.1. Реконструкция ветхих тепловых сетей в населенных пунктах Онега, Кодино, Усть-Кожа.

1.2. Реконструкция котельных в п.Кодино, с.Покровское, Порог. Реконструкция отопительных систем образорвательных учреждений на территории муниципального района.

1.3. Строительство тепловых сетей в районах новой застройки города Онега и других населенных пунктов.

1.4. Строительство новой котельной в г.Онега мощностью 20 Гкал/час на природном газе.

Расчетный срок

1.5. Установка на территории района «Поньга» г.Онега электрокотельной мощностью около 3 Гкал/час.

2. Схемой территориалього планирования предлагается:

Первая очередь

2.1. Реконструкция существующих теплоисточников газифицируемых населенных пунктов для перевода на природный газ (Онега, Кодино, Глазаниха, ст.Вонгуда, с. Вонгуда, Порог, Малошуйка, Покровское).

2.2. Схемой рекомендуется реконструкция теплоисточников в целях перевода их на биотопливо (топливные гранулы, КДО и пр.) в населенных пунктах, газификация которых не предусматривается в пределах расчетного срока.

2.3. Разработка и реализация программы в области энергосбрежения для сокращения потерь в тепловых сетях и улучшения обслуживания потребителей.

Расчетный срок

2.4. Перевод котельных газифицируемых на рсчетный срок населенных пунктов в соответствии с предложениями схемы территориального планирования: Шаста, Нименьга, ж.д. ст.Нименьга, Большой Бор, Анциферовский Бор.

2.5. Расширение применения биотоплива на объектах теплоснабжения.

Расчет параметров теплоснабжения

В схеме территориального планирования приводится укрупненный расчет параметров теплоснабжения жилого фонда населенных пунктов по этапам реализации схемы на основе принятого прогноза числнности населения. Параметры теплоснабжения уточняются на последующих стадиях проектирования.

Таблица 6.24

| № п/п | Населенные пункты | ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Население, чел | Жилфонд, м2 | Отопление, Гкал*ч |
| 1 | МО «ОНЕЖСКОЕ» | 19800 | 534,6 | 133,80 |
| 1.1 | г. Онега | 19800 | 534,6 | 133,80 |
| 2 | МО «МАЛОШУЙСКОЕ» | 2864 | 71,6 | 13,66 |
| 2.1 | п.Малошуйка | 2620 | 65,5 | 11,93 |
| 2.2 | д. Абрамовская | 235 | 5,9 | 1,64 |
| 2.3 | Прочие населенные пункты | 9 | 0,2 | 0,09 |
| 3 | МО «ЗОЛОТУХСКОЕ» | 958 | 24 | 6,47 |
| 3.1 | п. Золотуха | 390 | 9,8 | 1,79 |
| 3.2 | п. Унежма | 320 | 8 | 2,66 |
| 3.3 | п. Куша | 245 | 6,1 | 2,03 |
| 3.4 | Прочие населенные пункты | 3 | 0,1 | 0,00 |
| 4 | МО «КОДИНСКОЕ» | 2325 | 58,1 | 14,90 |
| 4.1 | п. Кодино | 1375 | 34,4 | 6,74 |
| 4.2 | п.Мудьюга | 540 | 10,3 | 2,58 |
| 4.3 | п. Глазаниха | 410 | 13,5 | 5,59 |
| 4.4 | Прочие населенные пункты | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | МО «НИМЕНГСКОЕ» | 1285 | 32,1 | 7,19 |
| 5.1 | п. Нименьга | 640 | 16 | 2,92 |
| 5.2 | п. Шаста | 360 | 9 | 1,76 |
| 5.3 | ж/д станция Поньга | 110 | 2,8 | 0,62 |
| 5.4 | д.Ворзогоры | 105 | 2,6 | 1,11 |
| 5.5 | ж/д станция Нименьга | 55 | 1,4 | 0,60 |
| 5.6 | Прочие населенные пункты | 15 | 0,4 | 0,18 |
| 6 | МО «ПОКРОВСКОЕ» | 2212 | 55,3 | 16,73 |
| 6.1 | п.Покровское | 700 | 17,5 | 3,67 |
| 6.2 | п.Маложма | 440 | 11 | 3,20 |
| 6.3 | п.Верхнеозерск | 360 | 9 | 3,16 |
| 6.4 | д.Тамица | 290 | 7,3 | 2,38 |
| 6.5 | д.Пурнема | 180 | 4,5 | 1,74 |
| 6.6 | д.Кянда | 145 | 3,6 | 1,48 |
| 6.7 | д.Лямца | 90 | 2,3 | 1,01 |
| 6.8 | д.Нижмозеро | 7 | 0,2 | 0,09 |
| 7 | МО «ПОРОЖСКОЕ» | 1249 | 31,2 | 11,90 |
| 7.1 | с. Порог | 525 | 13,1 | 3,92 |
| 7.2 | д. Усть-Кожа | 335 | 8,4 | 3,70 |
| 7.2 | Вонгуда | 145 | 3,6 | 1,59 |
| 7.3 | ж/д разъезд Вонгуда | 85 | 2,1 | 0,93 |
| 7.4 | д.Анда | 50 | 1,3 | 0,57 |
| 7.5 | Прочие населенные пункты | 109 | 2,7 | 1,19 |
| 8 | МО «ЧЕКУЕВСКОЕ» | 2807 | 70,2 | 22,14 |
| 8.1 | д.Анциферовский Бор | 480 | 12 | 2,02 |
| 8.2 | д.Большая Фехтальма | 55 | 1,4 | 0,58 |
| 8.3 | д.Большой Бор | 275 | 6,9 | 2,38 |
| 8.4 | д.Каска | 140 | 3,5 | 1,54 |
| 8.5 | д.Клещево | 155 | 3,9 | 1,72 |
| 8.6 | д.Кутованга | 85 | 2,1 | 0,93 |
| 8.7 | д.Пияла | 50 | 1,3 | 0,57 |
| 8.8 | д.Поле | 65 | 1,6 | 0,71 |
| 8.9 | д.Посад | 130 | 3,3 | 1,37 |
| 8.10 | д.Прилуки | 95 | 2,4 | 0,99 |
| 8.11 | д.Прошково | 120 | 3 | 1,24 |
| 8.12 | д.Хачела | 105 | 2,6 | 0,93 |
| 8.13 | п.Ковкула | 390 | 9,8 | 1,92 |
| 8.14 | п.Шомокша | 300 | 7,5 | 1,47 |
| 8.15 | Прочие | 362 | 9,1 | 3,76 |
|  | ВСЕГО ПО МР | 33500 | 877,1 | 226,79 |

Таблица 6.25

| № п/п | Населенные пункты | РАСЧЕТНЫЙ СРОК |
| --- | --- | --- |
|  |  | Население, чел | Жилфонд, м2 | Отопление, Гкал*ч |
| 1 | МО «ОНЕЖСКОЕ» | 18600 | 558 | 139,66 |
| 1.1 | г. Онега | 18600 | 558 | 139,66 |
| 2 | МО «МАЛОШУЙСКОЕ» | 2707 | 70,4 | 13,42 |
| 2.1 | п.Малошуйка | 2480 | 64,5 | 11,75 |
| 2.2 | д. Абрамовская | 220 | 5,7 | 1,58 |
| 2.3 | Прочие населенные пункты | 7 | 0,2 | 0,09 |
| 3 | МО «ЗОЛОТУХСКОЕ» | 898 | 23,3 | 6,31 |
| 3.1 | п. Золотуха | 365 | 9,5 | 1,73 |
| 3.2 | п. Унежма | 300 | 7,8 | 2,59 |
| 3.3 | п. Куша | 230 | 6 | 1,99 |
| 3.4 | Прочие населенные пункты | 3 | 0 | 0,00 |
| 4 | МО «КОДИНСКОЕ» | 2190 | 56,9 | 14,07 |
| 4.1 | п. Кодино | 1290 | 33,5 | 6,56 |
| 4.2 | п.Мудьюга | 510 | 13,3 | 3,33 |
| 4.3 | п. Глазаниха | 390 | 10,1 | 4,18 |
| 4.4 | Прочие населенные пункты | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | МО «НИМЕНГСКОЕ» | 1192 | 31 | 6,88 |
| 5.1 | п. Нименьга | 600 | 15,6 | 2,84 |
| 5.2 | п. Шаста | 335 | 8,7 | 1,70 |
| 5.3 | ж/д станция Поньга | 100 | 2,6 | 0,58 |
| 5.4 | д.Ворзогоры | 95 | 2,5 | 1,07 |
| 5.5 | ж/д станция Нименьга | 50 | 1,3 | 0,56 |
| 5.6 | Прочие населенные пункты | 12 | 0,3 | 0,13 |
| 6 | МО «ПОКРОВСКОЕ» | 2071 | 53,80 | 16,26 |
| 6.1 | п.Покровское | 650 | 16,9 | 3,54 |
| 6.2 | п.Маложма | 415 | 10,8 | 3,14 |
| 6.3 | п.Верхнеозерск | 340 | 8,8 | 3,09 |
| 6.4 | д.Тамица | 270 | 7 | 2,29 |
| 6.5 | д.Пурнема | 170 | 4,4 | 1,70 |
| 6.6 | д.Кянда | 135 | 3,5 | 1,44 |
| 6.7 | д.Лямца | 85 | 2,2 | 0,97 |
| 6.8 | д.Нижмозеро | 6 | 0,2 | 0,09 |
| 7 | МО «ПОРОЖСКОЕ» | 1149 | 30,00 | 11,40 |
| 7.1 | с. Порог | 495 | 12,9 | 3,86 |
| 7.2 | д. Усть-Кожа | 315 | 8,2 | 3,62 |
| 7.2 | Вонгуда | 135 | 3,5 | 1,54 |
| 7.3 | ж/д разъезд Вонгуда | 80 | 2,1 | 0,93 |
| 7.4 | д.Анда | 45 | 1,2 | 0,53 |
| 7.5 | Прочие населенные пункты | 79 | 2,1 | 0,93 |
| 8 | МО «ЧЕКУЕВСКОЕ» | 2493 | 65,1 | 20,26 |
| 8.1 | д.Анциферовский Бор | 440 | 11,4 | 1,92 |
| 8.2 | д.Большая Фехтальма | 45 | 1,2 | 0,50 |
| 8.3 | д.Большой Бор | 255 | 6,6 | 2,28 |
| 8.4 | д.Каска | 130 | 3,4 | 1,50 |
| 8.5 | д.Клещево | 145 | 3,8 | 1,68 |
| 8.6 | д.Кутованга | 80 | 2,1 | 0,93 |
| 8.7 | д.Пияла | 45 | 1,2 | 0,53 |
| 8.8 | д.Поле | 60 | 1,6 | 0,71 |
| 8.9 | д.Посад | 125 | 3,3 | 1,37 |
| 8.10 | д.Прилуки | 90 | 2,3 | 0,95 |
| 8.11 | д.Прошково | 110 | 2,9 | 1,20 |
| 8.12 | д.Хачела | 95 | 2,5 | 0,90 |
| 8.13 | п.Ковкула | 360 | 9,4 | 1,84 |
| 8.14 | п.Шомокша | 275 | 7,2 | 1,41 |
| 8.15 | Прочие | 238 | 6,2 | 2,57 |
|  | ВСЕГО ПО МР | 31300 | 888,50 | 228,27 |

### 6.4.3. Газоснабжение

В настоящее время на территории муниципального района отсутствуют магистральные и распределительные газопроводы. Газоснабжение потребителей осуществляется сжиженным газом. Сжиженный газ железнодорожным транспортом с газонаполнительной станции (ГНС) г.Мирный поступает в Онегу на склад газовых баллонов в составе ГНС в г.Онега, принадлежащей ОАО «Архангельскоблгаз» (Онежский филиал).

Основное потребление природного газа приходится на г.Онега. В городе в кварталах капитальной застройки имеются групповые газовые установки. Практически вся индивидуальная и коммунальная застройка 1-2-х этажная застройка города обеспечена сжиженным газом от шкафных установок и установок баллон-плита (автономная газификация). По данным генерального плана г.Онега в городе газифицировано 6669 квартир. За 2007 год на территории города Онега было реализовано 480,8 т. газа, из них: 345,7 т. – емкостной газ от газораспределительных установок (ГРУ) и газобаллонных установок (ГБУ); 135,1 т. – баллонный газ.

Газоснабжение остальных населенных пунктов осуществляется баллонным газом. Актуализированных данных по объемам потребления газа в составе исходных данных не представлено.

Централизованное газоснабжение в г.Онеге обеспечивает Онежский филиал ОАО «Архангельскоблгаз». В таблице 6.26 представлен перечень и характеристика объектов газоснабжения на территории города Онега.

Таблица 6.26

| № п/п | Адрес местонахождения | Количество объектов | Количество емкостей | Объем емкости | Общая масса ( кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Архагельская - 28 | 1 ГБУ | 20 | 50 л | 420 |
| 2 | Ул. Вересового - 3 | 2 ГБУ | 40 | 50 л | 840 |
| 3 | Ул. Вересового - 4 | 2 ГБУ | 40 | 50 л | 840 |
| 4 | Пр. Гагарина - 11 | 2 ГБУ | 40 | 50 л | 840 |
| 5 | Пр. Гагарина - 45 | 1 ГБУ | 20 | 50 л | 420 |
| 6 | Пр. Гагарина - 47 | 1 ГБУ | 20 | 50 л | 420 |
| 7 | Пр. Гагарина - 49 | 1 ГБУ | 20 | 50 л | 420 |
| 8 | Пр. Гагарина - 51 | 1 ГБУ | 20 | 50 л | 420 |
| 9 | Пр. Гагарина - 53 | 1 ГБУ | 20 | 50 л | 420 |
| 10 | Пр. Гагарина - 57 | 1 ГБУ | 20 | 50 л | 420 |
| 11 | Ул. Гоголя - 27 | 1 ГБУ | 20 | 50 л | 420 |
| 12 | Ул. Гончарика - 21 | 3 ГБУ | 60 | 50 л | 1260 |
| 13 | Пр. Загородный - 65 | 1 ГБУ | 20 | 50 л | 420 |
| 14 | Ул. Козлова | 1 ГБУ | 20 | 50 л | 420 |
| 15 | Ул. Козлова - 12 | 2 ГБУ | 40 | 50 л | 840 |
| 16 | Ул. Красноармейская - 7 | 1 ГБУ | 2 | 50 л | 420 |
| 17 | Ул. Красноармейская - 14 | 2 ГБУ | 40 | 50 л | 840 |
| 18 | Ул. Красных Курсантов - 15 | 1 ГБУ | 20 | 50 л | 420 |
| 19 | Ул. Красных курсантов – 18 | 3 ГБУ | 60 | 50 л | 1260 |
| 20 | Пр. Ленина – 88/25 | 2 ГБУ | 40 | 50 л | 840 |
| 21 | Пр. Ленина - 92 | 1 ГБУ | 20 | 50 л | 420 |
| 22 | Пр. Ленина - 172 | 3 ГБУ | 60 | 50 л | 1260 |
| 23 | Пр. Ленина - 176 | 1 ГБУ | 20 | 50 л | 420 |
| 24 | Пр. Ленина - 178 | 2 ГБУ | 40 | 50 л | 840 |
| 25 | Пр. Ленина - 180 | 1 ГБУ | 20 | 50 л | 420 |
| 26 | Пр. Ленина - 182 | 1 ГБУ | 20 | 50 л | 420 |
| 27 | Пр. Ленина - 184 | 1 ГБУ | 20 | 50 л | 420 |
| 28 | Пр. Ленина - 186 | 1 ГБУ | 20 | 50 л | 420 |
| 29 | Пр. Ленина – 190 | 1 ГБУ | 20 | 50 л | 420 |
| 30 | Пр. Ленина - 192 | 1 ГБУ | 20 | 50 л | 420 |
| 31 | Пр. Ленина - 194 | 1 ГБУ | 20 | 50 л | 420 |
| 32 | Пр. Ленина - 196 | 1 ГБУ | 20 | 50 л | 420 |
| 33 | Пр. Ленина - 198 | 2 ГБУ | 40 | 50 л | 840 |
| 34 | Пр. Ленина - 205 | 1 ГБУ | 20 | 50 л | 420 |
| 35 | Ул. Школьная - 4 | 1 ГБУ | 20 | 50 л | 420 |
| 36 | Пр. Ленина - 175 | Подземное газохрани-лище | 4 | 5 м3 | 20 м3 |
| 37 | Пр. Загородный – 68А | склад | 1200 | 50 л | 25 200 |
| 38 | Ул. Хайнозерская | АГЗС «Петройл» | 1 | 10 м3 | 10м3 |

Проектные предложения по развитию газоснабжения

Для газификации муниципального района необходимо строительство межпоселковых газопроводов и газораспределительных пунктов по району. В соответствии с проектной схемой газоснабжения Архангельской области в Онежском районе намечены следующие мероприятия в части газификации:

Предложения Схемы территориального планирования Архангельской области.

1. ООО «Промгаз» разработана Генеральная схема газоснабжения и газификации Архангельской области. Схемой территориального планирования подтверждается целесообразность газификации области в соответствии с Генеральной схемой.

На расчетный срок (по рекомендации Градостроительного совета Архангельской области и в соответствии проектными предложениями Генерального плана г.Онега) намечено также строительство отвода Самодед – Онега. В соответствии с графическими материалами предусмотрено строительство ГРС «Онега» к северо-востоку от города Онега.

Предложения Объединенной схемы территориального планирования частей Архангельской области.

2. Строительство магистрального газопровода высокого давления от п.Мудьюга до проектируемой ГРС «Онега». Производительность должна составить ~21900 м3/час.

3. Межпоселковые газопроводы высокого давления, подающие газ от газораспределительной станции «Онега». Диаметр 160-325 мм, протяженность 78,0 км.

Предложения Генерального плана г.Онега (2008 г.).

4. Потребление газа на территории города Онега на нужды населения при 100% газификации города на расчетный срок – 2,47 млн. м3. Учитывая, что на расчетный срок проектирования уровень газификации будет приблизительно 60%, потребление природного газа по городу на нужды населения составит около 1,48 млн. м3.

Предложения проекта газификации Архангельской области (в части Онежского района)

5. Газификация населенных пунктов муниципального района (см. рис.5.6): Онега, Кодино, Глазаниха, ст.Вонгуда, с. Вонгуда, Порог, Малошуйка, Покровское.

Предложения схемы территориального планирования Онежского района

1. Реализация проектных предложений утвержденной градостроительной документации. Схемой территориального планирования муниципального района принимается следующая очередность реализации мероприятий территориального планирования в рамках утвержденной градостроительной документации и программных документов:

Первая очередь

1.1. Строительство межпоселковых газопроводов от проектируемой ГРС «Онега»: ГРС «Онега» - Кодино; ГРС «Онега» - Глазаниха – Вонгуда – Онега – Покровское; Вонгуда – Порог – Малошуйка.

2. Предложения схемы территориального планирования:

Первая очередь

2.1. Строительство газораспределительных сетей в г.Онега, газификация 100% многоквартирной застройки.

2.2. Демонтаж газобаллонных установок в г.Онега.

Целесообразно рассмотреть вопрос использования демонтированного оборудования (после проведения оценки технического состояния) для организации газоснабжения удаленных населенных пунктов, газификация которых не предусматривается в рамках схемы территориального планирования (Тамица, Кяннда, Маломжа и пр.).

2.3. Газификация дома отдыха на острове Кий за счет размещения ГБУ.

2.4. Подключение к системе газоснабжения проектируемой котельной в г.Онега установленной мощностью 20 Гкал/час.

2.5. Сохранение газонаполнительной станции в г.Онега для обеспечения снабжения СУГ населения в негазифицированных населенных пунктах.

Расчетный срок

2.6. Строительство межпоселковых газопроводов для газификации населенных пунктов д. Нименьга, п.Нименьга, Шаста, Большой Бор, Анциферовский Бор. Предлагаемые газопроводы показаны на проектном плане схемы территориального планирования. Трассы прохождения межпослековых газопроводов уточняются в составе рабочей документации.

2.7. Перевод на газ объектов теплоснабжения в населенных пунктах, газифицируемых в соответствии с решением схемы территориального планирования.

Прогноз газопотребления

В соответствии со ст. 157 ЖК РФ нормативы потребления услуг по газоснабжению должны быть утверждены органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В настоящее время нормативы газопотребления в Архангельской области не установлены. Расчеты проектного газопотребления выполнены согласно СП 42-101-2003, удельное коммунально-бытовое газопотребление по муниципальному району на перспективу составит 300 м3/год для потребителей индивидуального жилищного фонда, 120 м3/год – для потребителей многоэтажного фонда, с учетом централизованного горячего водоснабжения капитальной жилой застройки.

В таблице 6.27 приведены укрупненные расчеты по газопотреблению без учета перспектив использования в качестве топлива КДО и производных от них. Уточнение объемов газопотребления должно производиться на последующих стадиях проектирования.

Таблица 6.27

| № п/п | Населенные пункты (газифицируемые) | Потребление природного газа, тыс. м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | МО «ОНЕЖСКОЕ» | 24091,02 | 50140,21 |
| 1.1 | г. Онега | 24091,02 | 50140,21 |
| 2 | МО «МАЛОШУЙСКОЕ» | 2331,45 | 4596,86 |
| 2.1 | п.Малошуйка | 2331,45 | 4596,86 |
| 3 | МО «КОДИНСКОЕ» | 2677,91 | 5115,69 |
| 3.1 | п. Кодино | 1291,31 | 2520,01 |
| 3.2 | п.Мудьюга | 477,95 | 1206,94 |
| 3.3 | п. Глазаниха | 908,66 | 1388,74 |
| 4 | МО «ПОКРОВСКОЕ» | 690,99 | 1338,13 |
| 4.1 | п.Покровское | 690,99 | 1338,13 |
| 5 | МО «ПОРОЖСКОЕ» | 1099,43 | 2166,27 |
| 5.1 | с. Порог | 685,56 | 1351,84 |
| 5.2 | Вонгуда | 261,35 | 509,40 |
| 5.3 | ж/д разъезд Вонгуда | 152,52 | 305,04 |
|  | ВСЕГО ПО МР | 30890,79 | 63357,16 |

## 6.5 Связь

Обеспечение населения услугами систем связи на территории муниципального района осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О связи» от 07.07.2003 №126-ФЗ.

В настоящее время населению и организациям на территории муниципального района предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг: телефонная фиксированная (стационарная), мобильная и спутниковая связь; услуги радиосвязи; услуги телематических служб; цифровая передача данных; доступ в сеть «Интернет»; аренда каналов связи; организация корпоративных сетей; услуги широкополосного радиодоступа; услуги IP-телефонии; услуги телеграфной связи; услуги проводного вещания. Действуют объекты выделенных и технологических систем связи, а также объекты сети связи специального назначения.

На территории муниципального района в разной степени развиты практически все современные системы связи в городе Онега, в отдаленных и изолированных населенных пунктах отдельный виду услуг связи не предоставляются. В районе широкомасштабно развивается оптоволоконная связь, IP-телефония, Internet.

Услуги стационарной телефонной связи

Основным поставщиком услуг стационарной телефонной связи является Архангельский филиал ОАО «Северо-Западный Телеком», имеющий на своем балансе городские и сельские АТС. В эксплуатации на территории района находятся цифровые и аналоговые АТС.

В городе Онега уровень цифровизации телефонной сети 100%. В настоящее время телефонизация Онежского городского округа осуществляется только от автоматических телефонных станций (АТС) электронного типа. Всего действуют 1 АТС и два выноса, с общей монтированной емкостью 7 200 номеров, используется ~6450 номеров. Перечень АТС и их размещение представлены в таблице ниже.

Таблица 6.28

| № п/п | Наименование АТС | Тип | Монтированная емкость №№ | Задействованная емкость №№ | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Онега-1 (ЦС) | SI-2000 | 5616 | 5019 | пр.Ленина, д. 169 |
| 2 | Онега-2 (ПСЭ-1) | SI-2000 | 1328 | 1183 | ул.Транспортная, д.16 |
| 3 | Онега-3 (ПСЭ-2) | SI-2000 | 256 | 249 | ул. Алексеева,д.2. |

Услуги междугородной/международной связи предоставляют операторы ОАО «Ростелеком», ОАО «Межрегиональный Транзит Телеком» (МТТ), ОАО «Арктел», ЗАО «Синтерра», ОАО Транстелеком, ООО «СЦС СОВИНТЕЛ», ОАО «Эквант». В городе один переговорный пункт и 4 универсальных таксофона. Услуги междугородней связи, оказываются по автоматической и заказной системами.

Телевиденье и радиофикация

Радиофикацией и телефикацией на территории муниципального района занимается филиал ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (ФГУП «РТРС») «Архангельский областной радиотелевизионный передающий центр» («Архангельский ОРТПЦ»). Указом Президента Российской Федерации от 24 июня 2009 г. № 715 РТРС определена единым государственным оператором по распространению общероссийских обязательных общедоступных телеканалов. В перечень общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов включено 9 телеканалов. Общероссийские обязательные общедоступные телеканалы, вошедшие в первый эфирный пакет цифрoвoгo вещания включают в себя: «Первый канал», «Россия-1», «Россия-2», НТВ, «Петербург – 5 канал», «Россия-Культура», «Россия-24», «НТВ», «Пятый канал», детско-юношеский канал «Карусель», «Общественное телевидение России». Основной ретранслятор расположен в г.Онега.

Филиал ФГУП «РТРС» обеспечивает население высококачественным вещанием:

– 11 программ телевидения («Россия», «Первый канал», «НТВ», «СТС», «ТВЦ», «Культура», «Муз-ТВ», «СПОРТ», «Поморье», «Нарьян-Мар», «Заполярье»;

– 9 программ радиовещания («Радио России», «Радио Маяк», «Радио Юность», «Поморье», «Общественное Российское Радио», «Наше Радио», «Регион 29», «Радио Архангельск», «Дорожное радио».

Почта

Согласно Конституции Российской Федерации федеральная связь находится в ведении Российской Федерации, а вопросы правового регулирования рынка услуг почтовой связи относятся к компетенции федеральных органов исполнительной власти. Основными актами специального характера, имеющими отношение к регулированию рынка услуг почтовой связи, являются акты Всемирного почтового союза (ВПС), федеральные законы «О связи» и «О почтовой связи», Правила оказания услуг почтовой связи, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 26.09.2000 №725. Объекты почтовой связи на территории муниципального района составляют материально-техническую основу федеральной связи наряду с единой сетью электросвязи Российской Федерации. Сеть почтовой связи представляет собой совокупность объектов почтовой связи и почтовых маршрутов операторов почтовой связи, обеспечивающих прием, обработку, перевозку (передачу), доставку (вручение) почтовых отправлений, а также осуществление почтовых переводов денежных средств (ч.1 ст.17 №126-ФЗ от 07.07.2003).

Услуги почтовой связи на территории муниципального района оказывают отделения почтовой связи Северодвинского почтамта. На территории муниципального района расположено 5 городских отделений связи и 33 сельских. наряду со стандартными услугами почтовой службы предоставляют так же услуги финансового обслуживания населения (пенсии, денежные переводы, оформление кредитов). Реализуются проекты экспресс-почта «EMS Почта России», «Регион-Курьер», почтовые переводы «КиберДеньги».

Таблица 6.29

| № п/п | Населенный пункт | Индекс | № п/п | Населенный пункт | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Городские отделения почтовой связи |
| 1.1 | Онега | 164840 | 1.4 | Онега 4 | 164844 |
| 1.2 | Онега 2 | 164842 | 1.5 | Онега 7 | 164847 |
| 1.3 | Онега 3 | 164843 |  |  |  |
| 2. Сельские отделения почтовой связи |
| 2.1 | Абрамовская | 164899 | 2.18 | Мудьюга | 164830 |
| 2.2 | Анциферовский бор | 164867 | 2.19 | Нименьга | 164895 |
| 2.3 | Большой бор | 164876 | 2.20 | Покровское | 164884 |
| 2.4 | Верхнеозерский | 164877 | 2.21 | Поньга | 164896 |
| 2.5 | Вонгуда | 164850 | 2.22 | Порог | 164860 |
| 2.6 | Глазаниха | 164880 | 2.23 | Посад | 164890 |
| 2.7 | Золотуха | 164892 | 2.24 | Прилуки | 164873 |
| 2.8 | Каска | 164870 | 2.25 | Прошково | 164891 |
| 2.9 | Клещево | 164875 | 2.26 | Пурнема | 164888 |
| 2.10 | Ковкула | 164872 | 2.27 | Сухая Вычера | 164825 |
| 2.11 | Кодино | 164820 | 2.28 | Тамица | 164885 |
| 2.12 | Кодино 1 | 164821 | 2.29 | Унежма | 164897 |
| 2.13 | Куша | 164893 | 2.30 | Устькожа | 164862 |
| 2.14 | Кянда | 164886 | 2.31 | Хачела | 164871 |
| 2.15 | Лямца | 164889 | 2.32 | Шаста | 164898 |
| 2.16 | Маложма | 164869 | 2.33 | Шомокша | 164874 |
| 2.17 | Малошуйка | 164894 |  |  |  |

Услуги сотовой связи

В настоящее время в районе работает несколько операторов сотовой связи: «Билайн GSM» (ОАО «ВымпелКом»), «Мегафон GSM» (ОАО «МегаФон»), «МТС GSM» (ОАО «Мобильные ТелеСистемы»), «Теле-2 GSM» (ЗАО «Теле-2 – Архангельск»), NMT-450 (Sky-Link). Абонентам предоставляется местная, междугородная и международная связь (роуминг). В настоящее время сеть сотовой связи района активно развивается.

Рис. 6.3

ВОЛС

На территории муниципального района проложен ряд волоконно-оптических линий связи, обеспечивающих надежную связь г.Архангельска с Мурманском и Беломорском.

Интернет

Услуги сети Internet предоставляются абонентам Архангельского филиала ОАО «СЗТ» по коммутируемому доступу, с использованием широкополосного доступа по технологии ADSL. Все общеобразовательные учреждения района подключены к сети Интернет на скорости не менее 128 кбит/с.

Проектные предложения по развитию систем связи

Предложения Схемы территориального планирования Архангельской области.

1. Строительство высотных сооружений сети цифрового наземного телевизионного вещания на территории Онежского района в соответствии с ФЦП «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы»: Кодино, Мудьюга, Тамица, Золотуха, Унежма, Кутованга.

2. Предоставление потребителям широкополосного доступа к сети «Интернет».

3. Дальнейшая телефонизация области и покрытие спроса в предоставлении услуг стационарной телефонной связи.

Предложения Объединенной схемы территориального планирования частей Архангельской области.

4. Строительство телевизионных ретрансляторов в населенных пунктах муниципального района: д. Нермуша (10 Вт); д. Клещево (10 Вт); д. Кутованга (100 Вт); д. Кянда (10 Вт), д. Маломжа (10 Вт); р.п. Малошуйка (250 Вт); п. Мудьюга (50 Вт); с. Тамица (10 Вт); п. Золотуха (250 Вт); ж.д. ст. Унежма (100 Вт).

5. Реконструкция телевизионного ретранслятора в с.Порог. Расчетная мощность – 5000 Вт.

6. Строительство антенно-мачтового сооружения сотовой связи в районе п.Маложма.

7. Сохранение существующего телевизионного центра в г.Онега и линий ВОЛС.

8. Формирование региональной телекоммуникационной инфраструктуры в Онежском районе.

Мероприятия программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Онежский муниципальный район» на 2011-2014 годы

7. Создание общедоступного пункта подключения к сети Интернет в г.Онега. Приобретение оборудования и установка его в общедоступном месте.

Предложения схемы территориального планирования Онежского района

1. Реализация проектных предложений утвержденной градостроительной документации. Схемой территориального планирования муниципального района принимается следующая очередность реализации мероприятий территориального планирования в рамках утвержденной градостроительной документации и программных документов:

Первая очередь

1.1. Строительство телевизионных ретрансляторов в населенных пунктах муниципального района: д. Нермуша (10 Вт); д. Клещево (10 Вт); д. Кутованга (100 Вт); д. Кянда (10 Вт), д. Маломжа (10 Вт); р.п. Малошуйка (250 Вт); п. Мудьюга (50 Вт); с. Тамица (10 Вт); п. Золотуха (250 Вт); ж.д. ст. Унежма (100 Вт).

1.2. Реконструкция телевизионного ретранслятора в с.Порог. Расчетная мощность – 5000 Вт.

1.3. Строительство антенно-мачтового сооружения сотовой связи в районе п.Маложма.

1.4. Создание общедоступного пункта подключения к сети Интернет в г.Онега. Приобретение оборудования и установка его в общедоступном месте.

2. Предложения схемы территориального планирования:

Первая очередь

2.1. В соответствии со ст. 57 Федерального закона «О связи»:

- в каждом поселении (населенном пункте) должен быть установлен не менее чем один таксофон с обеспечением бесплатного доступа к экстренным оперативным службам;

- в поселениях (населенных пунктах) с населением не менее чем пятьсот человек должен быть создан не менее чем один пункт коллективного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.2. Содействие развитию систем сотовой связи в целях обеспечения охвата всех населенных пунктов с постоянным населением.

2.3. Проектом рекомендуется капитальный ремонт и реконструкция существующих зданий почтовых отделений связи ФГУП «Почта России».

2.4. Расширение АТС и строительство абонентских выносов по ВОЛС с возможностью оказания новых услуг связи с учетом развития населенных мест Онежского района. Технические параметры нового строительства стационарных и линейно-кабельных сооружений связи определяются в рамках генеральных планов поселений.

2.5. Развитие широкополосного радиодоступа на базе оборудования WiFi и IP-телевидения в г.Онега.

2.6. Обеспечение населения доступом в сеть Интернет за счет размещения пунктов коллективного доступа в населенных пунктах с населением более 500 человек.

2.7. Развитие элементов общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения (ОКСИОН) на территории муниципального района.

2.8. Развитие элементов глобальной морской системы связи при бедствии (ГМССБ) на территории муниципального района в соответствии с федеральными программами.

Расчетный срок

2.7. Создание инфраструктуры сотовой связи третьего поколения (3G), на основе существующей инфраструктуры базовых станций и коммутаторов в районе г.Онега.

# 7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

На органы местного самоуправления законодательством возложен целый ряд задач, связанных с решением вопросов, относящихся к охране окружающей среды, природопользованию, обеспечению экологической безопасности населения. Они определены следующими законами Российской Федерации:

- ФЗ N 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления» от 6 октября 2003 года;

- ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 года;

- ФЗ N 5487-1 «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» от 22 июля 1993 года;

- ФЗ N 7 «Об охране окружающей природной среды» от 10 января 2002 г.

Так, по закону № 131 РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления» к вопросам местного значения муниципального района относятся, в частности, и вопросы охраны окружающей среды:

  - организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

  - организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды.

По закону РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в компетенцию местных органов государственной власти и управления входит осуществление государственного управления по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия населения на соответствующей территории. Под санитарно-эпидемиологическим благополучием населения понимается такое состояние общественного здоровья и среды обитания людей, при котором отсутствует опасное и вредное влияние ее факторов на организм человека и имеются благоприятные условия для его жизнедеятельности.

Законом «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» к ведению органов местного самоуправления добавляется следующее:

- выявление факторов, неблагоприятно влияющих на здоровье граждан, информирование о них населения и проведение мероприятий по их устранению;

- осуществление профилактических, санитарно-гигиенических и природоохранных мер.

Анализ состояния окружающей среды в Онежском муниципальном районе производился на основании данных:

- регионального доклада «О состоянии санитано-эпидемиологического благополучия населения и защите прав потребителей в Архангельской области в 2012 году». Архангельск, 2013;

- Государственного доклада «О состоянии и охране окружающей среды в Архангельской области в 2011 году»;

- программы Комплексного социально-экономического развития Онежского района на 2011-2014 и др. целевых программ;

- данных, предоставленных администрацией Онежского района.

В целом на фоне других районов Архангельской области состояние окружающей среды Онежского муниципального района характеризуется как относительно благополучное. Наиболее населенная и обжитая часть района - восточная, населенные пункты и промышленные предприятия располагаются здесь в основном по берегам реки Онеги. На западе района - леса и болота со множеством озер. 23 % территории района занимают особо охраняемые природные территории – Водлозерский национальный парк и Кожозерский ландшафтный заказник, на территориях которых установлен охранный режим, ограничивающий хозяйственную деятельность.

Таблица 7.1.

Показатели, характеризующие состояние окружающей среды

Онежского района

| Наименование | Ед. измер. | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество предприятий, имеющих выбросы вредных веществ в атмосферу: | единиц | 24 | 21 | 21 | 21 |
| Выбросы вредных веществ за год – всего | тонн | 3 689,5 | 3 277,5 | 2 638,4 | 2 598,0 |
| В том числе: твердые вещества | тонн | 1 126,3 | 1 012,6 | 572,0 | 562,0 |
| газообразные | тонн | 2 563,2 | 2 264,9 | 2 066,4 | 2 036,0 |
| Количество предприятий, имеющих сбросы загрязняющих веществ | единиц | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем сброса загрязненных сточных вод - всего | тыс.м3. | 728 | 786 | 698 | 1 066 |
| в том числе: недостаточно очищенные | тыс.м3 | 572,9 | 602 | 519 | 1 066 |
| нормативно – очищенные | тыс.м3 | 18 | 20 | 19 | - |
| Наличие очистных сооружений – всего | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 |
| в том числе: биологической очистки | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 |
| механической очистки | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Суммарная мощность | тыс.м3 | 4 533 | 4 533 | 4 533 | 4 533 |
| Сумма платежей, взимаемая с природопользователей за загрязнение окружающей среды | тыс. руб. | 2 753 | 1 018 | 948 | 1 948 |

Основными стационарными источниками загрязнения окружающей среды являются:

- предприятия лесохимической промышленности в городе Онега (гидролизный завод);

- Онежский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат (ЛДК);

- ОГУП «Онежское дорожное управление» (АБЗ);

- горнодобывающие предприятия по добыче строительных материалов (строительного камня): ОАО «Карьер Важенгора», ОАО «Карьер Покровское» и ООО «Гранит Плюс».

Таблица 7.2.

Перечень предприятий Онежского района

–загрязнителей окружающей среды

| № п/п | Название предприятия | Источник и вид загрязнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «Онегалес» | котельные, автотранспорт, отходы |
| 2 | ООО «Малошуйское» | котельные, отходы |
| 3 | ОАО «Онега-Энергия» | котельная |
| 4 | ОАО «Онежский ЛДК» | котельная, транспорт, кородревесные отходы |
| 5 | ООО «Водоканал» | сброс сточных вод |
| 6 | ООО «ПКТС» | котельные |
| 7 | МУП «Онегаавтотранс» | автотранспорт |
| 8 | МУП «Золотухская УК» | отходы, выбросы в атмосферу, сброс сточных вод |
| 9 | МУП «Нименьгская УК» | сброс сточных вод |
| 10 | ООО «Д-Люкс» | отходы |
| 11 | МУП «Кодинская УК» | отходы, выбросы в атмосферу |
| 12 | филиал ОАО «РЖД» | отходы, стоки, выбросы в атмосферу |
| 13 | ОГУП «Онежское дорожное управление» | асфальто-бетонные заводы , выбросы в атмосферу, загрязнение почв |
| 14 | МУП «Малошуйская УК» | отходы |
| 15 | МУП «Чекуевская УК» | отходы |
| 16 | МУП «Верхнеозерская УК» | отходы |
| 17 | МУП «КомТэк» | отходы, стоки |
| 18 | ООО «Жилкомсервис» | Бытовые отходы |
| 19 | ООО «Гранит Плюс» | промышленные отходы |
| 20 | ООО «Онеганеруд» | промышленные отходы |
| 21 | ОАО «Карьер Важенгора», | промышленные отходы |
| 22 | ОАО «Карьер Покровское» | промышленные отходы |
| 23 | КФХ «Прошково» | органические удобрения |
| 24 | ООО «Викторияагро» | органические удобрения |
| 25 | ООО «Агролесстрой» | органические удобрения |
| 26 | ФХ «Велес» | органические удобрения |
| 27 | КФХ «Абрамовское» | органические удобрения |
| 28 | Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина | органические удобрения |
| 29 | Рыболовецкий колхоз 40 лет Октября | органические удобрения |

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) является обязательным элементом любого промышленного объекта и производства, являющимися источниками воздействия на среду обитания.

Размер СЗЗ и рекомендуемые минимальные разрывы устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не установлены размеры СЗЗ и рекомендуемые разрывы, а также для объектов I-III классов опасности, разрабатывается проект ориентировочного размера санитарно-защитной зоны. Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений. Санитарно-защитная зона утверждается в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам. Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Утвержденные размеры санитарно-защитных зон:

- ОАО «Гидролизный завод» - 500м;

- ООО «Грант-Полюс» - 300м;

- ОАО «Карьер Покровское» - 300м;

- ОАО «ОЛДК» - 100м;

- ОАО «Энергия» - 100м;

- Онежский цех ОАО Роснефть «Архангельскнефтепродукт» (АЗС) – 100м;

- ДУП «Онегаавтосервис» - 50м;

- МУП «Онегаавтотранс» - 50м.

Количество хозяйствующих субъектов на территории г.Онега и Онежского муниципального района в течение последних лет сокращается. Так, прекратили свою работу Онежский гидролизный завод, лесозавод. В то же время лесопромышленный комплекс по-прежнему составляет основу экономики района. Предприятия лесопромышленного комплекса являются для Онежского района бюджетообразующими.

Охрана атмосферного воздуха

Экологическая обстановка в Онежском муниципальном районе формируется под влиянием выбросов в атмосферу загрязняющих веществ объектами теплоэнергетики, автотранспортом, предприятиями г.Онега, пгт Малошуйка, поселков Кодино, Мудьюга, Золотуха, Нименьга, села Покровское.

В сравнении с предыдущими годами изменение уровня загрязнения окружающей среды на территории Онежского района в целом имеет положительную динамику. Сократилось общее количество предприятий, имеющих выбросы вредных веществ в атмосферу. На 30 % снизились показатели выбросов твердых вредных веществ, что напрямую связано с переводом ряда котельных на использование в качестве топлива коро-древесных отходов.

Если за 2007 год объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу от стационарных источников на территории Онежского района составлял 3 689,5 тонн, то за 2010 год он составил 2 442 т, а в 2011 г. – 2 435 т.

Основными загрязнителями атмосферного воздуха являются горнодобывающие предприятия, котельные и автотранспорт.

Таблица 7.3.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу

от предприятий горнодобывающего комплекса

| Предприятие | Выбросы в атмосферу (тыс.т) | Доля предприятия в выбросах по Архангельской области (%) |
| --- | --- | --- |
|  | 2010 г. | 2011 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| ОАО «Карьер Покровское» | 0,066 | 0,044 | 0,03 | 0,02 |
| ООО «Гранит Плюс» | - | 0,013 | 0 | 0,01 |

Немалый вклад в осложнение экологической обстановки вносят и коммунальные предприятия. Топливом для котельных района (24 котельных) служат древесные отходы Онежского ЛДК, дрова и уголь, при этом в общем объеме уголь составляет около 5 %. На угле работают котельные пос.Порог и пос.Малошуйка. Ветхое состояние котельных, принадлежащих муниципальным образованиям, и тепловых сетей, износ котельного оборудования, невыполнение запланированных природоохранных мероприятий приводят к увеличению объемов выбросов вредных веществ в атмосферу.

Загрязнение атмосферы транспортом идет по ж/д магистрали Обозерская-Петрозаводск и по автодороге Савинский-Онега. Численность автопарка в районе постоянно увеличивается, что негативно отражается на качестве атмосферного воздуха.

Проектные предложения.

Для снижения негативного воздействия от предприятий, а также автотранспорта проектом предлагается:

- Осуществление на территории муниципального района мониторинга состояния атмосферного воздуха в границах санитарно-защитных зон наиболее крупных предприятий, как приоритетных источников загрязнения воздушного бассейна. Результаты мониторинга должны явиться основой для разработки организационных, технологических и компенсационных мер в области снижения уровня загрязнения воздушного бассейна.

- Комплекс мероприятий, направленных на снижение уровня воздействия от предприятий, находящихся на территории района:

- обустройство объектов теплоэнергетики (котельных) и предприятий высокоэффективными пыле-, газоочистными установками;

- перевод основных объектов теплоэнергетического комплекса на газовое топливо;

- существующим и планируемым предприятиям и коммунальным объектам, имеющим организованный выброс загрязняющих веществ в атмосферу, требуется разработать ПДВ, оформить разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу, согласовать и утвердить их в органах санитарно-эпидемиологического и экологического контроля;

- существующие и планируемые предприятия, коммунальные объекты должны обеспечить производственный контроль за соблюдением нормативов ПДВ загрязняющих веществ в атмосферу, а также контроль качества атмосферного воздуха в санитарно-защитных зонах;

- Комплекс мероприятий по снижению вредного воздействия автотранспорта:

- контроль технического состояния автотранспорта; улучшение качества дорожного покрытия;

- частичный перевод автотранспорта на газовое топливо;

В результате реализации предлагаемых мероприятий можно минимизировать негативное воздействие на окружающую среду от стационарных и передвижных источников загрязнения.

При проектировании, строительстве и эксплуатации новых объектов требуется соблюдение законов РФ в области охраны окружающей среды и нормативных документов. В частности, требуется уделить особое внимание вопросам загрязнения атмосферного воздуха. Планируемые объекты должны разработать природоохранную документацию: проект «Охрана окружающей среды», проект «Оценка воздействия на окружающую среду», проект предельно допустимых выбросов (ПДВ), согласовать, утвердить их в органах санитарно-эпидемиологического и экологического контроля. На планируемых объектах необходимо применять экологически чистые производства, установить высокоэффективные средства очистки производственных выбросов, минимизировать неорганизованные выбросы, вести мониторинг окружающей среды и прочие мероприятия по сокращению загрязнения окружающей среды, в том числе и атмосферного воздуха.

Охрана поверхностных вод

Основными источниками загрязнения водных объектов на территории Онежского муниципального района являются сбросы сточных вод предприятий, а также сбросы хозяйственно-бытовой канализации населенных пунктов, расположенных на территории района.

Степень загрязнения воды р.Онега по течению изменяется от «очень загрязненной» до «грязной» и характеризуется 3-им классом качества, разрядом «б» (выше с. Порог).

Характеристика загрязнения р.Онега приведена по данным ежегодного Государственного доклада «О состоянии и охране окружающей среды в Архангельской области» за 2011 год.

Характерными загрязняющими веществами остаются трудно окисляемые органические вещества (по ХПК), соединения железа, меди и цинка в отдельных створах - соединения алюминия и марганца. Среднегодовое содержание соединений марганца, контролируемых выше с. Порог, находилось на уровне 5-6 ПДК, наибольшее превышение установленного норматива - в 16 раз, регистрировалось у с. Порог.

Средние за год концентрации соединений железа и меди изменялись в пределах 2-3 ПДК, при этом максимальное значение соединений меди – 6 ПДК, у с. Порог.

Среднегодовое содержание трудноокисляемых органических веществ (по ХПК) повсеместно находилось на уровне 2 ПДК. В черте с. Порог зарегистрированы максимальные концентрации соединений цинка - 8 ПДК, в результате чего наметился некоторый рост среднегодового содержания до 3 ПДК (с. Порог).

Загрязненность р.Онега легкоокисляемыми органическими веществами (по БПК5) в описываемом створе изменялась от неустойчивой до характерной и колебалась от значений несколько ниже 1 ПДК до 3 ПДК. Среднее за год содержание соединений алюминия повсеместно находилось на уровне 1 ПДК.

Створ у с. Порог характеризуется неустойчивой загрязненностью нефтепродуктами, максимальная концентрация данного элемента – 5 ПДК.

Хлорорганические пестициды, контролируемые у с. Порог, обнаружены не были.

Кислородный режим в течение года был удовлетворительным. Снижение содержания растворенного в воде кислорода наблюдалось в марте до 4,29-5,15 мг/дм3.

В общем виде звгрязненность водных объектов Онежского района приведена в табл. 7.4, 7.5.

Таблица 7.4.

Удельный вес (%) проб воды, не соответствующих гигиеническим нормативам

по санитарно-химическим показателям, в водоемах Онежского района

| Категория водоема | Годы |
| --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 |
| I (использ. Для централизованного хоз. питьевого водоснабжения) | 18,7 | 9,6 | 17,1 |
| II (использ. для массового отдыха населения, купания, занятий спортом) | 18,7 | 13,3 | 14,2 |

Таблица 7.5.

Удельный вес (%) проб воды, не соответствующих гигиеническим нормативам

по микробиологическим показателям, в водоемах Онежского района

| Категория водоема | Годы |
| --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 |
| I (использ. Для централизованного хоз. питьевого водоснабжения) | 10,9 | 0 | 6,7 |
| II (использ. для массового отдыха населения, купания, занятий спортом) | 24,0 | 12,0 | 20,7 |

Одним из основных отрицательных факторов, влияющих на экологическую обстановку в районе, остается значительный объем сбросов загрязненных сточных вод. Вопрос по включению мероприятий по реконструкции городских канализационных очистных сооружений г.Онега в областную и федеральную целевые программы не решен.

Водоснабжение населенных пунктов Онежского района осуществляется в основном из поверхностных источников. Удельный вес источников водоснабжения Онежского района, не соответствующих гигиеническим нормативам в последние годы (2009-2012 г.г.) составляет 84,6 %. Причина этого - отсутствие зон санитарной охраны водозаборов и водопроводов. На большинстве водопроводных сооружений проекты ЗСО не разработаны или разработанные проекты не утверждены в установленном порядке.

Одним из следствий несоблюдения охранного режима на территориях, прилегающих к водозаборам и магистральным водопроводам является низкое качество питьевой воды (табл. 7.6).

Таблица 7.6.

Доля проб водопроводной воды распределительной сети централизованного водоснабжения, не соответствующих гигиеническим нормативам,

в Онежском районе за 2010-2012 г.г. (%)

| Показатель | Годы |
| --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| По санитарно-химическим показателям | 20,0 | 23,7 | 28,8 | 18,9 | 12,6 |
| По микробиологическим показателям | 26,3 | 17,6 | 9,0 | 19,2 | 14,1 |

Таблица 7.7.

Доля проб воды источников нецентрализованного водоснабжения, не соответствующих гигиеническим нормативам,

в Онежском районе за 2010-2012 г.г. (%)

| Показатель | Годы |
| --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 |
| По санитарно-химическим показателям | 70,0 | 54,5 | 57,1 |
| По микробиологическим показателям | 85,7 | 82,6 | 85,7 |

В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Онежского района на 2013-2016 годы» утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» от 31 августа 2012 г. № 922, предусмотрены следующие основные мероприятия на 2013-2016 годы:

- Разработка проекта и обустройство зоны санитарной охраны поверхностных источников питьевого водоснабжения в следующих населенных пунктах района: ст. Мудьюга (оз.Лаз), пос. Кодино (р.Кодина, р.Вычера), пос. Нименьга (р.Нименьга), г.Онега (оз Большое Хайнозеро р.Поньга), пос. Покровское (р. Пильнема), , пос. Маложма. (р.Тамица), пМалошуйка (р.Малошуйка), пос.Верхнеозерский (оз.Бол.Глубокое).

- Разработка проекта и обустройство зоны санитарной охраны подземных источников питьевого водоснабжения в следующих населенных пунктах района: пос. Золотуха, пос. Унежма, пос. Шаста.

Водоохранные зоны

В целях охраны водных объектов от загрязнения, засорения и истощения, в соответствии с Федеральным Законом «Водный кодекс РФ», утвержденным правительством РФ 03.06.2006 г., для водных объектов устанавливаются водоохранные зоны (ВОЗ), в границах ВОЗ устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП). В соответствии с Водным кодексом ширина ВОЗ рек устанавливается в зависимости от их протяженности. Ширина ПЗП устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта. Для рек рассматриваемой территории, имеющих уклон более 3о, ширина ПЗП принимается равной 50 м.

Перечень водных объектов Онежского района и установленные для них ВОЗ приведены в разделе 2.3. «Гидрологическая характеристика и использование поверхностных вод».

В границах ВОЗ и ПЗП Водным кодексом устанавливаются ограничения хозяйственной деятельности. В водоохранной зоне запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих, и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных), за исключением их движения по дорогам, и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения. Запрещается распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Проектные предложения.

В целях снижения загрязнения водных объектов проектом предлагается ряд мероприятий:

- ликвидация выпусков неочищенных сточных вод в водные объекты с территории предприятий и населенных пунктов;

- реконструкция существующих очистных сооружений канализации;

- предприятиям и коммунальным объектам необходимо разработать проекты нормативно допустимых сбросов, обеспечить соблюдение нормативов качества очищенных сточных вод;

- организация водоотведения поверхностного стока в крупных населенных пунктах с последующей механической очисткой;

- организация системы сбора отходов и льяльных вод с судов;

- соблюдение режима использования ПЗП и ВОЗ водных объектов согласно ст.65 Водного кодекса РФ.

Постановлением Правительства РФ от 10 января 2009 г. № 17 утверждены Правила установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов. Установление границ направлено на информирование граждан и юридических лиц о специальном режиме осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Установление границ водоохранных зон водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Архангельской области, осуществляет Агентство природных ресурсов и экологии Архангельской области – при реализации переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации. Установлением границ водоохранных зон морей или отдельных их частей занимается Федеральное агентство водных ресурсов в лице Двинско-Печорского бассейнового водного управления.

Охрана почв и ландшафтов

Таблица 7.8.

Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам,

в Онежском районе за 2010-2012 г.г. (%)

| Показатель | Годы |
| --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 |
| По санитарно-бактериологическим показателям | 12,5 | 25,0 | 38,9 |
| Индекс БГКП | 37,5 | 54,2 | 75,0 |
| Индекс энтерококков | 0,0 | 20,8 | 41,7 |

Одной из самых актуальных и масштабных проблем, связанных с ухудшением качества окружающей среды и, в частности, негативным воздействием на почвы и ландшафты является нерациональное, экологически опасное и не всегда организованное размещение бытовых и промышленных отходов.

По реестру на территории Онежского района числится 14 объектов размещения отходов, из них муниципальных свалок – 8, промышденных – 6.

Объекты размещения отходов находятся в следующих населенных пунктах:

- 2 свалки бытовых и промотходов, 1 свалка бытовых отходов в МО «Золотухское» в д. Унежма, п. Куша и п. Золотуха;

- свалка бытовых отходов в МО «Малошуйская» в п. Малошуйка;

- свалка бытовых и промотходов и свалка бытовых отходов в МО «Нименгская» в п. Нименга и п. Шаста;

- 2 свалки древесных отходов, 1 накопитель промотходов, 2 свалки бытовых отходов в МО «Онежское» в г. Онега (2 древесных свалки ОАО «Онежский ЛДК» и ОАО «Онегалес», накопитель ООО «Биопром»), 2 свалка бытовых отходов в п. Поньга и г. Онега;

- 2 свалки бытовых отходов в МО «Порожское» в с. Порог и д. Устькожа;

- свалка бытовых отходов в МО «Кодинское» в п. Кодино.

В 2011 г. на ОРО размещено – 10,795 тыс.т. отходов. Всего с начала эксплуатации свалок накоплено – 1935,717 тыс. т. отходов. Площадь, занимаемая ОРО – 60,23 га.

В 2011 г собраны и переработано 83,03 тыс.т древесных отходов. В этом году не осуществлялось размещения отходов на свалках древесных отходов в д. Унежма, п. Куша, на свалке бытовых и промотходов ОАО «Онегалес», накопителе ООО «Биопром», свалках бытовых отходов в с. Порог и п. Кодино. Бытовые отходы п. Поньга вывозились на свалку в п. Нименьга.

Объем образования медицинских отходов – 6 т в год.

Таблица 7.9.

Характеристика объектов размещения отходов муниципального района

| Характеристика | Количество |
| --- | --- |
| Общая информация |
| Количество ОРО | 14 |
| Оформление земельных участков |
| Общая площадь земель под свалки, га | 60,23 |
| Количество ОРО, расположенных на - землях промышленности | 6 |
| - землях сельхозназначения | - |
| - землях лесного фонда | 7 |
| - поселения | 1 |
| Наличие разрешительной документации |
| ОРО, для которых получена лицензия на деятельность по размещению отходов | 5 |
| Проведение мониторинга |
| ОРО, на которых проводится мониторинг | - |
| Ведение учета и эксплуатация ОРО |
| Количество ОРО, у которых имеются эксплуатирующие организации | 11 |
| Количество ОРО, на которых налажен учет размещаемых отходов | 11 |
| Количество ОРО, на которых предусмотрен централизованный вывоз отходов от населения | 2 |

Основные нарушения при размещении отходов:

1. Расположены на землях не соответствующей категории – 8 свалок:

- на землях лесного фонда – 7 (МО «Золотухское» д. Унежма, п. Золотуха, п. Куша, п. Малашуйка, п. Нименьга, МО «Порожское» д. Усть-Кожа и с. Порог);

- на землях поселений – 1 (МО «Нименьгское» п. Шаста).

2. Лицензии на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов не оформлены на 9 свалок. Разрешительные документы получены в п. Нименьга ООО «Малашуйкалес», п. Поньга ООО «Жилкомсервис», г. Онега ОАО «Онежский ЛДК», г. Онега «ОАО «Онегалес», г. Онега ЗАО «Агростройсервис».

3. Три свалки бесхозные (МО «Онежское» п. Шаста и МО «Порожское» в с. Порог и д. Устькожа);

Сбор, использование и обезвреживание отходов

В течение 2011 года мероприятий по совершенствованию системы сбора, вывоза, учета и складирования отходов на территории муниципального образования «Онежский муниципальный район» не проводилось.

На территории МО «Онежский район» 5 предприятий занимаются сбором и переработкой отходов. За 2011г. собрано и переработано древесных отходов – 83,03 т.т.; отработанных нефтепродуктов – 0,0004 т.т.

Скотомогильники

Законсервированный сибиреязвенный скотомогильник расположен в 2000 м от населенного пункта д. Ворзогоры. Его площадь 2000 м2. По периметру скотомогильник огражден глухим деревянным забором высотой 2,1 м. Калитка для входа на территорию закрывается навесным замком. По периметру скотомогильника имеются предупреждающие таблички «Сибирская язва». Внутри периметра ограждения скотомогильник окружен рвом.

Проектные предложения.

В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Безопасное обращение с отходами на территории Онежского муниципального района на 2013-2016 годы» предусмотрены следующие основные мероприятия на 2013-2016 годы:

- Разработка генеральных схем очистки территорий населенных мест.

- Проведение мероприятий по обустройству полигона ТБО в соответствии с требованиями природоохранного законодательства. Продление срока службы полигона.

- Организация стационарных пунктов приема вторичного сырья.

- Мероприятия по внедрению селективного сбора на территории района.

- Мероприятия по выявлению, ликвидации и рекультивации несанкционированных свалок.

Частных инвестиционных проектов в области развития систем обращения с отходами производства и потребления – нет.

В сфере организации деятельности по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов проводятся рейды по выявлению несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления. В 2012 г. в результате таких рейдов на территории Онежского района выявлено 3 несанкционированные свалки, две свалки ликвидированы.

Защита от воздействия физических факторов

Радиационная обстановка. На территории Онежского района отсутствуют объекты атомной промышленности и энергетики. В 2011 году радиационная обстановка на территории района оставалась удовлетворительной и стабильной.

Однако, необходим систематический контроль радиационной обстановки на территории района с измерением мощности дозы гамма-излучения, отбором и анализом проб объектов окружающей среды (атмосферного воздуха, выпадающих осадков, поверхностных и подземных вод, почвы), сырья и пищевых продуктов.

В соответствии с требованиями Закона «О радиационной безопасности», санитарного и строительного законодательства при отводе земельных участков для нового жилищного и гражданского строительства необходимо проведение обязательного контроля радоноопасности территории.

Шумовое воздействие. Шумовое загрязнение является одним из основных факторов загрязнения среды населенных пунктов, оказывающих неблагоприятное воздействие на здоровье населения. Основными источниками шума и вибрации в населенных пунктах Онежского района является железнодорожный транспорт, электроподстанции.

Мероприятия по снижению уровня шумового воздействия:

- обеспечение размеров санитарно-защитных зон от источников шума;

- разработка проектов организации санитарно-защитной зоны предприятий и объектов, являющихся источником шума, проведение мероприятий, направленных на снижение шумового воздействия.

# 8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» под чрезвычайной ситуацией природного и техногенного характера понимается обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушения условий жизнедеятельности людей.

Классификация ЧС по масштабам приведена в таблице 8.1 в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. №304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Главными составными частями, учитывающими тяжесть последствий, являются потери и ущерб. Потери — это выход из строя людей ввиду гибели, ранений, травм, болезней. Ущерб отражает материальный и финансовый урон, нанесенный в процессе чрезвычайной ситуации (в том числе прямой и косвенный). Прямой ущерб обусловлен поражающими воздействиями, приводящими к разрушениям, повреждениям, выходу из строя объектов хозяйственного и социального назначения, нанесению вреда природной среде, природным ресурсам. Косвенный ущерб возникает из-за остановки хозяйственной деятельности, упущенной выгоды, необходимости затрат на ликвидацию чрезвычайной ситуации и последствий.

Таблица 8.1.

Классификация ЧС по масштабам

| Характер ЧС | Пострадало, чел. | Материальный ущерб, тыс. руб. | Граница действия поражающих факторов в пределах |
| --- | --- | --- | --- |
| Локальный | менее 10 | до 100 | 1 объекта |
| Муниципальный | 10-50 | до 500 | Границы территории 1 поселения. |
| Межмуниципальный | до 50 | до 5 000 | Затрагивает территорию двух и более поселений, межселенную территорию |
| Региональный | 50–500 | 5 000 – 500 000 | На территории 1 субъекта РФ |
| Межрегиональный | 50–500 | 5 000 – 500 000 | Двух и более субъектов РФ |
| Федеральный | более 500 | более 500 000 |  |

В соответствии со ст.4 Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.09 №384-ФЗ зданиями и сооружениями повышенного уровня ответственности являются здания и сооружения, отнесенные Градостроительным кодексом Российской Федерации к особо опасным, технически сложным или уникальным объектам (ст. 48.1), к которым на территории Онежского района относятся: Онежский морской порт; объекты авиационной инфраструктуры; объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, газонаполнительная станция в г.Онега.

Данных по границам зон рисков в соответствии с таблицей 8.2 на территории муниципального района не представлено в составе исходных данных.

Таблица 8.2.

Определение границ зон рисков в координатах «частота ЧС - число пострадавших»

| Частота ЧС, 1/год | Число пострадавших, чел. |
| --- | --- |
|  | менее10 | от10 до50 | от 50 до 500 | свыше500 |
| более1 |  | Зона | недопустимого | риска |
| 1-10-1 |  |  |  |  |
| 10-1-10-2 | Зона |  |  |
| 10-2-10-3 | Зона | повышенного |  |
| 10-3-10-4 |  | условно | риска |
| 10-4-10-5 | Зона |  | приемлемого |  |
| 10-5-10-6 |  | приемлемого |  | риска |
| менее10-6 |  |  | риска |  |

Полномочия органов местного самоуправления в части предотвращения и ликвидации последствий возможных ЧС природного и техногенного характера.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ст.15) в перечень полномочий муниципального района в части предотвращения и ликвидации ЧС, создания и поддержания сил и средств входят:

- Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района (введен Федеральным законом от 27.07.2006 N 153-ФЗ).

- Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района.

- Организация охраны общественного порядка на территории муниципального района муниципальной милицией.

- Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

## 8.1. Перечень возможных источников 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде (в соответствии с ГОСТ Р 22.0.05-94).

В соответствии с документом «Предложениями МЧС России для учета их в разработке методических указаний и подготовке проектов документов территориального планирования субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по перечню вопросов, входящих в компетенцию Министерства» принят состав текстовых материалов подраздела в следующем составе: пожаровзрывоопасные объекты (взрывы и пожары); радиационно-опасные объекты (аварии с угрозой выброса радиоактивных веществ); гидродинамически опасные объекты (аварии, связанные с разрушением сооружений напорного фронта гидротехнических сооружений, образованием волны прорыва и зоны катастрофического затопления); опасные происшествия на транспорте при перевозке опасных грузов.

Потенциально опасные объекты (ПОО) - Объект, на котором используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации (ГОСТ Р 22.0.02-94).

На территории Онежского района расположено 6 потенциально опасных объекта экономики III класса: мазутохранилище паросилового хозяйства ОАО «Онежский ЛДК», автозаправочная станция ОАО «Онежский ЛДК» нефтебаза Онежского цеха ООО «РН-Архангельскнефтепродукт», склад ГСМ Локомотивного депо станции Малошуйка Северной железной дороги, склад взрывчатых веществ ОАО «Карьер Покровское», склад взрывчатых веществ ООО «Гранит Плюс». Все объекты являются ПВОО.

### 8.1.1. Пожаровзрывоопасные объекты

Пожаровзрывоопасный объект (ПВОО) – объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожароопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации (ГОСТ Р 22.0.05-94).

ПВОО могут представлять угрозу жизни и здоровью людей, а также угрозу экологической безопасности на территории, прилегающей к объекту. Взрывопожароопасные объекты различают по пороговому количеству вещества (материала), которое обращается на предприятии. По взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности все ПВОО подразделяются на пять категорий: А, Б, В, Г, Д. Особенно опасны объекты, относящиеся к категории А, Б, В. На территории Онежского района расположено 6 ПВОО: мазутохранилище паросилового хозяйства ОАО «Онежский ЛДК», автозаправочная станция ОАО «Онежский ЛДК» нефтебаза Онежского цеха ООО «РН-Архангельскнефтепродукт», склад ГСМ Локомотивного депо станции Малошуйка Северной железной дороги, склады взрывчатых веществ ОАО «Карьер Покровское» и ООО «Гранит Плюс». Все объекты являются ПВОО.

В таблице 8.3 представлен перечень организаций, осуществляющих транспортировку и хранение нефти и нефтепродуктов. Описание маршрутов опасных веществ на территории муниципального района не представлены в составе исходных данных.

Таблица 8.3.

| Полное наименование организации | Местонахождение организации, адрес | Объем и тип нефтепродуктов (м3 )/ количество резервуаров | Расчет максимально возможного разлива нефтепродуктов |
| --- | --- | --- | --- |
| УК ЗАО «ПЛО Онегалес» | г. Онега, ул. Шаревского, 3 | 992,23/19 | 75 |
| АЗС | г. Онега ул. Хайнозерская | 28/3 контейнерный (бензин, дизтопливо) | 10 |
| АЗС | г. Онега ул. Хайнозерская | 48,23/3 наземный (бензин, ДТ) | 23 |
| Склад ГСМ | г. Онега ул. Хайнозерская | 805/14 наземный (бензин, ДТ) | 75 |
| ОАО «Онежское дорожное управление» | г. Онега, ул.Правды-4 | 80,5/7 | 30 |
| АЗС | г.Онега, ул.Хайнозерская, | 20,5/4 наземный (бензин, ДТ) | 5,5 |
| ОАО «Онежский ЛДК» | г.Онега,ул.Гутина-2 | 4230,03/23 | 1000 |
| АЗС | г.Онега,ул.Гутина-2 | 16,5/3 наземный (бензин, ДТ) | 5,5 |
| Склад ГСМ | г.Онега, ул.Индустриальная | 1213,53/19 наземный бензин, ДТ) | 100 |
| Склад ПСХ | г.Онега ул.Гутина, 2 | 3000/1 наземный (мазут) | 1000 |
| МУП «Автосервис» | г.Онега, пр,Ленина, 215 | 32/4 наземный | 8 |
| Онежский цех НК «Роснефть-Архангельск-нефтепродукт» | г.Онега, ул.Хайнозерская | 2225/11 наземный | 700 |
| АЗС, ЧП Митько В.В | г.Онега пр.Ленина-224 | 29,85/3 контейн. (бензин, ДТ) | 9,95 |

Характеристика складов ВВ

- Постоянный поверхностный расходный склад взрывчатых материалов ОАО «Карьер Покровское», расположенный в Онежском районе (1,5 км к востоку от п.Покровское, в 18 км к югу от г. Онега) аммиачно-селитренные, тротилосодержащие взрывчатые вещества – 120 т.

- Склад взрывчатых материалов ООО «Гранит Плюс» (в п. Золотуха) аммиачно-селитренные – 90 т., тротилосодержащие взрывчатые вещества – 30 т.

При возможном взрыве радиус поражающего действия может достигнуть 0,5 км. В зону поражения населенные пункты и население не попадает.

### 8.1.2. Радиационно-опасные объекты

Радиационно-опасные объекты

К радиационно-опасным объектам относятся атомные электростанции, предприятия по изготовлению ядерного топлива, переработке и захоронению ядерных отходов, научно-исследовательские и другие учреждения, имеющие ядерные установки и стенды, транспортные ядерные энергетические установки, некоторые военные объекты. На территории муниципального района отсутствуют радиационно-опасные объекты.

Опасность радиоактивного загрязнения от производственных объектов ОАО «ПО «Севмаш» и ОАО «ЦС «Звездочка» г. Северодвинска, расположенных в 156 км от районного центра г. Онеги, не прогнозируется.

Ионизирующие источники излучения

В медицинских учреждениях на территории муниципального района находятся в эксплуатации источники ионизирующего излучения (далее – ИИИ), к которым относятся и медицинские рентгеновские аппараты любых разновидностей в соответствие с действующим законодательством РФ. Все работы в области использования источников ионизирующего излучения подлежат обязательному лицензированию в соответствии со ст. 10 Федерального Закона от 09.01.96 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения».

Лицензирование осуществляется в соответствии с утвержденным Положением о лицензировании деятельности в области использования ИИИ (Постановление Правительства РФ № 107 от 25.02.04). Классификация ИИИ, требования по эксплуатации и иные требования установлены «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности ОСПОРБ-99/2010». Каждые три года на все действующие рентгеновские кабинеты должны актуализироваться технические паспорта. Федеральным Законом от 09.01.96 № 3-ФЗ определены пределы эффективных доз для населения (1 мЗв) и персонала медицинских учреждений (персонал группы А – 20 мЗв).

### 8.1.3. Опасные пришествия на транспорте

В соответствии с материалами Паспорта муниципального района в подразделе приведены данные по возможным чрезвычайным ситуациям и их последствиям на следующих видах транспорта: автомобильном, железнодорожном, морском, воздушном транспорте, в том числе при актах незаконного вмешательства. Проектные предложения в части развития транспорта позволят снизить риск возникновения ЧС (подробнее см. раздел Транспортная инфраструктура).

Транспорт является источником опасности для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним перевозится большое количество легковоспламеняющихся, химических, радиоактивных, взрывчатых и других веществ, представляющих при аварии угрозу жизни и здоровью людей.

Аварийность автотранспорта с цистернами при перевозках опасных грузов принимается равной 6х10-7 аварии на 1 км пути. Емкость автомобильных цистерн для перевозки опасных грузов колеблется от 4 до 30 м3. Радиусы зон поражения для некоторых, наиболее часто перевозимых опасных веществ, приведены ниже в таблицах.

Объектом железнодорожного транспорта с наибольшим риском возникновения неблагоприятной обстановки – железнодорожная линия Обозерский – Беломорск, по которой осуществляется перевозка химически опасных веществ.

Таблица 8.4.

Токсичные вещества

| Вещество | Радиус зоны поражения, км | Площадь зоны поражения, км2 |
| --- | --- | --- |
|  | смертельного | порогового | смертельного | порогового |
| Аммиак | 0,1 | 0,3 | 0,001 | 0,01 |
| Хлор | 0,3 | 1,2 | 0,008 | 0,18 |

Таблица 8.5.

Взрывопожароопасные вещества

| Вещество | Радиус зоны поражения, км | Площадь зоны поражения, км2 |
| --- | --- | --- |
|  | растекания | возгорания | растекания | возгорания |
| Бензин | 10 | 40 | 320 | 5000 |
| Дизельное топливо | 45 | 140 | 6400 | 61600 |

Риски возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта

По территории муниципального района проходят автомобильные дороги регионального, межмуниципального и местного значения. Основной риск аварий и ДТП приходится на наиболее загруженные автомобильные направления, представленные региональными и межмуниципальными дорогами, а также на УДС города Онега. В составе исходных данных отсутствуют утвержденные маршруты перевозки опасных и особо опасных грузов.

На территории муниципального района ежегодно организуются ледовые переправы, которые являются источником возможных ЧС. Характеристика ледовых переправ представлена в таблице 8.5.

Таблица 8.5.

| № п/п | Район, водный объект, наименование переправы | Тоннаж (тонн) | Длина (метров) | Полос движения (штук) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | г. Онега, р. Онега | 20т | 1000 | 2 |
| 2. | с. Порог, р. Онега | 15т | 290 | 1 |
| 3. | с. Шомокша, р. Онега | 15т | 320 | 1 |

Риски возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта

Железная дорога является также объектом повышенной опасности в связи с тем, что является главным маршрутом доставки опасных и особо опасных грузов. Основная работа по обработке опасных и особо опасных грузов осуществляется на железнодорожных станциях, где происходит путевая работа по формированию составов для транспортировки грузополучателям. На станциях осуществляется обработка ВМ, ЛВЖ, СУГ, АХОВ и менее опасных веществ. Объекты железной дороги являются стратегическими и подлежат особой охране в целях предотвращения угроз террористического характера.

По железной дороге Беломорск-Обозерская в цистернах перевозятся АХОВ. При аварии глубина заражения может составить до 20 км вдоль железной дороги. В эту зону могут попасть населенные пункты Кодино, Мудьюга, Глазаниха, Вонгуда, Поньга, Шаста, Нименьга, Малошуйка, Куша, Золотуха, Унежма. В зону заражения АХОВ может попасть до нескольких тысяч человек.

Риск возникновения ЧС на объектах воздушного транспорта.

На территории муниципального района в соответствии с материалами Схемы территориального планирования Архангельской области в настоящее время расположено два аэродрома, 6 вертолетных площадок и площадка военного аэродрома «Ватега». По данным паспорта безопасности муниципального района чрезвычайных ситуаций, связанных с происшествиями на воздушном транспорте не зафиксировано.

### 8.1.4. Опасные пришествия и аварии в системе ЖКХ

Жилищно-коммунальный комплекс муниципального района – сложный многофункциональный технический комплекс, который включает в себя все необходимые для жизнедеятельности виды услуг. Подробная характеристика инженерной инфраструктуры систем ЖКХ на территории муниципального района представлена, в соответствии с исходными данными, в главе 6 материалов по обоснованию.

В соответствии с данными паспорта безопасности муниципального района в возможные последствия аварий на объектах ЖКХ выражаются исключительно в рамках социально-экономических последствий. Большая часть промышленных предприятий оснащена резервными источниками водо- и теплоснабжения. Наиболее уязвимой с точки зрения возможных ЧС являются аварии на системах электроснабжения и прежде всего на высоковольтных ЛЭП, так как на территории муниципального района собственная генерация составляет ~1% от потребляемой электроэнергии. Данных о наличии резервных источников электроснабжения в составе исходных данных не представлено.

В соответствии с реестром потенциально-опасных объектов и объектов жизнедеятельности на территории МО «Онежский муниципальный район» (письмо Администрации МО «Онежский муниципальный район» от 27 сентября 2007 года №1692) находится 104 таких объекта (водозаборы, котельные, насосная станция, ДЭС, АГЗС и пр.).

### 8.1.5. Критически важные объекты

В соответствии с решением совместного заседания Совета безопасности Российской Федерации и президиума Государственного совета Российской Федерации по вопросу «О мерах по обеспечению защищенности критически важных для национальной безопасности объектов инфраструктуры и населения страны от угроз техногенного, природного характера и террористических проявлений» (прот. от 13 ноября 2003г. № 4).

Критически важные объекты - это объекты, нарушение (или прекращение) функционирования которых приводит к потере управления, разрушению инфраструктуры, необратимому негативному изменению (или разрушению) экономики субъекта или административно территориальной единицы, или существенному ухудшению безопасности жизнедеятельности населения, проживающего на этих территориях на длительный период времени.

На территории муниципального образования «Онежский муниципальный район», в соответствии с перечнем критически важных объектов Архангельской области, утвержден распоряжением Правительства РФ от 23 марта 2006г. №411-рс, находятся 8 железнодорожных мостов и ГУП «Онежский морской торговый порт».

Разработка Планов повышения защищенности КВО, относящихся к объектам железнодорожного транспорта (железнодорожные станции и мосты) возлагается на соответствующие подразделения ОАО «Российские железные дороги».

ГУП «Онежский морской торговый порт» реорганизовано в три самостоятельных предприятия: обособленное подразделение «Онега» Архангельского филиала ФГУ «Росморпорт»; администрация морского порта «Онега»; Онежская судоходная компания.

В целях повышения защищенности критически важных объектов и в связи с возрастанием террористической опасности на каждый критически важный объект должен быть разработан План повышения защищенности критически важного объекта (ППЗКВО), в рамках которого предусмотреть установление и обустройство зон критически важных объектов.

### 8.1.6. Мероприятия по снижению уязвимости к техногенным ЧС

Мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно.

Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций (статья 7 ФЗ от 21 декабря 1994 года «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» № 68-ФЗ).

1. Мероприятия по обеспечению взрыво- и пожаробезопасности на потенциально опасных объектах

1.1.- Вынос отдельно стоящих взрывоопасных и пожароопасных производственных объектов из зон, смежных с жилой застройкой (перечень объектов уточняется на стадии проектирования генерального плана поселения);

1.2. - Вынос жилой застройки из зон возможных разрушений взрыво- и пожароопасных производственных объектов. Размещение проектируемой жилой застройки вне взрыво- и пожароопасных зон;

1.3. - Деконцентрация хранения взрывоопасных веществ на взрывоопасных и пожароопасных производственных объектах для уменьшения зоны возможных разрушений;

1.4. - Определение границ возможных проявлений чрезвычайных ситуаций с расчетом взрыво- и пожароопасных зон (уточняется на стадии проектирования генеральных планов поселений и населенных пунктов);

1.5.- Организация обучения персонала ВПОО мерам пожарной безопасности, способам оказания первой медицинской помощи, а также проведение занятий по программам пожарно-технического минимума;

1.6.- Систематический мониторинг наличия и состояния установок пожарной сигнализации, а также выполнения предписаний надзорных органов по результатам предыдущих проверок.

1.7.- Согласно требованиям Постановления Правительства РФ № 613 от 21 августа 2000г. всем предприятиям, работающим с нефтепродуктами необходимо обеспечить готовность к ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов для резервуаров и автоцистерн 100 % объема. Для существующих объектов должны быть разработаны декларации пожарной безопасности для существующих и проектируемых объектов в установленном порядке в соответствии со статьей 64 Федерального закона №123-ФЗ. Определение категорий ПВОО (ВПОО) объектов, обследование технического состояния строений и сооружений объектов. Актуализация ранее разработанных паспортов должна проводиться в установленном порядке. Актуализация паспортов безопасности ПВОО должна осуществляется при изменении технических характеристик объекта вследствие строительства, реконструкции, монтажа нового оборудования и пр. на территории ПВОО.

1.8.- В соответствии с намеченным территориальным развитием на территории муниципального района намечено развитие газотранспортной инфраструктуры (см. раздел «Газоснабжение»). Выбор площадок размещения и трасс линейных объектов газовой инфраструктуры должны проходить на удалении от жилой застройки. На вводимые объекты должны быть разработаны паспорта безопасности.

1.9.- Реконструкция и замена оборудования ПВОО.

2. Мероприятия для объектов транспортной инфраструктуры, являющихся возможными источниками чрезвычайных ситуаций

2.1. Cоблюдение зон воздушного подхода к аэродромам (аэродром «Онега») - на территориях в радиусе 15 км от аэродромов запрещено размещение свалок и полигонов ТБО.

2.2. Регламентирование и спецсодержание при перевозке опасных грузов по автодорогам регионального значения.

2.3. Мониторинг и регулярная проверка состояния автомобильных мостов через реки и овраги.

2.4. Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог.

2.6. Деконцентрация населения на территориях, смежных с железнодорожными и трубопроводными линиями. Генеральными планами должны быть установлены ограничения застройки;

2.7. Строительство проектируемого магистрального газопровода по обходу населенных пунктов Онежского района.

2.8. Строительство автодорожных обходов основных населенных пунктов.

3. Организация предупреждения чрезвычайных ситуаций

Система предупреждения чрезвычайных ситуаций в Архангельской области как субъекта федерации опирается на «Положение о единой системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (РСЧС).

3.1.- На муниципальном уровне (в пределах территории муниципального образования) – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3.2.- На объектовом уровне – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

## 8.2. Перечень возможных источников 
чрезвычайных ситуаций природного характера

Опасное природное явление — гидрометеорологическое или гелиогеофизическое явление, которое по интенсивности развития, продолжительности или моменту возникновения может представлять угрозу жизни или здоровью граждан, а также может наносить значительный материальный ущерб (Федеральный закон «О гидрометеорологической службе» от 19.07.1998 №113-ФЗ).

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

На территории муниципального района в соответствии с ГОСТ Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» и ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы» отмечаются проявления следующих опасных явлений и процессов:

- геологических, в том числе: сейсмическое воздействие, обвалы и оползни.

- гидрологических, в том числе: наводнение, половодье, паводок, затор, зажор, затопление, подтопление, лавинные явления и сели.

- метеорологических, в том числе: сильный ветер (свыше 14 м/с), ураган (скорость свыше 32 м/с), шторм, шквал (кратковременное усилие ветра до 20-30 м/с), гроза, ливень, град, снег, гололед, сильный снегопад, сильная метель, туман.

- природных пожаров.

Перечисленные процессы и явления обуславливают возможность возникновения чрезвычайных ситуаций на территории района. На территории муниципального района в настоящее время отсутствуют зоны распространения селей, оползней и карстов отсутствуют. Территория района практически асейсмична.

### 8.2.1. Опасные экзогенные физико-геологические процессы

Обвально-оползневые процессы на равнинной территории Онежского района могут быть вызваны исключительно боковой речной эрозией. Реки, имеющие небольшой уклон русла и спокойное течение, меандрируют в широкой (десятки километров) пойме, выбирая новое русло после каждого половодья. Проявление обвалов и оползней наиболее вероятно в излучинах русла рек, где водный поток подмывает берега, сложенные рыхлыми, часто переувлажненными, аллювиальными отложениями.

Речная эрозия и аккумуляция. Боковая эрозия наиболее активно развита на крупных реках района. Эрозионные процессы оказывают негативное влияние на хозяйственные объекты, находящиеся в прибрежной полосе. Особенно активно боковая эрозия проявляется на крутых излучинах водотоков, а также в местах впадения крупных притоков.

### 8.2.2. Опасные гидрологические явления

К опасным гидрологическим процессам на территории муниципального района относятся: наводнение, половодье, паводок, затор, зажор, затопление и подтопление. В соответствии с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы» к проявлениям поражающих факторов относятся: поток (течение) воды и загрязнение гидросферы, почв, грунтов. Также к потенциально опасным процессам можно отнести заболачивание, низкую межень, изменение уровня грунтовых вод.

На территории Онежского района расположено два водомерных поста в с.Порог и д.Турочасово.

Половодье, паводок, подтопление

При повышении уровня воды во время весеннего паводка выше критической отметки 950 см. по водомерному посту в д.Турчасово в зоне подтопления могут оказаться 63 дома с населением 217 человек в населенных пунктах муниципальных образований «Чекуевское», «Порожское». Потребуется отселение до 217 человек, и до 46 голов домашнего скота. Могут произойти разрушение опор ЛЭП и связи на участках до 8 км. Без электроснабжения могут остаться 16 населенных пунктов, без связи 16 населенных пунктов. Могут получить разрушение автомобильные дороги на участках до 3 км. и до 5 ед. мостов. Будет нарушена связь на автодороге Онега – Ярнема.

К особенностям, влияющим на проведение спасательных и других неотложных работ, относятся: слаборазвитая транспортная сеть, большая заболоченность местности, множество малых речек и большие расстояния между населенными пунктами. Создание и восполнение резервов финансовых и материально-технических ресурсов для ликвидации последствий ЧС планируется за счет местного бюджета и средств предприятий и организайций муниципального района. Объемы по возможной эвакуации из районов возможных ЧС небольшие, транспортными средствами обеспечиваются.

Таблица 8.6.

Характеристика зон затопления на территории района весной 2012 г.

| Наименование населенного пункта | В зоне затопления находится |
| --- | --- |
|  | Жилых домов, шт. | Проживающего населения, чел. |
| МО «Чекуевское» д. М. Шарково | 8 | 15 |
| МО «Чекуевское» д. Прошково | 49 | 142 |
| МО «Чекуевское» д. М. Фехтальма | 6 | 8 |
| МО «Чекуевское» д. Б. Фехтальма | 26 | 73 |
| МО «Чекуевское» п. Шомокша | 180 | 352 |
| МО «Чекуевское» д. Клещево | 74 | 169 |
| МО «Чекуевское» д. Кялованга | 2 | 4 |
| МО «Чекуевское» д. Пияла | 18 | 50 |
| МО «Чекуевское» д. Филява | 2 | 7 |
| МО «Чекуевское» д. Верховье | 16 | 45 |
| МО «Чекуевское» д. Мудьюга | 1 | 2 |
| МО «Чекуевское» д. Чекуево | 4 | 9 |
| МО «Чекуевское»» д. Пянтино | 13 | 13 |
| МО «Чекуевское»» д. Наволок | 2 | 4 |
| МО «Порожское»д. Усть-Кожа | 159 | 410 |
| МО «Порожское» с. Порог | 191 | 547 |
| ИТОГО: 16 населенных пунктов | 751 дом | 1850 чел. |

Возле пристани Чекуево река Онега разбивается на два рукава, образуя большой низкий остров. В годы высоких половодий тут возникает большой, площадью в 50 км 2, разлив. Длина левого рукава Онеги, в который впадает река Кожа, составляет 21 км, длина правого, в который впадает река Кодина, —33 км. Прежде левый рукав считался второстепенной протокой, его и называли Малой Онегой в отличие от правого, который именовали Большой Онегой. Теперь основным рукавом реки является левый, по нему и ходят сейчас суда.

Опасность изменения уровня грунтовых вод

Режим грунтовых вод района в основном определяется климатическими условиями. В году обычно бывает два максимума и два минимума уровня. Максимум отмечается весной или в начале лета (май, июнь), минимум – к концу зимы (март, апрель). Амплитуда колебаний уровня на плоских междуречьях составляет 1-3 м, вблизи мест разгрузки (у бортов долин и котловин) – до 5-10 м. На большей части территории Онежского района грунтовые воды залегают на глубине менее 2 м. Этот фактор существенно осложняет инженерно-строительные характеристики грунтов.

### 8.2.3. Опасные метеорологические явления

Опасные метеорологические явления – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Перечень опасных метеорологических явлений приведен в таблице по данным, опубликованным Северным УГМС (Архангельской ЦГМС-Р) приведен в таблице 8.7

Таблица 8.7

| Метеорологические явления |
| --- |
| 1 | Очень сильный ветер | Средняя скорость ветра не менее 20 м/с, мгновенная (порыв) не менее 25 м/с |
| 2 | Шквал | Мгновенная скорость ветра не менее 25 м/с в течение не менее 1 мин |
| 3 | Смерч | Сильный маломасштабный атмосферный вихрь в виде столба или воронки, направленный от облака к поверхности земли |
| 4 | Очень сильный дождь (дождь со снегом) | Количество осадков не менее 50 мм за период не более 12 час |
| 5 | Сильный ливень | Количество жидких осадков не менее 30 мм за период не более 1 часа |
| 6 | Очень сильный снег | Количество осадков не менее 20 мм за период не более 12 час |
| 7 | Крупный град | Град диаметром более 20 мм |
| 8 | Сильная метель | Средняя скорость ветра не менее 15 м/с метеорологическая дальность видимости не более 500 м, продолжительностью не менее 12 час |
| 9 | Гололедно-изморозевые отложения: сильный гололед сильное сложное отложение сильное отложение мокрого снега сильная изморозь | Диаметр отложений на проводах гололедного станка: не менее 20 мм, не менее 35 мм, не менее 35 мм, не менее 50 мм |
| 10 | Сильный мороз | Минимальная температура воздуха минус 35 С и ниже в течение не менее 5 суток |
| 11 | Заморозки | Т min воздуха или поверхности почвы -2 C и ниже (июнь-август в период с устойчивой средн-сут.т-рой в-ха +5 C) |
| 12 | Сильный туман | Метеорологическая дальность видимости не более 50 м за период времени не менее 6 час |
| 13 | Чрезвычайная пожароопасность в лесах | Показатель пожароопасности составляет 5 класс (10000 С по формуле Нестерова) |
| Морские гидрометеорологические явления |
| 1 | Сильный ветер | Мгновенная скорость ветра (порыв) не акватории Белого и юго–востока Баренцева морей не менее 30 м/с |
| 2 | Сильное волнение | Высота волны в прибрежных районах не менее 4 м |
| 3 | Обледенение судов | Интенсивность нарастания льда не менее 2.0 см/час |
| Агрометеорологические явления |
| 1 | Заморозки | Температура воздуха или поверхности почвы минус 2 С и ниже в вегетационный период в период с устойчивой среднесуточной температурой 5 С и выше |
| 2 | Засуха ( почвенная) | В течение не менее 20 суток подряд запас продуктив-ой влаги в слое 0 -20 см не более 5 мм и /или не более 25 мм в слое 0-100 см |
| 3 | Засуха (атмосферная) | В течение не менее 30 суток сумма осадков не более 5 мм, максимальная температура воздуха выше 25 С, относительная влажность воздуха не более 30%, дефицит насыщения воздуха не менее 40 гПа |
| 4 | Переувлажнение почвы | Не менее 20 дней подряд почва на глубине 10-12 см характеризуется липким и текучим состоянием, при визуальной оценке |

Опасные метеорологические явления прогнозируется на основе анализа данных наблюдательной сети Росгидромета космического и наземного базирования. В соответствии с Федеральным законом «О гидрометеорологической службе» от 19 июля 1998 года №113-ФЗ и «Положением о Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», утвержденным постановлением Правительства РФ от 23 июля 2004 №372, выпуск экстренной информации об опасных природных явлениях, которые могут угрожать жизни и здоровью населения и нанести ущерб окружающей среде, осуществляют территориальные органы Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

### 8.2.4. Природные пожары

Под природным пожаром понимают неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде. По объекту горения выделяют лесные, торфяные и степные пожары. На территории муниципального района риск возникновения и распространения природных пожаров связан с лесными пожарами, так как территория района характеризуется высокой заселенностью, уровень лесистости территории превышает 80%. Опасность торфяных пожаров на территории муниципального района практически отсутствует ввиду малой площади болотных массивов и их высокой степенью увлажненности.

Лесной пожар – это неуправляемой (стихийное) горение, распространяющееся на лесопокрытой площади. Для лесного хозяйства разработана следующая классификация пожаров: верховые; низовые; подземные и подстилочные. Классификация пожаров по их интенсивности представлена в таблице 8.8.

Таблица 8.8.

| Вид пожара | Интенсивность пожара | Скорость распространения (глубина прогорания) |
| --- | --- | --- |
| Низовой | слабый средний сильный | До 1 м/мин (до 60 м/ч) От 1 до 3 м/мин (от 60 до 180 м/ч) Свыше 3 м/мин (180 м/ч) |
| Верховой | слабый средний сильный | До 3 м/мин (до 60 м/ч) До 100 м/мин (до 6000 м/ч) Свыше 100 м/мин (свыше 6000 м/ч) |

Лесные пожары могут быть беглыми (при высокой скорости ветра) и устойчивыми.

Причины природных пожаров могут иметь как естественный характер, так и антропогенный (основная причина возникновения лесных пожаров). Основными природными факторами, обуславливающими возникновение лесных пожаров являются: малоснежная зима; длительный бездождевой период (15-20 дней) с высокой (выше средней многолетней) среднесуточной температурой воздуха и малой относительной влажностью в начале пожароопасного сезона, когда степень пожарной опасности в лесу по условиям погоды характеризуется IV, V классам пожарной опасности; атмосферная засуха в любое время пожароопасного сезона. Во время длительных засух пожары отличаются наибольшей повторяемостью и максимальным охватом территории. Также к естественным причинам возникновения пожаров относят разряды молний (причина ~7,6% лесных пожаров в РФ).

Последствия лесных пожаров выражаются как в прямом материальном ущербе (утрата массивов эксплуатационных лесов, уничтожение построек и пр.), так и к экологическому ущербу территории – утрата лесом водоохранных, водорегулирущих, санитарно-гигиенических, почвозащитных и рекреационных функций. Период лесовосстановления в зависимости от породного состава составляет от 20 до 80 лет. В соответствии с данными администрации в зону лесных пожаров попадают населенные пункты муниципального района (см. таблицу 8.9).

Таблица 8.9.

Перечень населенных пунктов муниципального района, находящихся в зоне возможных лесных пожаров.

| № п/п | Наименование муниципального образования, населенного пункта | Характеристика населенного пункта |
| --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во жилых домов | Кол-во проживющих | В том числе |
|  |  |  |  | Детей | Жителей ст. 65 лет |
|  | «Золотухское» |  |  |  |  |
| 1 | п.Куша | 60 | 258 | 47 | 68 |
| 2 | п.Унежма | 76 | 357 | 76 | 98 |
|  | «Порожское» |  |  |  |  |
| 3 | п.Анда | 44 | 60 | 20 | 30 |
|  | «Малошуйка» |  |  |  |  |
| 4 | п.Малошуйка | 212 | 2900 | 700 | 900 |

Противопожарное устройство

Объемы мероприятий по противопожарному устройству Онежского лесничества в рамках лесохозяйственного регламента назначены в соответствии с Приказом Рослесхоза от 27 апреля 2012 №174 «Об утверждении нормативов противопожарного обустройства лесов» и Лесного плана Архангельской области.

На территории Онежского лесничества расположено 3 пожарно-химические станции (ПХС). Оснащение ПХС должно соответствовать нормам, указанным в Положении о пожарно-химических станциях (1997 г.). В соответствии с данными лесохозяйственного регламента на вооружении ПХС находится 4 трактора, 3 пожарных автоцистерны, 4 мотопомпы, 2 плуга и 400 м. Кроме лесопожарных служб необходимо содержание и оснащение пунктов сосредоточения мелкого противопожарного инвентаря (ПСПИ).

Арендаторы лесных участков также обязаны содержать необходимые средства пожаротушения в соответствии с нормами наличия средств пожаротушения в местах использования лесов.

В летний период в аэропорту г. Онеги базируется отделение пожарных-парашютистов Северной авиабазы охраны лесов в количестве 6 чел. на самолете АН-2 с экипажем 2 чел. и 1 диспетчер. Аэродром г. Онега позволяет принимать самолеты и вертолеты санитарной авиации.

### 8.2.5. Мероприятия по снижению уязвимости территории 
к природным факторам воздействия

Согласно СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» территория муниципального района по оценке сложности природных условий преимущественно характеризуется категорией «средней сложности» (п. 5.2.). Из перечня показателей, используемых при оценке степени опасности природного процесса (ОПП) на территории муниципального района практически все проявляющиеся процессы характеризуются как «умеренно опасные».

Территории, подверженные риску возникновения природных ЧС

На основе анализа территории района с учетом таких факторов как концентрация пунктов проявления опасных природных процессов; степени уязвимости локальных участков к природным чрезвычайным ситуациям; вероятности развития последствий чрезвычайных ситуаций природного характера (возникновение спровоцированных ими техногенных чрезвычайных ситуаций), «Схемой территориального планирования Онежского муниципального района» предлагается следующее зонирование территории:

I. Территории, слабоуязвимые к природным ЧС

К воздействию опасных геологических и экзогенных физико-геологических процессов наименее уязвимы территории, располагающиеся на относительно возвышенных водоразделах. Их объединяет хорошая дренированность поверхности и более высокие прочностные и деформационные характеристики грунтов.

Опасность возникновения и распространения лесных пожаров на дренированных и, соответственно, более сухих водоразделах выше, чем в заболоченных низинах.

II. Территории, средне уязвимые к природным чрезвычайным ситуациям

К территориям средне уязвимым к воздействию опасных геологических и экзогенных физико-геологических процессов относятся равнины. Эти обширные территории включают поймы крупных рек, по берегам которых исторически сложилась основная застройка населенных мест. Но низкие берега рек подвержены затоплению паводками, характеризуются близким уровнем залегания грунтовых вод, часто заболочены. Болота занимают значительную часть территории района.

III. Территории, сильно уязвимые к природным чрезвычайным ситуациям

Заселенная территория вдоль р.Онега наиболее уязвима к природным ЧС. Территории подвержены ежегодным затоплениям паводком, лесным пожарам (угрожающим населенным пунктам).

Основные мероприятия по снижению уязвимости территории к природным факторам воздействия и возникновения ЧС природного характера заключаются преимущественно в мероприятиях в рамках инженерной подготовки и организационных мероприятий.

Опасные гидрологические явления

Половодье, паводок. Организационные мероприятия в части подготовки сил и средств для оказания помощи населения и ликвидации последствий. В том числе подготовка сил и средств для проведения эвакуации населения при прогнозах высоких уровней.

Организационные мероприятия

- Проведение тренировок с участием специалистов МЧС и населения для отработки действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

- Предотвращение высоких паводков, сопровождающихся заторно-зажорными явлениями, с помощью прогнозирования паводково-ледовой обстановки, мониторинговых наблюдений на водопостах, принудительная ликвидация заторов и зажоров.

- Поддержание инфраструктуры сбора и обработки гидрологических данных.

- В рамках разработки генеральных планов поселений и населенных пунктов для территории муниципального района должны быть уточнены границы зоны затопления паводком 1% обеспеченности.

- При проектировании развития населенных пунктов целесообразно предусматривать вынос жилой застройки из зон возможного затопления паводком 1% обеспеченности.

Инженерная защита территорий населенных пунктов от затопления

- На основе уточненных данных по границе зоны затопления паводком 1% обеспеченности в рамках генеральных планов поселений и населенных пунктов предусмотреть защиту жилой застройки путем строительства дамб обвалования до незатапливаемых отметок. За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью:

а) один раз в 100 лет для территорий под застройку жилыми и общественными зданиями (1% паводок);

б) один раз в 10 лет для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений(10% паводок).

В случае если указанное мероприятие не предусматривается генеральными планами поселений и населенных пунктов необходимо обеспечить вынос малоценных участков индивидуальной жилой застройки с высокой степенью износа в крупных населенных пунктах за пределы опасной зоны.

- В границах населенных пунктов схемой территориального планирования рекомендуется расчистка русел водотоков.

- В целях предотвращения техногенного подтопления в крупных населенных пунктах необходима реконструкция систем водоснабжения в целях минимизации поступление воды из водопроводных и канализационных сетей при утечках.

- В местах подтопления территорий населенных пунктов предусматривается понижение уровня грунтовых вод путем прокладки системы дренажей. Нормы понижения уровня подземных вод и выбор конструкции дренажа при проектировании защиты от подтопления территории принимаются в зависимости от характера ее функционального использования в соответствии со СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов», водопроницаемости грунтов, расположения водоупора, требуемой величины понижения уровня подземных вод.

- Организация водоотведения поверхностного стока в ряде населенных пунктов.

Заторы и зажоры. В целях предотвращения ЧС следует проводить предварительную принудительную ликвидацию заторно-зажорных явлений с применением взрывчатых веществ.

Опасные метеорологические явления

Предупреждение ЧС, причиной которых могут являться экстремальные метеорологические явления, сводится в основном к организационно-информационные мероприятиям:

- доведение оперативного прогноза до городских и сельских поселений;

- оповещение населения и проведение разъяснительной работы об угрозе неблагоприятных метеоусловий;

- информирование населения о необходимых действиях во время ЧС;

- Оборудование зданий и сооружений молниезащитой в соответствии с РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений» или СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций».

В соответствии со Стратегией деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях на период до 2030 г намечено:

- Увеличение количественного состава пунктов государственной наблюдательной сети (с учетом рекомендаций Всемирной метеорологической организации).

- Оснащение современными автоматизированными и автоматическими средствами наблюдений пунктов государственной наблюдательной сети, приборами, аналитическим и вспомогательным оборудованием, а также надежными системами связи.

Природные пожары

Охрана лесов от пожаров представляет собой комплексную задачу по предотвращению возможных чрезвычайных ситуаций и включает в себя весь спектр задач от мониторинга и пропаганды до конкретных лесотехнических мероприятий. Сохранение леса как важнейшего компонента биосферы и стабилизатора крупномасштабных природных процессов, источника ценных сырьевых ресурсов является необходимым условием устойчивого социально-экономического развития Онежского района.

Органом государственной власти, осуществляющим организацию тушения лесных пожаров на территории лесного фонда Архангельской области является Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, а так же его территориальные органы – лесничества. Работы по тушению лесных пожаров на территории лесного фонда Архангельской области будет осуществлять государственное автономное учреждение Архангельской области «Единый лесопожарный центр», созданный распоряжением правительства Архангельской области от 20.12.2011 г. № 841-рп. Учредителем ГАУ АО «Единый лесопожарный центр» является Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области.

Организационные мероприятия

- Разработка планов тушения лесных пожаров на территории муниципального района.

Инженерная защита территорий населенных пунктов от природных пожаров

- Устройство минерализованных полос и пожароусточивых опушек из древостоев лиственных или с преобладанием лиственных пород.

- Разрубание и поддержание противопожарных разрывов (ППР).

- Формирование и поддержание в готовности противопожарного инвентаря.

- Строительство противопожарных водоемов. Потребность в противопожарных водоемах определяется на последующих стадиях проектирования.

- Строительство, реконструкция и эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров.

Мероприятия по предупреждению природно-очаговых инфекций

Клещевой энцефалит. В очагах клещевого энцефалита применяют комплекс мероприятий по защите населения от нападения клещей (противоклещевые комбинезоны, репелленты: диметил– и дибутилфталаты), проводят взаимоосмотры с удалением и уничтожением обнаруженных клещей. После удаления присосавшихся клещей применяют специфический донорский иммуноглобулин (взрослым по 3 мл внутримышечно). Не рекомендуется использовать в пищу некипяченое молоко.

Специфическая профилактика проводится по эпидемическим показаниям за 1-1,5 месяца до сезона активности клещей. Тканевую инактивированную или живую аттенуированную вакцины вводят по 1 мл под кожу трехкратно с интервалами от 3 месяцев до 1 года с последующей ежегодной ревакцинацией по 1 мл вакцины.

Сибирская язва. Основное значение имеют мероприятия по предупреждению и ликвидации заболеваемости сельскохозяйственных животных. Выявленных больных животных следует изолировать, а их трупы сжигать. Зараженные объекты (стойла, кормушки и др.) необходимо обеззараживать.

## 8.3. Перечень возможных источников 
чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Биолого-социальная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника биолого-социальной чрезвычайной ситуации на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений (ГОСТ Р 22.0.054-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»).

Источник биолого-социальной ЧС: особо опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной территории произошла или может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.

Риск биолого-социальных ЧС принято характеризовать их повторяемостью (количеством ЧС) на рассматриваемой территории за определенный период. Оценка уровня риска биолго-социальных ЧС в годовом цикле позволяет учесть сезонную динамику проявления различных факторов, вызывающих эти чрезвычайные ситуации. По материалам «Атласа природных и техногенных опасностей и рисков чрезвычайных ситуаций. Российская Федерация» (2011, под общей редакцией Шойгу С.К) уровень риска для территории Архангельской области ниже среднего по стране.

Места хранения и образования биологических отходов можно отнести к потенциальным источникам возникновения биолого-социальных ЧС. СЗЗ от скотомогильников устанавливается в соответствии с «Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» (утв. Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 №13-7-2/469). Также одним из возможных источников возникновения биолого-социальной ЧС являются медицинские отходы, которые могут содержать в себе возбудителей опасных инфекционных заболеваний.

В составе исходных данных отсутствуют сведения об эпидемиологической обстановке на проектируемой территории.

Клещевой энцефалит. Заболевание клещевым энцефалитом в весенне-летний период является серьезной проблемой для населения района. В лесах Архангельской области энцефалит распространен повсеместно, при этом по показателю заболеваемости энцефалитом по России (1999 г.) она находится в градации «ниже среднего уровня» (средняя заболеваемость клещевым энцефалитом по РФ составляет 6,75 чел. на 100 000 жителей). Онежский район, располагающийся в лесистой южной части области, находится в зоне, наиболее благоприятной для жизнедеятельности разносчиков инфекции. Наиболее эффективным методом профилактики являются ограничение посещения лесов в период сезонной активности переносчиков вируса – клещей, профилактические осмотры, прививки против клещевого энцефалита, применение репеллентов, соответствующей одежды.

Заболевания животных. К наиболее опасным из них относятся ящур, чума, туберкулез, сибирская язва. Факты массовых заболеваний или гибели животных и с/х растений для района не характерны.

Проектные предложения

Основные механизмы обеспечения профилактики инфекционных заболеваний среди населения, проявлений эпизоотии и эпифитотии относится к полномочиям органов государственной власти регионального и федерального уровня.

- Развитие системы здравоохранения с увеличением количества медицинского персонала в ЛПУ муниципального района.

- Схемой территориального планирования рекомендуется создание неснижаемого запаса лекарственных средств и изделий медицинского назначения при Онежской ЦРБ для оказания медицинской помощи пострадавшим в чрезвычайной ситуации на определенный срок автономной работы. Объемы и номенклатура лекарственных средств и изделий определяется уполномоченным органом.

- Провести мониторинг и анализ ситуации в части обращения с медицинскими отходами в государственных и муниципальных медицинских учреждениях. Проработать вопросы по обеспечению финансирования расходов медучреждений на обезвреживание медицинских отходов, в том числе на приобретение установок по утилизации медицинских отходов, передачи отходов специализированным организациям.

- Обновление материально-технической базы ветеринарных служб на территории района. Рекомендуется реконструкция объектов ветеринарных служб в соответствии с НТП-АПК 1.10.07.002-02 «Нормы технологического проектирования ветеринарных объектов для городов и иных населенных пунктов».

## 8.4. Пожарная безопасность

Согласно ст. 4 Федерального закона от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» к основным видам пожарной охраны относится: государственная противопожарная служба; муниципальная пожарная охрана; ведомственная пожарная охрана; частная пожарная охрана; добровольная пожарная охрана. Характеристика существующих формирований пожарной охраны приведена в таблицах 8.9 и 8.10.

Основными задачами пожарной охраны являются: организация и осуществление профилактики пожаров; спасение людей и имущества при пожарах; организация и осуществление тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.

В соответствии с п.9. ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения относится к вопросам местного значения.

К правам органов местного самоуправления поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселений, в области пожарной безопасности является создание муниципальной пожарной охраны. В соответствии со ст.19 Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» к полномочиям органов местного самоуправления также относится создание условий для организации ДПО.

В соответствии с Федеральным законом РФ от 6 мая 2011г. №100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» на территории муниципального района созданы и функционируют 23 добровольные пожарные дружины (см таблицу 8.10).

Таблица 8.10.

Характеристика подразделений пожарной охраны

| № | Населеннее пункты и дислоцированные в них подразделения пожарной охраны | л/с, чел. | Техническое оснащение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Управление государственной противопожарной службы и гражданской защиты администрации Архангельской области. ГКУ ОГПС-13 |
| 1.1 | ПЧ-43 (депо 2 типа). г.Онега, ул.Кирова, д.83 | 35 | 3 АЦ |
| 1.2 | ОП ПЧ-43 (депо 5 типа), Онега | 5 | 1 АЦ |
| 1.3 | ОП ПЧ-43 (депо 5 типа), д.Анциферовский Бор | 6 | 1 АЦ |
| 1.4 | ПЧ-85 (депо 5 типа), г.Онега-3, ул.Манкевича, д.11 | 11 | 2 АЦ |
| 1.5 | ПЧ-93(депо 5 типа), п.Мудъюга, ул.Железнодорожная 14А | 6 | 1 АЦ |
| 2 | Добровольная пожарная охрана |
| 2.1 | д.Усть-Кожа, ДПК МО | 4 | 1 МП |
| 2.2 | с.Порог, ДПК МО | 3 | 1 МП |
| 2.3 | д.Тамица, ДПК колхоза им.Ленина | 5 | 1 МП |
| 2.4 | д. Ворзогоры, ДПК МО | 6 | 1 МП |
| 2.5 | д. Лямца ДПК МО | 3 | 1 МП |
| 2.6 | д. Пурнема ДПК МО | 3 | 1 МП |
| 2.7 | п.Шаста ДПК МО | 3 | 1 МП |
| 2.8 | п.Нименьга ДПК МО | 3 | 1 МП |
| 2.9 | ст.Поньга ДПК МО | 3 | 1 МП |
| 2.10 | п. Малошуйка ДПК МО | 6 | 1 АЦ, 1 МП |
| 2.11 | д. Абрамовская ДПК МО | 5 | 1 МП |
| 2.12 | п.Кодино ДПК МО | 8 | 1 АЦ, 1 МП |
| 2.13 | п. Глахзаниха ДПК МО | 5 | 1 МП |
| 3 | Ведомственная пожарная охрана |  |  |
| 3.1 | пож. поезд ОАО «РЖД», ст. Малошуйка, | 22 | 4 МП |
| 3.2 | ВПК УГ-42/16 УФСИН РФ (депо 4 типа), Онега | 11 | 2 АЦ |
| 4. | Частная пожарная охрана |  |  |
| 4.1 | ПЧ ОАО «Онежский ЛДК» (депо 2 типа), Онега | 26 | 3 АЦ |
| Итого | 179 | 15 АЦ, 17 МП |
| Сокращения в таблице приведены в соответствии с ГОСТ Р 53248-2009 |
| АЦ – пожарная автоцистерна | МП – мотопомпа |

Добровольная пожарная охрана

Характеристика ДПД приведена в таблице 8.11.

Таблица 8.11

Характеристика ДПД на территории Онежского района

| № п/п | Населенный пункт | Численный состав ДПД | Требуется для оснащения ДПД |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мотопомпа, ед | Пожарные рукава, м | Ранцевые огнетушители |
| 1. | п. Нименьга | 3 чел. | 1 | 200 | 3 |
| 2. | п. Шаста | 3 чел. | 1 | 200 | 3 |
| 3. | жд.ст. Поньга | 3 чел. | 1 | 200 | 3 |
| 4. | д. Ворзогоры | 3 чел. | 1 (в наличии) | 120 – 6Х20 (в наличии) | 3 |
| 5. | п.Верхнеозерский | 4 чел. | 1 | 200 | 3 |
| 6. | п. Маложма | 5 чел. | 1 | 200 | 3 |
| 7. | с. Пурнема | 4 чел. | 1 (в наличии) |  | 3 |
| 8. | д. Кянда | 4 чел. | 1 | 200 | 3 |
| 9. | с. Порог | 6 чел. | 1 (в наличии) | 200 | 6 |
| 10. | д. Усть-Кожа | 3чел. | 1 (в наличии) | 200 | 3 |
| 11. | д. Вонгуда | надо создать | 1 | 300 | 3 |
| 12. | д. Андозеро | надо создать | 1 | 300 | 3 |
| 13. | п. Глазаниха | 3 чел. | 1 | 100 | 3 |
| 14. | п. Кодино | 3 чел. | 1 |  | 3 |
| 15. | п. Золотуха | 3 чел. | 1 (в наличии) | 50 | 3 |
| 16. | п. Куша | 3 чел. | 1 (в наличии) | 50 | 3 |
| 17. | п. Унежма | 4 чел. | 1 (в наличии) | 50 | 4 |
| 18. | д. Прилуки | 9 чел. | 1 (в наличии) |  | 3 |
| 19. | д. Посад | 7 чел. | 1 (в наличии) |  | 3 |
| 20. | д. Хачела | 9 чел. | 1 (в наличии) |  | 3 |
| 21 | д. Каска | н/д | 1 | 200 | 3 |
| 22. | д. Прошково | н/д | 1 | 200 | 3 |
| 23. | д. Абрамовская | н/д | 1 | 300 | 3 |
|  | Итого потребность в инвентаре: | 13 мотопомп | 3150 метров | 73 ранца |

Объекты противопожарной инфраструктуры

Общее количество источников противопожарного водоснабжения в разрезе поселений: «Малошуйское» - 2 ед.; «Кодинское» - 29 ед.; «Порожское» - 11 ед.; «Чекуевское» - 7 ед.; «Покровское» - 10 ед.; «Золотухское» - 3 ед.; «Онежское» - 162 ед. Состав источников противопожарного водоснабжения включает в себя: пожарные водоемы, пожарные гидранты, пожарные пирсы, водонапорные башни (оборудованные для забора воды пожарной техникой).

Обеспечение пожарной безопасности Водлозерского национального парка.

В распоряжении Онежского филиала «НП «Водлозерский» имеется: 5 автомобилей, для перевозки противопожарных подразделений, 1 вездеход, 2 мотоцикла «Урал», 5 мотолодок с подвесными моторами. В целях обеспечения оперативной связи имеется 9 стационарных и переносных радиостанций и 1 спутниковый телефон. Для тушения лесных пожаров имеется 5 мотопомп с напорными рукавами общей длиной более 1000 м., 2 бензопилы, 10 ранцевых огнетушителей.

Для охраны территории национального парка сформирована мобильная патрульная группа по тушению лесных пожаров, из состава государственной инспекции по охране территории Онежского филиала в количестве 17 человек, пожарная команда из работников филиала в количестве 6 человек. Ежегодно создаются запасы топлива и заключаются договора со специализированными организациями.

Проблемы в области пожарной безопасности

В муниципальном районе большая часть сельских населенных пунктов не входят в нормативное время прибытия пожарного подразделения, которое составляет 20 минут. При отсутствии противопожарных разрывов, сильных усилениях ветра пожар к моменту прибытия первого пожарного расчета достигает больших размеров. Поэтому остро стоит вопрос по созданию подразделений добровольной пожарной охраны в соответствии с федеральным законодательством особенно в отдаленных населенных пунктах, обеспечение противопожарным инвентарем.

Проектные предложения

1. Целесообразно рассмотреть вопрос о формировании пожарной охраны для обеспечения нормативного противопожарного прикрытия населенных пунктов за счет организации ДПД в целях обеспечения нормативного времени прибытия.

В целях обеспечения нормативного прикрытия населенных пунктов схемой территориального планирования предлагается размещение дополнительных сил и средств пожарных подразделений на территории муниципального района. В соответствии с действующим законом нормативное время прибытия пожарного подразделения к месту пожара составляет 20 минут. Средняя скорость движения пожарного автомобиля составляет 60 км/ч, то есть соблюдение установленных норм прибытия пожарной охраны к месту пожара возможно в 20-ти километровом радиусе от пожарного депо.

1.1. Схемой территориального планирования предлагается размещение пожарной части в п.Золотуха. Размещение рекомендуется после строительства автомобильных дорог регионального, что позволит обеспечить противопожарное прикрытие населенных пунктов Куша, Золотуха, ж.д. ст. Унежма, а также Сулозеро.

1.2. Схемой территориального планирования рекомендуется организация добровольных пожарных дружин в населенных пунктах Шомокша, Посад, Шарково и Ковкула, Клещево, Прилуки.

2. Схемой территориального планирования рекомендуется реконструкция существующих объектов пожарной охраны в пределах расчетного срока.

3. Развитие материально-технической базы системы борьбы с лесными пожарами за счет размещения новых и доукомплектования новых существующих пожарно-химических станций и пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря.

Инженерно-технические мероприятия

Предлагаемые мероприятия носят общих характер и должны быть уточнены на последующих стадиях градостроительного проектирования.

4. Оборудование формируемых централизованных систем водоснабжения на территории муниципального пожарными гидрантами в соответствии с требованиями нормативных документов. Размещение пожарных гидрантов в границах населенных пунктах определяется в составе генеральных планов населенных пунктов.

5. Во всех населенных пунктах необходимо обеспечить оборудование подъездов к водоемам для возможности забора воды на нужды пожаротушения. Конкретные места размещения указанных подъездов рассматриваются в рамках генеральных планов населенных пунктов.

6. Установка автоматических систем пожаротушения и пожарной сигнализации в зданиях и сооружениях, попадающих в перечень в соответствии со сводом правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

Организационно-методические мероприятия

8. Разработка муниципальной программы в сфере обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального района.

9. Актуализация паспортов безопасности ПВОО (ВПОО).

10. Осуществление контрольно-надзорных функций за выполнением норм пожарной безопасности при ведении лесного хозяйства лэксплуатирующими организациями.

11. Проведение учений и тренировок.

12. Проведение агитационной работы среди населения.

13. Актуализация сведений в паспорте безопасности мо мере реализации проектных предложений схемы территориального планирования.

14. Актуализация планов эвакуации.

## 8.5. Экологические чрезвычайные ситуации

Экологическая ЧС – это обстановка, сложившаяся на данной территории или акватории в результате возникновения источника ЧС, который повлек или может повлечь за собой разрушение отдельных экологических систем, ухудшение здоровья населения и сокращение продолжительности жизни. По происхождению экологические ЧС, как правило, делятся на естественные и антропогенные.

В соответствии с Приказом Минприроды РФ от 06.02.1995 № 45 «Об утверждении «Временного порядка объявления территории зоной чрезвычайной экологической ситуации» зонами чрезвычайной экологической ситуации объявляются участки территории Российской Федерации, где в результате хозяйственной и иной деятельности происходят устойчивые отрицательные изменения в окружающей природной среде, угрожающие здоровью населения, состоянию естественных экологических систем, генетических фондов растений и животных, приостановка и предотвращение которых невозможны только за счет организационно-управленческого потенциала и материально-финансовых ресурсов данной территории. Признаки чрезвычайной экологической ситуации, их качественные и количественные показатели оцениваются на основе «Критериев оценки экологической обстановки территорий для выделения зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия», утвержденных Минприроды России 30.11.92. Зона чрезвычайной экологической ситуации объявляется Указом Президента Российской Федерации.

В настоящее время на территории муниципального района риск возникновения чрезвычайной ситуации экологического характера связан с хозяйственной деятельностью человека. Основную угрозу возникновения экологической ЧС представляют аварийные разливы нефти и нефтепродуктов, загрязнение подземных вод токсичными отходами деревообрабатывающих производств, деградация лесных массивов в связи с игнорированием арендаторов требований по организации рационального лесопользования. Мероприятия в области охраны окружающей среды изложены в соответствующем разделе обосновывающих материалов.

В случае реализации инвестиционного проекта «Нефтеперерабатывающий комплекс с морским погрузочным терминалом» риск возникновения экологической чрезвычайной ситуации значительно повысится.

## 8.6. Онежское звено территориальной подсистемы РСЧС

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» РСЧС на территории муниципального района объединяет органы управления, силы и средства федеральных органов исполнительной власти, исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, и осуществляет свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

В таблице 8.11 представлен перечень организаций, входящих в перечень сил и средств постоянной готовности территориальной подсистемы РСЧС по состоянию на 01.01.2012 (за исключением характеристик служб пожарной охраны – см. раздел 8.4).

Таблица 8.12

Перечень организаций, входящих в перечень сил и средств постоянной готовности территориальной подсистемы РСЧС по состоянию на 01.01.2012

|  | ЗАО «Агростройсервис», Аварийно-технические бригады г. Онега, пр. Ленина, 171 | Аварийный инструмент и оборудование | ЧС на системах жизнеобеспечения | Выполнение аварийно-ремонтных работ на объектах ЖКХ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МУП «Онежское коммунальное предприятие», Аварийно-техническая бригада г. Онега, пр. Ленина, 96а | Аварийный инструмент и оборудование | ЧС на системах жизнеобеспечения | Выполнение аварийно-ремонтных работ на объектах ЖКХ |
|  | ОАО «Онега-Энергия», Аварийно-техническая бригада г. Онега, пр. Октябрьский, 192а | Аварийный инструмент и оборудование | ЧС на системах жизнеобеспечения | Выполнение аварийно-ремонтных работ на тепловых сетях |
| 9. | ООО «Стройимпекс», Аварийно-техническая бригада г. Онега | Аварийный инструмент и оборудование | ЧС на системах жизнеобеспечения | Выполнение аварийно-ремонтных работ на объектах ЖКХ |
| 10. | ООО «Спецхозяйство», Аварийно-техническая бригада г. Онега, пр. Гагарина, 40а | Аварийный инструмент и оборудование | ЧС на системах жизнеобеспечения | Выполнение аварийно-ремонтных работ на объектах ЖКХ |
| 11. | ООО «Жилкомсервис», Аварийно-техническая бригада г. Онега, Гагарина, 40а | Аварийный инструмент и оборудование | ЧС на системах жизнеобеспечения | Выполнение аварийно-ремонтных работ на объектах ЖКХ |
| 12. | ООО «ПКТС», Аварийно-технические бригады г. Онега, пр. Ленина, 169 | Аварийный инструмент и оборудование | ЧС на системах жизнеобеспечения | Выполнение аварийно-ремонтных работ на тепловых сетях и котельных |
| 13. | Онежский РЭС ПО «Плесецкие электрические сети» Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго», Аварийно-технические группы по электросетям г. Онега, п. Горный, | Спец. транспорт | ЧС на системах жизнеобеспечения | АВР на электросетях и оборудовании |
| 14. | ОАО «Ростелеком», Архангельский филиал, УЭ №11, Ремонтно-восстановительные группы связи г. Онега, пр. Ленина, 169 | Спец. транспорт | ЧС в системах жизнеобеспечения | Выполнение аварийно-ремонтных работ |
| 15. | ООО «Водоканал», Аварийно-техническая бригада г. Онега, пр. Ленина, 96а | Спец. транспорт | ЧС в системах жизнеобеспечения | Выполнение аварийно-ремонтных работ |
| 16. | Онежский филиал ОАО «Архангельскоблгаз», Аварийно- ремонтная группа по газовым г. Онега, пр. Загородный, 68а сетям | Спец. транспорт, аварийный инструмент | ЧС в системах жизнеобеспечения | Выполнение аварийно-ремонтных работ |
| 17. | МБУЗ «Онежская ЦРБ», Формирования районного звена медицины катастроф г. Онега, пр. Ленина, 80 | Спец. техника | Массовые заболевания людей, ЧС связанные с пожарами, ЧС на транспорте, ЧС в системах жизнеобеспечения | Оказание помощи при ЧС |
| 18. | ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» Группа эпидемиологической разведки, санитарно-гигиеническая группа г. Онега, пр. Октябрьский, 129 | Спец. транспорт, приборы и оборудование | Массовые заболевания людей | Выполнение работ по предназначении. |
| 19. | ОМВД по Онежскому району, Подвижные группы общественного порядка г. Онега, пр. Кирова, 130 | Спец. транспорт | ЧС, связанные с пожарами, ЧС на транспорте, ЧС в системах жизнеобеспечения, лесные пожары | Оцепление места ЧС, охрана общественного порядка |
| 20. | МУП «Золотухская УК», Аварийно-техническая бригада п. Золотуха, ул. Октябрьская, 2 | Аварийный инструмент и оборудование | ЧС на системах жизнеобеспечения | Выполнение аварийно-ремонтных работ на объектах ЖКХ |
| 21. | МУП «Кодинское ЖКХ», Аварийно-техническая бригада п. Кодино, ул. Заводская, 9а | Аварийный инструмент и оборудование | ЧС на системах жизнеобеспечения | Выполнение аварийно-ремонтных работ на объектах ЖКХ |
| 22. | МУП «Малошуйская УК», Аварийно-техническая бригада п. Малошуйка, ул. Привокзальная, 1 | Аварийный инструмент и оборудование | ЧС на системах жизнеобеспечения | Выполнение аварийно-ремонтных работ на объектах ЖКХ |
| 23. | МУП «Нименьгское КХ», Аварийно-техническая бригада п. Нименьга, ул. Центральная, 25 | Аварийный инструмент и оборудование | ЧС на системах жизнеобеспечения | Выполнение аварийно-ремонтных работ на объектах ЖКХ |
| 24. | МУП «Порожская УК», Аварийно-техническая бригада с. Порог, ул. Речников, 1, | Аварийный инструмент и оборудование | ЧС на системах жизнеобеспечения | Выполнение аварийно-ремонтных работ на объектах ЖКХ |
| 25. | МУП «Усть-Кожская УК», Аварийно-техническая бригада д. Усть-Кожа, ул. Школьная, 6а | Аварийный инструмент и оборудование | ЧС на системах жизнеобеспечения | Выполнение аварийно-ремонтных работ на объектах ЖКХ |
| 26. | МУП «Чекуевская УК», Аварийно-техническая бригада д. Анциферовский Бор, ул. Гончарика, 3 | Аварийный инструмент и оборудование | ЧС на системах жизнеобеспечения | Выполнение аварийно-ремонтных работ на объектах ЖКХ |

Специализированные службы

ФБУ «Госморспасслужба»

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2004 года №371 «Об утверждении Положения о Федеральном агентстве морского и речного транспорта» функции в части поиска и спасания на море возложены на Росморречфлот. Исполнительной службой в этой области является федеральное бюджетное учреждение «Государственная морская аварийная и спасательно-координационная служба Российской Федерации» (ФБУ «Госпорспасслужба России»).

Государственный морской спасательно-координационный центр (ГМСКЦ) расположен в г.Москве, спасательно-координационные центры (МСКЦ) и спасательные подцентры (МСПЦ) на морских бассейнах (приказ Министерства транспорта от 20 августа 1999 № 57).

В настоящее время акватория Белого моря является частью зоны ответственности АСФ ФГУП «МБАСУ», которое создано в соответствии с приказом Министра морского флота СССР от 30 мая 1959г. №152 «Об организации в пароходствах экспедиционных отрядов аварийно-спасательных, судоподъемных и подводно-технических работ (АСПТР)». Предприятие находится в ведении Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) и входит в систему Государственной морской аварийной и спасательно-координационной службы Российской Федерации.

В распоряжении ФГУП «МБАСУ» находятся многоцелевые спасательные суда «Капитан Мартышкин», «Светломор-3», спасательный морской буксир «Агат», три водолазных бота типа «ВРБ», плавкран г/п 35 тонн, арктический катер типа «СЕВЕР», спасатель – бонопостановщик «МАРКАБ». Предприятие имеет два филиала: «Беломорский филиал» ФГУП МБАСУ (создан в 1968 году); филиал «Архангельский ЭО АСПТР» ФГУП «МБАСУ» (создан 26 июня 2006 года).

Совершенствование системы поиска и спасания в Арктике, осуществляется Федеральным агентством морского и речного транспорта и ФБУ «Госпорспасслужба России» в рамках выполнения требований «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»; «Морской доктрины Российской Федерации на период до 2020 года», «Основ государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» производится работа по созданию в порту Диксон морского спасательного подразделения (МСП) и морского спасательного координационного центра (МСКЦ).

Схема 8.1.

Нештатные аварийно-спасательные формирования

В соответствии с данными Администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» на территории района созданы 7 НАСФ, для выполнения мероприятий по защите населения и территорий при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также проведения аварийно-спасательных работ и жизнеобеспечения населения. Перечень представлен в таблице 8.13.

Таблица 8.13.

| Наименование организации (ФИО руководителя, сотовый тел., адрес организации, телефоны диспетчера) | Количество человек | Количество техники | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Группа по обслуживанию защитных сооружений |
| ЗАО «Агростройсервис», Грушанков Сергей Васильевич, 89523041999, г. Онега, пр. Ленина 176, | 16 | 3 |  |
| Аварийная газовая служба «04» |
| Онежский филиал ОАО «Архангельскоблгаз», Медведев Владимир Яковлевич, 89115928820, г. Онега, пр. Загородный, д. 68а, 7-11-33, 04 | 8 | 1 |  |
| Аварийно-техническая команда по газовым сетям |
| Онежский филиал ОАО «Архангельскоблгаз», Медведев Владимир Яковлевич, 89115928820, г. Онега, пр. Загородный, д. 68а, 7-11-33, 04 | 4 | 1 |  |
| Команда тепловых сетей |
| ОАО «Онега-Энергия», Дойков Александр Альбертович, 89115657735, г. Онега, пр. Ленина, пр. Октябрьский 192а, 7-26-36 | 6 | 3 |  |
| Команда водопроводно-канализационных сетей |
| ООО «Водоканал», Морозов Юрий Леонидович, 89115632501, г. Онега, пр. Ленина, д. 96а, 7-16-29 | 34 | 5 |  |
| Пункт санитарной обработки |
| ООО «ОТЭК», Митусов Сергей Леонидович, г. Онега, ул. Гоголя, д. 4, 7-25-83 | 4 | 0 |  |
| Команда обеззараживания |
| МУП «Онегаавтотранс», Пивень Владимир Николаевич, 89115518903, г. Онега, пр. Ленина, д. 215 | 21 | 0 |  |

Объекты ФСИН

На территории муниципального района в настоящее время расположено одно учреждение уголовно-исполнительной системы – мужская контрагентская исправительно-трудовая колония №16 усиленного режима с лимитом наполнения 1000 человек (ВПК УГ-42/16 УФСИН РФ). При объекте имеется ведомственная пожарная часть.

Система оповещения

Для оповещения населения и руководящего состава города Онеги и Онежского района используется:

Аппаратура 5ф-88 в составе:

- передающее устройство ПЕРУ № 10000740665 – 1 шт.

- приемное устройство ПРУ № 10103488 – 1 шт.

- блок питания БП № 02291202 – 1 шт.

- блок исполнительный и измерительный БИИ № 2380505 – 1шт.

- блок переходного устройства ПУ № 170047 – 1 шт.

Аппаратура централизованного оповещения П-160, П-164 в составе:

- блок умощнения и распределения П-160-20Р № 100629 – 1 шт.

- приемо-передатчик П-160-11 № 022193 – 1 шт.

- табло отображения П-160-12 – 1 шт. установлено в ГРОВД

- блок линейный П-160-31 – 1 шт. установлен в ГРОВД

- блок питания П-160-40 – 1 шт. установлен в ГРОВД

- пульт управления выносной ВПУ П-164-У № 911358 – 1 шт.(размещен в администрации МО «Онежский муниципальный район, в отделе по делам ГОЧС и мобилизационной работе, не подключен)

- передатчик шестикомандный П-164-Д № 22777 – 1 шт.(размещен в администрации МО «Онежский муниципальный район», в отделе по делам ГОЧС и мобилизационной работе, не подключен)

- передатчик шестикомандный П-164-Д № 22852 – 1 шт.

- приемник шестикомандный П-164-П № 14014 – 1 шт.

стойка электросиренная СЭ П-164-Э в составе:

- передатчик стойки с электросиреной ПРД СЭ П-164-Д – 1 шт.

- табло отображения выносное ВТО П-164-Т – 1 шт. склад

стойка циркулярного вызова П-164 Ц в составе:

- блок электропроигрывателя стойки БЭ П-164-ЦЭ – 1 шт.

- блок циркулярного вызова БЦВ П-164-ЦВ – 4 шт. (3 ЛАЗ, 1 склад)

# Footnotes

Закрыт с 01.10.2012г.

Нет фельдшера с 01.08.2012г.

Закрыт с 01.10.2012г.

акт незаконного вмешательства – противоправное действие (бездействие), в том числе террористический акт, угрожающее безопасной деятельности транспортного комплекса, повлекшее за собой причинение вреда жизни и здоровью людей, материальный ущерб либо создавшее угрозу наступления таких последствий (Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О транспортной безопасности").